МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И

ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01- 01-15 (2010014)

от 16 апреля 2015 года

о результатах обследования машин для механизации

животноводческих и птицеводческих ферм,

кормопроизводства выпуска 2013-2014 годов

в хозяйствах зоны деятельности МИС

с. Поспелиха, 2015 год

##### С О Д Е Р Ж А Н И Е

Таблица 1 – Перечень обследованных машин	3

Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах	10

Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машин	12

Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам	13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	14

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	16

Приоожение А – Перечень отказов и повреждений за период обследования.	17

# Таблица 1 – Перечень обследованных машин

| N группы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кормораздатчик тракторный прицепной | КТП-10У-00 | - ОАО "Механический завод Калачинский", г. Калачинск Омской области | 2013 | 1 |
| 2 | Кормораздатчик тракторный прицепной | КТП-10У-01 | - ОАО "Механический завод Калачинский", г. Калачинск Омской области | 2014 | 1 |
| 3 | Кормораздатчик тракторный прицепной | КТП-610 | - ОАО "Механический завод Калачинский", г. Калачинск Омской области | 2014 | 1 |
| 4 | Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов | ИСРК-12 "Хозяин" | - ООО "Интенсивные технологии", г. Смоленск | 2012 | 2 |
| 5 | Кормораздатчик-измельчитель-смеситель | КИС-8А | - ОАО "НОЭЗНО",г.Новосибирск | 2014 | 1 |
| 6 | Кормораздатчик-измельчитель-смеситель | КИС-8 | - ОАО "НОЭЗНО",г.Новосибирск | 2013 | 1 |
| 7 | Раздатчик кормов тракторный | РКТ-10-02 | - ОАО "МордовАгро-Маш", г. Саранск, Республика Мордовия | 2014 2012 | 2 1 |
| 8 | Раздатчик-выдуватель соломы | РВС-1500 | - ООО "Интенсивные технологии", г.Смоленск | 2015 2014 2013 2012 | 1 1 1 1 |
| 9 | Агрегат кормодробильный | АКР-1 | - ОАО "Реммаш", Удмуртия, г. Глазов | 2013 | 1 |

Согласно государственному заданию по оказанию информационных услуг на 2015 год проведено обследование машин для механизации животноводческих и птицеводческих ферм, кормопроизводства выпуска 2013-2014 годов  в период с 07 по 14 апреля 2014 года с целью оценки: комплектности, качества изготовления и упаковки для транспортировки, удобства сборки, а также качества и достаточности технической документации.

Обследованные машины 2012 года выпуска вошли в данный отчёт, так как были приобретены и введены в эксплуатацию в 2014 году.

Сбор информации осуществлен путем опроса специалистов и операторов хозяйств, осмотром машин на местах их использования.

Для всех обследованных машин сервисное обслуживание организовано.

Кормораздатчики КТП-10У-00 (Рисунок 1), КТП-10У-01 (Рисунок 2), КТП-610 (Рисунок 3) предназначены для приёма измельченных кормов (силоса, сенажа, жома, зелёной массы трав, сена и соломы), транспортировки и раздачи их во время движения в кормушки на молочно товарных фермах, откормочных пунктах и овцефермах. Агрегатируются с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6 с приводом рабочих органов от ВОМ с частотой вращения 540об/мин. Может работать в сооружениях с кормовым проходом шириной не менее 2,1м и высотой кормушек до 0,75м.

Отличительные особенности кормораздатчиков:

- кормораздатчик КТП-10У -00 (привод продольного транспортёра - роликовая цепь, выгрузка на одну сторону);

- кормораздатчик КТП-10У -01 (привод продольного транспортёра -  круглозвенная цепь, выгрузка на две стороны);

- отличительная особенность кормораздатчика КТП-610 - меньшая высота и ширина, соответственно и грузоподъёмность, а так же узкая колея в сравнении с кормораздатчиками КТП-10.

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 "Хозяин" (Рисунок 4), предназначен для приготовления (доизмельчения и смешивания) компонентов (зелёная масса, силос, сенаж, рассыпанное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды в измельчённом виде, жидкие кормовые добавки) с применением электронной системы взвешивания кормовой смеси, которая обеспечивает возможность программирования 50 рецептов из 30 компонентов. Агрегатируется с тракторами класса 1,4. Машина состоит из бункера, шнекового рабочего органа, весового механизма, механизма раздачи корма, привода рабочих органов.

Кормораздатчики КИС-8А (Рисунок 5) и КИС-8 (Рисунок 6) предназначены для измельчения грубых кормов (сена, соломы, сенажа), смешивания их с силосом, фуражом и дозированной раздачи готовых кормов на фермах крупного рогатого скота во всех зонах животноводства. Компоненты корма, попавшие в кормосмеситель, сохраняют свои вкусовые качества, так как они при размельчении и смешивании не разминаются и не подогреваются. Создаётся гомогенная кормовая смесь, которая охотно поедается животными. Агрегатируются с тракторами класса 1,4. Отличительной особенностью кормораздатчиков является способ раздачи корма: КИС-8А – выгрузка корма происходит через выгрузное окно непосредственно из бункера в раздающий лоток, КИС-8 – выгрузка из бункера происходит на транспортёрную ленту, которая подаёт раздаваемую массу в кормушки.

Кормораздатчик РКТ-10-02 (Рисунок 7) предназначен для приёма и транспортировки измельчённых листостебельных кормов, злаковых или бобовых трав, измельчённой соломы, резаных корнеплодов, а также полнорационных кормовых смесей с раздачей их, во время движения, непрерывным регулируемым потоком в кормушки с высотой борта не более 0,75м и шириной прохода животноводческих комплексов не менее 2,1м  или с подачей в загрузочные воронки стационарных раздатчиков на откормочных площадках и летних лагерях. Машина может быть использована для транспортировки и выгрузки через задний борт различных кормов и подстилочного материала, агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 1,4 тс.

Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500 (Рисунок 8) предназначен для измельчения рулонов и тюков сена и соломы, с подачей измельчённой массы:

- на кормовой стол при беспривязном содержании скота;

- в бурт для дальнейшего использования в миксерах или кормораздатчиках;

- на подстил при беспривязном содержании скота.

Машина предназначена для использования только внутри зон ферм, агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 1,4 тс.

Агрегат кормодробильный АКР-1 (Рисунок 9) предназначен для измельчения различных видов фуражного зерна.

Рисунок 1 – Кормораздатчик КТП-10У-00

Рисунок 2 – Кормораздатчик КТП-10У-01

Рисунок 3 – Кормораздатчик КТП-610

Рисунок 4 – Измельчитель-смеситель раздатчик кормов ИСРК-12 "Хозяин"

Рисунок 5 – Кормораздатчик измельчитель-смеситель КИС-8А

Рисунок 6 – Кормораздатчик измельчитель-смеситель КИС-8

Рисунок 7– Раздатчик кормов тракторный РКТ-10-02

Рисунок 8– Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500

Рисунок 9– Агрегат кормодробильный АКР-1

# Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

| N груп-пы | Порядковый номер в группе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  | машины | двигателя | час | т |  | I | II | III |  | 100% оплата | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1357 | - | 284 | 3408 | - | - | - | - | ЗАО "Колыванское", Павловский район, Алтайский край | ЗАО СП "Алтайагрокомплект", г. Барнаул | - | 267 379 |
| 2 | 1 | 1482 | - | 69 | 828 | - | - | - | - | СПК "Плосковский", Третьяковский район, Алтайский край | ООО "Агрокомплект", г Барнаул | - | 275 000 |
| 3 | 1 | 1156 | - | 306 | 3672 | 1 | - | 1 | - | ЗАО "Колыванское", Павловский район, Алтайский край | ЗАО СП "Алтайагрокомплект", г. Барнаул | - | 278 813 |
| 4 | 1 | 12324 | - | 296 | 3552 | - | - | - | - | ЗАО "Колыванское", Павловский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр Алтай", г.Барнаул | - | 1 173 728 |
|  | 2 | 12311 | - | 278 | 3336 | - | - | - | - | ИП глава КФХ Золотая осень Рябцев И.И., Алейский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр Алтай", г.Барнаул | - | 1 173 728 |
| 5 | 1 | 167 | - | 178 | 2136 | 1 | - | 1 | - | ООО "Восход", Змеиногорский район, Алтайский край | ОАО "НОЭЗНО", г. Новосибирск | - | 661 000 |
| 6 | 1 | 286 | - | 221 | 2652 | - | - | - | - | ООО КФХ "Стиль", Поспелихинский район, Алтайский край | ОАО "НОЭЗНО", г. Новосибирск | - | 650 000 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 2167 | - | 128 | 1536 | - | - | - | - | ФГУП ПЗ "Комсомольское", Павловский район, Алтайский край | - | ООО "Агроцентр Алтай", г.Барнаул | 350 000 |
|  | 2 | 2196 | - | 269 | 3228 | 2 | - | 2 | - | ФГУП ПЗ "Комсомольское", Павловский район, Алтайский край | - | ООО "Агроцентр Алтай", г.Барнаул | 350 000 |
|  | 3 | 2224 | - | 612 | 7344 | - | - | - | - | ФГУП ПЗ "Комсомольское", Павловский район, Алтайский край | - | ООО "Агроцентр Алтай", г.Барнаул | 350 000 |
| 8 | 1 | 515 | - | 28 | 70 | - | - | - | - | ООО "Восход", Змеиногорский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр Алтай", г.Барнаул | - | 1 200 000 |
|  | 2 | 514169 | - | 352 | 880 | - | - | - | - | СПК "Колхоз Алей", Третьяковский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр Алтай", г.Барнаул | - | 1 200 000 |
|  | 3 | 513158 | - | 397 | 992 | - | - | - | - | ИП глава КФХ Золотая осень Рябцев И.И., Алейский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр Алтай", г.Барнаул | - | 1 200 000 |
|  | 4 | 512133 | - | 356 | 890 | - | - | - | - | ЗАО "Колыванское", Павловский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр Алтай", г.Барнаул | - | 1 200 000 |
| 9 | 1 | 14 | - | 212 | 954 | - | - | - | - | ЗАО "Колыванское", Павловский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр Алтай", г.Барнаул | - | 213 560 |

# Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

| N группы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-9 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По комплектности | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По качеству изготовле-ния | Замечаний нет | - | - |

# Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | ТУ | КТП-10У-00 | КТП-10У-01 | КТП-610 | ИСРК-12 | КИС-8А | КИС-8 | РКТ-10-02 | РВС-1500 | АКР-1 |
|  |  | 2014** | 2015 |  |  | 2014** | 2015 |  | 2014** | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Количество обследованных образцов | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Средняя наработка, ч |  | 293 | 284 | 69 | 306 | 255 | 287 | 178 | 80,5 | 221 | 336,3 | 283,2 | 212 |
| т |  | 3516 | 3408 | 828 | 3672 | 3060 | 3444 | 2136 | 966 | 2652 | 4036 | 708 | 954 |
| Среднее количество отказов, в том числе: | - | 2,5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1,5 | - | - |
| I гр. сложности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II гр. сложности | - | 2,5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1,5 | - | - |
| III гр. сложности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наработка на отказ, ч | 250*, не менее | 117,2 | Более 284 | Более 69 | 306 | 255 | Более 287 | 178 | Более 80,5 | Более 221 | 224,2 | Более 283,2 | Более 212 |
| т | - | 1406 | Более 3408 | Более 828 | 3672 | 3060 | Более 3444 | 2136 | Более 966 | Более 2652 | 2690,6 | Более 708 | Более 954 |
| Наработка на отказ по группам сложности: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, ч | - | Более 117,2 | Более 284 | Более 69 | Более 306 | Более 255 | Более 287 | Более 178 | Более 80,5 | Более 221 | Более 224,2 | Более 283,2 | Более 212 |
| т | - | Более 1406 | Более 3408 | Более 828 | Более 3672 | Более 3060 | Более 3444 | Более 2136 | Более 966 | Более 2652 | Более 2690,6 | Более 708 | Более 954 |
| II, ч | - | 117,2 | Более 284 | Более 69 | 306 | 255 | Более 287 | 178 | Более 80,5 | Более 221 | 224,2 | Более 283,2 | Более 212 |
| т | - | 1406 | Более 3408 | Более 828 | 3672 | 3060 | Более 3444 | 2136 | Более 966 | Более 2652 | 2690,6 | Более 708 | Более 954 |
| III, ч |  | Более 117,2 | Более 284 | Более 69 | Более 306 | Более 255 | Более 287 | Более 178 | Более 80,5 | Более 221 | Более 224,2 | Более 283,2 | Более 212 |
| т |  | Более 1406 | Более 3408 | Более 828 | Более 3672 | Более 3060 | Более 3444 | Более 2136 | Более 966 | Более 2652 | Более 2690,6 | Более 708 | Более 954 |
| * Данные ТУ кормораздатчика КИС-8А, на остальные машины ТУ на МИС нет ** Приведены для сравнения результаты обследования за 2014 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследованные машины находятся в хозяйствах с различными формами собственности. Используются на фермах КРС. Условия, в которых эксплуатируются  машины, близки к экстремальным – холодные зимы, грязь на территориях животноводческих комплексов весной и осенью.

Сведений о наличии сертификатов у заводов-изготовителей на приобретённые изделия в хозяйствах нет.

По результатам проведенной работы следует отметить следующее.

Кормораздатчик тракторный прицепной КТП-10У-00

Обследован один образец. Отказов не выявлено. По сравнению с образцами, обследованными в 2014 году (2,5 отказа на машину) наблюдается повышение надёжности (см. таблицу.4).

По качеству выполнения технологического процесса мнение специалистов хозяйства положительное.

Кормораздатчик тракторный прицепной КТП-10У -01

Обследован один образец. Отказов не выявлено.

К качеству выполнения технологического процесса у специалистов хозяйства претензий нет.

Кормораздатчик тракторный прицепной КТП-610

Обследован один образец. Выявлен один отказ производственного характера второй группы сложности - разрушение подшипника нижней головки шатуна в храповом механизме привода продольного транспортёра. Идентичный отказ неоднократно был выявлен и на ранее выпущенных моделях марки КТП-10. Наработка на отказ составила 306 часов (3672 т).

По качеству выполнения технологического процесса мнение специалистов хозяйства положительное.

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 "Хозяин"

Обследовано две машины. Отказов не выявлено. По сравнению с образцом, обследованным в 2014 году (1,0 отказ на машину) наблюдается повышение надёжности (см. таблицу.4).

По надёжности и качеству выполнения технологического процесса у специалистов хозяйств замечаний нет.

Кормораздатчик-измельчитель-смеситель КИС-8А

Обследован один образец. Выявлен один отказ производственного характера второй группы сложности – нестабильная работа электронного весового механизма. Наработка на отказ составила 178 часов (2136 т).

По качеству выполнения технологического процесса мнение положительное.

Кормораздатчик-измельчитель-смеситель КИС-8

Обследован один образец. Отказов не выявлено. По сравнению с образцами, обследованными в 2014 году надёжность находится на высоком уровне (см. таблицу.4).

Наблюдалось нарушение технологического процесса - забивание раздаваемым материалом окна выдачи, предположительно из-за недостаточной высоты зацепов транспортёрной ленты.

Раздатчик кормов тракторный РКТ-10-02

Обследовано три машины. На одной машине было выявлено два отказа – один эксплуатационного характера (разрушение полотна поперечного транспортёра ), другой производственного характера (самоотворачивание гаек крепления колеса).

Средняя наработка на отказ составила 224,2 часа (2690,6 т).

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса нет

Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500

Обследовано четыре образца. Отказов не выявлено.

К качеству выполнения технологического процесса у специалистов хозяйства претензий нет.

Агрегат кормодробильный АКР-1

Обследован один образец. Отказов не выявлено.

Замечаний по качеству работы нет.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании результатов обследования можно сделать следующие выводы:

- все приобретённые машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин в основном положительные.

Предложения заводам-изготовителям:

ОАО "Механический завод "Калачинский":

- усилить входной контроль за качеством подшипников разовой смазки;

ОАО "НОЭЗНО"

- повысить контроль за качеством изготовления и монтажа электрооборудования;

- увеличить зацепы на транспортёрной ленте кормораздатчика КИС-8;

ОАО "МордовАгроМаш"

- разработать мероприятия, направленные на повышение надёжности выпускаемой продукции.

Предложения потребителям:

- строго соблюдать правила по эксплуатации кормораздатчиков;

- при покупке машин требовать представление необходимой документации с отметками о сертификации продукции;

- при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.

Директор МИС					Р.А. Дергачёв

Главный инженер					А.И. Ефанов

Зав. КИЛ						Г.В. Ячменев

Начальник отдела

полевых испытаний				В.Ф. Артюков

Ведущий инженер					В.И. Ермош

Приложение А – Перечень отказов и повреждений за период обследования машин.

| N груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К,П,Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе | Наработка на отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Трансмиссия и механические передачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кривошипно-шатунный механизм привода продольного транспортёра | Разрушение подшипника головки шатуна (Рисунок А1) | Недостаточное количество смазки заложено в подшипник при изготовлении | (П) | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 98 | 1176 |
| 5 | Электрооборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электронное Весо Дозирующее Устройство (ЭВДУ-081) | При загрузке бункера кормосмесью происходит сбой в системе ЭВДУ (не отображаются показатели массы) (Рисунок А2) | Причина не установлена | (П) | Отказ не устранён, машина эксплуатируется без ЭВДУ | II | 1 | 1 | 45 | 540 |
| 7 | Рабочие органы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поперечный транспортёр | Разрушение полотна транспортёра | Забивание раздаваемой массой (Рисунок А3) | (Э) | Полотно заменено специалистами хозяйства | II | 1 | 2 | 56 | 910 |
|  | Ходовая часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заднее правое колесо | Самоотворачивание гаек крепления колеса | Некачественное изготовление гаек (прослабление резьбы) | (П) | Завёрнуты дополнительные гайки (Рисунок А4) | II | 1 | 2 | 12 | 420 |

Рисунок А1 – Кормораздатчик КТП-610.

По стрелке – заменённый подшипник головки шатуна

механизма привода продольного транспортёра

Рисунок А2 – ЭВДУ-081 кормораздатчика КИС-8А  (показатели не отображаются)

Рисунок А3 – Кормораздатчик РКТ-10-02.

По стрелкам – места забиваний раздаваемой массы

Рисунок А4 - Кормораздатчик РКТ-10-02.

По стрелкам – дополнительные гайки