МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-67-14 (2010474)

от 06 декабря 2014 года

о результатах наблюдений (мониторинга)

в рядовой (реальной) эксплуатации

в период установленного срока полезного использования

тракторов БЕЛАРУС 1221.2

с.Поспелиха, 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Таблица 1. Введение	3

Таблица 2. Сведение о наблюдаемых машинах	5

Таблица 3. Перечень недостатков, выявленных в период сборки

(досборки) и обкатки машин	6

Таблица 4. Перечень отказов и неисправностей за период

наблюдений	7

Таблица 5. Показатели безотказности наблюдаемых

машин	8

Таблица 6. Перечень деталей (узлов), достигших предельного

износа (ресурса)…………………………………………..9

Таблица 7. Совокупные затраты владения сельскохозяйственной

техники	10

Заключение по результатам наблюдений	12

Выводы 	13

Фотографии отказов и повреждений	14

Приложение 1. Опросный лист мониторинга сельско-

хозяйственной техники	15

Приложение 2. Опросный лист сервисного обслуживания…	16

# ВВЕДЕНИЕ

Таблица 1

| Наименование машины | Трактор |
| --- | --- |
| Марка машины | БЕЛАРУС 1221.2 |
| Марка двигателя | Д-260.2 |
| Заводской номер машины | 12034989 | 12034355 | 12034474 |
| Заводской номер двигателя | 112647 | 112950 | 127211 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ПО "Минский тракторный завод" |
| Период наблюдений | 16.08.2013 – 4.12.2014 |

Целью наблюдений за является:

1. Определение показателей надежности, эксплуатационных показателей и качества сервиса при мониторинге в рядовой (реальной) эксплуатации

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ РБ 05786206.399-96.

Мониторинг тракторов БЕЛАРУС 1221.2  функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФБГУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 07  июля 2014г.

Рисунок 1 – Общий вид трактора БЕЛАРУС 1221.2

Рисунок 2 – Трактор БЕЛАРУС 1221.2 с фронтальным погрузчиком,

находящийся в хозяйстве ИП "Гуляев И.Ю."

Сведения о наблюдаемых машинах

Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка, м.ч | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 2013 год |
| 1 | 12034989 | 112647 | 275 | - | - | - | - | ООО "Гарант", Шипуновский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | 1300000 |
| 2 | 12034355 | 112950 | 564 | - | - | - | - | ИП "Гуляев И.Ю.", Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | 1300000 |
| 3 | 12034474 | 127211 | 386 | - | - | - | - | ИП Глава КФХ "Игнатушин В.М.", Новичихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | 1300000 |
| Среднее значение | 408,33 | 0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 2014 год |
| 1 | 12034989 | 112647 | 459 | - | - | - | - | ООО "Гарант", Шипуновский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | - |
| 2 | 12034355 | 112950 | 1105 | 1 | - | 1 | - | ИП "Гуляев И.Ю.", Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | - |
| 3 | 12034474 | 127211 | 252 | - | - | - | - | ИП Глава КФХ "Игнатушин В.М.", Новичихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | - |
| Среднее значение | 605,33 | 0,33 | - | 0,33 | - |  |  |  | 1300000 |
| Среднее значение за 2013-2014гг | 1013,66 | 0,33 | - | 0,33 | - |  |  |  | 1300000 |

Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга

Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа, м.ч . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год |
| Отказов нет |
| 2014 год |
| Электрооборудование | Горит аварийная лампочка давления масла в системе гидроусилителя рулевого управления | Причина не установлена. Предположительно неисправность электропроводки | П | Не устранён | II | 1 | 2 | 1214 |

Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам мониторинга |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 | 3 |
| Средняя наработка, м.ч | 408,33 | 605,33 | 1013,66 |
| Среднее количество отказов, шт. | 0 | 0,33 | 0,33 |
| в том числе: |  |  |  |
| I группы сложности | - | - | - |
| II группы сложности | - | 0,33 | 0,33 |
| III группы сложности | - | - | - |
| Наработка на отказ, м.ч | - | 1834,33 | 3071,70 |
| Наработка на отказ по группам сложности, м.ч: |  |  |  |
| I группы сложности: | Более 408,33 | Более 605,33 | Более 1013,66 |
| II группы сложности: | Более 408,33 | 1834,33 | 3071,70 |
| III группы сложности: | Более 408,33 | Более 605,33 | Более 1013,66 |

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

Деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса) нет.

Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя (в среднем по тракторам) |
| --- | --- |
| 2013 год |  |
| Цена машины, руб. | 1300000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - |
| Затраты на доставку, руб. | 2500 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 180183 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 1140* |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 533 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 1800 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 760 |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 1486916 |
| 2014 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 303654 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 2600 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 720 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 306974 |
| Совокупные затраты владения за два года полезного использования, руб. | 1793890 |
| *ТО тракторов проводились специалистами хозяйства самостоятельно |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг тракторов БЕЛАРУС 1221.2 в количестве трёх образцов проведен в период с 16 августа 2013 года по 4 декабря 2014 года в Поспелихинском, Новичихинском и Шипуновском районах Алтайского края.

Тракторы использовались на полевых и транспортных работах, в одном из хозяйств на погрузке с погрузчиком фронтального типа (Рисунок 2).

Тракторы в хозяйствах эксплуатируются без нарушений правил эксплуатации.

Все три машины были доставлены в хозяйства комплектными, со всей сопутствующей документацией. Доставка машин в двух случаях была заложена в стоимость самой машины, в одном случае покупатель организовал доставку машины в хозяйство самостоятельно, а именно доставка машины была произведена своим ходом с г. Барнаула до с. Шипуново, что составило 180км.

Недостатков в период сборки (досборки) и обкатки машин не выявлено.

Средняя наработка за два года использования составила 1013,66м.ч, с разбегом по хозяйствам от 434 до 1669м.ч, наработка на отказ составила 3071,70м.ч ( по ТУ не менее 600м.ч). За два года произошел один отказ II группы сложности по приборам и элементам контроля. Собственник хозяйства по данному отказу в сервисную службу не обращался, устранить самостоятельно (горит лампочка давления масла в ГОРУ) не посчитал необходимым, так как на работоспособность машины данный отказ не повлиял.

# Сервисное обслуживание находится на достаточно высоком уровне.

# Совокупные затраты владения тракторов за два года составили в среднем 1793890 рублей.

ВЫВОДЫ

Тракторы БЕЛАРУС 1221.2 вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах сельскохозяйственных работ, имеют достаточно высокий уровень надежности.

Директор						Р.А. Дергачев

Главный инженер					А.И Ефанов

Заведующий КИЛ					Г.В. Ячменев

Начальник отдела

испытаний с/х техники				В.Ф. Артюков

Инженер, проводивший

мониторинг					В.И. Ермош

Приложение 1

Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств:

ООО "Гарант", Шипуновский район, Алтайский край;

ИП "Гуляев И.Ю.", Поспелихинский район, Алтайский край;

ИП Глава КФХ "Игнатушин В.М.", Новичихинский район, Алтайский край.

2. Марка трактора БЕЛАРУС 1221.2,  зав. №№ 12034989, 12034355, 12034474.

3. Виды работ: полевые, транспортные и хозяйственные работы.

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 1300000 руб.,100% оплата

5. Организация-поставщик:  ООО "Агроцентр", г.Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ПО "Минский тракторный завод", Республика Беларусь.

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация : ТУ,  руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности  - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной  информации для эксплуатации  - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки:  не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

Приложение 2

Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

ООО "Гарант", Шипуновский район, Алтайский край;

ИП "Гуляев И.Ю.", Поспелихинский район, Алтайский край;

ИП Глава КФХ "Игнатушин В.М.", Новичихинский район, Алтайский край

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием:

ООО "Агроцентр", г.Барнаул и его филиалы в с.Шипуново и с. Поспелиха Алтайского края

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | ТО специалисты хозяйств проводят самостоятельно | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Техника находится на гарантии | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения.) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР и обученными у поставщика трактористами-машинистами. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика. . | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены. По сложившейся практике сервисного обслуживания других машин этим дилером сроки находятся в пределах от 8 до 14ч при доставке из центрального склада г. Барнаула и до 3,5ч – из филиалов | - |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимаетя | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |