МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

АЛТАЙСКАЯ

ГОСУДАРТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-69-14 (5010684)

от 08 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Комбайн кормоуборочный Дон-680М

с.Поспелиха, 2014год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1. Введение	3

Таблица 2. Сведения о машинах	4

Таблица 3. Перечень недостатков, выявленных в период сборки

(досборки) и обкатки машин	5

Таблица 4. Перечень отказов и неисправностей по машинам

за период мониторинга…………………………………...	6

Таблица 5. Показатели безотказности  по машинам	7

Таблица 5.1. Оценка оперативности работы сервиса ………	8

Таблица 6. Перечень деталей (узлов), достигших предельного

износа (ресурса)…………………………………………		..9

Таблица 7. Эксплуатационно-технологические  функциональные

показатели	10

Таблица 8. Совокупные затраты владения сельскохозяйственной

техникой	11

Заключение по результатам мониторинга	12

Выводы 	13

Фотографии отказов и повреждений	14

Приложение 1. Опросный лист мониторинга сельско-

хозяйственной техники	15

Приложение 2. Опросный лист сервисного обслуживания…	16

ВВЕДЕНИЕ

Таблица 1

| Наименование машины | Комбайн кормоуборочный |
| --- | --- |
| Марка машины | Дон-680М |
| Марка двигателя | ЯМЗ-238ДК-1 |
| Заводской номер машины | 007926 | 007889 | 007939 |
| Заводской номер двигателя | Д 0511767 | Д 0511769 | Д 0512483 |
| Год изготовления | 2013 | 2013 | 2013 |
| Изготовитель | ООО "КЗ "Ростсельмаш" |
| Период наблюдений | 15.08.2013 – 26.10.2014 |

Целью наблюдений за комбайнами кормоуборочными Дон-680М является:

1. Определение показателей надежности, эксплуатационных показателей и качества сервиса при мониторинге в рядовой (реальной) эксплуатации

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ 4744.219.0578591695-95

Мониторинг за комбайном кормоуборочным Дон-680М функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФБГУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 22 июля 2014г.

Рисунок 1 – Комбайн кормоуборочный Дон-680М

Сведения о машинах

Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  | м.ч. | ч | га | т |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 2013г. |
| 1 | 007926 | Д 0511767 | 167 | 134 | 479,6 | 42827 | 2 | 0 | 2 | 0 | ООО "Мелира" Поспелихинский район, Алтайский край | ТК "Европа" г. Барнаул | - | 3300000 |
| 2 | 007889 | Д 0511769 | 220 | 176 | 836 | 47901 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО"Предгорье" Поспелихинский район, Алтайский край | - | ТК "Европа" г. Барнаул | 3867000* |
| 3 | 007939 | Д 0512483 | 190 | 152 | 450 | 43725 | 4 | 0 | 4 | 0 | ООО "Зелёный Дол" Рубцовский район, Алтайский край | - | ТК "Европа" г. Барнаул | 4367000* |
| Среднее значение | 192 | 154 | 588,5 | 44817,7 | 2,33 | 0 | 2,33 | 0 |  |  |  | 3844667 |
| 2014г |
| 1 | 007926 | Д 0511767 | 173 | 143 | 520 | 78925 | 2 | 0 | 2 | 0 | ООО "Мелира" Поспелихинский район, Алтайский край | - | - | - |
| 2 | 007889 | Д 0511769 | 180 | 148 | 600 | 53523 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО"Предгорье" Поспелихинский район, Алтайский край | - | - | - |
| 3 | 007939 | Д 0512483 | 160 | 133 | 470 | 42215 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Зелёный Дол" Рубцовский район, Алтайский край | - | - | - |
| Среднее значение | 171 | 141,3 | 523,3 | 58221 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | - | - | - |
| Среднее значение за 2013-2014гг. | 363,3 | 295,3 | 1118,5 | 103038,7 | 3,33 | 0 | 3,33 | 0 |  | - | - | 3844667 |
| * Цена машины не учтена в совокупных затратах на владение (приобретена по лизингу) |  |  |  |

Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)

и обкатки машины

Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

Перечень отказов и неисправностей за период наблюдений (мониторинга)

Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | га | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2013год |
| Реверс | Обрыв по сварке рычага реверса | Не качественная сварка( не выдержан катет шва) | П | Рычаг реверса приварен при помощи сварки специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 48 | 228 | 12307 |
|  | Посторонний стук в реверсе | Причина не установлена | П | Реверс заменён в сборе специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 53 | 252 | 12195 |
| Предохранительная муфта реверса | Подгорание фрикционной накладки | Предположительно из-за забивания жатки роторной | П | Накладка заменена специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 71 | 337 | 18204 |
| Гидроход | Излом пружины натяжника на приводе гидрохода | Некачесвенное изготовление пружины | П | Пружина натяжника заменена специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 15 | 71 | 3451 |
| Панель приборов | Электронное табло не отображает скорость движения комбайна | Выход из строя датчика скорости | П | Датчик заменён специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 41 | 195 | 9434 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режущий аппарат | Роторная жатка не срезает зелёную массу (суданка), т к происходит остановка роторов | Фрикционная муфта не отрегулирована | П | Муфта отрегулирована специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 25 | 119 | 5750 |
|  | Разрушение подшипника в пятке ножа № ЕWМ-02306 жатки для уборки трав | Недостаточное количество смазки | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 2 | 220 | 1045 | 47901 |
| 2014год |
| Муфта переключения диапазонов | Течь масла через уплотнения цилиндра муфты переключения диапазонов | Некачественное изготовление уплотнения | П | Цилиндр муфты переключения диапазонов заменён по гарантии | II | 1 | 1 | 152 | 722 | 81739 |
| Аппарат измельчающий | Разрушение подшипника № 11316К на валу барабана | Некачественное изготовление подшипника | П | Замена подшипника по гарантии | II | 1 | 1 | 165 | 784 | 85067 |
| Приводной вал шнека | Излом приводного вала шнека подачи массы жатки для уборки трав | Предположительно не качественная термообработка | П | Вал заменён сервисной службой по гарантии | II | 1 | 2 | 225 | 1069 | 98751 |

Показатели безотказности по машинам

Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам наблюдений |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 | 3 |
| Средняя наработка: |  |  |  |
| - ч | 192,0 | 141,3 | 333,3 |
| - га | 588,5 | 523,3 | 1111,8 |
| - т | 44817,7 | 58221,0 | 103038,7 |
| Среднее количество отказов, шт. | 2,33 | 1,0 | 3,33 |
| в том числе: |  |  |  |
| I группы сложности | - | - | - |
| II группы сложности | 2,33 | 1,0 | 3,33 |
| III группы сложности | - | - | - |
| Наработка на отказ: |  |  |  |
| - ч | 82,4 | 141,3 | 100,1 |
| - га | 252,2 | 523,3 | 333,9 |
| - т | 19235 | 58221 | 30942,5 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |
| I группы сложности: |  |  |  |
| - ч | Более 192 | Более 141,3 | Более 333,3 |
| - га | Более 588,5 | Более523,3 | Более1111,8 |
| - т | Более 44817,7 | Более 58221,0 | Более 103038,7 |
| II группы сложности: |  |  |  |
| - ч | 82,4 | 141,3 | 100,1 |
| - га | 252,2 | 523,3 | 333,9 |
| - т | 19235 | 58221 | 30942,5 |
| III группы сложности: |  |  |  |
| - ч | Более 192 | Более 141,3 | Более 333,3 |
| - га | Более 588,5 | Более 523,3 | Более 1111,8 |
| - т | Более 44817,7 | Более 58221,0 | Более 103038,7 |

# Оценка оперативности работы сервиса

(таблица заполняется при наличии сервисных услуг)

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса Копер.факт. | Нормативный коэффициент сервиса К опер. норм. | Коэффициент эффективностисервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Посторонний стук в реверсе | 53 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 0,979 | 0,941 | 0,950 | 0,40 | 0,33 | 1,2 |
| Излом пружины натяжника на приводе гидрохода | 15 | 0,4 | 8,0 | 7,0 | 0,999 | 0,957 | 0,963 | 0,05 | 0,04 | 1,25 |
| Электронное табло не отображает скорость движения комбайна | 41 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 0,995 | 0,955 | 0,955 | 0,11 | 0,11 | 1,0 |
| Роторная жатка не срезает зелёную массу(суданка) в результате чего происходит остановка роторов | 25 | 1,2 | 8,0 | 7,0 | 0,994 | 0,954 | 0,959 | 0,13 | 0,15 | 0,87 |

## Окончание таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Течь масла через уплотнения цилиндра муфты переключения диапазонов | 152 | 2,2 | 8,0 | 6,0 | 0,993 | 0,971 | 0,976 | 0,27 | 0,22 | 1,23 |
| Разрушение подшипника № 11316К на валу барабана | 165 | 2,5 | 8,0 | 7,5 | 0,993 | 0,970 | 0,971 | 0,25 | 0,24 | 1,04 |
| Излом приводного вала шнека подачи массы на жатке для уборки трав | 225 | 2,3 | 8,0 | 5,0 | 0,994 | 0,975 | 0,982 | 0,32 | 0,22 | 1,4587 |

Оценка оперативности работы сервиса проведена по методике расчета показателей сервиса  утвержденной "Типовой рабочей программы и методике мониторинга эффективности функционирования сельскохозяйственной технике в рядовой (реальной) эксплуатации".

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

Таблица 6

Деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса) нет.

Показатели назначения машины

Таблица 7

| Наименование показателя | Значения показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытания |
| 1 | 2 | 3 |
| Дата и место проведения оценки | - | 17.09.2013 |
| Вид работы | Скашивание и подбор из валков подвяленных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства | Скашивание и измельчение кукурузы на силос с погрузкой в транспортные средства |
| Условия испытаний: |  |  |
| - рельеф, уклон,º | 2, не более | 1 |
| - микрорельеф, ± см | Нет данных | 2,1 |
| - влажность почвы в слое 0-10, % | От 5 до 25 | 22,3 |
| - твердость почвы в слое 0-10, МПа | Нет данных | 2,2 |
| Культура | Кукуруза, сорго, подсолнечник и другие высокостебельные культуры | Кукуруза на силос |
| Высота растений, см | Нет данных | 230 |
| Диаметр стебля на высоте среза, мм | " | 29,2 |
| Число растений на 1га, тыс.шт. | " | 50700 |
| Среднее расстояние между растениями в ряду (для пропашных культур), см | " | 27,7 |
| Урожайность, т/га | 45, не менее | 22,0 |
| Влажность зеленой массы, % | 80 | 76,84 |
| Ширина междурядий, см | Нет данных | 71,0 |
| Засоренность участка , % | То же | 30,8 |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 10, не более | 7,54 |
| - рабочая ширина захвата, м | Нет данных | 3,50 |
| - установочная длина резки | 3; 5; 8; 20 | 20 |
| Эксплуатационно-технологические показатели |
| Производительность за 1 час, т/га: |  |  |
| - основного времени | 108т (при уборке на силос кукурузы влажностью 80% урожайность 45т/га, не менее) | 58/2,64 |
| - сменного времени | Нет данных | 47/2,14 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т, кг/га | То же | 0,56/12,44 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98, не менее | 0,976 |
| - использования сменного времени | 0,7, не менее | 0,810 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - фактическая высота среза, см | Нет данных | 38,3 |
| - потери общие, % | 1,0, не более | 0,85 |
| - размер фракций, %: |  |  |
| от 0 до 20мм | Нет данных | 51,8 |
| от 20 до 50 | То же | 43,15 |
| от 50 до 90 | " | 3,35 |
| от 90 до 120 и более | " | 1,7 |
| - расщепление стеблей, % | " | 72 |
| - загрязнение измельченной массы почвой, % | " | 0,0 |

Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

Таблица 8

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 2013 год |
| Заводской номер машины | 007926 | 007889 | 007939 | В среднем по комбайнам |
| Цена машины, руб. | 3300000 | 3867000* | 4367000* | 1100000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 695000 | 708124 | 467708 |
| Затраты на доставку, руб. | 6000 | 15000 | 29000 | 16666,7 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 124320 | 219000 | 180000 | 174440 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 58993 | 58993 | 58993 | 58993 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | - | - | - | - |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Затраты по страхованию и тех. осмотру, руб. | - | - | - |  |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 3491113 | 989793 | 977917 | 1819607,7 |
| 2014 год |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 895587,10 | 912603,25 | 602730,12 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 247380 | 190152 | 153496 | 197009,3 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 48950 | 48950 | 48950 | 48950 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 296910 | 1135269,10 | 1115629,25 | 849269,45 |
| Совокупные затраты владения за два года полезного использования, руб. | 3788023 | 2125062,10 | 2093546,25 | 2668877,15 |
| * Цена машины не учтена в совокупных затратах на владение (приобретена по лизингу) |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

# Машины поступили в хозяйства комплектными. При досборке и обкатке недостатков и отказов не выявлено.

# Заключенные хозяйствами с поставщиками машин договора на сервисное обслуживание выполняются. Устранение отказов, в том числе с заменой агрегатов, осуществляется в течение не более 18 часов.

# При эксплуатации комбайнов выявлено десять отказов, второй группы сложности.. Данные отказы были устранены поставщиком техники по гарантии, и специалистами хозяйства. Наработка на отказ II группы сложности за два сезона эксплуатации 223,6,что соответствует требованиям ТУ

# В первый год эксплуатации комбайнов производительность на скашивании и измельчении кукурузы ниже требуемой по ТУ,  из-за урожайности до 22ц/га (по ТУ - 45, не менее). Эксплуатационно-технологические коэффициенты в пределах ТУ. Потери в пределах требуемых ТУ.

# Совокупные затраты владения обследуемой сельскохозяйственной техникой за два года использования составили по отдельности 3788023,00, 2125062,10, 2093546,25рублей, а в среднем на один комбайн - 2668877,15 рублей

ВЫВОДЫ

Комбайны кормоуборочные Дон-680М вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают техническую надёжность и стабильное выполнение технологического процесса.

Директор						Р.А. Дергачёв

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					Г.В. Ячменёв

Начальник отдела					В.Ф. Артюков

испытаний с/х машин

Ведущий инженер 					С.М.Галанцев

проводивший мониторинг

Приложение 1

Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств:  ООО "Мелира" Поспелихинский район, ООО"Предгорье" Поспелихинский район,ООО "Зелёный Дол" Рубцовский район, Алтайский край

2. Марка  комбайна кормоуборочного Дон-680М

3. Виды работ скашивание зелёных  сеянных и естественных трав, подбор валков, скашивание кукурузы.

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 3300000руб.,100% оплата. 3867000, 4367000 приобретены по лизингу

5. Организация-поставщик:  ТК"Европа"  г. Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ООО КЗ "Ростсельмаш", г. Ростов-на Дону

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация : ТУ,  руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности  - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной  информации для эксплуатации  - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки:  не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

11. Отказы за период эксплуатации до наработки – 363,3 ч основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа | Наработка до отказа, ч | Способ устранения отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. сварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. сварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб.соед. и т.д.) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013 год |
| Посторонний стук в реверсе | 1 | - | Причина не установлена | - | 53 | Реверс заменён в сборе специалистами сервисной службы 42135 руб. | - |

Окончание приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгорание фрикционной накладки | 1 | Предположительно из-за забивания жатки роторной | - | - | 71 | Накладка заменена специалистами хозяйства 720руб | - |
| Излом пружины натяжника на приводе гидрохода | 1 | - | Некачесвенное изготовление пружины | - | 15 | Пружина натяжника заменена специалистами сервисной службы 284руб | - |
| Электронное табло не отображает скорость движения комбайна | 1 | - - | Некачественная сборка гидростатической трансмиссии на заводе | - | 41 | Выход из строя датчика скорости 380руб | - |
| Разрушение подшипника в пятке ножа № ЕWМ-02306 в жатке для уборки трав | 1 | - | Недостаточное количество смазки | - | 220 | Подшипник заменён специалистами хозяйства 250руб |  |
| 2014 год |
| Течь масла через уплотнения цилиндра муфты переключения диапазонов | 1 | -- | Некачественное изготовление уплотнения | - | 152 | Цилиндр муфты переключения диапазонов заменён по гарантии 820руб | - |
| Разрушение подшипника № 11316К на валу барабана | 1 | - | Некачественное изготовление подшипника | - | 165 | Замена подшипника по гарантии 190руб | - |
| Излом приводного вала шнека подачи массы на жатке для уборки трав | 1 | - | Предположительно не качественная термообработка | - | 225 | Вал заменён сервисной службой по гарантии 3200 руб | - |

Приложение 2

Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

ООО "Мелира" Поспелихинский район, ООО"Предгорье" Поспелихинский район, ООО "Зелёный Дол" Рубцовский район

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием:

ТК"Европа"  г. Барнаул

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | Ремонт и ТО в соответствии с заключёнными договорами. | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Техника находится на гарантии | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения.) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика.. | Доставку дорогостоящих запасных частей осуществляет бригада сервисной службы поставщика г. Барнаул |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: 8 - 18ч при доставке из центрального склада г. Барнаула | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимается, ремонты техники проводятся поставщиком оперативно в соответствии с договорами | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |