ЗАЯВКА

# от 10 ноября 2020г., № 7

| Исполнительный директор Шрейдер П.П. | Директор Бодрызлов А.А. |
| --- | --- |
| ООО "Предгорье" 659714, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Николаевка | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, р.п. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Тел: 8(385-56) 24-6-23 | 8(385-56) 2-31-97, 2-14-49, 2-35-56 (факс),2-33-37 (секретарь) altmis@narod.ru |

Прошу предоставить консультацию по следующему вопросу:

Какие машины наиболее эффективно справляются со стеблями подсолнечника после его уборки?

Заявитель									П.П. Шрейдер

Заявку к исполнению

принял начальник отдела

испытаний с/х машин							С. М. Галанцев

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"	                                    	А.А. Бодрызлов

АКТ

сдачи-приёмки выполненных работ

от 18 ноября 2020г.

Заявитель в лице исполнительного директора ООО "Предгорье" Шрейдер П.П. и ФГБУ "Алтайская МИС" в лице директора Бодрызлова А.А., действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что консультация согласно поданной заявке, выполнена надлежащим образом и в полном объеме. Стороны взаимных претензий не имеют.

# Заявитель								П.П. Шрейдер

# Исполнитель								О.С. Гринько

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов

# СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

В настоящие время в большинстве хозяйств края возделывают высокостебельные культуры в частности подсолнечник. В хозяйствах возникают проблемы, что бы за кратчайшее время измельчить пожнивные остатки и подготовить поле под посев. Дисковые бороны измельчают пожнивные остатки не так качественно, как хотелось бы.

В 2020 году на Алтайской МИС успешно прошли испытания катки КИВ-6 и  КИВ-9.

Каток-измельчитель водоналивной КИВ-6, КИВ-9 (Рисунок 1, 2) прекрасно справляется с такими задачами, как заваливание, деформирование и измельчение пожнивных остатков грубостебельных сельскохозяйственных культур: подсолнечника, кукурузы и других, а также с прикатыванием пожнивных остатков или посевов семян различных сельскохозяйственных культур. При использовании водоналивного катка-измельчителя создается мульчирующий слой, который за осень и зиму перегнивает, затем играет роль удобрения и оказывает положительное влияние на урожайность. При использовании катков, в качестве  прикатывающих, после посева семян сельскохозяйственных культур создается улучшенная капиллярная подпитка заделанных семян, происходит выравнивание укрывающего слоя - все это положительно влияет на дружность всходов и обеспечивает более высокую урожайность.

Каток может использоваться во всех почвенно- климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.

Кроме того катки могут дополнительно комплектоваться следующими рабочими органами:

-каток кольчато-шпоровый (ККШ)

-каток-кольчато-зубчатый(ККЗ)

Рисунок 1 - Каток-измельчитель водоналивной КИВ-6 в агрегате

с трактором МТЗ 82.1 в транспортном положении.

Рисунок 2 - Каток-измельчитель водоналивной КИВ-9 в в агрегате с

трактором МТЗ 1221 в рабочем положении.

Техническая характеристика КИВ-6, КИВ-9

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | по ТУ | по данным испытаний |
|  |  | КИВ-6 | КИВ-9 |
| Тип машины | Полуприцепной |
| Ширина захвата, м | 6 | 5,85 |  |
| Агрегатирование (класс трактора) | Трактором мощностью от 80 л.с. | МТЗ 82.1 | МТЗ 1221 |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |  |
| - длина | 3520±200 | 3630 | 3630 |
| - ширина | 6370±200 9370±200* | 6350 | 9350 |
| - высота | 1000±200 | 900 | 900 |
| в транспортном положении: |  |  |  |
| - длина | 4900±200 6400±200* | 5150 | 6200 |
| - ширина | 2350±200 | 2320 | 2320 |
| - высота | 1720±200 | 1650 | 1650 |
| Дорожный просвет, мм | " | 350 |  |
| Масса машины эксплуатационная, кг: | 2800 3400* | 2800 | 3380 |
| Количество рабочих секций, шт. | 3 | 3 | 5 |
| Количество ножей, шт. | 96 | 96 | 144 |
| Диаметр катка с ножами, мм | 520 ±10 или 600±10 | 510 | 510 |
| Ширина катка, мм | Нет данных | 2100 | 2100 |
| *- Данные ТУ по КИВ-9 |  |  |  |

Показатели условий испытаний катков-измельчителей КИВ-6, КИВ-9

соответствовали требованиям НД. Влажность почвы в слое 0-15см находилась в пределах от 11,2 до 14,9%, что соответствует требованиям НД – (до 25%), твердость от 0,8 до 1,87 МПа, по НД - Дд 2,0 МПа. Плотность почвы в слое до прохода машины  0-15см находилась в пределах от 78,78 до  91,93 г/см³.

## Эксплуатационно-технологические показатели

| Показатель | Значение показателя: |
| --- | --- |
|  | по данным изготовителя | по данным испытаний |
| Технологическая операция | Измельчение послеуборочных пожнивных остатков высокостебельных с/х культур | Измельчение пожнивных остатков крупностебельчатых культур |
|  |  | КИВ-6 | КИВ-9 |
| Режим работы: |  |  |  |
| - скорость движения, км/ч | До 12 | 11,32 | 10,26 |
| - рабочая ширина захвата, м | Нет данных | 5,85 | 8,80 |
| Производительность за 1 ч времени, га/ч: |  |  |  |
| - основного | 6, не менее До 10* | 6,87 | 9,04 |
| - сменного | Нет данных | 5,32 | 7,03 |
| Удельный расход топлива, за сменное время, кг/га | То же | 1,14 | 2,61 |
| Показатели качества выполнения технологического процесс: |  |
| Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, % размер фракций до 25 см | Нет данных | 78 | 72 |
| Плотность почвы, г/см³, в слое после прохода машины, см: | То же |  |  |
| От 0 до 5 включ. |  | 0,82 | 0,89 |
| Св.5 » 10 » | " | 0,79 | 0,92 |
| » 10 » 15 » | " | 0,93 | 1,31 |
| Уплотнение обработанного слоя почвы, г/см³ | " | 0,93 | 1,03 |
| *Данные по ТУ на КИВ-9 |  |  |  |

Во время работы нарушений технологического процесса не наблюдалось. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.

Удельный расход топлива за сменное время КИВ-6 составил 1,14кг/га, у КИВ-9 2,61кг/га.

По показателям качества выполнения технологического процесса водоналивной каток КИВ-6, КИВ-9 соответствует требованиям НД. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.

Катки-измельчители водоналивные в данное время уже нашли широкое применение в сельскохозяйственной деятельности.

# Исполнитель 								О.С. Гринько

# Заявитель								П.П. Шрейдер

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов