МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-76-18 (5011164)

от 07 декабря 2018года

выполнения информационной работы по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Трактор колёсный "БЕЛАРУС" МТЗ 1221.2 выпуска 2017г.

с. Поспелиха, 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Таблица 1ВВЕДЕНИЕ	3

Таблица 2Сведения о машинах	5

Таблица 3Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машины	6

Таблица 4Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга	7

Таблица Показатели безотказности по наблюдаемым машинам	8

Таблица 5.1Оценка оперативности работы сервиса	8

Таблица 6	Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)	8

Таблица 7	Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техникой	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	10

ВЫВОДЫ		11

Приложение 1Фотографии отказов и повреждений	12

Приложение 2Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники	13

Опросный лист сервисного обслуживания	14

# ВВЕДЕНИЕ

# Таблица 1

| Наименование машины | Трактор колёсный |
| --- | --- |
| Марка машины | "БЕЛАРУС" МТЗ 1221.2 |
| Марка двигателя | Д-260.2 |
| Заводской номер машины | 12046936 | 12048187 | 12047812 |
| Заводской номер двигателя | 154713 | 157989 | 157648 |
| Год изготовления | 2017 |
| Изготовитель | ОАО "Минский тракторный завод", г. Минск, Республика Беларусь |
| Период наблюдений | 17.07.2018–04.12.2018 |

Целью мониторинга за тракторами "БЕЛАРУС" МТЗ 1221.2 является:

1. Оценка качества изготовления, определение показателей безотказности и качества сервиса при мониторинге тракторов "БЕЛАРУС" МТЗ 1221.2 в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства.

2. Оценка соответствия требованиям ТУ  РБ 05786206.382-97

Мониторинг за тракторами "БЕЛАРУС" МТЗ 1221.2 (далее по тексту БЕЛАРУС 1221.2) функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская   МИС" Бодрызловым А.А. 27 июля 2018г.

Рисунок 1 – Трактор БЕЛАРУС 1221.2

(СПК "им Кирова", Рубцовский район)

Рисунок 2 – Трактор БЕЛАРУС 1221.2

(СПК "им Кирова", Рубцовский район)

# Сведения о машинах

# Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка, м.ч. | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018 год |
| 1 | 12046936 | 154713 | 460 | - | - | - | - | СПК "им Кирова", Рубцовский район, Алтайский край | ООО "Агротрак", г. Барнаул | - | 2445000 |
| 2 | 12048187 | 157989 | 410 | - | - | - | - | То же | "ЛБР-АгроМаркет", г. Барнаул | - | 2445000 |
| 3 | 12047812 | 157648 | 709 | 1 | 1 | - | - | " | То же | - | 2445000 |
| Среднее значение | 526 | 0,3 | 0,3 | - | - |  |  |  | 2445000 |

# Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

# Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

# Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга

# Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа, м.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2018 год |
| Гидравлическая система: - агрегаты гидронавесной системы | Подтекание масла через резиновые уплотнения рычагов управления распределителем из-за потери эластичности уплотнений | Некачественное изготовление уплотнений | П | Замена уплотнений специалистами хозяйства | I | 1 | 3 | 685 |

# Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

# Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам наблюдений |
| --- | --- |
|  | 2018 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 |
| Средняя наработка, м.ч. | 526 | 526 |
| Среднее количество отказов, шт. | 0,3 | 0,3 |
| в том числе: |  |  |
| I группы сложности | 0,3 | 0,3 |
| II группы сложности | - | - |
| III группы сложности | - | - |
| Наработка на отказ, м.ч. | 526 | 526 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |
| I группы сложности, м-ч | 1753 | 1753 |
| II группы сложности, м-ч | Более 526 | Более 526 |
| III группы сложности, м-ч | Более 526 | Более 526 |

# Оценка оперативности работы сервиса

# Таблица 5.1

# Таблица не приведена, т.к. договоров с поставщиками техники, хозяйства не заключали.

# Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

# Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа, ч |
| --- | --- | --- |
| 2018год |
| Нет | - | - |

# Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техникой

# Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 год |
| Заводской номер машины | 12046936 | 12048187 | 12047812 | В среднем на трактор |
| Цена машины, руб. | 2445000 | 2445000 | 2445000 | 2445000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | - | - | - |
| Затраты на доставку, руб. | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 291375 | 279450 | 361260 | 310695 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | - | - | - | - |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 9500 | 9500 | 17070 | 12023 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства, руб. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 2753975 | 2742050 | 2831430 | 2779793 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг тракторов БЕЛАРУС 1221.2 в количестве трёх образцов проведен в период с 17 июля по 04 декабря 2018 года в СПК "им. Кирова" Рубцовского района Алтайского края.

Все три машины поступили в хозяйство комплектными со всей сопутствующей документацией. Доставку машин в хозяйство во всех случаях покупатель организовал самостоятельно- своим ходом из г. Барнаула на расстояние до 300км.

Недостатков в период досборки и обкатки машин не выявлено.

Договоры на сервисное обслуживание в хозяйстве не заключались, по причине наличия большого собственного опыта в обслуживании данной модели трактора и надежности тракторов при правильной эксплуатации. В приобретении ГСМ, расходных материалов при проведении ТО и ремонта проблем не возникает.

Тракторы использовались на весенне-полевых, кормозаготовительных и транспортных работах.

За период  эксплуатации тракторов выявлен один отказ первой группы сложности, производственного характера, что показывает высокий уровень надежности тракторов.

При средней наработке на трактор 526м.ч., общая наработка на отказ I группы сложности составила 526м.ч., наработка на отказ II и III группы сложности составила более 526м.ч.,  (по ТУ 600м.ч., не менее), что ниже норматива по причине малой наработки тракторов при отсутствии сложных отказов.

В хозяйстве ведётся учет расхода ГСМ на каждую единицу техники.  Затраты на ГСМ за период эксплуатации, в разрезе совокупных затрат владения техникой, составили в среднем 310695рублей. Нормативный расход масла, наработка в моточасах и цена ГСМ на соответствующий период взяты из бухгалтерских документов хозяйства.

# Совокупные затраты владения трактором составили в среднем 2779793рублей.

# ВЫВОДЫ

Трактора колёсные БЕЛАРУС 1221.2 вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах сельскохозяйственных работ, имеют достаточно высокий уровень надежности.

Директор МИС					А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела

испытаний с/х техники				В.Г. Обыскалов

Инженер, проводивший

мониторинг					В.Ю. Долгов

# Фотографии отказов и повреждений

Рисунок 3 – Масляный след от подтекания через резиновые уплотнения

рычагов управления гидрораспределителя

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств: СПК "им. Кирова", Рубцовский район, Алтайский край

2. Марка трактора: БЕЛАРУС 1221.2

3. Виды работ: уборка зерновых колосовых культур и подсолнечника

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 2445000руб., 100% оплата

5. Организация-поставщик: ООО "Агротрак", "ЛБР-АгроМаркет", г. Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ОАО "Минский тракторный завод", г. Минск, Республика Беларусь

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация: ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной информации для эксплуатации - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки: не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

11. Отказы за период эксплуатации до наработки – 526м.ч основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа | Наработка до отказа, м.ч. | Способ устранения отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. сварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. сварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб. соед) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018год |
| Подтекание масла через резиновые уплотнения рычагов управления распределителем из-за потерь эластичности уплотнений | 2 | - | Некачественное изготовление уплотнений | - | 685 | Устранено с помощью ремкомплекта, 70руб. | - |

# Приложение 2

# Опросный лист сервисного обслуживания

Договора на сервисное обслуживание в хозяйствах не заключались