МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЁТ № 01-78, 79, 80, 81-19

(2230012, 2230022, 2230032, 2230042)

от 27 ноября 2019 года

по результатам испытаний горюче-смазочных

материалов (ГСМ) в АПК

с. Поспелиха, 2019г.

# ВВЕДЕНИЕ

Испытания проводились согласно плану работы по выполнению государственного задания № 082-00403-19-00 по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства на 2019г.

ИСПЫТАНИЯ ГСМ И ОБОРУДОВАНИЯ

2230012 Качество масел моторных, поступающих в регион, для дизельных двигателей тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин

2230022 Качество дизельного топлива, поступающего в регион и используемого предприятиями АПК

2230032 Качество автобензинов, поступающих в регион и используемых предприятиями АПК

2230042 Качество масел трансмиссионных, поступающих в регион, для самоходной сельскохозяйственной техники и тракторов

За отчётный период с 12 марта по 28 ноября 2019 года было проверено качество горюче-смазочных материалов – 100 проб нефтепродуктов. В основном, пробы поступали при отборе из автоцистерн поставщиков нефтепродуктов, при обследовании нефтебаз хозяйств и от предприятий АПК, добровольно предоставляющих пробы на анализ в лабораторию.

Срок представления отчёта:

- по плану – ноябрь 2019г.

- фактически – 27 ноября 2019г.

# 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1 Установление соответствия физико-химических свойств товарных сортов ГСМ, поставляемых АПК, требованиям стандартов и технических условий на их изготовление.

1.2 Установление поставщиков и заводов изготовителей горюче-смазочных материалов.

1.3 Оценка ассортимента ГСМ в хозяйствах.

2 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Хозяйства АПК, предоставившие ГСМ для обследования:

Поспелихинский район Алтайского края:

ООО "Сноп";

СПК "Заветы Ильича";

СПК "Знамя Родины";

ООО КФХ "Стиль";

КФХ "Голиков Г.И.";

ООО "НАДЕЖДА";

Шипуновский район Алтайского края:

Колхоз им. Кирова;

СПК "Восход";

СПК "Памяти Островского";

Новичихинский район Алтайского края:

КХ "Енисей";

КХ "Верный путь";

ООО "Русское поле";

ООО "Сибирь";

Егорьевский район Алтайского края:

КФХ "Чуйко";

ООО "Дружба";

Рубцовский район Алтайского края

КФХ "Агорос";

Волчихинский район Алтайского края

ООО "Мичурино";

ООО "Алтайская продовольственная компания";

Алейский район Алтайского края:

ООО "Алтай-Ресурс";

Михайловский район Алтайского края:

ООО КФХ "Партнёр";

Змеиногорский район Алтайского края:

ООО "Восход";

Павловский район Алтайского края:

ФГУП УПЗ "Комсомольское";

Краснощековский  район Алтайского края:

СПК "Карповский";

Усть-Пристанский район Алтайского края:

ООО "Сатурн".

2.2 Поставщики ГСМ в хозяйства:

- ООО "ЕВРОХИМ" г. Барнаул;

- ООО "Первая нефтяная компания", г. Барнаул;

- ООО "СибТрансСтрой", г. Барнаул;

- ООО "АРТИДА", г. Барнаул;

- ООО "Энком", Рубцовск;

- ООО "ТФК Раум", г. Барнаул;

- ООО "Одуванчик", г. Барнаул;

- ООО "СБ-Холдинг", г. Барнаул;

- ТК "Алтай-Тренд", г. Барнаул;

- ГК "Скат", г. Барнаул;

- ООО "РНК", г. Рубцовск;

- ООО "Союз", г. Рубцовск;

- ООО "Алтайский Топливный Союз", г. Барнаул;

- ООО "Алтай-Ресурс", г. Алейск;

- ООО "СибирьАгроСнаб", г. Барнаул;

- ООО "АлтайГазНефтепродукт", г. Барнаул.

2.3 Наименования ГСМ:

Проверке на качество изготовления подверглись следующие нефтепродукты:

- масла моторные для автотракторных дизелей марок М-10-Г2, М-10-Д (м), вырабатываемые по ГОСТ 8581-78; М-8-В (SAE 20W20) по ГОСТ 10541-78;

- топлива дизельные марок Л-0,2-40, Л-0,2-62, З-0,2 минус 35, вырабатываемые по ГОСТ 305-2013;

- бензин автомобильный марки АИ-92, вырабатываемый по ГОСТ 32513-2013;

- масла трансмиссионные марок ТСп-15к, ТМ-5-18 (ТАД-17), ТМ-4-18 (SAE 80W90), вырабатываемые по ГОСТ 23652-79 и по ТУ 38.301-29-90-97.

В отчёте предоставлены результаты анализа100 проб товарных нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива - 60 проб, моторных масел - 10 проб, масел трансмиссионных - 10 проб и бензина автомобильного - 20 проб.

Отчёт составлен на основании результатов анализа проб, отобранных из автоцистерн поставщиков, добровольно предоставляющих пробы на анализ, а так же топливных баков с/х техники при обследовании хозяйств.

# 3 ПРЕДПРИЯТИЯ АПК И АССОРТИМЕНТ ГСМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ

В таблице 3.1 приведен перечень обследованных хозяйств и ассортимент нефтепродуктов, используемых при эксплуатации сельскохозяйственной техники

## 3.1 Перечень хозяйств и наличие нефтепродуктов

| Наименование хозяйства | Автобензин АИ-92 | Дизельное топливо | Масло моторное для дизелей | Масла трансмиссионные ТСП-15к ТМ-5-18 ТМ-4-18 (SAE 80W90) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л-0,2-40, Л-0,2-62, | З-0,2 минус 35 | М-10-Д(м) | М-10-Г2 | М-8-В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поспелихинский район: |
| СПК "Заветы Ильича" | + | + | - | + | + | + | + |
| СПК "Знамя Родины" | + | + | + | + | + | + | + |
| ООО КФХ "Стиль" | + | + | + | + | + | - | + |
| ООО "Сноп" | + | + | - | - | + | + | + |
| КХ "Голиков Г.И." | + | + | + | + | + | - | + |
| ООО "Надежда" | + | + | - | - | - | - | - |
| Шипуновский район |
| Колхоз им. Кирова | + | + | + | + | + | + | + |
| СПК "Восход" | + | + | - | + | + | - | - |
| СПК "Памяти Островского" | + | + | + | + | + | - | - |
| Новичихинский район: |
| КХ "Енисей" | + | + | + | + | + | - | + |
| КХ "Верный путь" | + | + | - | + | + | + | - |
| ООО "Русское поле" | + | + | - | + | + | - | + |
| ООО "Сибирь" | + | + | - | + | + | - | + |
| Егорьевский район: |
| КФХ "Чуйко" | + | + | - | - | + | + | + |
| ООО "Дружба" | - | + | - | - | + | + | - |
| Рубцовский район: |
| ООО "СОЮЗ" | - | + | - | + | + | + | + |
| Волчихинский район: |
| ООО "Мичурино" | + | + | - | + | + | + | + |
| ООО "АПК" | + | + | + | - | + | + | + |
| Алейский район: |
| ООО "Алтай-Ресурс" | + | + | - | + | + | + | + |
| Михайловский район: |
| ООО КФХ "Партнёр" | + | + | + | - | + | + | + |
| Змеиногорский район: |
| ООО "Восход" | + | + | - | + | + | + | - |
| Павловский район: |
| ФГУП УПЗ "Комсомольское" | + | + | - | - | + | + | + |
| Краснощёковский район: |
| СПК "Карповский" | + | + | - | - | + | - | - |
| Усть-Пристанский р-он: |
| ООО "Сатурн" | + | + | - | + | + | - | - |

Доставка ГСМ на нефтебазы хозяйств осуществлялась в основном автомобильным транспортом поставщиков.

Хранятся нефтепродукты в хозяйствах в наземных и заглубленных в грунт резервуарах, а так же в складских помещениях для хранения ГСМ.

Изготавливаются нефтепродукты в основном на крупных нефтеперерабатывающих заводах Сибири:

- "Газпромнефть", ОНПЗ, г. Омск;

- "Яйский", НПЗ Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск;

- "Антипинский НПЗ", г. Тюмень;

- "Ангарская нефтехимическая компания", Ангарский НПЗ (НК Роснефть), Иркутская область, г. Ангарск;

- "Анжерский НПЗ", Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск;

- "Ачинский НПЗ ВНК", (НК Роснефть), Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ

- "Коченёвский НПЗ", Новосибирская область, р.п. Коченёво

# 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГСМ

## 4.1 Количество отобранных проб и процент некондиционных ГСМ по организациям

| Наименование и марка нефтепродуктов | Количество проб, всего | Из них | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | некондиция | % | нефтесбытовые организации | предприятия АПК |
|  |  |  |  | всего | некондиция | % | всего | некондиция | % |
| Масла моторные | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Дизельные топлива | 60 | 4 | 7 | 15 | 1 | 7 | 45 | 3 | 7 |
| Бензины автомобильные | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| Масла трансмиссионные | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Итого: | 100 | 5 | 5 | 15 | 1 | 7 | 85 | 4 | 5 |

## Показатели качества ГСМ, не соответствующие требованиям НД

| Марка нефтепродукта и наименование показателей | Место отбора проб | Поставщик нефтепродукта | Норма по НД | Результаты анализов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дизельное топливо |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | ООО "Сибирь", Новичихинский район | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 40, не ниже | 35 |
| Температура помутнения, оС |  |  | -5, не выше | -2 |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 81% при 340 оС |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | КХ " Голиков Г.И.", Поспелихинский район | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 40, не ниже | 30 |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 85% при 330 оС |
| Температура помутнения, оС |  |  | -5, не выше | -2 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | СПК "Памяти Островского", Шипуновский район | Нет данных |  |  |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 87% при350 оС |
| Коэффициент фильтруемости |  |  | 3, не более | 4,5 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 6,50 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: |  | ООО "СОЮЗ", г. Рубцовск |  |  |
| Температура помутнения, оС |  |  | -5, не выше | 0 |
| Температура застывания, оС |  |  | -10, не выше | -5 |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 85% при 360 оС |
| Бензин автомобильный |
| Бензин неэтилированный марки AИ-92-К2 по ГОСТ 32513-2013 | СПК "Карповский", Краснощёковский район | Нет данных |  |  |
| Фракционный состав: Остаток в колбе, %, не более |  |  | 2, не более | 5 |

# 4.3 Количество проб ГСМ, не соответствующих требованиям НД 
по показателям качества

| № п/п | Показатели, имеющие отклонения от норм НД | Всего количество | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензины автомобильные | Топлива дизельные | Масла моторные | Масла транс-миссионные, специальные |
|  |  |  | поставщик | АПК | постав-щик | АПК | поставщик | АПК | постав-щик | АПК |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Температура вспышки, оС | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Массовая доля воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Щелочное число мг КОН/г | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Коэффициент фильтруемости | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Фракционный состав, % | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 7 | Температура помутнения | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 8 | Температура застывания | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |

## 4.4 Методы испытаний

| №№ п/п | Наименование показателя | Метод определения показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с | ГОСТ 33-2016 |
| 2 | Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370-83 |
| 3 | Температура вспышки, оС | ГОСТ 4333-2014 ГОСТ 6356-75 |
| 4 | Содержание воды, % | ГОСТ 2477-2014 |
| 5 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 |
| 6 | Фракционный состав, % | ГОСТ 2177-99 |
| 7 | Плотность при 15оС, г/см3 | ГОСТ 3900-85 |
| 8 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |
| 9 | Температура помутнения, оС | ГОСТ 5066-2018 |
| 10 | Температура застывания, оС | ГОСТ 20287-91 |
| 11 | Щелочное число, мг КОН на г масла | ГОСТ 11362-96 |
| 12 | Зольность, % | ГОСТ 1461-75 |
| 13 | Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417-94 |
| 14 | Концентрация фактических смол топлива дизельного и бензина автомобильного | ГОСТ 8489-85 ГОСТ 1567-97 |
| 15 | Внешний вид | По НД |
| 16 | Октановое число | ГОСТ 511-2015 |
| 17 | Цетановое число | ГОСТ 32508-2013 |

# 5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Испытания ГСМ осуществлялись в соответствии с планом работы по выполнению государственного задания по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства на 2019г.

Сведения об изготовителях, поставщиках ГСМ выбирались из паспортов качества и сертификатов соответствия, предоставляемых продавцом продукции, к сожалению, не по всем пробам удалось получить информацию о поставщике продукции. Фактическое качество используемых ГСМ установлено по результатам испытаний.

Анализ ассортимента ГСМ показывает, что современному сельскому хозяйству нефтеобеспечивающие организации предлагают достаточный выбор смазочных материалов для эксплуатации техники.

Поступающие в регион ГСМ от крупных поставщиков, в основном, кондиционные. Мелкие поставщики не всегда поставляют кондиционные нефтепродукты. В зоне деятельности МИС процент некондиционных нефтепродуктов, применяемых на технике АПК, держится на одном уровне (по сравнению с прошлыми годами).

За период с марта по ноябрь 2019 года проверено качество 100 проб ГСМ, в том числе:

- 60 проб дизельного топлива;

- 20 проб автомобильного бензина;

- 10 проб моторного масла;

- 10 проб трансмиссионного масла.

Из 100 проб горюче-смазочных материалов 5 проб некондиционных, что составляет 5%.

Результаты испытаний показали, что ассортимент ГСМ формируется под влиянием спроса АПК, который, в свою очередь, диктуется финансовыми возможностями хозяйств, поэтому потребители стараются приобретать недорогие бензины, топлива и масла.

В связи с этим, приобретаемые хозяйствами АПК ГСМ, требуют контроля качества. Поставщики и потребители не всегда имеют паспорта качества на ГСМ.

Алтайская МИС рекомендует:

- хозяйствам АПК закупать нефтепродукты в крупных компаниях по поставке ГСМ, зарекомендовавших себя на рынке с положительной стороны, желательно чтобы поставки осуществлялись напрямую с НПЗ, минуя посредников;

- не принимать к использованию нефтепродукты без паспортов качества;

- потребителям проводить входной контроль качества приобретаемых ГСМ;

- проводить контроль качества реализуемых нефтепродуктов в специально аккредитованных лабораториях.

Директор	 					А.А. Бодрызлов

Главный инженер					В.Г. Обыскалов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела 					С.М. Галанцев

испытаний с/х машин

Ведущий инженер					С.Г. Романов

# 6 РЕЕСТР РАССЫЛКИ ОТЧЕТА

Настоящий отчет отпечатан в 5 экземплярах и разослан по следующим адресам:

1 Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений	1

2 ГИЦ											1

3 ВИМ											1

4 Архив Алтайской МИС									2