МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-03-16 (2010014)

от 21апреля 2016 года

о результатах обследования машин и оборудования

для механизации животноводческих и птицеводческих ферм, кормопроизводства выпуска 2015-2016 г.г.

в хозяйствах зоны деятельности МИС

с. Поспелиха, 2016 год

##### С О Д Е Р Ж А Н И Е

Таблица 1 – Перечень обследованных машин	3

Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах	11

Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машин	13

Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам	14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	15

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	17

Приоожение А – Перечень отказов и повреждений за период обследования.	18

# Таблица 1 – Перечень обследованных машин

| N группы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кормораздатчик тракторный прицепной | КТП-10У-00 (Рисунок 1) | - ОАО "Механический завод Калачинский", г. Калачинск Омской области | 2015 | 4 |
| 2 | Кормораздатчик тракторный прицепной | КТП-620 (Рисунок 2) | - ОАО "Механический завод Калачинский" | 2015 | 1 |
| 3 | Кормораздатчик-измельчитель-смеситель | КИС-8 (Рисунок 3) | - ООО "НОЭЗНО-Сельмаш", г.Новосибирск | 2015 | 4 |
| 4 | Раздатчик грубых кормов из рулонов | ИР-88 (Рисунок 4) | - ООО "НОЭЗНО-Сельмаш", | 2015 | 1 |
| 5 | Дробилка молотковая | ДМ-4 (Рисунок 5) | 656 - ОАО "Слободской машиностроительный завод", г. Слободской Кировской области | 2015 | 3 |
| 6 | Кормодробилка | КД-2А (Рисунок 6) | 656 - ОАО "Слободской машиностроительный завод" | 2015 | 2 |
| 7 | Транспортер скребковый навозоуборочный | ТСН-2,0 Б | 656 - ОАО "Слободской машиностроительный завод" | 2015 | 1 |
| 8 | Транспортер скребковый навозоуборочный | ТСН-160 | - ООО "Металлист Агро", г. Славгород | 2015 | 2 |
| 9 | Транспортер скребковый навозоуборочный | ТСН-3Б (Рисунок 7) | - ООО "Металлист Агро", г. Славгород | 2015 | 1 |

Согласно государственному заданию № 082-00112-16 ПР на 2016 год на проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства ФГБУ "Алтайская МИС" проведено обследование машин и оборудования для механизации животноводческих и птицеводческих ферм, кормопроизводства выпуска 2015 года в период с 05 по 14 апреля 2016 года с целью оценки: комплектности, качества изготовления и упаковки для транспортировки, удобства сборки, а также качества и достаточности технической документации.

Обследования 19 машин девяти накименований проведены в хозяйствах  Поспелихинского, Шипуновского, Романовского, Новичихинского, Волчихинского, Змеиногорского, Третьяковского, Топчихинского, Тюменцевского, Павловского, Михайловского районов Алтайского края.

Сбор информации осуществлен путем опроса специалистов и операторов хозяйств, осмотром машин на местах их использования.

Сведений о наличии сертификатов у заводов-изготовителей на приобретённые изделия в хозяйствах нет.

Условия, в которых эксплуатируются  машины, близки к экстремальным – холодные зимы, грязь на территориях животноводческих комплексов весной и осенью.

Кормораздатчики КТП-10У-00 (Рисунок 1), КТП-620 (Рисунок 2) предназначены для приёма измельченных кормов (силоса, сенажа, жома, зелёной массы трав, сена и соломы), транспортировки и раздачи их во время движения в кормушки на молочно товарных фермах, откормочных пунктах и овцефермах. Агрегатируются с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6 с приводом рабочих органов от ВОМ с частотой вращения 540об/мин. Может работать в сооружениях с кормовым проходом шириной не менее 2,1м и высотой кормушек до 0,75м.

Отличительная особенность кормораздатчика КТП-620 - меньшая высота и ширина, соответственно и грузоподъёмность, а так же узкая колея в сравнении с кормораздатчиком КТП-10У-00.

Кормораздатчик КИС-8 (Рисунок 3) предназначен для измельчения грубых кормов (сена, соломы, сенажа), смешивания их с силосом, фуражом и дозированной раздачи готовых кормов на фермах крупного рогатого скота во всех зонах животноводства. Компоненты корма, при размельчении и смешивании в кормосмесители, сохраняют свои вкусовые качества, образуется гомогенная кормовая смесь, которая охотно поедается животными. Агрегатируются с тракторами класса 1,4.

Раздатчик грубых кормов из рулонов ИР-88 (Рисунок 4) предназначен для измельчения грубых кормов (рулонов или тюков соломы и сена), а также сырого и уплотнённого материала в рулонах и блоках. Измельчённая масса может, как раздаваться в кормушки и на кормовой стол, так и использоваться для приготовления и разбрасывания подстилки для КРС в животноводческих помещениях.

Дробилка ДМ-4 (Рисунок 5) предназначена для измельчения фуражного зерна различных культур в соответствии с зоотехническими требованиями для всех видов животных и птицы на животноводческих фермах или в составе комплекса оборудования цеха по приготовлению комбикормов.

Кормодробилка КД-2А (Рисунок 6) предназначена для измельчения различных видов кормов фуражного зерна и может применяться в хозяйствах во всех зонах. Дробилка применяется как самостоятельная машина. Для загрузки зерна в приемный бункер нужно использовать имеющиеся в хозяйствах погрузочные механизмы. Измельченный продукт от дробильного барабана подается вентилятором через систему трубопроводов и циклон к погрузчику шнековому.

Транспортеры скребковые навозоуборочные ТСН–2,0Б, ТСН–160, ТСН–3Б (Рисунок 7) предназначены для удаления навоза из животноводческих помещений с одновременной погрузкой в транспортное средство. Число обслуживаемых стойл крупного рогатого скота -100 -110. Транспортер ТСН-2,0Б имеет клепаную пластинчатую неразборную цепь, с кованой внутренней планкой.

Общая информация об организации сервисного обслуживания машин

Результатами обследования установлено, что сервисное обслуживание кормораздатчиков КТП-10У-00 и КТП-610 производства ОАО "Механический завод Калачинский" производилось дилерами ООО "Агрокомплект" и ЗАО СП "Алтайагрокомплект".

Кормораздатчик КИС-8 и измельчитель рулонов ИР-88 были приобретены хозяйствами без посредников непосредственно на заводе изготовителе - ОАО "НОЭЗНО", соответственно сервисное обслуживание организовано заводом изготовителем.

Дробилки ДМ-4, КД-2А и транспортер навозоуборочный ТСН-2,0 Б производства ОАО "Слободской машиностроительный завод" сервисное обслуживание организовано дилерами ООО "Агрокомплект" и ЗАО СП "Алтайагрокомплект".

Транспортер навозоуборочный ТСН-3Б производства ООО "Металлист Агро", был приобретен на заводе без посредников.

Несмотря на организацию сервисного обслуживания, все выявленные отказы специалисты хозяйств устранили самостоятельно с целью экономии времени.

Рисунок 1 – Кормораздатчик КТП-10У-00

Рисунок 2 – Кормораздатчик КТП-620

Рисунок 3 – Кормораздатчик измельчитель-смеситель КИС-8

Рисунок 4 – Раздатчик грубых кормов из рулонов ИР-88

Рисунок 5 – Дробилка молотковая ДМ-4

Рисунок 6 – Кормодробилка КД-2А

Рисунок 7 – Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-3Б, смонтированный на ферме КРС. По стрелкам:

а) наклонный транспортёр;

б) поперечный навозный канал;

в) продольный навозный канал;

г) электродвигатель.

# Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

| N груп-пы | Порядковый номер в группе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  | машины | двигателя | час | т |  | I | II | III |  | 100% оплата | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1521 | - | 476 | 5712 | 1 | - | 1 | - | ИП Локтионов П.В., Шипуновский район, Алтайский край | ООО "Агрокомплект", г Барнаул | - | 370 000 |
|  | 2 | 1503 | - | 238 | 2856 | - | - | - | - | ИП Григорян Г. В., Третьяковский район, Алтайский край | ООО "Агрокомплект", г Барнаул | - | 370 000 |
|  | 3 | 1553 | - | 540 | 6480 | 1 | - | 1 |  | СПК "Сибирь", Третьяковский район, | ООО "Агрокомплект", г Барнаул | - | 370 000 |
|  | 4 | 1554 | - | 294 | 3528 | 2 | - | 2 | - | ИП Саргсян Ш. С., Третьяковский район, | ООО "Агрокомплект", г Барнаул | - | 370 000 |
| 2 | 1 | 1171 | - | 114 | 1368 | - | - | - | - | СПК "Юдихинский", Тюменцевский район, Алтайский край | ЗАО СП "Алтайагрокомплект", г. Барнаул | - | 315 000 |
| 3 | 1 | 374 | - | 443 | 5316 | - | - | - | - | ЗАО "Колыванское", Павловский район, Алтайский край | ООО "НОЭЗНО", г. Новосибирск | - | 778 000 |
|  | 2 | 375 | - | 448 | 5376 | - | - | - | - | То же | ООО "НОЭЗНО", г. Новосибирск | - | 778 000 |
|  | 3 | 367 | - | 396 | 4752 | - | - | - | - | СПК "Знамя Родины", Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "НОЭЗНО", г. Новосибирск | - | 778 000 |
|  | 4 | 355 | - | 458 | 5496 | - | - | - | - | АО ПР "Чистюньский", Топчихинский район, Алтайский край | ООО "НОЭЗНО", г. Новосибирск | - | 778 000 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 56 | - | 46 | 253 | - | - | - | - | ООО "Русское поле", Новичихинский район, Алтайский край | ООО "НОЭЗНО", г. Новосибирск | - | 600 000 |
| 5 | 1 | 672 | - | 371 | 1855 | - | - | - | - | СПК "Тамбовский", Романовский район, Алтайский край | ООО "Агрокомплект", г Барнаул | - | 200 000 |
|  | 2 | 642 | - | 716 | 3580 | - | - | - | - | СПК "Юдихинский", Тюменцевский район, | ЗАО СП "Алтайагрокомплект",г. Барнаул | - | 200 000 |
|  | 3 | 657 | - | 536 | 2680 | 1 | - | 1 | - | СПК "Корболиха", Змеиногорский район, Алтайский край | ЗАО СП "Алтайагрокомплект", г. Барнаул | - | 200 000 |
| 6 | 1 | 7900 | - | 487 | 1461 | - | - | - | - | ООО "Россия", Новичихинский район, | ООО "Агрокомплект", г Барнаул | - | 125 000 |
|  | 2 | 7981 | - | 532 | 1596 | - | - | - | - | СПК "Гавриловский", Поспелихинский район, | ООО "Агрокомплект", г Барнаул | - | 125 000 |
| 7 | 1 | б/н | - | 354 | 1982 | - | - | - | - | ООО им Мичурина, Волчихинский район, Алтайский край | ООО "Агрокомплект", г Барнаул | - | 240 000 |
| 8 | 1 | б\н | - | 48 | 264 | - | - | - | - | КХ "Партнер", Михайловский район, Алтайский край | ООО "Металлист-Агро", г. Славгород | - | 170 000 |
|  | 2 | б\н | - | 96 | 528 | - | - | - | - | То же | То же | - | 170 000 |
| 9 | 1 | б\н | - | 278 | 1529 | - | - | - | - | СПК им Кирова, Рубцовский район, Алтайский край | ООО "Металлист-Агро", г. Славгород | - | 234 000 |

# Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

| N группы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-9 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По комплектности | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По качеству изготовле-ния | Замечаний нет | - | - |

# Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | ТУ | КТП-10У-00 | КТП-620 | КИС-8 | ИР-88 | ДМ-4 | КД-2А | ТСН-2,0Б | ТСН-160 | ТСН-3Б |
|  |  | 2015*** | 2016 |  | 2015*** | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обследованных образцов | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Средняя наработка, ч | - | 284 | 387 | 114 | 221 | 436,25 | 46 | 541 | 509,5 | 354 | 72 | 278 |
| т | - | 3408 | 4644 | 1368 | 2652 | 5235 | 253 | 2705 | 1528,5 | 1982 | 396 | 1529 |
| Среднее количество отказов, в том числе: | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - |
| I гр. сложности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II гр. сложности | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - |
| III гр. сложности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наработка на отказ, ч | 250*,300** не менее | Более 284 | 387 | Более 114 | Более 221 | Более 436,25 | Более 46 | 1639,3 | Более 509,5 | Более 354 | Более 72 | Более 278 |
| т | - | Более 3408 | 4644 | Более 1368 | Более 2652 | Более 5235 | Более 253 | 8196,9 | Более 1528,5 | Более 1982 | Более 396 | Более 1529 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, ч | - | Более 284 | Более 387 | Более 114 | Более 221 | Более 436,25 | Более 46 | Более 541 | Более 509,5 | Более 354 | Более 72 | Более 278 |
| т | - | Более 3408 | Более 4644 | Более 1368 | Более 2652 | Более 5235 | Более 253 | Более 2705 | Более 1528,5 | Более 1982 | Более 396 | Более 1529 |
| II, ч | - | Более 284 | 387 | Более 114 | Более 221 | Более 436,25 | Более 46 | 1639,3 | Более 509,5 | Более 354 | Более 72 | Более 278 |
| т | - | Более 3408 | 4644 | Более 1368 | Более 2652 | Более 5235 | Более 253 | 8196,9 | Более 1528,5 | Более 1982 | Более 396 | Более 1529 |
| III, ч | - | Более 284 | Более 387 | Более 114 | Более 221 | Более 436,25 | Более 46 | Более 541 | Более 509,5 | Более 354 | Более 72 | Более 278 |
| т | - | Более 3408 | Более 4644 | Более 1368 | Более 2652 | Более 5235 | Более 253 | Более 2705 | Более 1528,5 | Более 1982 | Более 396 | Более 1529 |

*     Данные ТУ на кормораздатчик КИС-8

**   Данные ТУ на кормораздатчики КТП-10У-00 и КТП-620, на остальные машины данных нет

*** Приведены результаты обследования за 2015год,

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Все обследованные машины находятся в хозяйствах с различными формами собственности и используются на фермах КРС.

Кормораздатчик тракторный прицепной КТП-10У-00

Обследовано четыре образца. Выявлено четыре отказа производственного характера второй группы сложности. На одной машине было выявлено два отказа, на двух по одному, на одной не выявлено ни одного. В среднем по одному отказа на машину. Средняя наработка на отказ составила 387 часов (4644т), что соответствует требованиям ТУ (300ч, не менее). По качеству выполнения технологического процесса мнение специалистов хозяйства положительное.

Кормораздатчик тракторный прицепной КТП-620

Обследован один образец. Отказов не выявлено. К качеству выполнения технологического процесса у специалистов хозяйства претензий нет.

Кормораздатчик измельчитель-смеситель КИС-8

Обследовано четыре образца, три из которых оборудованы ЭВДУ (электронное весовое дозирующее устройство). Отказов не выявлено. По сравнению с образцом, обследованным в 2015 году надёжность машин данной марки остаётся на достаточно высоком уровне (см. таблицу.4). По качеству выполнения технологического процесса мнение специалистов хозяйства положительное.

Раздатчик грубых кормов из рулонов ИР-88

Обследован один образец. Отказов не выявлено. По надёжности и качеству выполнения технологического процесса у специалистов хозяйств замечаний нет.

Дробилка молотковая ДМ-4

Обследовано три образца. Выявлен один отказ производственного характера второй группы сложности – разрушение подшипника на валу барабана. Наработка на отказ составила 1639,3 часа (8196 т). По качеству выполнения технологического процесса мнение положительное.

Дробилка КД-2А

Обследовано два образца. Отказов не выявлено. По надёжности и качеству выполнения технологического процесса у специалистов хозяйств замечаний нет.

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2,0 Б

Обследован один образец. Отказов не выявлено. Замечаний по качеству выполнения технологического процесса нет

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160

Обследовано два образца. Отказов не выявлено. К качеству выполнения технологического процесса у специалистов хозяйства претензий нет.

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-3Б

Обследован один образец. Отказов не выявлено. Замечаний по качеству работы нет.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании результатов обследования можно сделать следующие выводы:

- все приобретённые машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин в основном положительные.

Предложения заводам-изготовителям:

ОАО "Механический завод "Калачинский":

- повысить контроль за качеством изготовления отдельных узлов и деталей;

ОАО "Слободской машиностроительный завод"

- усилить входной контроль за качеством изготовления подшипников разовой смазки;

Предложения потребителям:

- строго соблюдать правила по эксплуатации приобретаемой продукции;

- при покупке машин требовать представление необходимой документации с отметками о сертификации продукции;

- при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.

ВРИО директора МИС				А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					Г.В. Ячменев

Начальник отдела					В.Ф. Артюков

испытаний с.х.машин

Ведущий инженер					В.И. Ермош

Приложение А – Перечень отказов и повреждений за период обследования машин.

| N груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К,П,Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе | Наработка на отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | т |
| 1 | Рабочие органы: (продольный транспортёр) | Срез болта на натяжителе транспортёра | Прослабление резьбы при изготовлении | П | Болт заменен специалистами хозяйства (Рисунок А1) | II | 1 | 1 | 192 | 2304 |
| 1 | Кузов | Появление трещин на бортах кузова в местах его крепления к раме | Предположитель-но недостаточная прочность металла | П | Места крепления усилены металлическими пластинами, изготовленными в хозяйстве (Рисунок А2) | II | 1 | 3 | 58 | 696 |
| 1 | Ходовая часть: (рессора заднего правого колеса) | Излом пальца крепления рессоры (Рисунок А3) | Предположитель-но -нарушение режимов термообработки | П | Палец заменен имеющимся в хозяйстве | II | 1 | 4 | 63 | 756 |
| 1 | Трансмиссии и механические переда-чи (кривошипно-шатунный механизм привода продольного транспортера) | Излом собачки храпового механизма (Рисунок А4) | Некачественное литьё (наличие раковин) в месте излома | П | Заменена специалистами хозяйства, взята с кормораздатчика такой же марки, выведенного из эксплуатации | II | 1 | 4 | 134 | 1608 |
| 5 | Рабочие органы: (вал барабана) | Разрушение правого подшипника вала 22310 из-за чего возникла вибрация основания дробилки, вследствие которой произошел излом основания | Причина не установлена | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, основание дробилки восстановлено с помощью сварки (Рисунок А5) | II | 1 | 3 | 213 | 1065 |

Рисунок А1 – Кормораздатчик КТП-10У-00.

По стрелке – заменённый болт натяжителя продольного транспортёра

Рисунок А2 – Кормораздатчик КТП-10У-00.

По стрелке – дополнительная металлическая пластина, установленная в месте крепления кузова к раме,

Рисунок А3 – По стрелке - место излома пальца крепления рессоры кормораздатчика КТП-10У-00

Рисунок А4– Излом собачки храпового механизма кормораздатчика КТП-10У-00.

Рисунок А5 - Основание дробилки ДМ-4, восстановленное с помощью сварки

# Text boxes

а

г

1

б

в