МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т  № 01-04-13 (2010014)

от 18 апреля 2013 года

о результатах обследования машин для механизации

животноводческих и птицеводческих ферм, кормопроизводства выпуска 2011-2012 годов

в хозяйствах зоны деятельности МИС

с. Поспелиха, 2013 год

##### С О Д Е Р Ж А Н И Е

Таблица 1 – Перечень обследованных машин	3

Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах	13

Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машин	16

Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам	17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	19

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	23

Таблица 5 – Перечень отказов и повреждений за период обследования машин.	24

# Таблица 1 – Перечень обследованных машин

| N группы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Раздатчик кормов тракторный | РКТ-10 | ОАО "МордовАгро-Маш", г. Саранск, Республика Мордовия | 2011 | 4 |
| 2 | Кормораздатчик тракторный прицепной | КТП-10У | ООО"Механический завод "Калачинский", г.Калачинск, Омской области | 2011 | 2 |
| 3 | Агрегат кормовой многофункциональ-ный | АКМ-14 | ОАО "Слободской ма-шиностроительный за-вод", г. Слободской, Кировская область | 2011 | 1 |
| 4 | Измельчитель сме-ситель раздатчик кормов ИСРК-12 "Хозяин" | ИСРК-12 "Хозяин"\ | ООО "Интенсивные технологии", г.Смо-ленск | 2011 | 1 |
| 5 | Агрегат кормовой многофункциональ-ный | АКМ-9 | ОАО "Слободской ма-шиностроительный завод", г. Слободской, Кировская область | 2011 | 2 |
| 6 | Измельчитель рулонов | ИР-8 | ООО НОЭЗНО+МС, г.Новосибирск | 2012 | 1 |
| 7 | Кормораздатчик из-мельчитель смеситель | КИС-8 | ООО НОЭЗНО+МС, г.Новосибирск | 2013 | 1 |
| 8 | Измельчитель рулонов и тюков | Kverneland 856 | Kverneland Taarup, Норвегия | 2011 | 1 |
| 9 | Доильная установка | АДСН-25 | ОАО "Гомельский МРЗ", г.Гомель, Республика Беларусь | 2012 | 1 |
| 10 | Охладитель молока | ОМ-10000 | ООО "Тагрис Молоко", г.Вязьма Смоленская область | 2011 | 1 |
| 11 | Охладитель молока | Cold Vessel 2500 | ООО "Milk Technology", г.Москва | 2011 | 1 |
| 12 | Охладитель молока | Cold Pool Horizontal 4000 | ООО "Milk Technology", г.Москва | 2012 | 1 |

Согласно госзаданию по оказании информационных услуг по плану работ ФГБУ "Алтайская МИС" на 2013 год обследование проводилось в период с 03 по 09 апреля 2013 года с целью оценки: комплектности, качества изготовления и упаковки для транспортировки, удобства сборки, а также качества и достаточности технической документации.

Показатели надежности, информация о хозяйствах и другие данные приведены в соответствующих разделах отчета.

Сервисное обслуживание организовано для доильного агрегата АДСН-25 и охладителей молока Cold Vessel 2500 и Cold Pool Horizontal 4000.

Сбор информации осуществлен путем опроса специалистов и операторов хозяйств, осмотром машин на местах их использования, а при наличии технической документации, представленной заводами-изготовителями или торгующими организациями, с её использованием.

Кормораздатчик РКТ-10-01 (двусторонний на поворотном круге) (Рисунок 1) предназначен для приёма и транспортировки измельчённых листостебельных кормов, злаковых или бобовых трав, измельчённой соломы, резаных корнеплодов, а также полнорационных кормовых смесей с раздачей их, во время движения, непрерывным регулируемым потоком в кормушки с высотой борта не более 0,75м и шириной прохода животноводческих комплексов не менее 2,1м  или с подачей в загрузочные воронки стационарных раздатчиков на животноводческих фермах, на откормочных площадках, выгульно-кормовых дворах и летних лагерях. Машина может быть использована для транспортировки и выгрузки назад различных кормов и подстилочного материала, агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 1,4 тс, оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.
Кормораздатчики смонтированы на базе шасси тракторного полуприцепа ППТС-4,5 с раздачей кормов на две стороны.

Кормораздатчик КТП-10У (Рисунок 2) предназначен для приёма измельченных кормов (силоса, сенажа, жома, зелёной массы трав, сена и соломы), транспортировки и раздачи их во время движения в кормушку на молочно товарных фермах, откормочных пунктах и овцефермах. Максимальная грузоподъёмность 3,5 тонны, производительность до 50 т/ч. Машина состоит из подрессоренной ходовой тележки с двумя осями, цельнометаллического кузова, рабочих органов и приводов. Агрегатируются с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6 с приводом рабочих органов от ВОМ с частотой вращения 540об/мин. Может работать в сооружениях с кормовым проходом шириной не менее 2,1м и высотой кормушек до 0,75м.

## Агрегат кормоприготовительный многофункциональный АКМ-14 (Рисунок 3) - универсальный прицепной измельчитель-смеситель-раздатчик. Приготавливает полнорационную кормосмесь из длинноволокнистого сена, соломы, силоса, комбикорма, пищевых добавок, минералов для КРС. Обеспечивает кормом за смену от 800 до 2000 голов.

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 "Хозяин" (Рисунок 4), предназначен для приготовления (доизмельчения и смешивания) компонентов (зелёная масса, силос, сенаж, рассыпанное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды в измельчённом виде, жидкие кормовые добавки) с применением электронной системы взвешивания кормовой смеси, которая обеспечивает возможность программирования 50 рецептов из 30 компонентов. Он используется только внутри фермской зоны, так как не предназначен для передвижения по дорогам общего назначения. Агрегатируется с тракторами класса 1,4. Машина состоит из бункера, шнекового рабочего органа, весового механизма, механизма раздачи корма, привода рабочих органов.

Агрегат кормоприготовительный АКМ-9 (Рисунок 5) — мобильный прицепной кормоцех. Приготавливает полнорационную кормосмесь из длинноволокнистого сена, соломы, силоса, корнеплодов, комбикорма, пищевых добавок, минералов для КРС. Обеспечивает кормом за смену до 1000 голов. Вертикальный конусообразный шнек, с установленными на его витках ножами, обеспечивает разрыхление грубых кормов в предварительно разделенных рулонах, тюках, измельчение длинных стеблей и равномерное смешивание всех компонентов. Шнек с измельчающими ножами приводится в действие от ВОМ через карданный вал и редуктор. Электронная система весов позволяет взвешивать компоненты и приготавливать корма по заданному рациону. Управление открытием заслонки бункера и включением транспортера — гидравлическое, из кабины трактора.

Измельчитель рулонов ИР-8 (Рисунок 6) предназначен для измельчения грубых кормов в рулонах и тюках. Измельчённая масса может, как раздаваться в кормушки и на кормовой стол, так и использоваться для приготовления и разбрасывания подстилки для КРС в животноводческих помещениях. Для самозагрузки рулонами или тюками используется управляемый гидравликой задний откидной приёмный борт. Машину можно также загружать с помощью фронтального погрузчика. Основной рабочий орган - барабан-измельчитель, расположенный в передней части камеры, который, с помощью установленных на нём ножей (лезвий), обеспечивает измельчение материала. Разгрузочное устройство имеет возможность с помощью гидравлики изменять высоту и дальность выброса измельчённого материала. Измельчитель агрегатируется с отечественными тракторами тягового класса 1,4 или с зарубежными тракторами, имеющими мощность двигателя не менее 55кВт, независимый ВОМ с частотой вращения 540об/мин.

Кормораздатчик КИС-8 (Рисунок 7) предназначен для измельчения грубых кормов (сена, соломы, сенажа), смешивания их с силосом, фуражом и дозированной раздачи готовых кормов на фермах крупного рогатого скота. Компоненты корма, попавшие в кормосмеситель, сохраняют свои природные качества, так как они при размельчении и смешивании не разминаются и не подогреваются. Создаётся гомогенная кормовая смесь, которая охотно поедается животными.

Измельчитель рулонов и тюков Kverneland Taarup 856 представляет собой машину большого объема на 6м3, которая обеспечивает легкую загрузку и обладает достаточной емкостью для самых крупных прямоугольных тюков или для трех круглых тюков, одновременно. Машина отличается, рассчитанной на тяжелые условия эксплуатации, трансмиссией с коробкой передач на две скорости, предназначена для создания подстилки и раздачи кормов.

Агрегат доильный трубопроводный АДСН-25 (Рисунок 9-10) предназначен для машинного доения коров, подсчета молока и его перекачки в молокоприемник.

Резервуары-охладители молока (Рисунок 11-15) предназначены для сбора, охлаждения молока от +35°С до +4°С после трех циклов дойки и его хранения при температуре

4° - 6°С до следующей переработки. В резервуаре-охладителе можно охлаждать и хранить другие пищевые продукты плотностью не более 1100 кг/м3.

Рисунок 1 – Кормораздатчик РКТ- 10-01

Рисунок 2 – Кормораздатчик КТП-10У "Иван"

Рисунок 3 – Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-14 в агрегате

с трактором МТЗ-82

Рисунок 4 – Кормораздатчик ИСРК-12 "Хозяин"

Рисунок 5– Агрегат кормоприготовительный АКМ-9

Рисунок 6 – Измельчитель рулонов ИР-8

Рисунок 7 – Кормораздатчик КИС-8 в агрегате с трактором МТЗ-82

Рисунок 8 – Измельчитель рулонов и тюков Kverneland Taarup 856,

Рисунок 9 – Агрегат доильный трубопроводный АДСН-25

Рисунок 10 - Насосная станция СН-60 А для доильной установки

Рисунок 11 – Охладитель молока ОМ-10000

Рисунок 12 – Компрессорная установка для охладителя молока ОМ-10000

Рисунок 13 – Резервуар-охладитель молока Cold Vessel 2500

Рисунок 14 – Резервуар-охладитель молока Cold Pool Horizontal 4000

Рисунок 15 – Агрегат компрессорно-конденсаторный для резервуара-охладителя молока Cold Pool Horizontal 4000

Таблица 2 Сведения об обследованных машинах

| N груп-пы | Порядковый номер в группе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  | машины | Двигателя | час | т |  | I | II | III |  | 100% оплата | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 2046 | - | 540 | 5040 | 1 | - | 1 | - | Птицефабрика "Молодежная", Первомайский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 435000 |
|  | 2 | 2026 | - | 320 | 2976 |  | - | - | - | СПК "Колхоз Фрунзенский", Завьяловский район, Алтайский край | То же | - | 345000 |
|  | 3 | 2027 | - | 325 | 3115 |  | - | - | - | То же | " | - | 345000 |
|  | 4 | 1943 | - | 563 | 5236 |  | - | - | - | ЗАО "Белокурихинс-кое", Смоленский район, Алтайский край | " | - | 345000 |
| 2 | 1 | 971 | - | 212 | 2544 |  | - | - | - | СПК "Колхоз Алей", Третьяковский район, Алтайский край | ООО Сервисная компания "Агромаркет", г. Барнаул | - | 350000 |
|  | 2 | 791 | - | 183 | 2196 |  | - | - | - | ООО "Алтай", Целинный район, Алтайский край | ООО "Агротех", г. Барнаул | - | 340000 |
| 3 | 1 | 1257 | - | 180 | 2160 | 1 | - | - | 1 | СПК "Колхоз Фрун-зенский" Завьяловский район, Алтайский край | ООО "Агротрак", г.Барнаул | - | 1187000 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 011286 | - | 300 | 3600 |  | - | - | - | ООО "Раздольное, Топчихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 1596000 |
| 5 | 1 | 1256 | - | 185 | 740 |  | - | - | - | ООО "СибирьАгро", Усть-Калманский район, Алтайский край | ООО "Агротех", г.Барнаул | - | 780000 |
|  | 2 | 1188 | - | 340 | 1360 |  | - | - | - | ООО "Семеновод", Бийский район, Алтайский край | ООО "Агротех", г.Барнаул | - | 780000 |
| 6 | 1 | 36 | - | 180 | 972 |  | - | - | - | ООО "Колхоз Кирова", Шипуновский район, Алтайский край | ООО "НОЭЗНО", г.Новосибирск | - | 495000 |
| 7 | 1 | 266 | - | 70 | 840 |  | - | - | - | ОАО "Залесовское", Залесовский район, Алтайский край | ООО "НОЭЗНО", г.Новосибирск | - | 630000 |
| 8 | 1 | КТ 110011 | - | 360 | 4320 | 1 | - | 1 | - | СПК "Заветы Ильича", Поспелихинский район, Алтайский край | РУФ-2, г.Барнаул | - | 1200000 |
| 9 | 1 | б/н | - | 4320 | 18144 |  | - | - | - | КФХ "Стиль", Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "Алтайагро-экспорт", г.Барнаул | - | 1218000 |
| 10 | 1 | 1111 | - | 820 | - | 1 | - | 1 | - | СПК "Знамя Родины", Поспелихинский район, Алтайский край | Алтайская Молоч-ная Компания, г.Алейск | - | 1370000 |
| 11 | 1 | 01-25 | - | 360 | - |  | - | - | - | ООО "Приозерное" Зональный район, Алтайский край | ООО "Агротех", г.Барнаул | - | 365000 |
| 12 | 1 | 02-40 | - | 450 | - |  | - | - | - | ОАО "СП им. Г.С.Титова", Косихинский район, Алтайский край | ООО "Агротех", г.Барнаул | - | 360000 |

Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период

сборки (досборки) и обкатки машин

| N группы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-12 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-12 | По комплектности | Замечаний нет | - | - |
| 1-8, 10-12 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 9 |  | Документация находится у представителей фирмы поставщика | 1 | 1 |
| 1-12 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1-12 | По качеству изготовле-ния | Замечаний нет | - | - |

# Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя по данным обследования |
| --- | --- |
|  | ТУ* | РКТ-10 | КТП-10У | АКМ-14 | ИСРК-12 | АКМ-9 | ИР-8 | КИС-8 | Kverneland 856 | АДСН-25 | ОМ-10000 | Cold Vessel 2500 | Cold Pool Horizontal 4000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество обследованных образцов, шт. | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средняя наработка, ч |  | 437 | 197,5 | 180 | 300 | 262,5 | 180 | 70 | 360 | 4320 | 820 | 360 | 450 |
| т |  | 4091 | 2370 | 2160 | 3600 | 1050 | 972 | 840 | 4320 | 18144 | - | - | - |
| Среднее количество отказов, шт. в том числе: | Нет данных | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| I гр. сложности | То же | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II гр. сложности | " | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| III гр. сложности | " | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наработка на отказ, ч | " | 437 | Более 197,5 | 180 | Более 300 | Более 262,5 | Более 180 | Более 70 | 360 | Более 4320 | 820 | Более 360 | Более 450 |
| т | " | 4091 | Более 2370 | 2160 | Более 3600 | Более 1050 | Более 972 | Более 840 | 4320 | Более 18144 | - | - | - |
| Наработка на отказ по группам сложности: | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, ч | " | Более 437 | Более 197,5 | Более 180 | Более 300 | Более 262,5 | Более 180 | Более 70 | Более 360 | Более 4320 | Более 820 | Более 360 | Более 450 |
| т |  | Более 4091 | Более 2370 | Более 2160 | Более 3600 | Более 1050 | Более 972 | Более 840 | Более 4320 | Более 18144 | - | - | - |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II, ч | " | 437 | Более 197,5 | Более 180 | Более 300 | Более 262,5 | Более 180 | Более 70 | 360 | Более 4320 | 820 | Более 360 | Более 450 |
| т |  | 4091 | Более 2370 | Более 2160 | Более 3600 | Более 1050 | Более 972 | Более 840 | 4320 | Более 18144 | - | - | - |
| III, ч |  | Более 437 | Более 197,5 | 180 | Более 300 | Более 262,5 | Более 180 | Более 70 | Более 360 | Более 4320 | Более 820 | Более 360 | Более 450 |
| т |  | Более 4091 | Более 2370 | 2160 | Более 3600 | Более 1050 | Более 972 | Более 840 | Более 4320 | Более 18144 | - | - | - |

* Технических условий по обследованным машинам на МИС и в хозяйствах нет

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследованные машины находятся в хозяйствах с различными формами собственности. Используются на фермах КРС. Условия, в которых эксплуатируются  машины, близки к экстремальным – холодные зимы, грязь во дворах весной и осенью.

Информации по сертификации изделий в хозяйствах нет.

По результатам проведенной работы следует отметить следующее.

Раздатчик кормов тракторный РКТ-10

Обследовано четыре машины.

Средняя наработка на отказ составила 437 часов (4091 т). За это время у одного образца выявлен один отказ производственного характера второй группы сложности - износ шарниров цепей привода битеров, которые пришлось укоротить на два звена. В целом мнения механизаторов о данных машинах положительные.

Кормораздатчик тракторный прицепной КТП-10У

Обследовано две машины. Отказов не обнаружено.

Специалистами одного из хозяйств перед началом эксплуатации машины сразу была произведена доработка конструкции, а именно:

- на корпус битера приварены чистики (рисунок 16) для исключения случаев забивания подшипников кормовой массой;

- удлинен и усилен вал привода механизма кормораздатчика (рисунок 17), во избежание излома вала при поворотах малого радиуса;

- под задний борт кормораздатчика были приварены упоры в виде железных уголков (рисунок 18);

- опущена на несколько сантиметров защитная резиновая полоса, крепящаяся к внутренней стороне переднего борта, предохраняющая попадание измельчённой массы в механизм привода выгрузного транспортёра (рисунок 19).

Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-14

Обследован один образец. Выявлен один отказ (характер отказа определить не представилось возможным) третьей группы сложности - излом рамы при полной загрузке агрегата. Данный отказ был устранён специалистами хозяйства с помощью сварки, под раму была установлена дополнительная пластина (рисунок 21). Наработка на отказ составила 180 часов (2160т)

По качеству выполнения технологического процесса мнение механизатора положительное.

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 "Хозяин"

Обследована одна машина. Отказов не выявлено.

По качеству выполнения технологического процесса замечаний нет. В одном из хозяйств механизатором была произведена доработка конструкции в виде наваренных металлических козырьков над задними фонарями машины для их защиты от попадания измельчённых кормов.(рисунок 20). Надёжность машины находится на высоком уровне - по мнению специалистов хозяйства это обусловлено тем, что основные ответственные узлы и агрегаты итальянского производства.

Агрегат кормоприготовительный АКМ-9

Обследовано два образца. Отказов не выявлено

По качеству изготовления и выполнения технологического процесса мнение положительное.

Измельчитель рулонов ИР-8

Обследован один образец. Отказов нет.

Качество изготовления машины и выполнения технологического процесса находятся на высоком уровне.

Кормораздатчик измельчитель-смеситель КИС-8

Обследован один образец. Отказов не наблюдалось.

Качество выполнения технологического процесса агрегатом удовлетворительное.

Измельчитель рулонов и тюков Kverneland Taarup 856

Обследован один образец. Выявлен один отказ производственного характера второй группы сложности. Наработка на отказ составила 360 часов (4320 т). Произошёл износ ножей барабана измельчителя, которые были приобретены и заменены специалистами хозяйства.

По качеству изготовления и выполнения технологического процесса мнение механизатора положительное.

Доильная установка АДСН-25

Обследован один образец.

Установка смонтирована и введена в эксплуатацию в сентябре 2012 года.

Отказов не обнаружено.

К качеству выполнения технологического процесса доильной установкой у специалистов хозяйства претензий нет.

Охладитель молока ОМ-10000

Обследован один образец. Произошёл один отказ - перегорело реле компрессора, которое было заменено специалистами хозяйства.

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса нет.

Охладитель молока Cold Vessel 2500

Обследован один образец. Отказов нет.

Замечания по качеству выполнения технологического процесса отсутствуют.

Охладитель молока Cold Рool Horizontal 4000

Обследован один образец. Отказов не выявлено.

Замечаний по качеству работы нет.

Рисунок 16 – Кормораздатчик КТП-10У находящийся в СПК "Колхоз Алей".

По стрелке - вновь изготовленный железный чистик на битере.

Рисунок 17 – Кормораздатчик КТП-10У находящийся в СПК "Колхоз Алей".

Удлиненный и усиленный промежуточной опорой вал привода.

Рисунок 18 – Кормораздатчик КТП-10У находящийся в СПК "Колхоз Алей".

По стрелке – приваренный под задний борт уголок.

Рисунок 19 - Кормораздатчик КТП-10У находящийся в СПК "Колхоз Алей".

По стрелке -защитная резиновая полоса, крепящаяся к внутренней стороне переднего борта, предохраняющая попадание измельчённой массы в механизм привода выгрузного транспортёра опущена на несколько сантиметров

Рисунок 20 – Измельчитель смеситель раздатчик кормов ИСРК-12 "Хозяин", находящийся в ООО "Раздольное".

По стрелкам – вновь изготовленные металлические козырьки для защиты фонарей.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании результатов обследования можно сделать следующие выводы:

- все приобретённые машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин положительные.

Предложения заводам-изготовителям.

ОАО "МордовАгроМаш":

- повысить входной контроль за покупными изделиями (цепями).

ОАО "Слободской машиностроительный завод"

- доработать раму машины в направлении повышения прочности.

Компании Kverneland Taarup:

- повысить контроль за качеством производства рабочих органов (ножей) измельчителя рулонов

Предложения торгующим организациям.

ООО "Алтайская Молочная Компания":

-обратить внимание на качество и объём проведения пуско-наладочных работ непосредственно после монтажа оборудования на месте его применения.

Предложения потребителям:

- при покупке машин требовать представление необходимой документации с отметками о сертификации продукции;

- при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.

Директор МИС					Р.А. Дергачёв

Главный инженер					А.И. Ефанов

Зав. КИЛ						Г.В. Ячменев

Начальник отдела

полевых испытаний				В.Ф. Артюков

Ведущий инженер					В.И. Ермош

# Таблица 5 – Перечень отказов и повреждений за период обследования машин.

| N груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К,П,Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе | Наработка на отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Трансмиссия и механические передачи: - цепь привода битеров | Удлинение (растягивание) цепи из-за износа шарниров | Предположительно -некачественная термообработка | (П) | Цепь укорочена путём удаления из неё двух звеньев | 2 | 1 | 1 | 437 | 4091 |
| 3 | Несущая система: -рама | Излом продольных брусьев рамы по местам крепления оси | Причина не установлена. Предположительно –недостаточная прочность рамы | ( - ) | Отказ устранён с применением электросварки (Рисунок 21) | 3 | 1 | 1 | 180 | 2160 |
| 8 | Рабочие органы: - ножи барабана измельчителя | Некачественное измельчение материала | Износ рабочих кромок ножей | (П) | Ножи заменены, приобретены в фирме-поставщике данной машины | 2 | 1 | 1 | 360 | 4320 |
| 10 | Электрооборудование: - реле компрессорно-конденсаторного агрегата | Перегорание обмотки катушки реле | Предположительно некачественное изготовление реле | (П) | Реле заменено специалистами хозяйства | 2 | 1 | 1 | 820 | - |

Рисунок 21 – Фрагмент рамы агрегата кормового многофункционального АКМ – 14, находящегося в СПК "Колхоз Фрунзенский".

По стрелке - для усиления рамы к ней приварена металлическая пластина.