ЗАЯВКА

# от 15.12 2019г., № 08

| Директор Манн В.В. | Директору Бодрызлову А.А. |
| --- | --- |
| ООО КФХ "Стиль" 659706, Алтайский край, Поспелихинский район, п. Поспелихинский | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, р.п. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Тел: 8(385-56) 21-1-19 | 8(385-56) 2-31-97, 2-14-49, 2-35-56 (факс),2-33-37 (секретарь) altmis@narod.ru |

Прошу предоставить консультацию по следующему вопросу:

Раздельная уборка зерновых. Какие машины для этого предпочтительнее?

Заявитель								            В.В. Манн

Заявку к исполнению

принял начальник отдела

испытаний с/х машин							С. М. Галанцев

Директор

ФГБУ "Алтайская МИС"	                     			               	А.А. Бодрызлов

АКТ

сдачи-приёмки выполненных услуг

от 20. 09. 2018 г.

Заявитель ООО КФХ "Стиль" в лице директора" Манн В.В. и ФГБУ "Алтайская МИС" в лице директора Бодрызлова А.А., действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что консультация согласно поданной заявке, выполнена надлежащим образом и в полном объеме. Стороны взаимных претензий не имеют.

# Заявитель								В.В. Манн

# Исполнитель								О.С. Гринько

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"	                        	А.А. Бодрызлов

# СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

В большом количестве на рынке сельхозтехники представлены машины иностранного производства такие как: Mac Don, John Deere, New Holland и т.д. В свою очередь ООО " Ростсельмаш" выпускает косилку самоходную универсальную КСУ-1, которая на сегодняшний день практически не уступает по показателям качества работы импортным машинам, проходила испытания на МИС в текущем году. А теперь рассмотрим ее по подробнее.

Косилка самоходная универсальная КСУ-1 (комплекс) состоит из шасси самоходного для уборочных машин ШС-150 и следующих адаптеров:

- косилки-плющилки навесной КП-500;

- косилки-измельчителя навесного КИН-2,7А;

- косилки роторной фронтальной КРФ-350;

- косилки валковой транспортёрной КВТ-9-18;

- косилки валковой транспортёрной КВТ-7-14.

Шасси самоходное для уборочных машин ШС-150 предназначено для выполнения сельскохозяйственных работ при раздельной уборке зерновых колосовых, кормовых и других культур, с вышеперечисленными адаптерами и состоит из рамы, ходовой части, кабины, моторной установки, привода валов отбора мощности, навесной системы, прицепного устройства, гидрооборудования, электрооборудования и электронной системы контроля.

На МИС КСУ-1 представлена в составе: шасси самоходное ШС-150 + косилка валковая транспортёрная КВТ-9-18.

Косилка валковая транспортерная КВТ-9-18 предназначена для скашивания и укладки срезанной массы зерновых, колосовых, крупяных культур, семенников трав, в центральный, левосторонний и правосторонний одинарный и сдвоенный, с двух проходов, валок при уборке раздельным способом, а также трав.

Рисунок 1 - Косилка самоходная универсальная КСУ-1

(шасси самоходное+ КВТ-9-18)

Рисунок 2 - Косилка самоходная универсальная КСУ-1 в работе

Техническая характеристика

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | по данным изготовителя | по данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Тип изделия | Самоходная |
| Марка двигателя, тип | ЯМЗ-53435, дизельный, водяного охлаждения |
| Мощность двигателя, кВт | 132, не менее | Не определялась |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 2100* | 2100 |
| Привод ходовой части | Гидрообьёмный (ГСТ) |
| Агрегатируется (адаптеры косилки) | КП-500, КИН-2,7А КРФ-350, КВТ 9-18, КВТ 7-14 | КВТ 9-18 |
| Рабочие скорости, км/ч | 15, не более | От 10 до 15 |
| Ширина захвата КСУ-1 (ШС-150+КВТ 9-18), м: |  |  |
| - конструкционная | 9,0 | 9,0 |
| - рабочая | Нет данных | 8,70 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20, не более | До 20 |
| Габаритные размеры КСУ-1 (ШС-150+КВТ 9-18), мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| - длина | 7825±100 | 7750 |
| - ширина | 9383±90 | 9340 |
| - высота | 3637±80 | 3600 |
| в транспортном положении (КВТ 9-18 на тележке): |  |  |
| - длина | 18251±150 | 18260 |
| - ширина | 3422±60 | 3400 |
| - высота | 3637±80 | 3600 |
| Дорожный просвет, мм | 990, не менее | 990 |
| Масса эксплуатационная, кг: |  |  |
| - косилки КСУ-1 (ШС-150+КВТ 9-18+ тележка) | 8339±250 | 8150 |
| - шасси ШС-150 | 5268±160 | 5270 |
| - косилки КВТ 9-18 | 2178±70 | 2130 |
| - тележки РСМ-142.29 | 800 | 750 |
| Минимальный радиус поворота, мм: |  |  |
| - наружный | " | 9920 |
| - внутренний | 5600, не более | 5530 |
| Ширина поворотной полосы, м | Нет данных | 21 |
| Пределы регулирования рабочих органов по: |  |  |
| - частоте вращения мотовила, об/мин | От 0 до 55 | От 0 до 55 |
| - выносу мотовила, мм | Нет данных | От 350 до 450 |
| - высоте расположения мотовила, мм | То же | От 850 до 1590 |
| - высоте среза, мм | От 60 до 180 | От 60 до 180 |
| - скорости движения транспортеров, м/с | Нет данных | От 0 до 3,5 |

Окончание

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Вместимость топливного бака, л | 340, не менее | 340 |
| Режущий аппарат | Два сегментно-пальцевых ножа с нерегулируемым зазором в режущих парах |
| Привод ножа | Два эпициклических с гидромоторами |
| Ход ножа режущего аппарата, мм | 85, не более | 85 |
| Мотовило | Пятилопастное, эксцентриковое с пластиковыми пальцами |
| Привод мотовила | Гидромотором |
| Направление вращения транспортёров | Реверсивное |
| Перемещение транспортёров по каркасу | Гидромотором |
| Ширина выбросных окон, мм: |  |  |
| - правого и левого | Нет данных | 1210 |
| - центрального | То же | 1270 |

Косилка оборудована современной герметичной кабиной, оснащённой системой отопления и кондиционирования, также оснащена бортовым компьютером Adviser II  (Рисунок3), который служит для ввода данных агрегата перед началом работы, и показывает все нужные параметры работы машины в целом, что очень удобно для оператора.

Рисунок 3- Бортовой компьютер

На первоначальном этапе испытаний имели место разрушения опорных подшипников валов привода ленточных транспортеров.

Завод изготовитель принял меры по их устранению и внёс изменения после которых машина отработала 608ч  надёжно, без отказов. В конструкцию внедрена рамка  (Рисунок 6) с вальцом (Рисунок 5) для передачи крутящего момента от гидромотора к вальцу ленты транспортера. Фиксация цапфы вальца на валу гидромотора осуществляется шпоночным и клеммовым соединениями с фиксацией при помощи винтов.

- установлены два ножа вместо одного что позволило уменьшить нагрузку на приводы режущего аппарата (Рисунок 2)

Рисунок 4 – Механизм привода ленточного транспортера

1 - гидромотор;  2 - вал гидромотора со шпонкой;

3 - валец ведущий транспортерной ленты со шпоночным пазом;

4 – рамка крепления вальца

Рисунок 5 -  Валец 9-18.08.600 транспортёра

Рисунок 6 - Рамка 9-18.08.450 установки ведущего вальца

Рисунок 7 Привод правого ножа режущего аппарата

Испытаниями подтверждена эффективность внесённых в конструкцию изменений.

Лабораторно-полевые испытания косилки самоходной универсальной КСУ-1 (ШС-150+ КВТ 9-18) проведены на скашивании и укладке яровой пшеницы в одинарный центральный валок при урожайности 26,9 ц/га на двух рабочих скоростях (Рисунок 8).

Рабочая скорость выбрана в соответствии с ТУ и составила 10,26км/ч и 12,82км/ч.

## Регулировка косилки по положению вала мотовила, относительно режущего аппарата и частоте вращения выбраны исходя из наиболее качественного выполнения технологического процесса.

## Результаты испытаний

| Показатель | Значение показателя: |
| --- | --- |
|  | по данным изготовителя | по данным испытаний |
| Культура | Зерновые колосовые | Пшеница |
| Технологическая операция | Скашивание и укладка срезанной массы в центральный, левосторонний, правосторонний или сдвоенный валок | Скашивание и укладка срезанной массы в правосторонний валок |
| Режим работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч | 15, не более | 10,27 |
| - рабочая ширина захвата, м | 9,0 | 8,70 |
| Положение вала мотовила относительно режущего аппарата, мм: |  |  |
| - по высоте | Нет данных | 810 |
| - по ходу движения | То же | 160 |
| Частота вращения вала мотовила, об/мин | От 0 до 55 | 48 |
| Производительность за 1 ч времени, га/ч: |  |  |
| - основного | 8,8, не менее | 8,93 |
| - сменного | То же | 6,26 |
| Удельный расход топлива, за сменное время, кг/га | " | 1,96 |
| Показатели качества выполнения технологического процесс: |
| Высота среза: |  |  |
| - установочная, см | От 6 до 18 | 15 |
| - средняя фактическая, см | 16 | 15,4 |
| Потери зерна за валковой жаткой, всего %, | 0,5 | 0,39 |
| Характеристика валка, см: |  |  |
| - высота | " | 28,1 |
| - толщина | " | 21,6 |
| - ширина | 200, не более | 103 |
| - просвет между почвой и валком | От 5 до 20 | 6,5 |
| - расстояние между валками | Нет данных | 767,0 |
| - масса одного метра валка, кг | До 10 | 5,38 |
| Распределение зерна по ширине валка, %: |  |  |
| - слева | То же | 31,0 |
| - посередине | " | 37,0 |
| - справа | " | 32,0 |

Испытания косилки, проведены на скашивании и укладке срезанной массы пшеницы в правосторонний валок, в агрегате с самоходным шасси ШС-150.

Режим работы агрегата выбран  исходя из качества и надежности выполнения технологического процесса, а также условий труда механизатора.

При проведении эксплуатационно-технологической оценки получено:

- рабочая скорость движения составила 10,27км/ч, что соответствует ТУ (15, не более);

- производительность за час основного времени получена 8,93га/ч, что также соответствует требованиям ТУ (8,8га/ч, не менее);

коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0 (по ТУ 0,98, не менее).

По показателям качества и надежности выполнения технологического процесса косилка валковая транспортерная КВТ 9-18 удовлетворяет требованиям ТУ и нашла широкое применение в зоне деятельности Алтайская МИС.

# Исполнитель 							О.С. Гринько

# Заявитель							 	В.В. Манн

Директор

ФГБУ "Алтайская МИС"					А.А. Бодрызлов

# Text boxes

4

1

3

2