МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И

ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЁТ № 01-30, 31, 32, 33-14

(2230012, 2230022, 2230032, 2230042)

от 8 октября 2014 года

по результатам мониторинга качества горюче-смазочных материалов (ГСМ) в АПК

с. Поспелиха, 2014 г.

# Государственное задание по оказанию информационных услуг на 2014 год

# ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг проводился согласно государственного задания на оказание информационных услуг на 2014г.

РАЗДЕЛ № 23 ИСПЫТАНИЯ ГСМ И ОБОРУДОВАНИЯ

2230012 Мониторинг качества масел моторных, поступающих в регион, для дизельных двигателей тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин

2230022 Мониторинг качества дизельного топлива, поступающего в регион и используемого предприятиями АПК

2230032 Мониторинг качества автобензинов, поступающих в регион и используемых предприятиями АПК

2230042 Мониторинг качества масел трансмиссионных, поступающих в регион, для самоходной сельскохозяйственной техники и тракторов

Срок представления отчёта:

-   по плану – октябрь 2014г.

-   фактически – 8 октября 2014г.

1 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Нефтехозяйства АПК, предоставившие ГСМ для исследований:

Поспелихинского района Алтайского края:

ООО "ОХ Алтайской МИС";

ООО "Гавриловское";

СПК "Заветы Ильича";

СПК "Знамя Родины";

СПК "Путь Ленина";

ООО КФХ "Стиль";

ОАО "Агротранс";

ОАО "Агроснаб";

КФХ "Голиков Г.И.";

КФХ "Роговой С.М".

Шипуновского района Алтайского края:

Колхоз им. Кирова;

СПК "Восход";

СПК "Виктория";

СПК "Заря";

СПК "Ивановский";

КФХ "Сухотерин С.М.";

КФХ "Хворов В.В.".

Новичихинского района Алтайского края:

ООО "Мельниково";

ООО "Россия";

ООО "Русское поле";

ООО "Сибирь";

ООО "Маяк";

ООО "Павловское";

ООО "Бирюза";

КФХ "Енисей".

Курьинского района Алтайского края:

ЗАО "Кузнецовское";

ООО "Золото Курьи".

Топчихинского района Алтайского края

ОАО "Племрепродуктор Чистюньский".

Волчихинского района Алтайского края

ООО "Алтайская продовольственная компания".

Г. Барнаул

ООО "Регион-Трейдинг";

ООО "Алтай-Ресурс".

1.2 Поставщики ГСМ в хозяйства:

ОАО "НК Роснефть";

ОАО "Газпромнефть";

ТК "Альянс", г.Барнаул;

ООО "Алтай-Ресурс", г.Барнаул.

1.3 Наименования ГСМ:

- масла моторные: М-10-Г2, М-10-Г2 (к), М-8-Г2 по ГОСТ 8581-78 и М8-В (SAE 20W20) по ГОСТ 10541-78;

- топлива дизельные: А-0,2-40, Л-0,2-62 и З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82;

- автобензины: А-80, АИ-92 по ТУ 38-001165-2003;

- масла трансмиссионные: ТСп-15к, ТАП-15В (ТМ-3-18), по ГОСТ 23652-79 и ТМ-4-18 (SAE 80W90) по ТУ 38.301-29-90-97.

# 2 ЦЕЛЬ РАБОТ

2.1 Установление соответствия физико-химических свойств товарных сортов ГСМ, поставляемых АПК нормам стандартов и технических условий на изготовление.

2.2 Установление поставщиков и заводов изготовителей горюче-смазочных материалов.

2.3 Оценка ассортимента ГСМ на нефтебазах и нефтескладах.

# 3 ПРЕДПРИЯТИЯ АПК И АССОРТИМЕНТ ГСМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ

Мониторинг  проводился с 17 марта по 03 октября 2014 года.

## В таблице 3.1 приведен перечень обследованных хозяйств и ассортимент нефтепродуктов, используемых при эксплуатации сельскохозяйственной техники

## 3.1 Перечень хозяйств и наличие нефтепродуктов

| Наименование хозяйства | Автобензин А-80 АИ-92 | Дизельное топливо | Масло моторное для дизелей | Масло моторное для карбюраторных двигателей | Масло трансмиссионное | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л-0,2-60, Л-0,2-40 | З-0,2 минус 35 | М-10-Г2 | М-10-Г2к | М-8-В | М-8-Г2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поспелихинский район СПК "Заветы Ильича" | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| СПК "Знамя Родины" | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| СПК "Путь Ленина" | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| ООО КФХ "Стиль" | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - |
| ООО "Гавриловское" | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - |
| ООО "ОХ Алтайской МИС" | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| КФХ "Голиков Г.И." | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| КФХ "Роговой С.М." | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - |
| ОАО "Агротранс" | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
| ОАО "Агроснаб" | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
| Новичихинский район ООО "Мельниково" | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| ООО "Русское поле" | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| ООО "Россия" | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| ООО "Сибирь" | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Маяк" | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - |
| ООО "Павловское" | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - |
| ООО "Бирюза" | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| КФХ "Енисей" | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - |

Окончание таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шипуновский район СПК "Восход" | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
| СПК "Виктория" | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Колхоз им. Кирова | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - |
| КФХ "Хворов В.В." | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| КФХ "Заря" | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| КФХ "Сухотерин С.М." | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - |
| Курьинский район ЗАО "Кузнецовское" | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| ООО "Золото Курьи" | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - |
| Топчихинский район ОАО "Племрепродуктор Чистюньский" | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Волчихинский район ООО Алтайская продовольственная компания" | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Регион-Трейдинг" Г. Барнаул | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - |
| ООО "Алтай-Ресурс" Г. Барнаул | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - |
| Поставщики нефтепродуктов |
| ОАО "НК Роснефть" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| ОАО "Газпромнефть" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| ТК "Альянс", г. Барнаул | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| ООО "Алтай-Ресурс", г.Барнаул | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - |

# 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГСМ

4.1 Количество отобранных проб и процент некондиционных  ГСМ по нефтесбытовым организациям и предприятиями АПК

| Наименование и марка нефтепродуктов | Количество проб, всего | Из них | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неконди ция | % | нефтесбытовые организации | предприятия АПК |
|  |  |  |  | всего | некондиция | % | всего | некондиция | % |
| Масла моторные для дизелей и бензиновых двигателей | 41 | 5 | 2,05 | 13 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1,4 |
| Дизтоплива | 101 | 18 | 18,2 | 15 | 2 | 0,30 | 86 | 16 | 13,8 |
| Автобензины | 32 | 2 | 0,64 | 10 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0,44 |
| Масла трансмиссионные | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |

  - Показатели качества ГСМ, несоответствующие требованиям НД

| Марка нефтепродукта и наименование показателей | Место отбора проб | Поставщик нефтепродукта | Норма по НД | Результаты анализов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масло моторное для дизелей и бензиновых двигателей |
| М-10-Г2 |
| Массовая доля воды, % | ООО "Русское поле" Новичихинского р-на; | ТК "Альянс", г.Барнаул | Следы | 3,20 |
|  | ООО Кфх "Стиль" Поспелихинского р-на | ОАО "НК Роснефть" | Следы | 1,21 |
|  | К-х им. Кирова Шипуновского р-на | Нет данных | Следы | 0,96 |
| Щелочное число, мг КОН на г масла | СПК "Восход" Шипуновского р-на | ТК "Альянс", г.Барнаул | 6,0, не менее | 2,50 |
| Вязкость кинематическая, мм2/с | К-х им. Кирова Шипуновского р-на | Нет данных | 11,0±0,5 | 7,40 |
|  | ООО "Русское поле" Новичихинского р-на | Нет данных | 11,0±0,5 | 8,4 |
| М-8-В |
| Массовая доля воды, % | ОАО "Агротранс", Поспелихинского района | ОАО "Газпромнефть" | Следы | 1,14 |
|  | ООО кфх "Стиль" Поспелихинского р-на | ОАО "НК Роснефть" | Следы | 0,28 |
| Дизельное топливо |
| Л-0,2-40 | КФХ "Голиков Г.И.", Поспелихинского района | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 40, не ниже | 28 |

Продолжение таблицы 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,35 |
| Л-0,2-62 | ООО "Золото Курьи" Курьинского р-на | ООО "Алтай-Ресурс", г. Барнаул |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 28 |
| Коэффициент фильтруемости |  |  | 3, не более | 5,06 |
| Л-0,2-62 | ООО "Гавриловское" Поспелихинского р-на | ООО "Алтай-Ресурс", г. Барнаул |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 30 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,85 |
| Л-0,2-62 |  |  |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС | ООО "Русское поле" Новичихинского р-на | Нет данных | 62, не ниже | 30 |
|  | ООО "Алтайская продовольственная компания"Волчихинского р-на | Нет данных | 62, не ниже | 32 |
|  | ООО "Агроснаб" Поспелихинского р-на | ОАО "Газпромнефть" г. Барнаул | 62, не ниже | 28 |
| Л-0,2-62 | ООО "Мельниково" Новичихинского р-на | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 25 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,25 |
| Л-0,2-62 | КФХ "Голиков Г.И." Поспелихинского р-на | Нет данных |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,20 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 25 |
| Л-0,2-62 | ОАО "Агротранс", Поспелихинского р-на | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 25 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 1,92 |
| Л-0,2-62 | ООО Кфх "Стиль", Поспелихинского р-на | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 28 |

Окончание таблицы 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 1,84 |
| Л-0,2-62 | ООО "ОХ Алтайской МИС"; ", Поспелихинского р-на | ОАО "Роснефть" |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 30 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 1,94 |
| Л-0,2-62 | КФХ "Заря", Шипуновского района | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 30 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,04 |
| Л-0,2-62 | КФХ "Голиков Г.И." Поспелихинского р-на | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 31 |
| Л-0,2-62 | ООО "Золото Курьи" Курьинского р-на | ООО "Алтай-Ресурс" г. Барнаул |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,25 |
| Л-0,2-62 | СПК "Путь Ленина" Поспелихинского р-на | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 42 |
| Коэффициент фильтруемости |  |  | 3, не более | 5,02 |
| Л-0,2-62 | ТК "Альянс" г. Барнаул | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 40 |
| Л-0,2-62 | ООО "Алтай-Ресурс" г. Барнаул | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 32 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,28 |
| Бензины автомобильные |
| А-80 | ООО "Русское поле" Новичихинского р-на | Нет данных |  |  |
| Фракционный состав: 90% бензина перегоняется при температуре, оС |  |  | 190, не выше | 210 |
| Конец кипения, оС |  |  | 215,не выше | 228 |
| Остаток в колбе,% |  |  | 1,5, не более | 3,8 |
| А-80 |  |  |  |  |
| Фракционный состав: 90% бензина перегоняется при температуре, оС | К-х им. Кирова Шипуновского р-на | Нет данных | 190,не более | 224 |
| Конец кипения, оС |  |  | 215, не выше | 235 |
| Остаток в колбе, % |  |  | 1,5, не более | 5,9 |

# 4.3 Количество проб ГСМ, не соответствующих требованиям НД 
по показателям качества

| № п/п | Показатели, имеющие отклонения от норм НД | Всего количество | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автобензин | Дизельное топливо | Масло моторное | Масла транс-миссионные, специальные |
|  |  |  | поставщик | АПК | поставщик | АПК | поставщик | АПК | поставщик | АПК |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с | 13 | - | - | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Температура вспышки, оС | 17 | - | - | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Массова доля воды, % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Щелочное число (кислотное число), мг КОН на 1 г масла | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
| 5 | Коэффициент фильтруемости | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Фракционный состав, оС | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 7 | Остаток в колбе, % | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |

## 4.4 Методы испытаний

| №№ п/п | Наименование показателя | Метод определения показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370-83 |
| 3 | Температура вспышки, оС | ГОСТ 4333-87 ГОСТ 6356-75 |
| 4 | Содержание воды, % | ГОСТ 2477-65 |
| 5 | Коэффициент фильтруемости | ГОСТ 19006-73 |
| 6 | Фракционный состав, % | ГОСТ 2177-99 |
| 7 | Плотность при 20оС, г/см3 | ГОСТ 3900-85 |
| 8 | Коксуемость, % | ГОСТ 19932-99 |
| 9 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |
| 10 | Температура помутнения, оС | ГОСТ 5066-91 |
| 11 | Температура застывания, оС | ГОСТ 20287-91 |
| 12 | Щелочное число, мг КОН на г масла | ГОСТ 11362-96 |
| 13 | Кислотное число, мг КОН на г масла | ГОСТ 11362-96 |
| 14 | Зольность, % | ГОСТ 1461-75 |
| 15 | Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417-94 |
| 16 | Содержание фактических смол, мг на 100 мл топлива | ГОСТ 8489-85 |
| 17 | Внешний вид | НД |
| 18 | Октановое число | ГОСТ 511-82 |
| 19 | Цетановое число | ГОСТ 3122-67 |

# 5 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты мониторинга показали, что ГСМ, приобретаемые хозяйствами, требуют контроля.

Отдельные партии ГСМ, закупленные хозяйствами края, не соответствуют требованиям нормативной документации.

Некоторые нефтесбытовые организации реализуют потребителям нефтепродукты, не соответствующие требованиям НД по показателям качества.

Алтайская МИС предлагает:

- потребителям проводить входной контроль качества приобретаемых нефтепродуктов;

- проводить контроль качества реализуемых нефтепродуктов аккредитованными лабораториями.

Директор 						Р.А. Дергачёв

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					Г.В. Ячменёв

Начальник отдела 					В.Ф. Артюков

испытаний с/х машин

Ведущий инженер					О.С. Крючкова

# 6 РЕЕСТР РАССЫЛКИ ОТЧЕТА

Настоящий отчет отпечатан в 5 экземплярах и разослан по следующим адресам:

- Департамент научно-технологической политики и образования	1

- ГИЦ										1

3	ВИМ										1

4-5	Архив Алтайской МИС							2