МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И

ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К АЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЁТ № 01-33, 34, 35, 36-13

(2230012, 2230022, 2230032, 2230042)

от 14 октября 2013 года

по результатам мониторинга качества горюче-смазочных материалов (ГСМ) в АПК

с. Поспелиха, 2012 г.

# Государственное задание на оказание информациионных услуг на 2013 год

# ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг проводился по государственному заданию на оказание информациионных услуг в виде базовых периодических испытаний на 2013г.

РАЗДЕЛ № 23 ИСПЫТАНИЯ ГСМ И ОБОРУДОВАНИЯ

2230012 Мониторинг качества масел моторных, поступающих в регион, для дизельных двигателей тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин

2230022 Мониторинг качества дизельного топлива, поступающего в регион и используемого предприятиями АПК

2230032 Мониторинг качества автобензинов, поступающих в регион и используемых предприятиями АПК

2230042 Мониторинг качества масел трансмиссионных, поступающих в регион, для самоходной сельскохозяйственной техники и тракторов

Срок представления отчёта:

-   по плану – октябрь 2013г.

-   фактически – 25 октября 2013г.

1 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Нефтехозяйства АПК, предоставившие ГСМ для исследований:

Поспелихинского района Алтайского края:

ОАО "ОХ Алтайской МИС";

ООО "Мелира";

СПК "Заветы Ильича";

СПК "Знамя Родины";

СПК "Путь Ленина";

ООО КФХ "Стиль";

ОАО "Агротранс".

Шипуновского района Алтайского края:

Колхоз им. Кирова;

СПК "Быковский";

СПК "Виктория";

СПК "Заря";

СПК "Ивановский";

КФХ "Сухотерин".

Новичихинского района Алтайского края:

ООО "Мельниково";

ООО "Россия";

КФХ "Тучин".

Курьинского района Алтайского края:

ЗАО "Кузнецовское";

ООО "Золото Курьи".

1.2 Поставщики ГСМ в хозяйства:

ОАО "Роснефть";

ОАО "Газпромнефть";

ТК "Альянс", г.Барнаул;

ООО "Терминал", г.Барнаул;

ООО "Евростандарт", г.Барнаул.

1.3 Наименования ГСМ:

- масла моторные: М-10-Г2, М-10-Г2 (к), М-8-Г2 по ГОСТ 8581-78 и М8-В (SAE 20W20) по ГОСТ 10541-78;

- топлива дизельные: А-0,2-40, Л-0,2-62 и З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82;

- автобензины: А-80, АИ-92 по ТУ 38-001165-2003;

- масла трансмиссионные: ТСп-15к, ТАП-15В (ТМ-3-18), ТЭП-15 (ТМ-2-18) по ГОСТ 23652-79 и ТМ-4-18 (SAE 80W90) по ТУ 38.301-29-90-97.

# 2 ЦЕЛЬ РАБОТ

2.1 Установление соответствия физико-химических свойств товарных сортов ГСМ, поставляемых АПК нормам стандартов и технических условий на изготовление.

2.2 Установление поставщиков и заводов изготовителей горюче-смазочных материалов.

2.3 Оценка ассортимента ГСМ на нефтебазах и нефтескладах.

# 3 ПРЕДПРИЯТИЯ АПК И АССОРТИМЕНТ ГСМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ

Мониторинг  проводился с 13 марта по 04 октября 2013 года.

## В таблице 3.1 приведен перечень обследованных хозяйств и ассортимент нефтепродуктов, используемых при эксплуатации сельскохозяйственной техники

## 3.1 Перечень хозяйств и наличие нефтепродуктов

| Наименование хозяйства | Автобензин А-80 АИ-92 | Дизельное топливо | Масло моторное для дизелей | Масло моторное для карбюраторных двигателей | Масло трансмиссионное | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л-0,2-60, Л-0,2-40 | З-0,2 минус 35 | М-10-Г2 | М-10-Г2к | М-8-В | М-8-Г2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ОАО "ОХ Алтайской МИС", Поспелихинского района | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| Колхоз им. Кирова, Шипуновского района | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| СПК "Быковский", Шипуновского района | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| СПК "Виктория", Шипуновского района | + | + | - | + | - | + | + | - | + | - |
| СПК "Заря", Шипуновского района | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| СПК "Ивановский", Шипуновского района | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
| КФХ "Сухотерин", Шипуновского района | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| ООО "Мельниково", Новичихинского района | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
| ООО "Россия", Новичихинского района | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - |
| КФХ "Тучин", Новичихинского района | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - |

Окончание таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Кузнецовское", Курьинского р-на | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| ООО "Золото Курьи", Курьинского р-на | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - |
| ООО "Мелира", Поспелихинского района | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - |
| СПК "Заветы Ильича", Поспелихинского района | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - |
| СПК "Знамя Родины", Поспелихинского района | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| ООО КФХ "Стиль", Поспелихинского района | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - |
| ООО "Агротранс", Поспелихинского района | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| СПК "Путь Ленина", Поспелихинского района | + | + | - | + | - | - | - | + | + | - |
| Поставщики нефтепродуктов |
| ОАО "Роснефть" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| ОАО "Газпромнефть" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| ТК "Альянс", г. Барнаул | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| ООО "Терминал", г.Барнаул | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - |
| ООО "Евростандарт", г.Барнаул | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГСМ

4.1 Количество отобранных проб и процент некондиционных  ГСМ по нефтесбытовым организациям и предприятиями АПК

| Наименование и марка нефтепродуктов | Количество проб, всего | Из них | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неконди ция | % | нефтесбытовые организации | предприятия АПК |
|  |  |  |  | всего | некондиция | % | всего | некондиция | % |
| Масла моторные для дизелей и бензиновых двигателей | 38 | 2 | 0,76 | 10 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0,56 |
| Дизтоплива | 50 | 12 | 6,00 | 12 | 2 | 0,24 | 38 | 10 | 3,80 |
| Автобензины | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Масла трансмиссионные | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |

  - Показатели качества ГСМ, несоответствующие требованиям НД

| Марка нефтепродукта и наименование показателей | Место отбора проб | Поставщик нефтепродукта | Норма по НД | Результаты анализов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масло моторное для дизелей и бензиновых двигателей |
| М-10-Г2 | СПК "Знамя Родины", Поспелихинского района | ОАО "Газпромнефть", г.Барнаул |  |  |
| Массовая доля воды, % |  |  | Следы | 0,18 |
| Щелочное число, мг КОН на г масла |  |  | 6,0, не менее | 5,2 |
| М-8-В | ОАО "Агротранс", Поспелихинского района | ОАО "Газпромнефть", г.Барнаул |  |  |
| Массовая доля воды, % |  |  | Следы | 0,22 |
| Дизельное топливо |
| Л-0,2-40 | ОАО "Агротранс", Поспелихинского района | ООО "Терминал", г.Барнаул |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 40, не ниже | 25 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,48 |
| Л-0,2-40 | ОАО "Агротранс" | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 40, не ниже | 28 |
| Л-0,2-40 | ООО "Золото Курьи", Курьинского р-на | ОАО "Роснефть" |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 40, не ниже | 32 |
| Л-0,2-40 | СПК "Заветы Ильича", Поспелихинского района | ТК "Альянс", г. Барнаул |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,85 |
| Л-0,2-40 | СПК "Заветы Ильича" | ТК "Альянс", г. Барнаул |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 40, не ниже | 31 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,64 |
| Л-0,2-40 | ООО "Мельниково", Новичихинского района | ООО "Терминал", г.Барнаул |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,52 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 40, не ниже | 25 |
| Л-0,2-40 | ЗАО "Кузнецовское", Курьинского р-на | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 40, не ниже | 31 |
| Л-0,2-40 | СПК "Ивановский", Шипуновского района | ООО "Терминал", г.Барнаул |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,15 |

Окончание подраздела 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-0,2-62 | ОАО "Агротранс", Поспелихинского района | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 42 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,74 |
| Л-0,2-62 | СПК "Заветы Ильича", Поспелихинского района | ТК "Альянс", г. Барнаул |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  |  |  |
| Л-0,2-62 | ОАО "ОХ Алтайской МИС", Поспелихинского района | ОАО "Роснефть" |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 39 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,78 |
| Л-0,2-62 | СПК "Ивановский", Шипуновского района | ООО "Терминал", г.Барнаул |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 30 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,74 |

# 4.3 Количество проб ГСМ, не соответствующих требованиям НД 
по показателям качества

| № п/п | Показатели, имеющие отклонения от норм НД | Всего количество | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автобензин | Дизельное топливо | Масло моторное | Масла транс-миссионные, специальные |
|  |  |  | поставщик | АПК | поставщик | АПК | поставщик | АПК | поставщик | АПК |
| 1 | Вязкость кинематическая | 9 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Температура вспышки | 10 | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - |
| 3 | Содержание воды | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Щелочное число (кислотное число) | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - |

## 4.4 Методы испытаний

| №№ п/п | Наименование показателя | Метод определения показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370-83 |
| 3 | Температура вспышки, оС | ГОСТ 4333-87 ГОСТ 6356-75 |
| 4 | Содержание воды, % | ГОСТ 2477-65 |
| 5 | Коэффициент фильтруемости | ГОСТ 19006-73 |
| 6 | Фракционный состав, % | ГОСТ 2177-99 |
| 7 | Плотность при 20оС, г/см3 | ГОСТ 3900-85 |
| 8 | Коксуемость, % | ГОСТ 19932-99 |
| 9 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |
| 10 | Температура помутнения, оС | ГОСТ 5066-91 |
| 11 | Температура застывания, оС | ГОСТ 20287-91 |
| 12 | Щелочное число, мг КОН на г масла | ГОСТ 11362-96 |
| 13 | Кислотное число, мг КОН на г масла | ГОСТ 11362-96 |
| 14 | Зольность, % | ГОСТ 1461-75 |
| 15 | Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417-94 |
| 16 | Содержание фактических смол, мг на 100 мл топлива | ГОСТ 8489-85 |
| 17 | Внешний вид | НД |
| 18 | Октановое число | ГОСТ 511-82 |
| 19 | Цетановое число | ГОСТ 3122-67 |

# 5 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты мониторинга показали, что ГСМ, приобретаемые хозяйствами, требуют дополнительного контроля.

Отдельные партии дизельного топлива и моторных масел, закупленные хозяйствами края, не соответствуют требованиям нормативной документации.

Некоторые нефтесбытовые организации реализуют потребителям нефтепродукты, не соответствующие требованиям НД по показателям качества.

Алтайская МИС предлагает:

- потребителям проводить входной контроль качества приобретаемых нефтепродуктов;

- проводить контроль качества реализуемых нефтепродуктов аккредитованными лабораториями.

Директор 						Р.А. Дергачёв

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					Г.В. Ячменёв

Начальник отдела 					В.Ф. Артюков

испытаний с/х машин

Ведущий инженер					О.С. Крючкова

# 6 РЕЕСТР РАССЫЛКИ ОТЧЕТА

Настоящий отчет отпечатан в 5 экземплярах и разослан по следующим адресам:

- Департамент научно-технологической политики и образования	1

- ГИЦ										1

3	ВИМ										1

4-5	Архив Алтайской МИС							2