МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЁТ № 01-40, 41, 42, 43-15

(2230012, 2230022, 2230032, 2230042)

от 19 октября 2015 года

по результатам мониторинга качества горюче-смазочных материалов (ГСМ) в АПК

с. Поспелиха, 2015 г.

# Государственное задание по оказанию информационных услуг на 2015 год

# ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг проводился согласно государственного задания на оказание информационных услуг на 2015г.

РАЗДЕЛ № 23 ИСПЫТАНИЯ ГСМ И ОБОРУДОВАНИЯ

2230012 Мониторинг качества масел моторных, поступающих в регион, для дизельных двигателей тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин

2230022 Мониторинг качества дизельного топлива, поступающего в регион и используемого предприятиями АПК

2230032 Мониторинг качества автобензинов, поступающих в регион и используемых предприятиями АПК

2230042 Мониторинг качества масел трансмиссионных, поступающих в регион, для самоходной сельскохозяйственной техники и тракторов

За отчётный период с 6 февраля по 5 октября 2015 года было проверено качество горюче-смазочных материалов – 125 проб нефтепродуктов, отобранных из автоцистерн поставщиков. В основном, пробы поступали при отборе из автоцистерн поставщиков нефтепродуктов, при обследовании нефтебаз хозяйств и от предприятий АПК, добровольно предоставляющих пробы на анализ в лабораторию.

Срок представления отчёта:

-   по плану – октябрь 2015г.

-   фактически – 19 октября 2015г.

1 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Нефтехозяйства АПК, предоставившие ГСМ для обследования:

Поспелихинский район Алтайского края:

ООО "Сноп";

СПК "Заветы Ильича";

СПК "Знамя Родины";

ООО КФХ "Стиль";

ОАО "Агроснаб";

КФХ "Голиков Г.И.";

КФХ "Роговой С.М".

Шипуновский район Алтайского края:

Колхоз им. Кирова;

СПК "Восход";

СПК "Гринько";

Новичихинский район Алтайского края:

Новичихинская МТС;

ООО "Время";

ООО "Рос-Дина";

ООО "Русское поле";

ОАО "Факел";

Егорьевский район Алтайского края:

КФХ "Чуйко";

ООО "Дружба".

Рубцовский район Алтайского края

КФХ "Агорос".

Волчихинский район Алтайского края

ООО "Мичурино".

Алейский район Алтайского края:

ООО "Регион-Ресурс";

СПК "Дружба".

Михайловский район Алтайского края:

ООО КФХ "Партнёр".

Змеиногорский район Алтайского края:

ООО "Восход".

Павловский район Алтайского края:

ФГП УПЗ "Комсомольское"

1.2 Поставщики ГСМ в хозяйства:

ОАО "НК Роснефть"; г. Барнаул

ОАО "Газпромнефть"; г. Барнаул

ТК "Алтай-Тренд", г. Барнаул;

ООО "Алтай-Ресурс", г.Алейск.

1.3 Наименования ГСМ:

Проверке на качество изготовления подверглись следующие нефтепродукты:

- масла моторные для автотракторных дизелей марок М-10-Г2, М-10-Д (м), вырабатываемые по ГОСТ 8581-78;  М-8-В (SAE 20W20) по ГОСТ 10541-78;

- топлива дизельные марок Л-0,2-40, Л-0,2-62, З-0,2 минус 35, вырабатываемые по ГОСТ 305-2013; Л-0,05-62, вырабатываемое по ТУ 38.301-19-155-2009;

- бензины автомобильные марок А-80, АИ-92 вырабатываемые по ТУ 38-001165-2003;

- масла трансмиссионные марок ТСп-15к, ТМ-5-18 (ТАД-17), вырабатываемые по ГОСТ 23652-79 и ТМ-4-18 (SAE 80W90) по ТУ 38.301-29-90-97.

В отчёте предоставлены результаты анализа 125 проб товарных нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива-74 пробы, моторных масел-12 проб, масел трансмиссионных-9 проб и бензина автомобильного-30 проб.

Отчёт составлен на основании результатов анализа проб, отобранных из автоцистерн поставщиков, при обследовании хозяйств, а так же по результатам анализа ГСМ от предприятий АПК, добровольно предоставляющих пробы на анализ.

# 2 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1 Установление соответствия физико-химических свойств товарных сортов ГСМ, поставляемых АПК требованиям стандартов и технических условий на их изготовление.

2 Установление поставщиков и заводов изготовителей горюче-смазочных материалов.

3 Оценка ассортимента ГСМ в хозяйствах.

# 3 ПРЕДПРИЯТИЯ АПК И АССОРТИМЕНТ ГСМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ

Основной поток нефтепродуктов поступает от крупных поставщиков:

- ОАО "НК "Роснефть", г. Барнаул

- ОАО "Газпромнефть", г. Барнаул

- ООО "Алтай-Ресурс", г. Алейск

- ТК "Алтай-Тренд", г. Барнаул.

Доставка ГСМ на нефтебазы хозяйств осуществлялась в основном автомобильным транспортом поставщиков.

Хранятся нефтепродукты в хозяйствах в наземных и заглубленных в грунт резервуарах, а так же в складских помещениях для хранения ГСМ.

Изготавливаются нефтепродукты в основном на крупных нефтеперерабатывающих заводах Западной Сибири:

- ООО "Омский НПЗ", г. Омск

- ООО "ЗабСиб НПЗ", г. Томск

- НПЗ Яйский", Кемеровская Область.

Мониторинг  проводился с 6 февраля по 05 октября 2015 года.

В таблице 3.1 приведен перечень обследованных хозяйств и ассортимент нефтепродуктов, используемых при эксплуатации сельскохозяйственной техники

## 3.1 Перечень хозяйств и наличие нефтепродуктов

| Наименование хозяйства | Автобензин А-80 АИ-92 | Дизельное топливо | Масло моторное для дизелей | Масла трансмиссионные ТСП-15к ТМ-5-18 ТМ-4-18 (SAE80W90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л-0,2-62, Л-0,2-40, Л-0,05-62 | З-0,2 минус 35 | М-10-Д(м) | М-10-Г2 | М-8-В |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поспелихинский район СПК "Заветы Ильича" | + | + | - | - | + | + | + |
| СПК "Знамя Родины" | + | + | + | + | + | + | + |
| ООО КФХ "Стиль" | + | + | + | + | + | - | + |
| ООО "Сноп" | + | + | - | - | + | + | + |
| КФХ "Голиков Г.И." | + | + | - | + | + | - | + |
| КФХ "Роговой С.М." | + | + | - | + | - | - | - |
| ОАО "Агроснаб" | + | + | - | - | - | - | - |
| Новичихинский район Новичихинская МТС | + | + | - | + | - | - | - |
| ООО "Русское поле" | + | + | + | + | + | - | + |
| ООО "Факел" | + | + | - | + | + | + | - |
| ООО "Время" | + | + | - | + | + | - | + |
| ООО "Маяк" | + | + | + | + | - | + | + |
| ООО "Рос-Дина" | + | + | - | - | + | + | - |
| Шипуновский район СПК "Восход" | + | + | - | + | + | - | - |
| СПК "Гринько" | + | + | + | + | + | - | - |
| Колхоз им. Кирова | + | + | + | + | + | + | + |
| Егорьевский район КФХ "Чуйко" | + | + | - | - | + | + | + |
| ООО "Дружба" | - | + | - | - | + | + | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рубцовский район КФХ "Агорос" | - | + | - | + | + | + | + |
| Волчихинский район ООО "Мичурино" | + | + | - | + | + | + | + |
| Алейский район ООО "Регион-Ресурс" СПК "Дружба" | + - | + + | - - | + - | + - | + + | + + |
| Михайловский район ООО КФХ "Партнёр" | + | + | + | - | + | + | + |
| Змеиногорский район ООО "Восход" | + | + | - | + | + | + | - |
| Павловский район ФГПУПЗ "Комсомольское" | + | + | - | - | + | + | + |
| Поставщики нефтепродуктов |
| ОАО "НК "Роснефть" | + | + | + | + | + | + | + |
| ОАО "Газпромнефть" | + | + | + | + | + | + | + |
| ТК "Алтай-Тренд" | + | + | + | + | + | + | + |
| ООО "Алтай-Ресурс" | + | + | + | + | - | + | + |

# 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГСМ

## 4.1 Количество отобранных проб и процент некондиционных  ГСМ по организациям

| Наименование и марка нефтепродуктов | Количество проб, всего | Из них | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неконди ция | % | нефтесбытовые организации | предприятия АПК |
|  |  |  |  | всего | некондиция | % | всего | некондиция | % |
| Масла моторные | 12 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 |
| Дизельные топлива | 74 | 15 | 20 | 10 | 2 | 20 | 64 | 13 | 20 |
| Бензины автомобильные | 30 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 |
| Масла трансмиссионные | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Итого | 125 | 20 | 16 | 20 | 2 | 10 | 105 | 18 | 17 |

## Показатели качества ГСМ, не соответствующие требованиям НД

| Марка нефтепродукта и наименование показателей | Место отбора проб | Поставщик нефтепродукта | Норма по НД | Результаты анализов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масло моторное для дизелей и бензиновых двигателей |
| Масло моторное М-8-В по ГОСТ 10541-78 Щелочное число, мг КОН/г | ООО "Сноп" Поспелихинский район | Нет данных | 4,2, не менее | 1,85 |
| Масло моторное М-10-Г2 по ГОСТ8581-78 Массовая доля воды,% | СПК "Заветы Ильича" Поспелихинский район | ТК "Алтай-Тренд", г.Барнаул | следы | 2,20 |
| Масло моторное М-10-Г2 по ГОСТ8581-78 Вязкость кинематическая,мм2/с | ООО "Русское поле" Новичихинский район | Нет данных | 11,0±0,5 | 8,86 |
| Дизельное топливо |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | ООО "Алтай-Ресурс" |  |  |  |
| Температура вспышки, оС |  |  | 62, не ниже | 49 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | ОАО "Газпромнефть" |  |  |  |
| Вязкость кинематическая,мм2/с |  |  | От3 до 6 | 9,18 |
| Коэффициент фильтруемости |  |  | 3, не более | 5,22 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | ООО "Рос-Дина" Новичихинский район | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки, оС |  |  | 62, не ниже | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | Новичихинская МТС, с. Новичиха | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки, оС |  |  | 62, не ниже | 42 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | КФХ "Роговой С.М." Поспелихинский район | ТК "Алтай-Тренд", г. Барнаул |  |  |
| Температура вспышки, оС |  |  | 62, не ниже | 51 |
| Вязкость кинематическая, мм2/с |  |  | От3 до 6 | 2,15 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | КФХ "Голиков Г.И." Поспелихинский район | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 35 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | ООО "Время" Новичихинский район | Нет данных |  |  |
| Коэффициент фильтруемости |  |  | 3, не более | 5,40 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 7,10 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 Температура вспышки, оС | КФХ "Чуйко." Егорьевский район | ОАО "Газпромнефть", г. Барнаул | 62, не ниже | 28 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | ООО "Сноп", Поспелихинский район | ОАО "Газпромнефть", г. Барнаул |  |  |
| Температура вспышки, оС |  |  | 62, не ниже | 25 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | ОАО "Агроснаб", Поспелихинский район | ОАО "Газпромнефть", г. Барнаул |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 62, не ниже | 54 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | ООО "Мичурино" Волчихинский район | Нет данных |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,74 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | ООО КФХ "Стиль", Поспелихинский район | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки, оС |  |  | 62, не ниже | 52 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | ООО "Восход" Змеиногорский район | ТК "Алтай-Тренд", г. Барнаул |  |  |
| Температура вспышки, оС |  |  | 62, не ниже | 50 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | ООО "Факел" Новичихинский район | ОАО "НК "Роснефть" г. Барнаул |  |  |
| Температура вспышки, оС |  |  | 62, не ниже | 48 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013 | СПК "Заветы Ильича" Поспелихинский район | ОАО "Газпромнефть", г. Барнаул |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм2/с |  |  | От3 до 6 | 2,61 |

Окончание таблицы 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензины автомобильные |
| Автомобильный бензин марки А-80 по ТУ 38.001165-2003 | ОАО "Агроснаб" Поспелихинский район | ООО "Алтай-Ресурс", г. Алейск |  |  |
| Фракционный состав: 90% бензина перегоняется при температуре, оС |  |  | 190, не выше | 205 |
| Конец кипения, оС |  |  | 215,не выше | 230 |
| Автомобильный бензин марки АИ-92 по ТУ 38.001165-2003 | ООО "Русское поле" Новичихинский район | ООО "Алтай-Ресурс",г. Алейск |  |  |
| Фракционный состав: 90% бензина перегоняется при температуре, оС |  |  | 190,не более | 210 |
| Конец кипения, оС |  |  | 215, не выше | 235 |

# 4.3 Количество проб ГСМ, не соответствующих требованиям НД 
по показателям качества

| № п/п | Показатели, имеющие отклонения от норм НД | Всего количество | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензины автомобильные | Топлива дизельные | Масла моторные | Масла транс-миссионные, специальные |
|  |  |  | поставщик | АПК | поставщик | АПК | поставщик | АПК | поставщик | АПК |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с | 6 | - | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Температура вспышки, оС | 11 | - | - | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Массовая доля воды, % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Щелочное число мг КОН/г | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
| 5 | Коэффициент фильтруемости | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Фракционный состав, оС | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |

## 4.4 Методы испытаний

| №№ п/п | Наименование показателя | Метод определения показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370-83 |
| 3 | Температура вспышки, оС | ГОСТ 4333-87 ГОСТ 6356-75 |
| 4 | Содержание воды, % | ГОСТ 2477-65 |
| 5 | Коэффициент фильтруемости | ГОСТ 19006-73 |
| 6 | Фракционный состав, % | ГОСТ 2177-99 |
| 7 | Плотность при 20оС, г/см3 | ГОСТ 3900-85 |
| 8 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |
| 9 | Температура помутнения, оС | ГОСТ 5066-91 |
| 10 | Температура застывания, оС | ГОСТ 20287-91 |
| 11 | Щелочное число, мг КОН на г масла | ГОСТ 11362-96 |
| 12 | Зольность, % | ГОСТ 1461-75 |
| 13 | Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417-94 |
| 14 | Концентрация фактических смол топлива дизельного бензина автомобильного | ГОСТ 8489-85 ГОСТ 1567-97 |
| 15 | Внешний вид | По НД |
| 16 | Октановое число | ГОСТ 511-82 |
| 17 | Цетановое число | ГОСТ 3122-67 |

# 5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Мониторинг качества ГСМ осуществлялся в соответствии с планом испытаний МИС на 2015 год.

Сведения об изготовителях, поставщиках ГСМ выбирались из паспортов качества и сертификатов соответствия, предоставляемых продавцом продукции. Фактическое качество используемых ГСМ установлено по результатам испытаний.

Анализ ассортимента ГСМ показывает, что современному сельскому хозяйству нефтеобеспечивающие организации предлагают достаточный выбор смазочных материалов, разработанных для эксплуатации техники.

Поступающие в регион ГСМ от крупных поставщиков, в основном, кондиционные. Мелкие поставщики не всегда поставляют кондиционные нефтепродукты. В зоне деятельности МИС процент некондиционных нефтепродуктов, применяемых на технике АПК, снизился за счёт эффективного добровольного контроля качества ГСМ поставщиками и потребителями.

За период с февраля по октябрь 2015 года проверено качество 125 проб ГСМ, в том числе:

- 74 пробы дизельного топлива;

- 30 проб автомобильного бензина;

- 12 проб моторного масла;

- 9 проб трансмиссионного масла.

Из 125 проб горюче-смазочных материалов 20 проб некондиционных, что составляет 16%.

Результаты мониторинга показали, что ассортимент ГСМ формируется под влиянием спроса АПК, который, в свою очередь, диктуется финансовыми возможностями хозяйств, поэтому потребители стараются приобретать недорогие бензины, топлива и масла.

В связи с этим, приобретаемые хозяйствами АПК ГСМ, требуют контроля качества. И поставщики, и потребители не всегда имеют паспорта качества на ГСМ, иногда паспорта качества не отражают фактическое качество продукта.

Алтайская МИС рекомендует:

- хозяйствам АПК закупать нефтепродукты в крупных компаниях по поставке ГСМ, зарекомендовавших себя на рынке с положительной стороны;

- не принимать к использованию нефтепродукты без паспортов качества;

- потребителям проводить входной контроль качества приобретаемых ГСМ;

- проводить контроль качества реализуемых нефтепродуктов в специально аккредитованных лабораториях.

Директор 						Р.А. Дергачёв

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					Г.В. Ячменёв

Начальник отдела 					В.Ф. Артюков

испытаний с/х машин

Ведущий инженер					О.С. Крючкова

# 6 РЕЕСТР РАССЫЛКИ ОТЧЕТА

Настоящий отчет отпечатан в 5 экземплярах и разослан по следующим адресам:

- Департамент научно-технологической политики и образования	1

- ГИЦ										1

3	ВИМ										1

4-5	Архив Алтайской МИС							2