МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-43-18 (2010044)

от 31 октября 2018 года

о результатах обследования машин

для уборки зерновых культур в хозяйствах зоны

деятельности МИС

с. Поспелиха, 2018 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1 - Перечень обследованных машин	3

Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах	7

Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период  сборки (досборки) и обкатки машин	9

Таблица 4 - Показатели безотказности по обследованным машинам	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	11

Таблица 5 - Перечень отказов и повреждений за период обследования	14

# Таблица 1 - Перечень обследованных машин

| № группы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбайн зерноуборочный самоходный | РСМ-152 "ACROS-595Plus" (Рисунок 1) | 602-ООО "Комбайновый завод" "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону | 2018 | 4 |
| 2 | Комбайн зерноуборочный самоходный | РСМ-142 "ACROS-585" (Рисунок 2) | 602-ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону | 2017 2018 | 1 1 |
| 3 | Комбайн зерноуборочный самоходный | КЗС-1218-29 "ПАЛЕССЕ GS 12" (Рисунок 3) | 180-ОАО "Гомсельмаш", Республика Беларусь | 2018 | 3 |
| 4 | Комбайн зерноуборочный самоходный | КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS 12" (Рисунок 4) | 55-ЗАО СП "Брянсксельмаш", г. Брянск | 2018 2017 | 2 2 |
| 5 | Косилка самоходная универсальная в комплектации (ШС-150+ адаптер КВТ 9-18) | КСУ-1 (Рисунок 5) | 602-ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону | 2017 | 3 |

Период обследования: с 21.08-19.10.2018г.

Согласно государственному заданию № 082-00017-18-00 на 2018г. Алтайская МИС провела обследование машин для уборки зерновых культур в хозяйствах различных форм собственности Шипуновского, Новичихинского, Курьинского, Егорьевского, Рубцовского и Поспелихинского районов Алтайского края с целью проверки качества изготовления, комплектности, надежности и правил эксплуатации машин в реальных условиях.

По причине необоснованно низкой цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию в 2017 году хозяйства вынуждены были ограничить покупку новой техники, отдельные машины приобретались в единичных экземплярах.

Информация получена от руководителей хозяйств, специалистов и механизаторов.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета ГИЦ.

Практически все машины приобретены хозяйствами за полную оплату с использованием кредитных средств.

Жатки и подборщики комбайнов доставлены в хозяйства автотранспортом, энергетические средства к жаткам и зерноуборочные комбайны – своим ходом. Машины представлены в собранном виде. Предпродажная подготовка была проведена сервисной службой поставщиков в полном объёме. Досборка машин в хозяйствах практически не требовалась.

Все поставщики техники имеют перед потребителями гарантийные обязательства.

Договоры на сервисное обслуживание исполняются в полном объёме дилерами поставщиков, в регионе это: ТК "Европа", ООО "Агримакс" и ОАО "Агротрак" по технике ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ООО "Агроцентр" является дилером ПО "Гомсельмаш" и ЗАО СП "Брянсксельмаш".

Отдельные отказы по машинам устранены собственными силами хозяйств.

Рисунок 1 – Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS-595Plus"

Рисунок 2 – Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 "ACROS-585"

Рисунок 3 – Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29 "ПАЛЕССЕ GS 12"

Рисунок 4 - Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29 "ПАЛЕССЕ GS 12"

Рисунок 5 – Косилка самоходная универсальная КСУ-1 (шасси

самоходное ШС-150  с косилкой валковой

транспортерной КВТ-9-18)

# Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

| № груп-пы | Порядковый № в гру-ппе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  | 100% оплата | по лизингу |  |
|  |  | машины | двигателя | час | га | т |  | I | II | III |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 1 | 1 | 20441 | 78529152 | 410 |  | 2500 | 1 | 0 | 0 | 1 | ООО"Гавриловское" Поспелихинский район | ТК "Европа". г.Барнаул | - | 7133696 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 20445 | 78528564 | 420 |  | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | То же | То же |  | 7133696 |
|  | 3 | 20438 | 86058796 | 410 |  | 2600 | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО "Новороссийское". Рубцовский район | То же |  | 7619000 |
|  | 4 | 20455 | 78529187 | 385 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | То же | То же | - | 7619000 |
| 2 | 1 | 19628 | 78539734 | 325 |  | 2100 | 1 | 0 | 1 | 0 | ИП гл КФХ "Локтионов П В", Шипуновский район | ООО"Агримакс" г.Барнаул |  | 5932203 |
|  | 2 | 21338 | 86063048 | 320 |  | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | То же | То же |  | 6208480 |
| 3 | 1 | 08552 | J0635154 | 185 |  | 1450 | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО "Сибирь" Новичихинский район | ООО "Агроцентртехника", г.Барнаул | - | 8400000 |
|  | 2 | 08399 | J0638420 | 120 |  | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Русское поле", Новичихинский район | То же |  | 8550000 |
|  | 3 | 08540 | J0633986 | 104 |  | 850 | 2 | 0 | 1 | 1 | То же | " | - | 8550000 |
| 4 | 1 | 16854 | H0625264 | 155 | - | 1300 | 2 | 1 | 1 | 0 | ООО "Шипуново", Шипуновский район | " | - | 8000000 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 16674 | H0622443 | 155 |  | 1250 | 3 | 2 | 1 | 0 | ООО "Шипуново", Шипуновский район | ООО"Агроцентр", г. Барнаул | - | 8000000 |
|  | 3 | 16715 | H065188 | 130 | - | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | КФХ "Моховское", Новичихинский район | То же | - | 8200000 |
|  | 4 | 16487 | Н0623010 | 250 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Троя", Новичихинский район | " |  | 8150000 |
| 5 | 1 | ROKSU155001130 | H00052370 | 420 | 2108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Наука", Егорьевский район | ООО"Агротрак", г. Барнаул | - | 5374380 |
|  | 2 | ROKSU155001131 | H0052626 | 129 | 667 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | То же | То же |  | 5374380 |
|  | 3 | ROKSU155001132 | Н0052913 | 310 | 1503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | КФХ "Фелькер В.В.", Курьинский район | ТК "Европа", г.Барнаул | - | 6084350 |
| Примечание: Цена приобретенной техники одной марки варьируется в зависимости от времени её приобретения, скидок торгующих организаций, различных региональных и правительственных программ, а так же комплектации техники |

# Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

| № группы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По комплектности | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По качеству изготовления | Замечаний нет | - | - |

# Таблица 4 - Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | по ТУ, НД | по данным обследования |
|  |  | РСМ 152 "АCROS-595Plus" | РСМ-142 "АCROS-585" | КЗС-1218-29 "ПАЛЕССЕ GS12" ОАО "Гомсельмаш" | КЗС-1218-29 "ПАЛЕССЕ GS12" ЗАО СП "Брянсксельмаш" | КСУ-1 |
|  |  | 2017* | 2018 | 2017* | 2018 | 2018 | 2017* | 2018 | 2017* | 2018 |
| Количество обследованных образцов, шт. | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Средняя наработка: ч | - | 446 | 406,25 | 257 | 322,5 | 136,3 | 236 | 172,5 | 218 | 286,3 |
| га | - | - | - | - | - | - | - | - | 1598 | 1426 |
| т | - | 3430 | 2575 | 2362 | 2025 | 1083,3 | 1268 | 1235 | - | - |
| Среднее количество отказов, шт., в том числе: | - | 1,67 | 0,5 | 1,25 | 0,5 | 1,33 | 2,75 | 1,5 | 1,0 | 0,33 |
| I группы сложности | - | 0 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0,33 | 0 | 0,75 | 0,1 | 0 |
| II группы сложности | - | 1,67 | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,67 | 2,75 | 0,75 | 0,86 | 0,33 |
| III группы сложности | - | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наработка на отказ: ч | Нет данных | 267,1 | 812,5 | 205,6 | 645 | 102,5 | 85,8 | 115 | 218 | 867,6 |
| га | Тоже | - | - | - | - | - | - | - | 1598 | 4321,2 |
| т | " | 2054 | 5150 | 1890 | 4050 | 814,5 | 461 | 823 | - | - |
| Наработка на отказ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I группы сложности, ч | " | Более 446,0 | 1625 | 514 | Более 322,5 | 413 | Более 236 | 230 | 2180 | Более 286,3 |
| га | " | - | - | - | - | - | - | - | 15980 | Более 1426 |
| т | " | Более 3430 | 10300 | 4724 | Более 2025 | 3282,7 | Более 1268 | 1647 | - |  |
| II группы сложности: ч | 100**, 80*** | 267,1 | Более 406,25 | 342,7 | 645 | 203,4 | 85,8 | 230 | 253,5 | 867,6 |
| га | Нет данных | - | - | - | - | - | - | - | 1858 | 4321,2 |
| т | " | 2054 | Более 2575 | 3149 | 4050 | 1616,9 | 461 | 1647 | - | - |
| III группы сложности: ч | " | Более 446 | 1625 | Более 257 | Более 322,5 | 413 | Более 236 | Более 172,5 | Более 218 | Более 286,3 |
| га | " | - | - | - | - | - | - | - | Более 1598 | Более 1426 |
| т | " | Более 3430 | 10300 | Более 2362 | Более 2025 | 3282,7 | Более 1268 | Более 1235 | - | - |
| * - Машины, которые обследованы в 2017 г. Для комбайна " АCROS -595", "АCROS-585", Палессе GS 12" и КСУ-1 ** -Для комбайнов "АCROS-595", "Палессе GS 12" и КСУ-1 *** - Для комбайна "АCROS-585" |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование проведено в период с 21 августа по 19 октября 2018г. в шести районах Алтайского края.

Все машины приобретены хозяйствами в торгово-снабженческих организациях г. Барнаула.

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "АCROS-595 Plus"

Обследовано четыре образца (Рисунок 1). С комбайнами представлен полный комплект технической документации. Машины оборудованы измельчителями незерновой части урожая, в комплекте каждой девятиметровая жатка, платформа-подборщик и транспортная тележка. Силовая установка - шестицилиндровый рядный двигатель Cummins 6LTAA 8.9-С325.

Комбайны использовались на уборке пшеницы, ячменя, овса, гречихи, подсолнечника.

За период эксплуатации выявлено два отказа производственного характера, один из которых по характеру проявления отнесен к третьей группы сложности - излом вала привода очистки; один к первой группе - разрыв цепи привода ускорительного битера.

Средняя наработка на отказ второй группы сложности составила более 406,25ч, что выше требований норматива (100ч) и этого показателя по результатам обследования прошлого года - 267,1ч, характеризует повышение надежности комбайнов данной модели.

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса комбайном и производительности, условиям работы оператора нет.

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 "ACROS-585"

Обследовано два образца (Рисунок 2). С комбайнами представлен полный комплект технической документации. Машины оборудованы измельчителями незерновой части урожая, в комплекте каждой семиметровая жатка, платформа-подборщик РСМ-081.08 шириной захват - 4,3м и транспортная тележка.  Силовая установка - шестицилиндровый рядный двигатель Cummins 6LTAA 8.9-С300.

Комбайны использовались на уборке овса, гороха, пшеницы и гречихи.

На комбайнах произошел один отказ второй группы сложности производственного характера - разрушение опорного подшипника вала молотильного барабана.

Наработка на отказ второй группы сложности составила 645ч при наработке в физических единицах - 2020т, что выше требований норматива (по ТУ-80, не менее) и этого же показателя по результатам обследования комбайнов в 2017г. – 342,7ч при меньшем среднем значении наработки в физических единицах - 2362т.

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса комбайном, производительности, условиям труда нет.

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29 "ПАЛЕССЕ GS12"

(завод-изготовитель ОАО "Гомсельмаш")

Обследовано три образца (Рисунок 3). С комбайнами представлен полный комплект технической документации. Машины оборудованы измельчителями незерновой части урожая, в комплекте каждой семиметровая жатка, платформа-подборщик и транспортная тележка.

Комбайны использовались на подборе и обмолоте валков гороха, пшеницы, овса, гречихи с урожайностью до 15ц/га, подсолнечника с урожайностью до 25ц/га.

За период эксплуатации выявлено четыре отказа производственного характера, из них один – первой группы сложности, два - второй и один третьей группы. Отказ третьей группы произошел по двигателю – трещина поддона картера, выявлен на первоначальном этапе эксплуатации комбайна. После снятия поддона обнаружилось, что по всей видимости было допущено соударение двигателя с каким-то препятствием при установке на заводе-изготовителе.

Отказы производственного характера являются следствием некачественного изготовления узлов и деталей.

Наработка на отказ второй группы сложности комбайнов при средней выработке 1083,3т, составила – 203,4ч, что соответствует требованиям ТУ - 100ч.

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса и условиям труда механизатора нет.

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-29"ПАЛЕССЕ GS 12",

(завод-изготовитель ЗАО СП "Брянсксельмаш")

Обследовано четыре образца (Рисунок 4). С ними представлен полный комплект технической документации. Комбайны поступили в хозяйства в следующей основной комплектации: измельчитель незерновой части урожая, семиметровая жатка, платформа-подборщик и транспортная тележка.

Комбайны использовались на подборе и обмолоте валков гороха, пшеницы, овса, гречихи.

За период эксплуатации выявлено по три отказа первой и второй группы сложности производственного характера. Наработка на отказ второй группы сложности комбайнов, при средней выработке на комбайн 172,5ч (1235т), составила – 230ч, что выше требований ТУ-100ч и этого показателя по результатам обследования комбайнов в 2017г. – 85,8ч при равном среднем значении наработки в физических единицах - 1268т., что характеризует повышение надежности комбайнов данной модели.

Комбайн положительно зарекомендовал себя по показателям работы, производительности и условиям труда оператора.

Косилка самоходная универсальная КСУ-1

Обследовано три образца косилки КСУ-1 в комплектации (ШС-150+КВТ 9-18, Рисунок 5). С ними представлен полный комплект технической документации. Машины поступили в хозяйства в комплектации с девятиметровыми жатками и транспортными тележками для их перевозки. Силовая установка - четырехцилиндровый двигатель ЯМЗ 534350.

Использовались на скашивании зерновых культур.

Наработка на отказ при средней выработке в физических единицах на косилку 1426га составила - 867,5ч, что выше норматива - 100ч и прошлогоднего уровня – 253,5ч (1598га).

В ходе испытаний выявлен один отказ второй группы сложности производственного характера по двигателю шасси – заклинивание предохранительного клапана теплообменника.

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса, производительности нет.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании машин для уборки зерновых культур выявлено:

- машины поступили в хозяйства полностью комплектными;

- предпродажная подготовка проведена сервисной службой поставщиков в полном объёме.

Все приобретенные машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства.

Все 14 отказов, выявленных в процессе эксплуатации обследованной техники производственного характера. Из общего количества отказов, семь - второй группы сложности пять – первой и два третьей.

Предложения заводам-изготовителям:

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш":

- зерноуборочные комбайны - повысить входной контроль комплектующих деталей, обратить внимание на соблюдение режимов термообработки при изготовлении валов привода очистки;

- косилки самоходные - обратить внимание при проведении приемо-сдаточных испытаний двигателей ЯМЗ-534350 на стабильность работы клапанов теплообменника;

ОАО "Гомсельмаш":

- повысить качество сборки в целом, входной контроль комплектующих деталей, качество изготовление деталей и узлов, применять цепные и ременные передачи положительно зарекомендовавших на рынке производителей;

ЗАО СП "Брянсксельмаш", г. Брянск:

- повысить входной контроль комплектующих деталей комбайнов и приборов электрооборудования двигателя, повысить качество изготовление деталей и узлов, монтажа электропроводки;

Потребителям:

- при покупке машин требовать представления необходимой документации с отметками о сертификации продукции;

- при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.

Директор МИС						А.А. Бодрызлов

Главный инженер						А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ						А. А. Березовиков

Начальник отдела

испытаний с.-х. машин					В. Г. Обыскалов

Инженер, проводивший

обследование							П.В. Голубцов

# Таблица 5 - Перечень отказов и повреждений за период обследования

| № груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | час | га | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1 | Привод очистки | Излом вала привода очистки | Предположительно - нарушение режима термообработки при изготовлении вала | П. | Вал заменен по гарантии сервисной службой | III | 1 | 1 | 45 |  | 275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механические передачи (цепи) | Разрыв цепи привода ускорительного битера из-за спадания со звездочек при достижении предельного вытягивания | Некачественное изготовление цепи | П | Цепь заменена (приобретена в торговой организации) | I | 1 | 3 | 275 |  | 1744 |
| 2 | Молотильный аппарат (молотильный барабан) | Разрушение подшипника (680314НК7С17) вала барабана | Предположительная причина - некачественное изготовление сепаратора подшипника | П | Подшипник заменён по гарантии сервисной службой | II | 1 | 1 | 10 | - | 65 |
| 3 | Механические передачи (цепи) | Разрыв цепи ПР-19,5-37,8 привода зернового элеватора из-за достижения | Низкое качество цепи. Спадание со звездочек при достижении предельного | П | Цепь заменена по гарантии сервисной службой | I | 1 | 1 | 105 | - | 823 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предельного удлинения неустранимого регулировкой | вытягивания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Механические передачи (ремни) | Расслоение ремня главного контрпривода (5НВ-3812) | Некачественное изготовление ремня | П | Ремень заменён (приобретён в торговой организации) | II | 1 | 2 | 118 | - | 934 |
|  | Двигатель (блок цилиндров) | Течь масла на крышу молотилки из-за трещины поддона двигателя | Повреждение картера при установке двигателя | П | Картер заменен по гарантии сервисной службой | III | 1 | 3 | 0 | - | 0 |
|  | Выгрузной шнек (редуктор выгрузного шнека) | Трещина корпуса редуктора в результате разрушения корпуса подшипника (780206С17) | Некачественное изготовление подшипника. | П | Редуктор заменен по гарантии сервисной службой | II | 1 | 3 | 45 | - | 368 |
| 4 | Приборы, контролирующие работу двигателя (указатель уровня топлива) | Отсутствие показаний уровня топлива | Предположительно - потеря работоспособности датчика | П | На момент проведения обследования отказ не устранен, требуется замена датчика | I | 1 | 1 | 155 | - | 1300 |
|  | Наклонная камера (транспортер) | Разрыв цепи транспортера из-за достижения предельного удлинения, неустранимого регулировкой | Некачественное изготовление цепи транспортера. Спадание со звездочек при | П | Транспортер заменён сервисной службой | II | 1 1 | 1 2 | 69 58 |  | 579 468 |
|  |  |  | достижении предельного вытягивания |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы, контролирующие работу двигателя (указатель уровня топлива) | Отсутствие показаний уровня топлива | Трещина поплавка датчика уровня топлива - поврежден при сборке | П | Поплавок заменен по гарантии сервисной службой | I | 1 | 2 | 18 |  | 145 |
|  | Датчики и сигнализаторы контроля технологического процесса и состояния агрегатов комбайна | Несрабатывание датчика потерь зерна из-за обрыва провода | Провод перетянут (без слабины) при сборке жгута | П | На момент проведения обследования отказ не устранен | I | 1 | 2 | 155 | - | 1250 |
|  | Колосовой элеватор с домолачивающим устройством | Трещины фрикционных накладок предохранительной муфты с выкрашиванием по наружному диаметру фрикционной муфты КЗК 0219020Б | Предположительно некачественное изготовление накладок | П | Фрикционная муфта заменена по гарантии сервисной службой | II | 1 | 3 | 56 |  | 427 |
| 5 | Система смазки двигателя (теплообменник) | Повышение температуры масла в двигателе выше рабочей. Циркуляция масла в системе минуя теплообменник из-за заклинивания предохранительного клапана | Некачественная обработка клапана | П | Клапан отшлифован | II | 1 | 2 | 31 | 160 | - |