МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЁТ № 01-47, 48, 49, 50-18

(2230012, 2230022, 2230032, 2230042)

от 13 ноября 2018 года

по результатам испытаний горюче-смазочных

материалов (ГСМ) в АПК

с. Поспелиха, 2018г.

Государственное задание № 082-00017-18-00 на проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства ФГБУ "Алтайская МИС" на 2018 год.

# ВВЕДЕНИЕ

Испытания проводились согласно плану работы по выполнению государственного задания по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства на 2018г.

ИСПЫТАНИЯ ГСМ И ОБОРУДОВАНИЯ

2230012 Качество масел моторных, поступающих в регион, для дизельных двигателей тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин

2230022 Качество дизельного топлива, поступающего в регион и используемого предприятиями АПК

2230032 Качество автобензинов, поступающих в регион и используемых предприятиями АПК

2230042 Качество масел трансмиссионных, поступающих в регион, для самоходной сельскохозяйственной техники и тракторов

За отчётный период с 12 марта по 6 ноября 2018 года было проверено качество горюче-смазочных материалов – 100 проб нефтепродуктов. В основном, пробы поступали при отборе из автоцистерн поставщиков нефтепродуктов, при обследовании нефтебаз хозяйств и от предприятий АПК, добровольно предоставляющих пробы на анализ в лабораторию.

Срок представления отчёта:

- по плану – ноябрь 2018г.

- фактически – 13 ноября 2018г.

# 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.1 Установление соответствия физико-химических свойств товарных сортов ГСМ, поставляемых АПК, требованиям стандартов и технических условий на их изготовление.

1.2 Установление поставщиков и заводов изготовителей горюче-смазочных материалов.

1.3 Оценка ассортимента ГСМ в хозяйствах.

# 2 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Хозяйства АПК, предоставившие ГСМ для обследования:

Поспелихинский район Алтайского края:

ООО "Сноп";

СПК "Заветы Ильича";

СПК "Знамя Родины";

ООО КФХ "Стиль";

КФХ "Голиков Г.И.";

ООО "НАДЕЖДА";

Шипуновский район Алтайского края:

Колхоз им. Кирова;

СПК "Восход";

СПК "Заря";

Новичихинский район Алтайского края:

КХ "Енисей";

КХ "Верный путь";

ООО "Русское поле";

ООО "Рубикон";

Егорьевский район Алтайского края:

КФХ "Чуйко";

ООО "Дружба";

Рубцовский район Алтайского края

КФХ "Агорос";

Волчихинский район Алтайского края

ООО "Мичурино";

ООО "Алтайская продовольственная компания";

Алейский район Алтайского края:

ООО "Алтай-Ресурс";

Михайловский район Алтайского края:

ООО КФХ "Партнёр";

Змеиногорский район Алтайского края:

ООО "Восход";

Павловский район Алтайского края:

ФГУП УПЗ "Комсомольское";

Топчихинский район Алтайского края:

СПК "Родина";

Усть-Пристанский район Алтайского края:

ООО "Сатурн".

2.2 Поставщики ГСМ в хозяйства:

- ООО "ЕВРОХИМ" г. Барнаул;

- ООО "Первая нефтяная компания", г. Барнаул;

- ООО "СибТрансСтрой", г. Барнаул;

- ООО "АРТИДА", г. Барнаул;

- ООО "Энком", Рубцовск;

- ООО "ТФК Раум", г. Барнаул;

- ООО "Одуванчик", г. Барнаул;

- ООО "СБ-Холдинг", г. Барнаул;

- ТК "Алтай-Тренд", г. Барнаул;

- ГК "Скат", г. Барнаул;

- ООО "РНК", г. Рубцовск;

- ООО "Алтайский Топливный Союз", г. Барнаул;

- ООО "Алтай-Ресурс", г. Алейск;

- ООО "СибирьАгроСнаб";

- ООО "АлтайГазНефтепродукт".

2.3 Наименования ГСМ:

Проверке на качество изготовления подверглись следующие нефтепродукты:

- масла моторные для автотракторных дизелей марок М-10-Г2, М-10-Д (м), вырабатываемые по ГОСТ 8581-78; М-8-В (SAE 20W20) по ГОСТ 10541-78;

- топлива дизельные марок Л-0,2-40, Л-0,2-62, З-0,2 минус 35, вырабатываемые по ГОСТ 305-2013;

- бензины автомобильные марок АИ-80, АИ-92, вырабатываемые по ГОСТ 32513-2013;

- масла трансмиссионные марок ТСп-15к, ТМ-5-18 (ТАД-17), ТМ-4-18 (SAE 80W90), вырабатываемые по ГОСТ 23652-79 и по ТУ 38.301-29-90-97.

В отчёте предоставлены результаты анализа 100 проб товарных нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива - 60 проб, моторных масел-10 проб, масел трансмиссионных - 10 проб и бензина автомобильного - 20 проб.

Отчёт составлен на основании результатов анализа проб, отобранных из автоцистерн поставщиков и топливных баков с/х техники при обследовании хозяйств, а так же по результатам анализа ГСМ от предприятий АПК, добровольно предоставляющих пробы на анализ.

# 3 ПРЕДПРИЯТИЯ АПК И АССОРТИМЕНТ ГСМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ

В таблице 3.1 приведен перечень обследованных хозяйств и ассортимент нефтепродуктов, используемых при эксплуатации сельскохозяйственной техники

## 3.1 Перечень хозяйств и наличие нефтепродуктов

| Наименование хозяйства | Автобензин АИ-80 АИ-92 | Дизельное топливо | Масло моторное для дизелей | Масла трансмиссионные ТСП-15к ТМ-5-18 ТМ-4-18 (SAE 80W90) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л-0,2-40, Л-0,2-62, | З-0,2 минус 35 | М-10-Д(м) | М-10-Г2 | М-8-В |  |
| Поспелихинский район: |
| СПК "Заветы Ильича" | + | + | - | + | + | + | + |
| СПК "Знамя Родины" | + | + | + | + | + | + | + |
| ООО КФХ "Стиль" | + | + | + | + | + | - | + |
| ООО "Сноп" | + | + | - | - | + | + | + |
| КФХ "Голиков Г.И." | + | + | + | + | + | - | + |
| ООО "Надежда" | + | + | - | - | - | - | - |
| Шипуновский район |
| Колхоз им. Кирова | + | + | + | + | + | + | + |
| СПК "Восход" | + | + | - | + | + | - | - |
| СПК "Заря" | + | + | + | + | + | - | - |
| Новичихинский район: |
| КХ "Енисей" | + | + | + | + | + | - | + |
| КХ "Верный путь" | + | + | - | + | + | + | - |
| ООО "Русское поле" | + | + | - | + | + | - | + |
| ООО "Рубикон" | + | + | - | + | + | - | + |
| Егорьевский район: |
| КФХ "Чуйко" | + | + | - | - | + | + | + |
| ООО "Дружба" | - | + | - | - | + | + | - |
| Рубцовский район: |
| КФХ "Агорос" | - | + | - | + | + | + | + |
| Волчихинский район: |
| ООО "Мичурино" | + | + | - | + | + | + | + |
| ООО "АПК" | + | + | + | - | + | + | + |
| Алейский район: |
| ООО "Алтай-Ресурс" | + | + | - | + | + | + | + |
| Михайловский район: |
| ООО КФХ "Партнёр" | + | + | + | - | + | + | + |
| Змеиногорский район: |
| ООО "Восход" | + | + | - | + | + | + | - |
| Павловский район: |
| ФГУП УПЗ "Комсомольское" | + | + | - | - | + | + | + |
| Топчихинский район: |
| СПК "Родина" | + | + | - | - | + | - | - |
| Усть-Пристанский р-он: |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Сатурн" | + | + | - | + | + | - | - |

Доставка ГСМ на нефтебазы хозяйств осуществлялась в основном автомобильным транспортом поставщиков.

Хранятся нефтепродукты в хозяйствах в наземных и заглубленных в грунт резервуарах, а так же в складских помещениях для хранения ГСМ.

Изготавливаются нефтепродукты в основном на крупных нефтеперерабатывающих заводах Сибири:

- "Газпромнефть", ОНПЗ г. Омск;

- "Запсиб НПЗ", г. Томск;

- "Яйский", НПЗ Кемеровская Область;

- Антипинский НПЗ", г. Тюмень;

- Ангарская нефтехимическая компания", Ангарский НПЗ (НК Роснефть), г. Ангарск;

- "Анжерский НПЗ", г. Анджеро-Судженск;

- "Ачинский НПЗ ВНК", (НК Роснефть), г. Ачинск.

# 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГСМ

## 4.1 Количество отобранных проб и процент некондиционных ГСМ по организациям

| Наименование и марка нефтепродуктов | Количество проб, всего | Из них | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | некондиция | % | нефтесбытовые организации | предприятия АПК |
|  |  |  |  | всего | некондиция | % | всего | некондиция | % |
| Масла моторные | 10 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 |
| Дизельные топлива | 60 | 14 | 23 | 10 | 6 | 60 | 50 | 8 | 16 |
| Бензины автомобильные | 20 | 3 | 15 | 5 | 1 | 20 | 15 | 2 | 13 |
| Масла трансмиссионные | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Итого: | 100 | 19 | 19 | 25 | 7 | 28 | 75 | 12 | 16 |

## Показатели качества ГСМ, не соответствующие требованиям НД

| Марка нефтепродукта и наименование показателей | Место отбора проб | Поставщик нефтепродукта | Норма по НД | Результаты анализов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масло моторное для автотракторных дизелей |
| Масло моторное М-10-Г2 по ГОСТ 8581-78: | ООО "Сноп", Поспелихинский район | Нет данных |  |  |
| Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее |  |  | 11,0±0,5 | 10,0 |
| Вязкость кинематическая, мм2/с |  |  | 6,0 | 5,0 |
| Масло моторное М-10-Г2 по ГОСТ 8581-78: | СПК "Родина", Топчихинский район | ТК "Алтай-Тренд", г. Барнаул |  |  |
| Температура вспышки, оС, не ниже |  |  | 210 | 190 |
| Дизельное топливо |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | ООО "Алтай-Ресурс", Алейский район | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, оС |  |  | 40, не ниже | 35 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | ООО "Алтай-Ресурс", Алейский район | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки, ºС |  |  | 40, не ниже | 30 |
| Коэффициент фильтруемости |  |  | 3, не более | 4 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | ООО "Алтайская продовольственная компания", Волчихинский район | Нет данных |  |  |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 85% при 325 оС |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: |  | Нет данных |  |  |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 80% при 330 оС |
| Коэффициент фильтруемости |  |  | 3, не более | 4,5 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: |  |  |  |  |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 80% при 320оС |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: |  | Нет данных |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 6,50 |

Продолжение подраздела 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | ООО "Алтайская продовольственная компания", Волчихинский район | Нет данных |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм²/с |  |  | От 3 до 6 | 2,74 |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 85% при 330 оС |
| Коэффициент фильтруемости |  |  | 3, не более | 4,50 |
| Температура помутнения |  |  | -5, не выше | -1 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | СПК "Заветы Ильича", Поспелихинский район | Нет данных |  |  |
| Вязкость кинематическая, мм2/с |  |  | От 3 до 6 | 2,86 |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 80% при 320 оС |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | ООО "КФХ Голиков Г.И.", Поспелихинский район | ООО "Алтай-Ресурс", г. Алейск |  |  |
| Температура вспышки, оС |  |  | 40, не ниже | 30 |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 85% при 330 оС |
| Температура помутнения |  |  | -5, не выше | -2 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | СПК "Заря", Шипуновский район | Нет данных |  |  |
| Температура вспышки, оС |  |  | 40, не ниже | 35 |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 85% при 330 оС |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | КХ "Енисей", Новичихинский район | ТК "Алтай-Тренд", г. Барнаул |  |  |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 85% при 330 оС |
| Температура помутнения |  |  | -5, не выше | -1 |
| Вязкость кинематическая, мм2/с |  |  | От 3 до 6 | 7,6 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | ООО "Восход", Змеиногорский район | ООО "РНК", г. Рубцовск |  |  |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 85% при 330 оС |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | КХ "Верный путь", Новичихинский район | Нет данных |  |  |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 85% при 330 оС |

Окончание подраздела 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | ООО "НАДЕЖДА", Поспелихинский район | ООО "РНК", г. Рубцовск |  |  |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 83% при 320 оС |
| Коэффициент фильтруемости |  |  | 3, не более | 5,4 |
| Температура помутнения |  |  | -5, не выше | -2 |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 по ГОСТ 305-2013: | СПК "Знамя Родины", Поспелихинский район | ООО "РНК", г. Рубцовск |  |  |
| Фракционный состав, 95% перегоняется |  |  | Не выше 360 оС | 85% при 310 оС |
| Температура вспышки, оС |  |  | 40, не ниже | 30 |
| Бензины автомобильные |
| Автомобильный бензин АИ-92 по ГОСТ 32513-2013: | ООО "КФХ Голиков Г.И.", Поспелихинский район | Нет данных |  |  |
| Фракционный состав: конец кипения, оС |  |  | 215, не выше | 220 |
| Автомобильный бензин АИ-92 по ГОСТ 32513-2013: | КХ "Енисей", Новичихинский район | ООО "РНК", г. Рубцовск |  |  |
| Фракционный состав: конец кипения, оС |  |  | 215, не выше | 225 |
| Автомобильный бензин АИ-92 по ГОСТ 32513-2013: | Колхоз им. Кирова; Шипуновский район | Нет данных |  |  |
| Фракционный состав: конец кипения, ºС |  |  | 215, не выше | 225 |

# 4.3 Количество проб ГСМ, не соответствующих требованиям НД 
по показателям качества

| № п/п | Показатели, имеющие отклонения от норм НД | Всего количество | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензины автомобильные | Топлива дизельные | Масла моторные | Масла транс-миссионные, специальные |
|  |  |  | поставщик | АПК | постав-щик | АПК | поставщик | АПК | постав-щик | АПК |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с | 5 | - | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Температура вспышки, оС | 6 | - | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Массовая доля воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Щелочное число мг КОН/г | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
| 5 | Коэффициент фильтруемости | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 6 | Фракционный состав, % | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| 7 | Температура помутнения | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |

## 4.4 Методы испытаний

| №№ п/п | Наименование показателя | Метод определения показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с | ГОСТ 33-2016 |
| 2 | Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370-83 |
| 3 | Температура вспышки, оС | ГОСТ 4333-2014 ГОСТ 6356-74 |
| 4 | Содержание воды, % | ГОСТ 2477-2014 |
| 5 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 |
| 6 | Фракционный состав, % | ГОСТ 2177-99 |
| 7 | Плотность при 15оС, г/см3 | ГОСТ 3900-85 |
| 8 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |
| 9 | Температура помутнения, оС | ГОСТ 5066-91 |
| 10 | Температура застывания, оС | ГОСТ 20287-91 |
| 11 | Щелочное число, мг КОН на г масла | ГОСТ 11362-96 |
| 12 | Зольность, % | ГОСТ 1461-75 |
| 13 | Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417-94 |
| 14 | Концентрация фактических смол топлива дизельного и бензина автомобильного | ГОСТ 8489-85 ГОСТ 1567-97 |
| 15 | Внешний вид | По НД |
| 16 | Октановое число | ГОСТ 511-2015 |
| 17 | Цетановое число | ГОСТ 32508-2013 |

# 5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Испытания ГСМ осуществлялись в соответствии с планом работы по выполнению государственного задания по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства на 2018г.

Сведения об изготовителях, поставщиках ГСМ выбирались из паспортов качества и сертификатов соответствия, предоставляемых продавцом продукции. Фактическое качество используемых ГСМ установлено по результатам испытаний.

Анализ ассортимента ГСМ показывает, что современному сельскому хозяйству нефтеобеспечивающие организации предлагают достаточный выбор смазочных материалов для эксплуатации техники.

Поступающие в регион ГСМ от крупных поставщиков, в основном, кондиционные. Мелкие поставщики не всегда поставляют кондиционные нефтепродукты. В зоне деятельности МИС процент некондиционных нефтепродуктов, применяемых на технике АПК, держится на одном уровне (по сравнению с прошлыми годами).

За период с марта по октябрь 2018 года проверено качество 100 проб ГСМ, в том числе:

- 60 проб дизельного топлива;

- 20 проб автомобильного бензина;

- 10 проб моторного масла;

- 10 проб трансмиссионного масла.

Из 100 проб горюче-смазочных материалов 19 проб некондиционных, что составляет 19%.

Результаты испытаний показали, что ассортимент ГСМ формируется под влиянием спроса АПК, который, в свою очередь, диктуется финансовыми возможностями хозяйств, поэтому потребители стараются приобретать недорогие бензины, топлива и масла.

В связи с этим, приобретаемые хозяйствами АПК ГСМ, требуют контроля качества. Поставщики и потребители не всегда имеют паспорта качества на ГСМ.

Алтайская МИС рекомендует:

- хозяйствам АПК закупать нефтепродукты в крупных компаниях по поставке ГСМ, зарекомендовавших себя на рынке с положительной стороны, желательно чтобы поставки осуществлялись напрямую с НПЗ, минуя посредников;

- не принимать к использованию нефтепродукты без паспортов качества;

- потребителям проводить входной контроль качества приобретаемых ГСМ;

- проводить контроль качества реализуемых нефтепродуктов в специально аккредитованных лабораториях.

Директор	 					А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела 					В.Г. Обыскалов

испытаний с/х машин

Ведущий инженер					С.Г. Романов

# 6 РЕЕСТР РАССЫЛКИ ОТЧЕТА

Настоящий отчет отпечатан в 5 экземплярах и разослан по следующим адресам:

1 Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений	1

2 ГИЦ											1

3 ВИМ											1

4 Архив Алтайской МИС									2