Заявка

от "  25  " июня 2020г.,  № 4

| Глава КХ Голиков Г.И. | Директор Бодрызлов А. А. |
| --- | --- |
| КХ "Голиков Г.И." 659706, Алтайский край, Поспелихинский район, п. Поспелихинский | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Тел.: 8 (906) 941-75-24 | Тел.: 8(385-56) 2-29-79, 2-35-56 (факс), 2-33-37 (секретарь) E-mail: altmis@narod.ru |

Прошу предоставить консультацию по следующему вопросу:

Модели дробилок, которые успешно прошли испытания на МИС и их технико-экономические показатели.

Заявитель                                                                        			Г.И. Голиков

Заявку к исполнению

принял начальник отдела испытаний с/х машин                       		С.М. Галанцев

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"					А.А. Бодрызлов

АКТ

сдачи-приёмки выполненных работ

от "30" июня 2020г.

Заявитель КХ "Голиков Г.И.", в лице главы  Голикова Г.И. и ФГБУ "Алтайская МИС" в лице директора Бодрызлова А. А., действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что консультация согласно поданной заявке выполнена надлежащим образом и в полном объеме. Стороны взаимных претензий не имеют.

Заявитель                                                                         		Г.И. Голиков

Исполнитель                                                                       	 	В.И. Ермош

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов

СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

В 2020 году были проведены испытания молотковых дробилок серии КД-2А, изготовитель – АО  "Слободской Машиностроительный Завод", г. Слободской Кировской области и Р1-БДК-5МК, изготовитель: АО "Мельинвест", г. Нижний Новгород.

Дробилка КД-2А (Рисунок 1) предназначена для измельчения зерна, зерновых смесей с влажностью не более 17% для различных видов и возрастных групп животных и птиц.

Дробилка Р1-БДК-5МК (Рисунок 2) предназначена для измельчения зерна злаковых и пленчатых культур, шротов при производстве комбикормов с влажностью не более 15%.

Применяются как самостоятельные машины. Могут эксплуатироваться в неотапливаемых помещениях (зерноскладах, сараях, хранилищах) или под специальным навесом, исключающим воздействия атмосферных осадков, при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40oС и относительной влажности воздуха 50-60%. Управление дробилками осуществляется дистанционно с ящика управления, питание от сети трехфазного тока напряжением 380В и частотой 50Гц с глухозаземленной нейтралью.

Дробилка КД-2А  состоит из следующих основных узлов: дробильной камеры с дробильным барабаном и вентилятором, приемного зернового бункера, системы трубопроводов и электродвигателя.

Дробилка приобретена в комплектации без циклона, погрузчика шнекового и щита управления.

Зернопродукт из бурта подается скребковым погрузчиком в приемный бункер дробилки и далее поступает в дробильную камеру, где под действием молотков, дек и решет измельчается. Измельченные частицы зерновой смеси проваливаются через отверстие в решете и из подрешетного пространства отсасываются вентилятором, который создаваемым воздушным потоком транспортирует их по трубопроводу в выгрузную трубу, где происходит отделение частиц корма от воздуха. Готовый продукт выгружается в бурт в смежном помещении. Агрегат обслуживается одним оператором.

Для получения необходимой степени измельчения перед запуском дробилки ставиться соответствующее сменное решето.

Величина подачи продукта в дробильную камеру регулируется поворотной заслонкой приемного бункера согласно показаниям амперметр-индикатора, показания которого не должны превышать 35-40А (до красной метки).

Дробилка Р1-БДК-5МК относится к типам машин с вертикальным расположениемротора и состоит из корпуса, крышки, электродвигателя, задвижки с приводом, магнитной колонки, и пульта управления.

На корпусе дробилки имеется боковой люк, смотровое окно и патрубок подсоединения взрыворазрядителя. Ротор дробилки закреплен непосредственно на валу электродвигателя. На крышке установлены два аспирационных рукава. Смена сита и молотков ротора дробилки производится через люк. Для равномерной подачи зерна на крышке предусмотрены шнеки-питатели, самотек. Для поддерживания оптимального режима работы двигателя на крышке дробилки смонтирована задвижка , регулирующая количество подаваемого на дробилку продукта. При уменьшении или увеличении тока от оптимального значения задвижка открывается или закрывается. Управление задвижкой производится с пульта. Исходное зерно, попадая в камеру помола молотками с силой сбрасывается на стенки сита до тех пор, пока гранулометрический состав частиц не окажется меньше диаметра отверстий сита и их не выбросит в корпус дробилки.

Основными различиями дробилок являются размеры дробильной камеры и соответственно параметры производительности.

Рисунок 1 – Дробилка КД-2А

Рисунок 2 – Дробилка Р1-БДК-5МК

Техническая характеристика

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | КД-2А | Р1-БДК-5МК |
| Тип машины | Стационарный |
| Установленная мощность электродвигателя привода дробилки, кВт | 22 | 37 |
| Суммарная мощность подключаемых электродвигателей, кВт | 23.1 | 38.75 |
| Количество электродвигателей, шт. | 2 | 4 |
| Производительность за 1 час, т: |  |  |
| - основного времени | 1,71 | 3,60 |
| - сменного времени | 1,56 | 3,29 |
| Диаметр ротора, мм | 500 | 750 |
| Количество молотков, шт. | 90 | 80 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |

Эксплуатационно-технологические показатели

| Наименование показателя | НД (норматив) | Значение показателя по результатам испытаний: |
| --- | --- | --- |
|  |  | КД-2А | Р1-БДК-5МК |
| Культура | Зерно злаковых и пленчатых культур | Пшеница | Зерновая смесь (ячмень, овёс) |
| Технологическая операция | Измельчение зерна |
| Производительность за 1 ч времени, т/ч | КД-2А - от 1,5 до 2,0 Р1-БДК-5МК – от 4,0 до 5,0 | 1,71 | 3,60 |
| Удельный расход электроэнергии за сменное время, кВтч/т | Нет данных | 13,85 | 9.12 |
| Потери общие, % | 0,2, не более | 0,0 | 0,0 |
| Содержание целых зерен в продукте, % | 1,0 не более | 0,0 | 0,0 |
| Показатель надёжности (коэффициент готовности) | 0,99 | 1,0 | 1,0 |

Дробилки использовались измельчение пшеницы и зерновой смеси (ячмень, овёс)

- производительность дробилки КД-2А за один час основного времени на измельчении зерна составила 1,96 т/ч, а Р1-БДК-5МК измельчении зерновой смеси 3,60 т/ч, что соответствует требованиям НД;

В период испытаний нарушения технологического процесса не выявлены. Коэффициент надежности технологического процесса по дробилкам составил 1,0.

Надёжность дробилок находится на высоком уровне

Удельный расход электроэнергии за сменное время составил  11,67 кВтч/т и 9.12кВтч/т соответственно.

Решающим фактором выбора при приобретении дробилок может стать производительность машин и цена сложившаяся на момент её покупки.

Исполнитель							В.И. Ермош

Заявитель								Г.А. Голиков

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов