МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-63-18 (5011264)

от 27 ноября 2018 года

выполнения информационной работы по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Комбайн кормоуборочный Дон-680М

с. Поспелиха, 2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Таблица 1	ВВЕДЕНИЕ 	3

Таблица 2	Сведения о наблюдаемых машинах 	4

Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машины	5

Таблица 4	Перечень отказов и неисправностей по машинам за период мониторинга 	6

## Таблица Показатели безотказности по наблюдаемым машинам	9

Таблица 5.1 Оценка оперативности работы сервиса	10

Таблица 6	Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурс)	11

Таблица 7	Эксплуатационно-технологические и функциональные показатели 	12

Таблица 8 Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники	14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	15

ВЫВОДЫ		16

Приложение 1 Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники	17

Приложение 2 Опросный лист сервисного обслуживания	20

## ВВЕДЕНИЕ

# Таблица 1

| Наименование машины | Комбайн кормоуборочный |
| --- | --- |
| Марка машины | Дон-680М |
| Марка двигателя | ЯМЗ-238ДК-1 |
| Заводской номер машины | RODON 680008819 | RODON 680008785 | RODON 680008708 |
| Заводской номер двигателя | J 0630803 | J 0631061 | Н 0622169 |
| Год изготовления | 2018 | 2018 | 2018 |
| Изготовитель | ООО "КЗ "Ростсельмаш" |
| Период наблюдений | 16.08.2018 – 31.10.2018 |

Целью наблюдений за комбайнами кормоуборочными Дон-680М является:

1. Определение показателей надежности, стабильности эксплуатационно-технологических и функциональных показателей комбайнов Дон-680М в рядовой (реальной) эксплуатации в период установленного срока полезного использования.

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ 4744.219.0578591695-95.

Мониторинг за комбайнами кормоуборочными Дон-680М функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Бодрызловым А.А. 30 мая 2018г.

Рисунок 1 – Комбайн кормоуборочный самоходный Дон-680М

## Сведения о наблюдаемых машинах

# Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  | м.ч. | ч | га | т |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 2018 год |
| 1 | RODON 680008819 | J 0630803 | 226 | 158 | 435 | 3899 | 2 | - | 2 | - | КФХ "Локтионов П.В.", Шипуновский район | ООО "Агротрак", г. Барнаул | - | 4464670 |
| 2 | RODON 680008785 | J 0631061 | 339 | 237 | 515 | 5512 | 3 | 1 | 2 | - | ООО "Стиль", Поспелихинский район | ТК "Европа", г. Барнаул | - | 4432680 |
| 3 | RODON 680008708 | Н 0622169 | 410 | 290 | 560 | 7226 | 3 | - | 3 | - | ООО" Мелира", Поспелихинский район | ТК "Европа", г. Барнаул | - | 4523820 |
| Среднее значение | 325 | 228,3 | 503,3 | 5545,7 | 2,67 | 0,33 | 2,33 | - |  |  |  | 4473723 |

## Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

# Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1 | По качеству изготовления | При подготовке машины к работе обнаружено: - гайки крепления пластины подшипниковой опоры шнека подборщика к боковине затянуты с недостаточным моментом. Произведена подтяжка гаек крепления пластины специалистами хозяйства |
| 2 |  | - болты крепления ножей режущего аппарата к барабану затянуты с недостаточным моментом. Произведена подтяжка болтов ножей специалистами хозяйства |
| 3 |  | Замечаний нет |

## Перечень отказов и неисправностей по машинам за период мониторинга

# Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П,Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | га | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2018 год |
| Аппарат измельчающий | Посторонний шум в зоне измельчающего аппарата | Задевание ножей о противорежущий брус из-за самоослабления болтов крепления ножей к барабану, вследствие недостаточного момента затяжки болтов на заводе-изготовителе | П | Затяжка болтов крепления ножей к барабану произведена специалистами хозяйства | I | 1 | 2 | 14 | 31 | 326 |
| Приемный битер проставки | Разрушение сепаратора подшипника №1580206К10С27 вала приемного битера | Некачественное изготовление подшипника | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 2 | 110 | 239 | 2560 |
| Ускоритель массы | Разрушение сепаратора подшипника №11208 вала ускорителя с правой стороны | Некачественное изготовление подшипника | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 3 | 23 | 44 | 613 |
| Ускоритель массы | Разрушение сепаратора подшипника №11208 вала ускорителя с левой стороны (Рисунок 2) | Некачественное изготовление подшипника | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 1 3 | 50 75 | 138 145 | 1235 2000 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карданный вал привода питающих вальцов | Скручивание карданного вала | Некачественная термообработка | П | Карданный вал заменен сервисной службой па гарантии | II | 1 | 1 | 32 | 88 | 790 |
| Масленый радиатор | Течь масла из радиатора по месту пайки трубок к нижнему бачку | Некачественная пайка | П | Радиатор заменен сервисной службой по гарантии | II | 1 | 2 | 45 | 99 | 1047 |
| Электрооборудование | Несрабатывание электромагнитного клапана управления "подьёмом-опусканием" козырька силосопровода | Некачественное изготовление электроклапана | П | Электроклапан заменен сервисной службой | II | 1 | 3 | 34 | 66 | 906 |

Рисунок 2- Разрушение сепаратора опорного подшипника 11208  с левой стороны

## Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

# Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам мониторинга |
| --- | --- |
| Количество образцов | 3 |
| Средняя наработка: |  |
| - ч | 228,3 |
| - га | 503,3 |
| - т | 5545,7 |
| Среднее количество отказов, шт. | 2,67 |
| в том числе: |  |
| I группы сложности | 0,33 |
| II группы сложности | 2,33 |
| III группы сложности | - |
| Наработка на отказ: |  |
| - ч | 85,5 |
| - га | 188,5 |
| - т | 2077,0 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |
| I группы сложности: |  |
| - ч | 691,8 |
| - га | 1525,2 |
| - т | 16805,2 |
| II группы сложности: |  |
| - ч | 98,0 |
| - га | 216,0 |
| - т | 2380,1 |
| III группы сложности: |  |
| - ч | Более 228,3 |
| - га | Более 503,3 |
| - т | Более 5545,7 |

## Оценка оперативности работы сервиса

### Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей, Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса Копер.факт. | Нормативный коэффициент сервиса К опер. норм. | Коэффициент эффективностисервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Скручивание карданного вала привода питающих вальцов | 32 | 0,27 | 8,0 | 7,0 | 0,992 | 0,794 | 0,814 | 0,03 | 0,03 | 1,0 |
| Течь масла из масленого радиатора по месту пайки трубок | 45 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 0,918 | 0,789 | 0,818 | 0,40 | 0,33 | 1,2 |
| Несрабатывание электромагнитных клапанов управления "подьёмом-опуска-нием" козырька силосопровода | 34 | 1,0 | 8,0 | 7,0 | 0,971 | 0,791 | 0,791 | 0,13 | 0,11 | 1,2 |

## Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

# Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа, ч |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |
| Карданный вал привода питающих вальцов | 1 | 32 |

## Эксплуатационно-технологические и функциональные показатели

# Таблица 7

| Наименование показателя | Значения показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытания |
| 1 | 2 | 3 |
| Дата и место проведения оценки | - | 14.09.2018 |
| Вид работы | Скашивание и подбор из валков подвяленных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства | Скашивание и измельчение кукурузы на силос с погрузкой в транспортные средства |
| Условия испытаний: |  |  |
| - рельеф, уклон, º | 2, не более | 2 |
| - микрорельеф, ±см | Нет данных | 2,9 |
| - влажность почвы в слое 0-10, % | От 5 до 25 | 12,8 |
| - твердость почвы в слое 0-10, МПа | Нет данных | 1,64 |
| Культура | Кукуруза, сорго, подсолнечник и другие высокостебельные культуры | Кукуруза на силос |
| Высота растений, см | Нет данных | 260,3 |
| Диаметра стебля на высоте среза, мм | То же | 24,1 |
| Число растений на 1га, тыс.шт. | " | 60500 |
| Среднее расстояние между растениями в ряду (для пропашных культур), см | " | 23,6 |
| Урожайность, т/га | 45, не менее | 23,7 |
| Влажность зеленой массы, % | 80 | 75,2 |
| Ширина междурядий, см | Нет данных | 70,0 |
| Засоренность участка, % | 5, не более | 4,7 |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 10, не более | 6,88 |
| - рабочая ширина захвата, м | Нет данных | 4,0 |
| - установочная длина резки | 3; 5; 8; 20 | 20 |
| Эксплуатационно-технологические показатели |
| Производительность за 1 час, т/га: |  |  |
| - основного времени | 108т (при уборке на силос кукурузы влажностью 80% урожайность 45т/га, не менее) | 65,18/2,75 |
| - сменного времени | Нет данных | 48,17/2,03 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т, кг/га | То же | 0,56/12,44 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98, не менее | 0,982 |
| - использования сменного времени | 0,7, не менее | 0,739 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Функциональные показатели |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - фактическая высота среза, см | Нет данных | 34,5 |
| - потери общие, % | 1,0*, не более | 0,97 |
| - размер фракций, %: |  |  |
| от 0 до 20мм | Нет данных | 77,5 |
| от 20 до 50 | То же | 7,7 |
| от 50 до 90 | " | 3,1 |
| от 90 до 120 | " | 4,2 |
| более 120 |  | 7,5 |
| - расщепление стеблей, % | " | 100 |
| - загрязнение измельченной массы почвой, % | " | Не наблюдалось |
| *Данные СТО АИСТ 1.14 - 2012 |  |  |

## Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

# Таблица 8

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2018 год |
| Заводской номер машины | RODON 680008819 | RODON 680008785 | RODON 680008708 | В среднем по комбайнам |
| Цена машины, руб. | 4464670 | 4432680 | 4523820 | 4473723 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | - | - | - |
| Затраты на доставку, руб. | 22600 | 26500 | 25000 | 24700 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 201600 | 260000 | 302400 | 254667 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 68993 | 69259 | 69259 | 69170 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | - | - | - | - |
| Затраты на ремонт, руб. | 410 | 480 | 820 | 570 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Затраты по страхованию и тех. осмотру, руб. | - | - | - |  |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 4761033 | 4791679 | 4924059 | 4825590 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг комбайнов кормоуборочных Дон-680М в количестве трёх образцов проведен в период с 16 августа по 31 октября 2018г. в Поспелихинском и Шипуновском районах Алтайского края.

Хозяйства приобрели комбайны с двумя адаптерами (платформа-подборщик МСМ-100.72.00.000 и жатка роторная ЖР-4000). Машины доставлены в хозяйства своим ходом комплектными, со всей эксплуатационной документацией, с навешенными на них платформами-подборщиками, жатки доставлены автомобильным транспортом хозяйств. Затраты на доставку составили соответственно 22600, 26500 и 25000руб.

Все комбайны с адаптерами были приобретены за 100% оплату.

В период сборки (досборки) замечаний не выявлено.

При подготовке машин к работе выявлено:

- болты крепления ножей режущего аппарата к барабану и гайки крепления пластины подшипниковой опоры шнека подборщика к боковине затянуты с недостаточным моментом.

Комбайны использовались на уборке зелёной массы на силос и сенаж.

Показатели назначения определены на комбайне приобретенном  ООО" Мелира" Поспелихинского района на скашивание и измельчение кукурузы на силос. По результатам  эксплуатационно-технологической оценки производительность комбайна составила 65,18т/га, что ниже требований ТУ – 108т/га из-за низкой урожайности - 23,7т/га (по ТУ – 45т/га, не менее). Эксплуатационно-технологические коэффициенты пределах ТУ, потери не превысили требования НД.

За период эксплуатации  в 2018году средняя наработка на комбаин составила 228,3часа, наработка на отказ - 85,5ч (по ТУ - 50ч, не менее). Собственники хозяйства по некоторым отказам в сервисную службу не обращаются.

При эксплуатации комбайнов выявлено 8 отказов производственного характера, из них: семь второй группы сложности и один первой. Три отказа были устранены специалистами сервисной службы по гарантии, пять – специалистами хозяйств.

Сервисные службы ТК "Европа" и ООО "Агротрак" г. Барнаула осуществляют выезд в хозяйства для устранения отказов, выявленных при эксплуатации в течение 48 часов. Техническое обслуживание проводится специалистами сервисных служб  в плановые сроки с заменой масел и фильтров, стоимость которых входит в стоимость ТО .

Комбайны в хозяйствах эксплуатируются без нарушений правил эксплуатации.

Совокупные затраты владения комбайнов составили в среднем 4825590руб.

# ВЫВОДЫ

Комбайны кормоуборочные Дон-680М вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают техническую надёжность и стабильное выполнение технологического процесса.

Директор						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела					В.Г. Обыскалов

испытаний с/х машин

Ведущий инженер 					С.М. Галанцев

проводивший мониторинг

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств: КФХ "Локтионов П.В.", Шипуновский район; ООО "Стиль", Поспелихинский район; ООО "Мелира", Поспелихинский район, Алтайский край

2. Марка комбайна кормоуборочного: Дон-680М

3. Виды работ: скашивание зелёных сеянных и естественных трав, подбор валков, скашивание кукурузы

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 4464670руб., 4432680руб, 4523820руб., 100% оплата

5. Организация-поставщик: ООО "Агротрак", г. Барнаул и ТК "Европа", г. Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ООО "КЗ "Ростсельмаш", г. Ростов-на Дону

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация: ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт, каталог

- наличие раздела по технике безопасности - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной информации для эксплуатации - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки - болты крепления ножей режущего аппарата к барабану и гайки крепления пластины подшипниковой опоры шнека подборщика к боковине затянуты с недостаточным моментом

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

1.1  Отказы за период эксплуатации до наработки – 685ч основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа | Наработка до отказа, ч | Способ устранения отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. cварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. cварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб. соед. и т.д.) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 год |
| Задевание ножей измельчающего барабана о противорежущий брус | 1 | - | Самоослабление болтов крепления ножей к барабану, вследствие недостаточного момента затяжки болтов на заводе-изготовителе | - | 14 | Затяжка болтов крепления ножей к барабану произведена специалистами хозяйства | - |
| Разрушение сепаратора подшипника №1580206К10С27 вала приемного битера | 1 | - | Некачественное изготовление подшипника | - | 110 | Подшипник заменён в хозяйстве собственными силами, приобретён через розничную сеть, 480руб. | - |
| Разрушение сепаратора подшипника №11208 вала ускорителя массы с правой стороны | 1 | - | Некачественное изготовление подшипника | - | 23 | Подшипник заменён в хозяйстве собственными силами, приобретён через розничную сеть, 410руб. | - |

Окончание приложения 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрушение сепаратора опорного подшипника №11208 вала ускорителя массы с левой стороны | 2 | - | Некачественное изготовление подшипника | - | 50 75 | Подшипник заменён в хозяйстве собственными силами, приобретён через розничную сеть, 410руб. | - |
| Скручивание карданного вала привода питающих вальцов | 1 | - | Некачественная термообработка | - | 32 | Карданный вал заменен сервисной службой па гарантии, 6500руб. | - |
| Течь масла из радиатора по месту пайки трубок к нижнему бачку | 1 | - | Некачественная пайка | - | 45 | Радиатор заменен сервисной службой по гарантии, 8580руб. | - |
| Несрабатывание электромагнитного клапана управления "подьёмом-опуска-нием" козырька силосопровода | 1 | - | Некачественное изготовление электроклапана | - | 34 | Электроклапан заменен сервисной службой по гарантии, 1200руб | - |

# Приложение 2
Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

КФХ "Локтионов П.В.", Шипуновский район; ООО "Стиль", Поспелихинский район, ООО "Мелира", Поспелихинский район Алтайский край

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием:

ООО "Агротрак" и ТК "Европа", г. Барнаул

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведена в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | Ремонт и ТО в соответствии с заключёнными договорами | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Техника находится на гарантии | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР хозяйства. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика | Доставку запасных частей осуществляет бригада сервисной службы поставщика г. Барнаул |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений это: 8 - 18ч при доставке из центрального склада г. Барнаула | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимается, ремонты техники проводятся поставщиком оперативно в соответствии с договорами | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |