МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-71-15 (2010314)

от 09 декабря 2015 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Трактор колёсный универсальный БЕЛАРУС 1221.2

с.Поспелиха, 2015 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1 Введение	3

Таблица 2 Сведения о машинах	5

Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машины	6

Таблица 4  Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга	7

Таблица 5  Показатели безотказности по наблюдаемым машинам	9

Таблица 5.1  Оценка оперативности работы сервиса	9

Таблица 6  Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)	10

Таблица 7 Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники	11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	12

ВЫВОДЫ		13

Приложение 1  Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники	14

Приложение 2  Опросный лист сервисного обслуживания	15

# Введение

# Таблица 1

| Наименование машины | Трактор колёсный универсальный |
| --- | --- |
| Марка машины | БЕЛАРУС 1221.2 |
| Марка двигателя | Д-260.2 |
| Заводской номер машины | 12034989 | 12034355 | 12034474 |
| Заводской номер двигателя | 112647 | 112950 | 127211 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ПО "Минский тракторный завод" |
| Период наблюдений | 16.08.2013 – 04.12.2015 |

Целью наблюдений за тракторами является:

1. Оценка качества изготовления, определение показателей надежности и качества сервиса при мониторинге в рядовой (реальной) эксплуатации

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ РБ 05786206.399-96.

Мониторинг тракторов БЕЛАРУС 1221.2 функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 07 июля 2014г.

Рисунок 1 –Трактор колёсный универсальный БЕЛАРУС 1221.2

Рисунок 2 – Трактор БЕЛАРУС 1221.2 с фронтальным погрузчиком,

находящийся в хозяйстве ИП "Гуляев И.Ю."

# Сведения о машинах

# Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка, м.ч | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 год |
| 1 | 12034989 | 112647 | 275 | - | - | - | - | ООО "Гарант", Шипуновский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | 1300000 |
| 2 | 12034355 | 112950 | 564 | - | - | - | - | ИП "Гуляев И.Ю.", Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | 1300000 |
| 3 | 12034474 | 127211 | 386 | - | - | - | - | ИП Глава КФХ "Игнатушин В.М.", Новичихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | 1300000 |
| Среднее значение | 408,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1300000 |
| 2014 год |
| 1 | 12034989 | 112647 | 459 | - | - | - | - | ООО "Гарант" | - | - | - |
| 2 | 12034355 | 112950 | 1105 | 1 | - | 1 | - | ИП "Гуляев И.Ю." | - | - | - |
| 3 | 12034474 | 127211 | 252 | - | - | - | - | ИП Глава КФХ "Игнатушин В.М." | - | - | - |
| Среднее значение | 605,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 |  |  |  | - |
| 2015 год |
| 1 | 12034989 | 112647 | 306 | 1 | - | 1 | - | ООО "Гарант" | - | - | - |
| 2 | 12034355 | 112950 | 866 | 2 | - | 2 | - | ИП "Гуляев И.Ю." | - | - | - |
| 3 | 12034474 | 127211 | 430 | 1 | - | 1 | - | ИП Глава КФХ "Игнатушин В.М." | - | - | - |
| Среднее значение | 534 | 1,33 | 0 | 1,33 | 0 |  |  |  | - |
| Среднее значение за 2013-2015гг | 1547,66 | 1,66 | 0 | 1,66 | 0 |  |  |  | - |

# Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

# Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

# Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга

# Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа, м.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2013 год |
| Отказов нет |
| 2014 год |
| Электрооборудование | Горит аварийная лампочка давления масла в системе гидроусилителя рулевого управления | Причина не установлена. Предположительно неисправность электропроводки | П | Не устранён | II | 1 | 2 | 1214 |
| 2015 год |
| Электрооборудование | Расслоение ремня (II-16х11-1220) привода водяного насоса | Некачественное изготовление | П | Ремень заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 196 руб | II | 1 | 1 | 1002 |
| Электрооборудование | Отсутствие зарядки аккумулятора | Неисправен генератор Г 964.3701-1-2. Разрушение обмотки статора (короткое замыкание) | П | Генератор заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 4600 руб | II | 1 | 2 | 2039 |
| Система охлаждения | Течь охлаждающей жидкости по корпусу водяного насоса (260-1307115) | Трещина по корпусу в месте подсоединения к нему нижнего патрубка | П | Насос заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 9000 руб | II | 1 | 2 | 2103 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система смазки | Течь масла из под крышки теплообменника | Потеря эластичности прокладки (260-1013002) по крышкой | П | Прокладка заменена специалистами хозяйства, приобретена в розничной сети, 100 руб | II | 1 | 3 | 948 |

# Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

# Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам мониторинга |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Средняя наработка, м.ч | 408,33 | 605,33 | 534 | 1547,66 |
| Среднее количество отказов, шт. | 0 | 0,33 | 1,33 | 1,66 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| I группы сложности | - | - | - | - |
| II группы сложности | - | 0,33 | 1,33 | 1,66 |
| III группы сложности | - | - | - | - |
| Наработка на отказ, м.ч | - | 1834,33 | 401,5 | 932,32 |
| Наработка на отказ по группам сложности, м.ч: |  |  |  |  |
| I группы сложности: | Более 408,33 | Более 605,33 | Более 534 | Более 1547,66 |
| II группы сложности: | Более 408,33 | 1834,33 | 401,5 | 932,32 |
| III группы сложности: | Более 408,33 | Более 605,33 | Более 534 | Более 1547,66 |

# Оценка оперативности работы сервиса

(таблица заполняется при наличии сервисных услуг)

# Таблица 5.1

В хозяйствах не использовали услуги сервисной службы, отказы устраняли самостоятельно.

## Таблица 5.1

# Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

# Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа |
| --- | --- | --- |
| Генератор (Г 964.3701-1-2) | 1 | 2039 |
| Водяной насос (260-1307115) | 1 | 2103 |

# Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

# Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя (в среднем по тракторам) |
| --- | --- |
| 2013 год |  |
| Цена машины, руб. | 1300000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - |
| Затраты на доставку, руб. | 2500 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 180183 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 1140* |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 533 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 1800 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 760 |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 1486916 |
| 2014 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 303654 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 2600* |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 720 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 306974 |
| 2015 |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 353508 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 3216* |
| Затраты на ремонт, руб. | 4632 |
| Совокупные затраты владения за 3-й год полезного использования, руб. | 361356 |
| Совокупные затраты владения за три года полезного использования, руб. | 2155246 |
| *ТО тракторов проводились специалистами хозяйства самостоятельно |  |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг тракторов БЕЛАРУС 1221.2 в количестве трёх образцов проведен в период с 16 августа 2013 года по 04 декабря 2015 года в Поспелихинском, Новичихинском и Шипуновском районах Алтайского края.

Тракторы использовались на полевых и транспортных работах, в одном из хозяйств на погрузке с погрузчиком фронтального типа (Рисунок 2).

Тракторы в хозяйствах эксплуатируются без нарушений правил эксплуатации.

Все три машины были доставлены в хозяйства комплектными, со всей сопутствующей документацией. Доставка машин в двух случаях была заложена в стоимость самой машины, в одном случае покупатель организовал доставку машины в хозяйство самостоятельно, а именно доставка машины была произведена своим ходом с г. Барнаула до с. Шипуново, что составило 180км.

Недостатков в период сборки (досборки) и обкатки машин не выявлено.

Средняя наработка за три года использования составила 1547,66м.ч, с разбегом по хозяйствам от 1040 до 2598м.ч, наработка на отказ составила 932,32м.ч ( по ТУ не менее 600м.ч). За три года произошли пять отказов II группы сложности. Все отказы специалисты хозяйства устраняли самостоятельно за счет собственных средств, так как срок гарантийного ремонта и обслуживания истёк.

Совокупные затраты владения тракторов за три года составили в среднем 2155246 рублей.

# ВЫВОДЫ

Тракторы БЕЛАРУС 1221.2 вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах сельскохозяйственных работ, имеют достаточно высокий уровень надежности.

Директор						Р.А. Дергачев

Главный инженер					А.И Ефанов

Заведующий КИЛ					Г.В. Ячменев

Начальник отдела					В.Ф. Артюков

испытаний с/х техники

Инженер, проводивший 				В.И. Ермош

мониторинг

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств:

ООО "Гарант", Шипуновский район, Алтайский край;

ИП "Гуляев И.Ю.", Поспелихинский район, Алтайский край;

ИП Глава КФХ "Игнатушин В.М.", Новичихинский район, Алтайский край.

2. Марка трактора БЕЛАРУС 1221.2,  зав. №№ 12034989, 12034355, 12034474.

3. Виды работ: полевые, транспортные и хозяйственные работы.

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 1300000 руб.,100% оплата

5. Организация-поставщик:  ООО "Агроцентр", г.Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ПО "Минский тракторный завод", Республика Беларусь.

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация : ТУ,  руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности  - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной  информации для эксплуатации  - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки:  не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

# Приложение 2

# Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

ООО "Гарант", Шипуновский район, Алтайский край;

ИП "Гуляев И.Ю.", Поспелихинский район, Алтайский край;

ИП Глава КФХ "Игнатушин В.М.", Новичихинский район, Алтайский край

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием:

ООО "Агроцентр", г.Барнаул и его филиалы в с.Шипуново и с. Поспелиха Алтайского края

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | ТО специалисты хозяйств проводят самостоятельно | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Производится специалистами хозяйства самостоятельно за счет собственных средств | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения.) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР и обученными у поставщика трактористами-машинистами. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика. . | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены. По сложившейся практике сервисного обслуживания других машин этим дилером сроки находятся в пределах от 8 до 14ч при доставке из центрального склада г. Барнаула и до 3,5ч – из филиалов | - |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимается | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |