МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

АЛТАЙСКАЯ

ГОСУДАРТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-73-18 (5011234)

от 06 декабря 2018 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Косилка самоходная универсальная КСУ-1

выпуска 2017 года

с. Поспелиха, 2018 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1 ВВЕДЕНИЕ	3

Таблица 2 Сведения о машинах	4

Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период сборки  (досборки) и обкатки машины 	5

Таблица 4	 Перечень отказов и неисправностей за период наблюдений (мониторинга)	6

Таблица 5	 Показатели безотказности по машинам	8

Таблица 5.1 Оценка оперативности работы сервиса	8

Таблица 6	9Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)	9

Таблица 7	 Показатели назначения машины	10

Таблица 8	 Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники	12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	13

ВЫВОДЫ		14

Приложение 1 Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники	15

Приложение 2 Опросный лист сервисного обслуживания	16

# ВВЕДЕНИЕ

# Таблица 1

| Наименование машины | Косилка самоходная универсальная |
| --- | --- |
| Марка машины | КСУ-1 |
| Марка двигателя | ЯМЗ-53435 |
| Заводской номер машины | 01130 | 01131 | 01132 |
| Заводской номер двигателя | 0052370 | 0052626 | 0052913 |
| Год изготовления | 2017 | 2017 | 2017 |
| Изготовитель | ООО "КЗ" Ростсельмаш", г. Ростов на Дону |
| Период наблюдений | 15.08.2018 – 15.11.2018 |

Целью мониторинга за косилкой самоходной универсальной КСУ-1 (в комплектации ШС-150 + КВТ 9-18) является:

1. Оценка качества изготовления, стабильности эксплуатационно – технологических и функциональных показателей, определение показателей безотказности и качества сервиса при мониторинге за косилкой самоходной универсальной КСУ-1 в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства в период установленного срока полезного использования.

2. Оценка соответствия требованиям технических условий КСУ-1.00.000 ТУ.

Мониторинг функционирования косилки самоходной универсальной КСУ-1 в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Бодрызловым А.А. 22 июля 2018г.

Рисунок 1 –Общий вид косилки самоходной универсальной КСУ-1 в работе

# Сведения о машинах

# Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  | м.ч. | ч | га |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 2018г. |
| 1 | 01130 | 0052370 | 420 | 294 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Наука", Егорьевский район | ООО "Агротрак", г. Барнаул | - | 5699380 |
| 2 | 01131 | 0052626 | 129 | 90 | 667 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Наука", Егорьевский район | ООО "Агротрак", г. Барнаул | - | 5699380 |
| 3 | 01132 | 0052913 | 310 | 209 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | КФХ "Фелькер В.В.", Курьинский район | ТК "Европа", г. Барнаул | - | 6084350 |
| Среднее значение | 286,3 | 197,7 | 1426 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 |  |  |  | 5827703 |

# Перечень недостатков, выявленных в период сборки 
(досборки) и обкатки машины

# Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

# Перечень отказов и неисправностей за период наблюдений (мониторинга)

# Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К,П,Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Коли-чество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, сис-темы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018год |
| Система смазки двигателя: - жидкостно-масляный теплообменник | Аварийный подъём температуры масла в двигателе. Происходит циркуляция масла в системе минуя теплообменник из-за заклинивания плунжера в корпусе предохранительного клапана теплообменника | Некачественное изготовление клапана | П | Плунжер клапана обработан шлифовальной бумагой | II | 1 | 2 | 31 | 230 |

# Показатели безотказности по машинам

# Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам наблюдений |
| --- | --- |
|  | 2018 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 |
| Средняя наработка: |  |  |
| - ч | 197,7 | 197,7 |
| - га | 1426 | 1426 |
| Среднее количество отказов, шт. | 0,33 | 0,33 |
| в том числе: |  |  |
| I группы сложности | 0,0 | 0,0 |
| II группы сложности | 0,33 | 0,33 |
| III группы сложности | 0,0 | 0,0 |
| Наработка на отказ: |  |  |
| - ч | 599,1 | 599,1 |
| - га | 4321,21 | 4321,21 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |
| I группы сложности: |  |  |
| - ч | Более 197,7 | Более 197,7 |
| - га | Более 1426 | Более 1426 |
| II группы сложности: |  |  |
| - ч | 599,1 | 599,1 |
| - га | 4321,21 | 4321,21 |
| III группы сложности: |  |  |
| - ч | Более 197,7 | Более 197,7 |
| - га | Более 1426 | Более 1426 |

## Оценка оперативности работы сервиса

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени, Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей, Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей, Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса, Копер. факт. | Нормативный коэффициент сервиса, Копер. форм. | Коэффициент эффективности сервиса, Кэ. Сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийный подъём температуры масла в двигателе.Происходит циркуляция масла в системе минуя теплообменник из-за заклинивания плунжера в корпусе предохранительного клапана теплообменника | 31 | 0,2 | 4,5 | 2,0 | 0,99 | 0,87 | 0,93 | 0,09 | 0,04 | 2,25 |

Оценка оперативности работы сервиса проведена по методике расчета показателей сервиса, утвержденной "Типовой рабочей программой и методикой мониторинга эффективности функционирования сельскохозяйственной технике в рядовой (реальной) эксплуатации".

# Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

# Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа, ч |
| --- | --- | --- |
| 2018год |
| Детали (узлы), достигшие предельного износа (ресурса) отсутствуют |

# Показатели назначения машины

# Таблица 7

| Наименование показателя | Значения показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытания |
| 1 | 2 | 3 |
| Дата и место проведения оценки | - | 27.08.2018 КФХ "Фелькер В.В." |
| Состав агрегата | ШС-150+КВТ 9-18 | ШС-150+КВТ 9-18 |
| Вид работы | Скашивание и укладка срезанной массы в центральный, левосторонний, правосторонний или сдвоенный валок | Скашивание и укладка срезанной массы в центральный валок |
| Характеристика убираемой культуры |
| Культура, сорт | Крупяные, зерновые колосовые, трава | Овёс, "Алтайский крупнозёрный" |
| Естественные потери зерна (самоосыпание), % | Нет данных | 0,0 |
| Высота растения, см | От 30 до 180* | 74,4 |
| Полеглость растений, % | От 20 до 80* | 33,8 |
| Отношение массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза | 1:1,5** | 1:1,02 |
| Засоренность культуры сорняками над фактической высотой среза, % | 30*, не более | 4,1 |
| Урожайность зерна, ц/га | - | 19,3 |
| Масса 1000 зерен, г | 40**, не менее | 40,4 |
| Влажность, %: |  |  |
| - зерна | До 25** | 16,2 |
| - соломы | 50*, не более | 31,0 |
| Характеристика поля, почвы |
| Рельеф | Нет данных | Выровненный |
| Уклон поля, ° | 8, не более | До 3 |
| Влажность почвы в слое от 0 до 10см, % | 20, не более | 19,5 |
| Твердость почвы в слое от 0 до 10см, МПа | 1,0, не менее | 1,60 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м² | Не допускаются | Отсутствовали |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 18, не более | 10,32 |
| - рабочая ширина захвата, м | 9* | 8,58 |
| Положение вала мотовила относительно режущего аппарата, мм: |  |  |
| - по высоте | Нет данных | 860 |
| - по ходу движения | То же | 170 |
| Частота вращения вала мотовила, об/мин | От 0 до 55 | 32 |
| Эксплуатационно-технологические показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч времени, га/ч: |  |  |
| - основного | 8,8*, не менее | 8,85 |
| - сменного | Нет данных | 6,56 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 2,10 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |
| - рабочих ходов | Нет данных | 0,982 |
| - технологического обслуживания | То же | 0,977 |
| - надежности технологического процесса | 0,98, не менее | 1,000 |
| - использования технологического времени | Нет данных | 0,947 |
| - использования сменного времени | То же | 0,741 |
| Функциональные показатели |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |
| Высота среза: |  |  |
| - установочная, см | От 6 до 18 | 20 |
| - средняя фактическая, см | - | 19,9 |
| - стандартное отклонение, см | Нет данных | 3,0 |
| - коэффициент вариации, % | То же | 15,07 |
| Потери зерна за валковой жаткой, всего % в том числе: | 0,5 | 0,43 |
| - свободным зерном, всего: | Нет данных |  |
| из них под валком | То же | 0,01 |
| - зерном в срезанных колосьях | " | 0,42 |
| - зерном в не срезанных колосьях, всего: | " | 0,0 |
| из них под валком | " | 0,0 |
| Характеристика валка, см: |  |  |
| - высота | " | 24,7 |
| - толщина | " | 15,0 |
| - ширина | 200, не более | 137,5 |
| - просвет между почвой и валком | Нет данных | 10,0 |
| - расстояние между валками | То же | 720 |
| - масса одного метра валка, кг | " | 5,2 |
| Распределение зерна по ширине валка, %: |  |  |
| -слева | " | 34,0 |
| - посередине | " | 30,1 |
| - справа | " | 35,9 |
| * - Данные технических условий 9-18.00.000 ТУ на косилку КВТ 9-18 |
| ** - Данные СТО АИСТ 8.22-2010 |

# Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

# Таблица 8

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018год |
| Заводской номер машины | 01130 | 01131 | 01132 | В среднем на косилку |
| Цена машины, руб. | 5699380 | 5699380 | 6084350 | 5827703 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | 215000 | 215000 | 217000 | 215666 |
| Затраты на доставку, руб. | 28000* | 28000* | 27000* | 27666 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 193895 | 61351 | 138246 | 131164 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 44632 | 44632 | 34876 | 41380 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 1900 | 1890 | 1198 | 1662 |
| Затраты на ремонт, руб. | - | 6200*** | - | 2067 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 1800 | 1800 | 1861 | 1820 |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 6184607 | 6058253 | 6504531 | 6249130 |
| * Включены затраты на сопровождение органами ГИБДД в размере 9000рублей |
| ** Включены затраты на одновременное сопровождение органами ГИБДД двух комбайнов в размере 9000рублей |
| *** С учётом стоимости проезда специалистов сервисной службы |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг косилки самоходной универсальной КСУ-1 в комплектации ШС-150 + КВТ 9-18 в количестве трех образцов проведен в период с 15 августа по 15 ноября 2018г. в двух районах Алтайского края, Егорьевском и Курьинском. Косилки в Егорьевском районе приобретены в ООО "Агротрак", г. Барнаул в комплекте с девятиметровой жаткой КВТ 9-18 без флотационных колёс и доставлены к месту применения в одно время. Косилка в Курьинском районе приобретена в ТК "Европа", г. Барнаул в комплекте с девятиметровой жаткой КВТ 9-18 с флотационными колёсами.

Все три машины доставлены в хозяйства своим ходом с жаткой на транспортной тележке, комплектными, со всей эксплуатационной документацией. Во всех случаях собственники были вынуждены привлечь для сопровождения техники сотрудников ГИБДД, что повлекло дополнительные затраты, но которые менее значительны, чем затраты на покупку официального разрешения на проезд негабаритной машины.

Недостатков в период сборки (досборки) и обкатки машин не выявлено.

Собственниками косилок были заключены договора с поставщиками техники на сервисное обслуживание в период гарантийного срока. В регионе это давно зарекомендовавшие себя ТК "Европа" и ООО "Агротрак". За время нахождения техники на гарантии, в хозяйствах ведётся строгий учет наработки. Электронные заявки на проведение очередного (планового) ТО подавались заблаговременно, обслуживание косилок проводилось оперативно и в установленный срок. Оплата по акту выполненных работ производилась по безналичному расчету. Устранение гарантийных отказов (в первые 600м.ч.) выполняется оперативно, простои в ожидании сервисной службы не более 4ч.

При эксплуатации выявлен один отказ производственного характера - заклинивание плунжера клапана жидкостно-масляного теплообменника двигателя, устранён путём шлифовки клапана наждачной бумагой специалистами сервисной службы.

Наработка на отказ II группы сложности за сезон эксплуатации составила 599,1ч, что соответствует нормативу 100,0ч, не менее.

Показатели назначения определены в хозяйстве КФХ "Фелькер В.В." Курьинского района на косовице овса. По результатам оценки производительность косилки составила 8,85га/ч, что соответствует ТУ (8,8га/ч, не менее). Эксплуатационно-технологические коэффициенты в пределах ТУ, потери не превысили требования ТУ. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативу

Совокупные затраты владения в среднем на косилку за первый год использования составили 6249130.

# ВЫВОДЫ

Косилка самоходная универсальная КСУ-1 (ШС-150+КВТ 9-18) соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по основным показателям назначения и надёжности по итогам использования в 2018 году.

Директор						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела

испытаний с/х машин					В.Г. Обыскалов

Ведущий инженер,

проводивший мониторинг				Г.В. Ячменёв

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств: ООО "Наука" Егорьевского района, КФК "Фелькер В.В." Курьинского района Алтайского края

2. Марка косилки самоходной универсальной: КСУ-1 (ШС-150+КВТ 9-18)

3. Виды работ: косовица трав и зерновых колосовых культур

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 5699380 и 6084350, 100% оплата

5. Организация-поставщик: ООО "Агротрак" и ТК "Европа", г. Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ООО "КЗ "Ростсельмаш", г. Ростов на Дону

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация: ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной информации для эксплуатации - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки: не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

11. Отказы за период эксплуатации до наработки – 197,7 основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа | Наработка до отказа, ч | Способ устранения отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. сварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. сварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб. соед) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аварийный подъём температуры масла в двигателе. Происходит циркуляция масла в системе минуя теплообменник из-за заклинивания плунжера в корпусе предохранительного клапана теплообменника | 1 | - | Некачественное изготовление клапана - | - | 31 | - | Плунжер клапана обработан шлифовальной бумагой специалистами сервисной службы, 6200руб. с учётом стоимости проезда |

# Приложение 2

## Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

ООО "Наука" Егорьевского района, КФК "Фелькер В.В." Курьинского района Алтайского края

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием:

ООО "Агротрак" и ТК "Европа", г. Барнаул

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года (или 600м.ч.) на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | Ремонт и ТО в соответствии с заключёнными договорами | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Техника находится на гарантии | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР и обученными у поставщика трактористами-машинистами. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика |  |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика как при гарантийных ремонтах, так и при попутном следовании сервисных бригад к другим косилкам | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: до 4ч при доставке из центрального склада г. Барнаула | Запасные части стараются приобретать именно там |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | В ходе годичного наблюдения по данным машинам срочных заказов не было. Но "срочность" предусмотрена сервисом в случае доставки запчастей самолетом с завода-изготовителя | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |