МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

АЛТАЙСКАЯ

ГОСУДАРТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-75-18 (5011354)

от 06 декабря 2018 года

выполнения информационной работы по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Комбайн зерноуборочный самоходный

КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12"

с. Поспелиха, 2018г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1	 ВВЕДЕНИЕ	3

Таблица 2 Сведения о машинах	4

Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машины	5

Таблица 4 Перечень отказов и неисправностей за период наблюдений (мониторинга)	6

Таблица 5 Показатели безотказности по машинам	7

Таблица 5.1 Оценка оперативности работы сервиса	8

Таблица 6 Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)	9

Таблица 7 Показатели назначения машины	10

Таблица 8 Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники	12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	13

ВЫВОДЫ Фотографии отказов и повреждений	15

Приложение 1 Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники	16

Приложение 2 Опросный лист сервисного обслуживания	18

# ВВЕДЕНИЕ

# Таблица 1

| Наименование машины | Комбайн зерноуборочный самоходный |
| --- | --- |
| Марка машины | КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12" |
| Марка двигателя | ЯМЗ 238 ДЕ-22 |
| Заводской номер машины | 08399 | 08540 | 08552 |
| Заводской номер двигателя | J 0638420 | J 0633986 | J 0635154 |
| Год изготовления | 2018 | 2018 | 2018 |
| Изготовитель | ОАО "Гомсельмаш", Республика Беларусь |
| Период наблюдений | 15.08.2018–15.11.2018 |

Целью мониторинга за комбайнами зерноуборочными самоходными КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12" является:

1. Оценка качества изготовления, стабильности эксплуатационно – технологических и функциональных показателей, определение показателей безотказности и качества сервиса при мониторинге за комбайнами зерноуборочными самоходными КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12" в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства в период установленного срока полезного использования.

2. Оценка соответствия требованиям технических условий ТУ BY 400052396.093-2007.

Мониторинг функционирования комбайнов зерноуборочных самоходных КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12" в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Бодрызловым А.А. 18 сентября 2018г.

Рисунок 1 – Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12"

# Сведения о машинах

# Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  | м.ч. | ч | т |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 2018г. |
| 1 | 08399 | J 0638420 | 187 | 131 | 2490 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Русское поле", Новичихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 8550000 |
| 2 | 08540 | J 0633986 | 165 | 116 | 2210 | 2 | 0 | 1 | 1 | То же | То же | - | 8550000 |
| 3 | 08552 | J 0635154 | 283 | 198 | 2680 | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО "Сибирь", Новичихинский район, Алтайский край | " | - | 8400000 |
| Среднее значение | 212 | 148,3 | 2460 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |  |  |  | 8500000 |

# Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

# Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1 | По качеству изготовления | Замечаний нет |
| 2 |  | При обкатке на холостом ходу (перегон комбайна от поставщика в хозяйство) обнаружен дефект – трещина поддона картера силовой установки (см. раздел "Перечень отказов…) |
| 3 |  | Замечаний нет |

# Перечень отказов и неисправностей за период наблюдений (мониторинга)

# Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018год |
| Механические передачи: - цепь ПР-13,5-37,8 привода зернового элеватора | Разрыв цепи из-за предельного удлинения, не устраняемого регулировкой | Низкое качество изготовления цепи | П | Цепь заменена по гарантии сервисной службой | I | 1 | 3 | 105 | 1418 |
| - ремень 5НВ-3812 главного контрпривода | Расслоение ремня | Некачественное изготовление ремня | П | Ремень заменён, приобретён в магазине запасных частей с/х машин | II | 1 | 1 | 118 | 2242 |
| Бункер с выгрузным устройством: - редуктор выгрузного шнека | Трещина корпуса редуктора | Разрушение подшипника 780206С17 шнека редуктора | П | Редуктор заменён по гарантии сервисной службой | II | 1 | 2 | 45 | 857 |
| Двигатель: - поддон картера двигателя | Трещина поддона картера | Повреждение поддона при установке двигателя на комбайн | П | Картер заменён по гарантии сервисной службой | III | 1 | 2 | 0 | 0 |

# Показатели безотказности по машинам

# Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам наблюдений |
| --- | --- |
|  | 2018 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 |
| Средняя наработка: |  |  |
| - ч | 148,3 | 148,3 |
| - т | 2460,0 | 2460,0 |
| Среднее количество отказов, шт. | 1,3 | 1,3 |
| в том числе: |  |  |
| I группы сложности | 0,3 | 0,3 |
| II группы сложности | 0,7 | 0,7 |
| III группы сложности | 0,3 | 0,3 |
| Наработка на отказ: |  |  |
| - ч | 114,1 | 114,1 |
| - т | 1892,3 | 1892,3 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |
| I группы сложности: |  |  |
| - ч | 494,3 | 494,3 |
| - т | 8200,0 | 8200,0 |
| II группы сложности: |  |  |
| - ч | 211,9 | 211,9 |
| - т | 3514,3 | 3514,3 |
| III группы сложности: |  |  |
| - ч | 494,3 | 494,3 |
| - т | 8200,0 | 8200,0 |

## Оценка оперативности работы сервиса

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени, Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей, Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей, Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса, Копер.факт. | Нормативный коэффициент сервиса, К опер. норм. | Коэффициент эффективностисервиса, Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Разрыв цепи ПР-13,5-37,8 привода зернового элеватора | 105 | 0,5 | 3,5 | 4,5 | 0,995 | 0,963 | 0,955 | 0,1 | 0,13 | 0,7 |
| Трещина корпуса редуктора выгрузного шнека из-за разрушения подшипника 780206С17 | 45 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 0,918 | 0,789 | 0,818 | 0,40 | 0,33 | 1,2 |
| Трещина поддона картера двигателя ЯМЗ-236-22, при установке двигателя на комбайн | 0 | 7,5 | 8,0 | 6,0 | * | * | * | 0,56 | 0,48 | 1,2 |
| * - Не определялся из- за отсутствия наработки |

Оценка оперативности работы сервиса проведена по методике расчета показателей сервиса  утвержденной "Типовой рабочей программе-методике мониторинга эффективности функционирования сельскохозяйственной технике в рядовой (реальной) эксплуатации"

# Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

# Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа, ч |
| --- | --- | --- |
| 2018год |
| Выгрузной шнек, трещина корпуса редуктора шнека | 0,3 | 45 |

# Показатели назначения машины

# Таблица 7

| Наименование показателя | Значения показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Дата и место проведения оценки | - | 16.09.2018 ООО "Русское поле", Новичихинского р-на |
| Способ уборки | Прямое и раздельное комбайнирование | Прямое комбайнирование |
| Культура, сорт | Зерновые колосовые и другие культуры | Яровая пшеница, "Алтайская жница" |
| Условия работы: |  |  |
| - влажность почвы, % | До 20 | 19,8 |
| - твердость почвы, МПа | 1,0, не менее | 0,68 |
| - рельеф, град | Равнинный с уклоном до 8 | Равнинный, уклон поля до 3 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м² | Нет данных | Отсутствует |
| Высота растения, см | От 40 до 180* | 64,6 |
| Полеглость растений, % | До 20 | 9,3 |
| Отношение массы зерна к массе соломы | От 1:0,8 до 1:1,5 | 1:1,10 |
| Соломистость, % | Нет данных | 41,9 |
| Урожайность зерна, т/га | 6,0, не менее | 2,86 |
| Масса 1000 зерен, г | 40, не менее | 43,8 |
| Влажность, %: |  |  |
| - зерна, % | До 20 | 14,4 |
| - соломы | До 25 | 12,8 |
| Засоренность культуры сорняками, % | 1,0, не более | Отсутствовала |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 8, не более | 9,69 |
| - рабочая ширина захвата, м | 9,2 (конструкционная) | 8,7 |
| - частота вращения молотильного барабана, сˉ¹ | От 7,36 до 14,6 | 10,8 |
| - зазор между декой и барабаном, мм: |  |  |
| на входе | Нет данных | 18 |
| на выходе | То же | 3 |
| Эксплуатационно-технологические показатели |
| Производительность за 1 времени, т/ч |  |  |
| - основного | 18,0, не менее | 24,11 |
| - сменного | Нет данных | 18,08 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | 2,1 | 2,07 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98, не менее | 0,988 |
| - использования сменного времени | 0,7, не менее | 0,750 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - высота среза (фактическая средняя), см | От 5 до 20 | 14,14 |
| - суммарные потери зерна за комбайном, % | 2,0, не более | 1,87 |
| - качество зерна из бункера комбайна, %: |  |  |
| - дробление зерна | 2,0, не более | 1,7 |
| - сорная примесь | 2,0, не более | 1,25 |
| * Данные СТО АИСТ 8.22-2010 |  |  |

Рисунок 2 – Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218

"ПАЛЕССЕ GS12" на прямом комбайнировании яровой

пшеницы при определении показателей назначения

# Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

# Таблица 8

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Заводской номер машины | 08399 | 08540 | 08552 | в среднем на комбайн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 год |
| Цена машины, руб. | 8550000 | 8550000 | 8400000 | 8500000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | 36845 | 36845 | 36600 | 36763 |
| Затраты на доставку, руб. | 422500* | 422500* | 22500 | 289167 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 107070 | 95030 | 115240 | 105780 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 40100 | 40100 | 42000 | 40733 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 4150 | 4150 | 4720 | 4340 |
| Затраты на приобретение запасных частей, руб. | 3300 | - | - | 3300 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | - | - | - | Не проводили |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 9166715 | 9151375 | 8623810 | 8980633 |
| * - В затраты включена стоимость доставки от производителя ж/д транспортом в размере 400000руб. за одну единицу техники |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг комбайнов самоходных зерноуборочных КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12" в количестве трех образцов проведен в период с 15 августа по 15 ноября 2018г. в Новичихинском районе Алтайского края, приобретены и доставлены к месту применения в одно время. При этом комбайны приобретены со сменными адаптерами: жатка (9м) с транспортной тележкой; подборщик зерновой (3,4м).  Комбайны эксплуатировались  на прямом и на раздельном комбайнировании. Кроме того комбайны использовались  на уборке подсолнечнике в агрегате с приспособлениями ПСП-1210 и НАШ-1210.

Все три машины доставлены в хозяйства своим ходом из г. Барнаула с навешенным подборщиком зерновым и с жаткой на транспортной тележке, комплектными, со всей эксплуатационной документацией. Во всех случаях собственники были вынуждены привлечь для сопровождения техники сотрудников ГИБДД, что повлекло дополнительные затраты, но которые менее значительны, чем затраты на оформление официального разрешения на проезд негабаритной машины.

Машины поступили в хозяйства комплектными. При досборке и обкатке недостатков и отказов не выявлено.

Заключенные хозяйствами с поставщиками машин договора на сервисное обслуживание выполняются. Устранение отказов, в том числе с заменой агрегатов, осуществляется в течение не более 24 часов.

При эксплуатации комбайнов выявлено 4отказа, один первой группы сложности, два - второй и один – третьей. Все отказы: по цепному приводу зернового элеватора, ремню контрпривода, редуктору загрузочного шнека бункера комбайна и поддону картера двигателя отнесены по характеру их проявления к производственным - некачественное изготовление цепи, ремня, подшипника редуктора выгрузного шнека бункера, небрежный монтаж двигателя силовой установки на комбайн. Все отказы, кроме замены ремня контрпривода, были устранены поставщиком техники по гарантии. Ремень приобретён хозяйством в магазине запасных частей.

Наработка на отказ II группы сложности за первый сезон эксплуатации составила 211,9ч, что соответствует нормативу 100ч, но при этом имел место отказ III группы сложности.

Показатели назначения определены в ООО "Русское поле Новичихинского  района на прямом комбайнировании яровой пшеницы. По результатам эксплуатационно-технологической оценки  производительность на уборке яровой пшеницы составила 24,11т/ч, что соответствует ТУ (18 т/ч).

Эксплуатационно-технологические коэффициенты в пределах ТУ, потери не превышают требования ТУ и НД.

По показателям качества выполнения технологического процесса комбайн зерноуборочный самоходный " КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12"  соответствует требованиям НД

Совокупные затраты владения обследуемой сельскохозяйственной техники за первый год использования составили 8980633руб.

# ВЫВОДЫ

Комбайны зерноуборочные самоходные КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12" вписываются в зональную технологию с.-х. производства, соответствует требованиям НД по показателям назначения.

Директор 						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела

испытаний с/х машин					В.Г. Обыскалов

Ведущий инженер

проводивший мониторинг				О.П. Дианов

# Фотографии отказов и повреждений

Рисунок 3 - Трещина поддона картера двигателя ЯМЗ-236НБ-22

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств: ООО "Русское поле", ООО "Сибирь" Новичихинского района Алтайского края

2. Марка зерноуборочного комбайна: КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12", зав. № 08399; 08540; 08552

3. Виды работ: уборка зерновых колосовых культур и подсолнечника

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 8550000 руб. и 8400000, 100% оплата

5. Организация-поставщик: ООО "Агроцентр", г. Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ОАО "Гомсельмаш", Республика Беларусь

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация: ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной информации для эксплуатации - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки: при обкатке (доставке в хозяйство) один недостаток (отказ)

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

11. Отказы за период эксплуатации до наработки – 148,3ч (средняя) основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа | Наработка до отказа, ч | Способ устранения отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. сварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. сварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб. соед. и т.д.) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 год |
| Разрыв цепи ПР-13,5-37,8 привода зернового элеватора | 1 | Предельное удлинение, не устраняемое регулировкой | Некачественное изготовление | - | 105 | Замена цепи по гарантии сервисной службой | - |

Окончание  приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расслоение ремня 5НВ 3812 главного кнтрпривода | 1 | - | Некачественное изготовление ремня | - | 118 | Замена ремня, приобретён в магазине запасных частей, 3300руб.,1шт. | - |
| Трещина корпуса редуктора выгрузного шнека бункера из-за разрушения подшипника опоры шнека | 1 | - | Некачественное изготовление подшипника 780206С17 опоры шнека | - | 45 | Редуктор в сборе заменён по гарантии сервисной службой | - |
| Трещина поддона картера двигателя силовой установки | 1 | - | Повреждение поддона при установке двигателя на комбайн | - | 0 | Замена поддона по гарантии сервисной службой | - |

# Приложение 2

# Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

ООО "Русское поле", ООО "Сибирь" Новичихинского района Алтайского края

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием:

ООО "Агроцентр", г. Барнаул Алтайского края

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | Ремонт и ТО в соответствии с заключёнными договорами. Ремонты ременной передачи контрпривода хозяйство провело за собственные средства | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Техника находится на гарантии | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения.) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР и обученными у поставщика трактористами-машинистами. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники в гарантийный период вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика | Доставку дорогостоящих запасных частей осуществляет бригада сервисной службы поставщика (г. Барнаул), по другим, менее сложным отказам, поставщик по мобильной связи решает гарантийный ремонт из наличия запасных частей в своём филиале |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: 8 - 14ч при доставке из центрального склада г. Барнаула и до 3,5ч – из филиала | - |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимаетя, ремонты уборочной техники проводятся поставщиком оперативно в соответствии с договорами | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |