МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-80-18 (5011044)

от 11 декабря 2018 года

выполнения информационной работы по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Трактор колёсный "Беларус-892" выпуска 2017 года

с. Поспелиха, 2018г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1 Введение	3

Таблица 2 Сведения о машинах	4

Таблица 3	Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машины 	5

Таблица 4	Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга	6

Таблица 5 Показатели безотказности по наблюдаемым машинам	9

Таблица 5.1Оценка оперативности работы сервиса	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	13

ВЫВОДЫ		14

Фотографии отказов и повреждений	15

Приложение 1 Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники	17

Приложение 2 Опросный лист сервисного обслуживания	19

# Введение

# Таблица 1

| Наименование машины | Трактор колёсный универсальный |
| --- | --- |
| Марка машины | Беларус-892 |
| Марка двигателя | Д-245.5с |
| Заводской номер машины | 90833601 | 90832067 | 90832080 |
| Заводской номер двигателя | 963218 | 946840 | 947100 |
| Год изготовления | 2017 |
| Изготовитель | ОАО "Минский тракторный завод", г. Минск, Республика Беларусь |
| Период наблюдений | 26.04.-10.12.2018 |

Целью мониторинга за тракторами "Беларус-892" является:

1. Оценка качества изготовления, определение показателей безотказности и качества сервиса при мониторинге тракторов "Беларус-892" в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства.

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ РБ 05786206.399-96.

Мониторинг за тракторами "Беларус-892" функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой - методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Бодрызловым А.А. 11 мая 2018г.

Рисунок 1 – Трактор колёсный универсальный "Беларус-892"

# Сведения о машинах

# Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка, м.ч. | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018 год |
| 1 | 90833601 | 963218 | 1750 | 3 | - | 2 | 1 | ООО "ВИД", Новичихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр-Алтай", г. Барнаул | - | 1340000 |
| 2 | 90832067 | 946840 | 1150 | 3 | - | 3 | - | ООО "Сибирь", Новичихинский район Алтайский край | То же | - | 1350000 |
| 3 | 90832080 | 947100 | 1027 | 2 | - | 2 | - | ООО "Факел", Новичихинский район Алтайский край | " |  | 1350000 |
| Среднее значение | 1309 | 2,67 | - | 2,33 | 0,33 |  |  |  | 1346666 |

# Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

# Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Представлены в сборе |
| 1 | По качеству изготовления | Замечаний нет |
| 2 |  | Не затянут штуцер крепления маслопровода на корпусе фильтра, соединяющего масляный фильтр с радиатором. Штуцер затянут с требуемым моментом. |
| 3 |  | Отсутствует "принудительное" опускание навески - не отрегулирована позиционная тяга управления силовым (позиционным) регулятором. Тяга отрегулирована собственными силами. |
|  |  | Низкая плотность электролита в аккумуляторной батарее -1,21г/см3, вместо 1,25-1,27г/см3. Плотность доведена до нормы - 1,27г/см3 заменой части старого электролита новым повышенной плотности 1,42г/см3 в хозяйстве собственными силами |

# Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга

# Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа, м.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2018 год |
| Двигатель: - головка блока цилиндров | Прогорание прокладки головки блока | Гайки крепления головки цилиндров к блоку затянуты с недостаточным моментом | П | Прокладка заменена, взята из ЗИПа | II | 1 | 2 | 24 |
| - система питания воздухом | Течь масла на выходе из турбокомпрессора | Причина не установлена (турбокомпрессор отправлен на экспертизу дилеру поставщика) | П | Турбокомпрессор заменен сервисной службой | II | 1 | 3 | 235 |
| Вспомогательные агрегаты двигателя - система выпуска | Излом хомута (245-1205132) крепления выхлопной трубы глушителя | Недостаточная прочность хомута | К | Хомут заварен, (Рисунок 2) | II | 1 | 1 | 874 |
| - топливные баки | Сдавливание левого топливного бака по причине создавшегося в нем разрежения | Несрабатывание паровоздушного клапана в пробке из-за некачественного изготовления последней | П | В пробке просверлено отверстие, (Рисунок 3) | II | 1 | 2 | 23 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задний мост: - механизм блокировки дифференциала | Подтекание масла через уплотнение кожуха (70-2409035-А6) блокировки дифференциала с левой стороны | Перекос уплотнителя (82Р-2409036А) и кольца (С40 ГОСТ 13940-86) при сборке | П | Уплотнитель и кольцо заменены (приобретены в комплекте в агроснабженческой организации) | II | 1 | 1 | 240 |
| Передний ведущий мост - редуктор колесный | Износ колец (52-2308091-А1) гильзы (52-2308084-А1) правого колесного редуктора | Некачественная сборка - не поступление масла в верхнюю часть гильзы, а также попадание пыли по месту установки колец | П | Кольца заменены (приобретены через розничную сеть). В корпусе просверлено отверстие, нарезана резьба и установлена пресс-масленка для смазки с помощью шприца, (Рисунок 4). Пресс-масленка также установлена на левой стороне | II | 1 | 3 | 425 |
| - главная передача | Излом зубьев шестерни (52-2302015-А) привода переднего моста | Некачественная термообработка шестерни | П | Шестерня заменена, приобретена в торговой сети | III | 1 | 1 | 1240 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидросистема | Подтекание масла из рукава высокого давления (680-4607140-06), соединяющего распределитель силового (позиционного) регулятора с гидроцилиндром | Некачественная опрессовка ниппеля рукава при изготовлении | П | Рукав высокого давления заменен - приобретен в торговой сети | II | 1 | 2 | 750 |

# Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

# Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам мониторинга |
| --- | --- |
|  | 2018 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 |
| Средняя наработка, м.ч. | 1309 | 1309 |
| Среднее количество отказов, шт. | 2,67 | 2,67 |
| в том числе: |  |
| I группы сложности | - | - |
| II группы сложности | 2,33 | 2,33 |
| III группы сложности | 0,33 | 0,33 |
| Наработка на отказ, м.ч. | 490,2 | 490,2 |
| Наработка на отказ по группам сложности, м.ч.: |  |
| I группы сложности | Более 1309 | Более 1309 |
| II группы сложности | 561,8 | 561,8 |
| III группы сложности | 3966,7 | 3966,7 |

## Оценка оперативности работы сервиса

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени, Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей, Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей, Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса Копер.факт. | Нормативный коэффициент сервиса К опер. норм. | Коэффициент эффективности сервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Течь масла на выходе из турбины | 235 | 1,75 | 8 | 10 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,15 | 0,18 | 0,83 |

# Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

# Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа |
| --- | --- | --- |
| Прокладка головки цилинд-ров (240-1002444-А) | 0,33 | 24 |
| Турбокомпрессор | 0,33 | 235 |
| Уплотнитель (82Р-2409036А) и кольцо (С40 ГОСТ 13940-86) кожуха блокировки дифференциала | 0,33 0,33 | 240 240 |
| Кольцо (52-2308091-А1) гильзы колесного редуктора | 0,33 | 425 |
| Рукав высокого давления (680-4607140-06) | 0,33 | 750 |
| Шестерня (52-2302015-А) главной передачи привода переднего моста | 0,33 | 1240 |

# Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

# Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 год |
| Заводской номер машины | 90833601 | 90832067 | 90832080 | В среднем на трактор |
| Цена машины, руб. | 1340000 | 1350000 | 1350000 | 1346666 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | - | - | - |
| Затраты на доставку, руб. | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 777000 | 510600 | 455900 | 581167 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | - | - | - | - |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 7490 | 4400 | 4400 | 5430 |
| Затраты на ремонт, руб. | 2685 | 700 | 22548 | 5484 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Затраты по страхованию, руб. | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 2136099 | 1874624 | 1841772 | 1950831 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг тракторов колесных "Беларус-892" в количестве трех образцов проведен в период с 26.04 по 10.12.2018г. в трех хозяйствах Новичихинского района Алтайского края.

Доставка машин осуществлялась специалистами хозяйства своим ходом из ООО "Агроцентр-Алтай", г. Барнаула комплектными, со всей сопроводительной документацией. Предпродажная подготовка произведена специалистами поставщика.

В период обкатки машин выявлено три недостатка по качеству изготовления, которые устранены собственными силами (см. таблицу 3). Договоры на сервисное обслуживание в хозяйстве не заключались, по причине наличия большого собственного опыта в обслуживании данной модели трактора и надежности при правильной эксплуатации. В приобретении ГСМ, расходных материалов при проведении ТО и ремонта проблем не возникает.

Тракторы использовались на полевых работах: севе зернобобовых культур и подсолнечника, междурядной обработке подсолнечника, косовице зерновых культур в агрегате с прицепными жатками, а также на транспортных работах. В хозяйстве ООО "ВИД" использовался так же на погрузочно-разгрузочных работах с фронтальным погрузчиком.

Средняя наработка за данный период составила 1309м.ч.. За это время выявлено восемь отказов семь из них второй группы сложности и один третьей. Все отказы в основном производственного характера. Наработка на отказ II группы сложности составила 561,8м.ч. и третьей – 3966,7м.ч., а на отказ  II и III групп сложности – 490,2, что несколько не соответствует  требованиям ТУ (550м.ч., не менее).

Собственники техники плановое ТО и не сложный ремонт в основном проводят собственными силами. При необходимости обращаются в сервисную службу, что и было сделано ООО "Факел" для устранения неисправности турбокомпрессора. Качество сервисного обслуживания удовлетворительное.

Совокупные затраты владения за год составили в среднем 1950831руб.

Заводу-изготовителю принять меры к устранению недостатков, выявленных в процессе мониторинга потребительских свойств в условиях эксплуатации.

# ВЫВОДЫ

Тракторы колесные универсальные "Беларус-892" вписываются в технологию сельскохозяйственного производства в зоне деятельности МИС. Обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах с/х работ и пользуются спросом у потребителя. По показателям надежности несколько не соответствуют требованиям ТУ по наработке на сложный отказ II и III групп сложности.

Директор						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела

испытаний с/х техники				В.Г. Обыскалов

Инженер, проводивший

мониторинг					В.Ф. Артюков

# Фотографии отказов и повреждений

Рисунок 2 – По стрелке – заваренный хомут крепления выхлопной

трубы глушителя

Рисунок 3 – Крышка заливной горловины топливного бака, по стрелке – место сверления отверстия в крышке

Рисунок 4 – Колесный редуктор, по стрелке – пресс-масленка,

установленная в корпусе

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1 Наименование хозяйств: ООО "ВИД", ООО "Сибирь", ООО "Факел".

2 Марка трактора: "Беларус-892" зав. №№ 90833601, 90832067, 90832080

3 Виды работ: полевые, транспортные и хозяйственные работы

4 Стоимость, руб. и способ приобретения: 1340000руб. 1350000руб., 100% оплата

5 Организация-поставщик: ООО "Агроцентр-Алтай", г. Барнаул

6 Завод-изготовитель: ОАО "Минский тракторный завод", г. Минск, Республика Беларусь

7 Комплектность: обеспечена

8 Техдокументация: ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной информации для эксплуатации - достаточно для использования машины по назначению

9 Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки:

- не отрегулирована позиционная тяга управления силовым (позиционным) регулятором;

- низкая плотность электролита в аккумуляторной батареи (1,21г/см3, вместо 1,25-1,27г/см3);

- не затянут штуцер крепления маслопровода на корпусе масленого фильтра, соединяющего масляный фильтр с радиатором;

10 Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

11. Отказы за период эксплуатации до наработки – 1309м.ч. основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа | Наработка до отказа, м.ч. | Способ устранения отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. сварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. сварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб. соед) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018год |
| Прогорание прокладки головки блока цилиндров | 1 | - | Гайки крепления головки цилиндров к блоку затянуты с недостаточным моментом | - | 24 | Прокладка заменена, взята из ЗИПа | - |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Течь масла на выходе из турбокомпрессора | 1 | - | Предположительно - износ втулок из-за недостаточного давления масла | - | 235 | Турбокомпрессор заменен сервисной службой, 12800руб. | - |
| Излом хомута (245-1205132) крепления выхлопной трубы глушителя | 1 | Недостаточная прочность хомута | - | - | 874 | - | Хомут восстановлен электросваркой, 360руб. |
| Подтекание масла через уплотнение кожуха (70-2409035-А6) блокировки дифференциала заднего моста | 1 | - | Перекос уплотнителя (82Р-2409036А) и кольца (С40 ГОСТ 13940-86) при сборке | - | 240 | Уплотнитель и кольцо заменены (приобретены в комплекте в агроснабженческой организации), 10руб.+75руб.=85руб. | - |
| Износ колец (52-2308091-А1) гильзы (52-2308084-А1) правого колесного редуктора | 1 | - | Не поступление масла в верхнюю часть гильзы, а также попадание пыли по месту установки колец | - | 425 | Кольца заменены, приобретены через розничную сеть, 9руб.×2=18руб. | В корпусе редуктора просверлено отверстие, нарезана резьба и установлена пресс-масленка для смазки 250руб. |
| Излом зубьев шестерни (52-2302015-А) главной передачи привода переднего моста | 1 | - | Некачественная термообработка шестерни | - | 1240 | Шестерни главной пары заменены, приобретена в торговой сети, 2240руб. | - |
| Подтекание масла из рукава высокого давления | 1 | - | Некачественная опрессовка ниппеля рукава | - | 750 | Рукав заменен, приобретен через розничную сеть, 700руб. | - |

# Приложение 2

# Опросный лист сервисного обслуживания

Договора на сервисное обслуживание в хозяйствах не заключались