МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-85-18 (2010064)

от 16 декабря 2018 года

о результатах обследования тракторов

в хозяйствах зоны деятельности МИС

с. Поспелиха, 2018г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1 Перечень обследованных машин	3

Таблица 2 Сведения об обследованных машинах	7

Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машин	9

Таблица 4 Показатели безотказности по обследованным машинам	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	12

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	14

Таблица 5 Перечень отказов и повреждений за период обследования	15

# Таблица 1 Перечень обследованных машин

| № груп-пы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор колесный | БЕЛАРУС-82.1 (Рисунок 1) | ТД "МТЗ-ЕлАЗ", Россия | 2017 | 1 |
| 2 | Трактор колесный | БЕЛАРУС-82.1 (Рисунок 2) | 80 - ПО "МТЗ", Республика Беларусь | 2017 | 4 |
| 3 | Трактор колесный | БЕЛАРУС-1221.2 (Рисунок 3) | 80 - ПО "МТЗ", Республика Беларусь | 2017 | 5 |
| 4 | Трактор колесный | БЕЛАРУС-2022.3 (Рисунок 4) | 80 - ПО "МТЗ", Республика Беларусь | 2017 | 2 |
| 5 | Трактор колесный | К-708.4 К-424* (Рисунок 5) | - АО "ПТЗ", г. Санкт-Петербург | 2017 2018 | 1 1 |
| 6 | Трактор колесный | К-744Р4 (Рисунок 6) | - ООО "АСМ-Алтай", г. Барнаул | 2017 | 3 |
|  |  |  |  | 2018 | 2 |
| * - Новая система индексов тракторов серии "Кировец" К-4 с 2018г. |

Период обследования: с 31.07.2018по 01.12.2018 года.

Согласно государственному заданию № 082-0017-18-00 на 2018 год на проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства, ФГБУ "Алтайская МИС" провела обследование тракторов в хозяйствах Рубцовского, Курьинского, Краснощёковского, Алейского и Поспелихинского районов Алтайского края.

По причине необоснованно низкой цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию в 2017 году хозяйства вынуждены были ограничить покупку новой техники, поэтому в отчете большинство машин 2017 года выпуска.

Информация о технике получена от руководителей сельскохозяйственных предприятий, главных специалистов, специалистов среднего звена, представителей поставщиков машин, а также механизаторов непосредственно на местах использования машин.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета, принятой в системе машиноиспытаний Российской Федерации.

Все машины приобретены хозяйствами в 2017 и 2018 годах за полную оплату.

Все поставщики техники имеют перед потребителями гарантийные обязательства, договора на сервисное обслуживание и данные договоренности исполняются.

Рисунок 1 - Трактор колесный Беларус-82.1 производства ТД "МТЗ-ЕлАЗ",

Россия

Рисунок 2 – Трактор колесный Беларус-82.1 производства ПО "МТЗ",

Республика Беларусь

Рисунок 3 – Трактор колесный Беларус-1221.2 производства ПО "МТЗ",

Республика Беларусь

Рисунок 4 – Трактор колесный Беларус-2022.3 производства ПО "МТЗ",

Республика Беларусь

Рисунок 5 – Трактор К-708.4

Рисунок 6 – Трактор К-744Р4

# Таблица 2 Сведения об обследованных машинах

| N груп-пы | Поряд-ковый номер в группе | Заводской номер | Наработка, моточас | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III |  | 100% оплата | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 808231132 | 997633 | 2193 | 4 | 2 | 2 | - | ООО "им. Энгельса", Алейский район | ООО "АСМ-Алтай", г. Барнаул | - | 1355000 |
| 2 | 1 | 808231800 | 000922 | 1775 | 2 | - | 2 | - | То же | То же | - | 1584000 |
|  | 2 | 808227124 | 6982847 | 3221 | 4 | - | 4 | - | ООО "Приоритет-агро", Курьинский район | " | - | 1584000 |
|  | 3 | 808227188 | 982047 | 3045 | 2 | - | 2 | - | То же | " | - | 1584000 |
|  | 4 | 808227690 | 985267 | 899 | - | - | - | - | ООО "Котляровка", Поспелихинский район | ООО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 1600000 |
| 3 | 1 | 12047812 | 157648 | 709 | - | - | - | - | СПК "им. Кирова", Рубцовский район | "ЛБР-АгроМаркет", г. Барнаул | - | 2445000 |
|  | 2 | 12048187 | 157989 | 410 | - | - | - | - | То же | То же | - | 2445000 |
|  | 3 | 1206936 | 154713 | 460 | 1 | 1 | - | - | " | ООО "Агротрак", г. Барнаул | - | 2445000 |
|  | 4 | 12046853 | 154364 | 3879 | 3 | - | 3 | - | ООО "Приоритет-агро", Курьинский район | "ЛБР-АгроМаркет", г. Барнаул | - | 2445000 |
|  | 5 | 12046846 | 154285 | 3950 | 2 | - | 2 | - | То же | То же | - | 2445000 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 20102195 | 153923 | 3241 | 3 | - | 3 | - | ООО "Приоритет-агро", Курьинский район | ООО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 4090000 |
|  | 2 | 20102197 | 153926 | 2910 | 2 | - | 2 | - | То же | То же | - | 4090000 |
| 5 | 1 | Д1214 | Н0037468 | 1654 | 1 | - | 1 | - | " | ООО "АСМ-Алтай", г. Барнаул | - | 5100000 |
|  | 2 | К0494 | 10062531 | 1486 | 2 | 1 | 1 | - | " | То же | - | 5100000 |
| 6 | 1 | К1007 | J0026365 | 60 | - | - | - | - | ООО "Зелёный Дол", Рубцовский район | " | - | 6325000 |
|  | 2 | К0160 | J0025656 | 846 | 1 | - | 1 | - | КФХ "Наука", Егорьевский район | " | - | 7228680 |
|  | 3 | D0793 | H0023868 | 1463 | 1 | - | 1 | - | ООО "Мелира", Поспелихинский район | " | - | 6977340 |
|  | 4 | D-0794 | H0023871 | 1391 | 3 | 2 | 1 | - | То же | " | - | 6977340 |
|  | 5 | D-0235 | H0023241 | 1450 | 2 | 1 | 1 | - | " | " | - | 6977340 |

# Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

| № группы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По комплектности | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По качеству изготовления | Замечаний нет | - | - |

# Таблица 4 Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | по ТУ, НД | по данным обследования |
|  |  | БЕЛАРУС-82.1 ТД "МТЗ-ЕлАЗ" | БЕЛАРУС-82.1 ПО "МТЗ" | БЕЛАРУС 1221.2 | БЕЛАРУС 2022.3 | К-708.4 К-424 | К-744Р4 |
|  |  | 2018 | 2017* | 2018 | 2017* | 2018 | 2018 | 2018 | 2017* | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество обследованных образцов | - | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| Средняя наработка, м.ч. | - | 2193 | 410 | 2235 | 689 | 1882 | 3076 | 1565 | 797 | 1042 |
| Среднее количество отказов, шт. в том числе: | - | 4 | 0 | 2,0 | 0,33 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1,4 |
| I группы сложности | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,5 | 0,57 | 0,6 |
| II группы сложности | - | 2 | 0 | 2 | 0,33 | 1 | 2,5 | 1 | 0,43 | 0,8 |
| III группы сложности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наработка на отказ, м.ч. | Нет данных | 548,25 | Более 410 | 1117 | 2088 | 1568 | 1230 | 1043 | 797 | 744 |
| Наработка на отказ по группам сложности, м.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | То же | 1096,5 | Более 410 | Более 2235 | Более 689 | 9410 | Более 3076 | 3130 | 1398 | 1737 |
| II | " | 1096,5 | Более 410 | 1117 | 2088 | 1882 | 1230 | 1565 | 1853 | 1303 |
| III | " | Более 1096,5 | Более 410 | Более 2235 | Более 689 | Более 1882 | Более 3076 | Более 1565 | Более 797 | Более 1042 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II и III | 550**, не менее 350***, не менее | 1096,5 | Более 410 | 1117 | 2088 | 1882 | 1230 | 1565 | 1853 | 1303 |
| * - Данные обследования тракторов в 2017 году ** - Данные ТУ РБ 05786206.399-96 на трактор БЕЛАРУС-82.1 и его модификации *** - Данные ТУ 4722-002-39448337-2000 для тракторов К-744Р4 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование тракторов проведено в период с 31 июля по 1 декабря 2018 года в пяти районах Алтайского края.

Тракторы использовались на полевых и транспортных работах с прицепами, на животноводческих фермах при раздаче кормов и работе с навесными погрузчиками.

При работе тракторов в хозяйствах были выявлены нарушения правил эксплуатации, а именно:

- при поступлении новой техники не проводятся занятия с механизаторами об особенностях устройства и эксплуатации данной техники;

- тракторы не своевременно очищаются (моются) после выполнения различных полевых работ;

- при выполнении ТО, ограничиваются сменой фильтрующих элементов и технических жидкостей, не производят протяжку крепежа, не проверяют установленные регулировки, не смазывают второстепенные трущиеся детали;

- поставленные на кратковременное хранения тракторы не имеют защиты от солнечных лучей и осадков.

Трактор БЕЛАРУС 82.1

(ТД "МТЗ-ЕлАЗ")

Обследован один образец. Средняя наработка составила 2193м.ч., выявлено четыре отказа производственного характера, из которых два второй группы сложности, два - первой. Средняя наработка на отказ II и III групп сложности - 1096,5м.ч., что соответствует нормативу на аналогичную модель трактора производства ПО "МТЗ" – 550м.ч., не менее. Мнение специалистов и механизаторов хозяйств по качеству изготовления и надёжности трактора положительное.

Трактор БЕЛАРУС 82.1

(ПО "МТЗ")

Обследовано четыре образца. Средняя наработка составила 2235м.ч., выявлено восемь отказов. Средняя наработка на отказ II и III групп сложности - 1117м.ч., что соответствует нормативу (по ТУ - 550, не менее). Рост количества отказов объясняется значительно большей средней наработкой по сравнению с прошлым годом – 410м.ч.. Значительная часть отказов пришлась на передний ведущий мост и механизмы его привода. Выявлен типичный отказ – на трех тракторах вышла из строя промежуточная опора карданной передачи переднего моста. По мнению специалистов и механизаторов хозяйств, заводу - изготовителю необходимо повышать качество изготовления и надёжность трактора.

Трактор БЕЛАРУС 1221.2

Обследовано пять образцов. Средняя наработка составила 1882м.ч., выявлено шесть отказов. Все отказы производственного характера, связанные с низким качеством изготовления деталей и узлов. Средняя наработка на отказ II и III групп сложности  составила 1882м.ч.. Мнение специалистов хозяйства по тракторам в целом положительное. Однако механизаторы отмечают, что из-за наличия отказов, трудоемких в устранении - по двигателю, сцеплению и переднему мосту заводу - изготовителю необходимо повышать качество изготовления и надёжность трактора.

Трактор БЕЛАРУС 2022.3

Обследовано два образца. Средняя наработка составила 3076м.ч., выявлено пять отказов. Средняя наработка на отказ II и III групп сложности - 1230м.ч.  Мнения специалистов и механизаторов хозяйств по качеству изготовления и надёжности трактора положительные.

Трактора К-708.4 и К-424

Трактора одной модели имеют разный цифровой индекс. Изготовитель провел ребрейдинг всей выпускаемой линейки машин, поэтому отнесены к одной группе.

Данная модель трактора появилась на рынке селхозтехники в 2018 году и на сегодняшний день ещё не получила широкого распространения, поэтому представилось возможным обследовать только два образца. Средняя наработка на трактор составила 1565м.ч., выявлено три отказа. Средняя наработка на отказ составила 1043м.ч., наработка на отказ II и III групп сложности – 1565м.ч.. Мнения специалистов и механизаторов хозяйства по трактору в целом положительные, однако специалисты отмечают, что наблюдается слабый заряд правой АКБ, в связи с чем возникает необходимость периодически, не реже одного раза в неделю менять местами аккумуляторные батареи. Так же отсутствие ВОМ ограничивает эксплуатационные возможности трактора.

Трактор К-744Р4

Обследовано пять образцов. Средняя наработка составила 1042м.ч., выявлено семь отказов. Средняя наработка на отказ II и III групп сложности - 1303м.ч., что выше требований ТУ (350м.ч., не менее), но ниже прошлогоднего уровня - 1853м.ч. при большем количестве обследованных образцов, отмечается снижение качества изготовления и надежности по сравнению с результатами обследования в 2017 году.  Мнения специалистов и механизаторов хозяйств по трактору положительные.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании тракторов в количестве девятнадцати единиц выявлено:

- тракторы БЕЛАРУС 82.1, БЕЛАРУС 1221.2, БЕЛАРУС 2022.3, "Кировец" К-708.4, "Кировец" К-424 и "Кировец" К-744Р4 соответствуют требованиям ТУ и обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах сельскохозяйственных работ.

Предложения заводам-изготовителям и потребителям:

- заводам-изготовителям - устранить недостатки, отмеченные в отчете, повысить качество сборки и усилить контроль качества покупных деталей и сборочных единиц используемых в серийном производстве тракторов;

- хозяйствам - обеспечить эксплуатацию тракторов в полном соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам техники.

Директор 							А.А. Бодрызлов

Главный инженер						А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ						А.А. Березовиков

Начальник отдела						В.Г. Обыскалов

испытаний с.-х. машин

Ведущий инженер						С.В. Фишер

# Таблица 5 Перечень отказов и повреждений за период обследования

| № груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядко-вый номер в группе | Наработка до отказа (моточас) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кабина, сиденье водителя | Излом металлического каркаса сиденья по местам сварочных соединений | Не качественные сварочные швы | П | Каркас восстановлен электросваркой специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 428 |
|  | Механизм отбора мощности | Разрушение сепаратора подшипника №210 выходного вала | Некачественное изготовление | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 550 |
|  | Электрооборудование, электродвигатель стеклоочистителя лобового стекла | Отсутсвие вращения вала электродвигателя | Межвитковое замыкание обмотки статора электродвигателя | П | Электродвигатель заменён специалистами хозяйства | I | 1 | 1 | 746 |
|  | Светотехника, передние рабочие фары | Перегорание лампы левой рабочей фары | Причина не установлена | П | Лампа заменена специалистами хозяйства | I | 1 | 1 | 1050 |
| 2 | Трансмиссия, карданная передача | Отсутствие передачи крутящего момента от промежуточной опоры карданной передачи переднего моста | Предположительно – дефор-мированы пружи-ны поджимного механизма роликов | П | Промежуточная опора заменена представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 1 | 880 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гидравлическая система, гидрораспределитель | Излом рычага управления золотником гидрорас-пределителя | Некачественное изготовление - образование микротрещины при изготовлении рычага | П | Рычаг заварен электросваркой по месту излома специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 920 |
|  | Передний ведущий мост | Посторонний шум в верхней конической паре из-за излома зубьев шестерни левой полуоси | Некачественное изготовление – нарушение режимов термообработки | П | Полуось заменена представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 2 | 340 |
|  | Передний ведущий мост, редуктор конечной передачи | Разрушение сепаратора подшипника (7212) левой ступицы переднего моста | Некачественное изготовление | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 2 | 531 |
|  | Трансмиссия, карданная передача | Отсутствие передачи крутящего момента от промежуточной опоры карданной передачи переднего моста | Предположительно - изношены ведомые и ведущие диски предохранительной муфты | П | Промежуточная опора заменена представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 2 | 622 |
|  | Рулевое управление | Износ правого шарового пальца наконечника поперечной рулевой тяги | Попадание в наконечник пыли и влаги из-за не плотной посадки чехла шарового пальца при сборке | П | Наконечник и чехол заменены специалистами хозяйства | II | 1 | 2 | 689 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансмиссия, карданная передача | Отсутствие передачи крутящего момента от промежуточной опоры карданной передачи переднего моста | Предположительно – изноше-ны ведомые и ведущие диски предохранительной муфты | П | Промежуточная опора заменена представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 3 | 658 |
|  |  | Разрушение крестовины карданного ва-ла привода переднего моста | Некачественное изготовление крестовины | П | Замена крестовины специалистами хозяйства | II | 1 | 3 | 825 |
| 3 | Гидравлическая система, гидрораспределитель | Подтекание масла через резиновые уплотнения рычагов управления распределителем | Потеря эластичности уплотнений | П | Замена уплотнений специалистами хозяйства | I | 1 | 3 | 526 |
|  | Приборы | Отсутствие показаний спидометра и тахометра | Отказ в работе привода | П | Тахоспидометр заменён в сборе с приводом специалистами хозяйства | II | 1 | 4 | 2340 |
|  | Трансмиссия, сцепление | Излом одного из трёх отжимных рычагов среднего диска | Предположительно – наруше-ние режимов термооработки | П | Отжимной рычаг заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 4 | 2550 |
|  | Трансмиссия, передний ведущий мост | Излом стакана хвостовика | Некачественное литье – наличие усадочных раковин | П | Стакан заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 4 | 3110 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двигатель, головка блока цилиндров | Прогорание прокладки головки блока цилиндров | Предположитель-но – неравномерная затяжка болтов крепления головки | П | Прокладка заменена представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 5 | 230 |
|  | Тормозная система | Прорыв диафрагмы задней правой тормозной камеры | Некачественное изготовление – расслоение диафрагмы | П | Тормозная камера заменена представите-лями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 5 | 335 |
| 4 | Система топливоподачи | Потеря тяги на всех режимах работы двигателя | Неисправен топливный насос | П | Замена ТНВД представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 1 | 558 |
|  | Трансмиссия, сцепление | Излом одного из трёх отжимных рычагов среднего диска | Предположительно – наруше-ние режимов термооработки | П | Отжимной рычаг заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 1044 |
|  | Двигатель, система водяного охлаждения | Течь тосола через уплотнение вала водяного насоса | Износ уплотнения водяного насоса | П | Замена уплотнения специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 1955 |
|  | Двигатель, головка блока цилиндров | Прогорание прокладки головки блока цилиндров | Предположительно – нерав-номерная затяжка болтов креп-ления головки | П | Прокладка заменена представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 2 | 323 |
|  | Система топливоподачи | Нестабильная работа двигателя на режиме средних нагрузок | Причина не установлена, предположитель-но некачественный распыл форсунками двигателя | П | Форсунки заменены представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 2 | 825 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ЗНУ | Излом центрального винта ЗНУ | Нарушение режимов термообработки | П | Винт заменён представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 1 | 312 |
| 5 | Приборы | Отсутствие показаний, нестабиль-ная работа щитка приборов | Сбой в программном обеспечении | П | Щиток приборов перепрограммирован представителями сервисной службы по гарантии | I | 1 | 2 | 129 |
|  | Трансмиссия, задний ведущий мост | Подтекание масла через манжету фланца главной передачи | Деформация манжеты при сборке | П | Манжета заменена сервисной службой по гарантии | II | 1 | 2 | 225 |
| 6 | Электрооборудование, электростартер | Излом передней крышки электростартера | Самоотворачивание болтов крепления электростартера | П | Электростартер заменён сервисной службой по гарантии | II | 1 | 2 | 30 |
|  | Трансмиссия, задний ведущий мост | Отсутствие передачи крутящего момента на заднее левое колесо | Причина не установлена | П | Замена главной передачи заднего моста сервисной службой по гарантии | II | 1 | 3 | 230 |
|  | Гидромеханическая коробка передач | Течь масла по месту соединения механизма переключения передач и картера КПП | Повреждение прокладки соединения при сборке | П | Прокладка механизма переключения заменена представителями сервисной службы по гарантии | I | 1 | 4 | 163 |
|  | Гидросистема: - рукав высокого давления (РВД) | Течь масла в месте обжима наконечника РВД гидронавес-ного устройства | Не качественное изготовление рукава | П | Рукав заменен представителями сервисной службы по гарантии | I | 1 | 4 | 290 |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Двигатель, головка блока | Попадание ОЖ в масло двигателя из-за трещины стенки водяной рубашки в головке третьего цилиндра | Причина не установлена | П | Головка заменена представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 4 | 533 |
|  | Двигатель, система охлаждения | Течь ОЖ через пробку заливной горловины расширительного бачка | Заклинивание редукционного клапана пробки в открытом положении | П | Пробка заменена специалистами хозяйства | I | 1 | 5 | 610 |
|  | Управление поворотом трактора | Повышенное усилие при повороте рулевого колеса | Износ деталей насоса-дозатора рулевого управления | П | Замена насоса-дозатора специалистами хозяйства | II | 1 | 5 | 1320 |