Заявка

от "06 " мая 2019г.,  № 3

| Директор Тихонов Александр Сергеевич | Директор Бодрызлов А. А. |
| --- | --- |
| ООО "Страна" 658200, Алтайский край, Рубцовский район, п. Новониколаевка | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Тел.: 8 (909) 503-89-00 | Тел.: 8(385-56) 2-29-79, 2-35-56 (факс), 2-33-37 (секретарь) E-mail: altmis@narod.ru |

Прошу предоставить консультацию по следующему вопросу:

Какие виды работ могут выполнять комбинированные посевные комплексы серии КПК производства ОАО "Агроцентр". Если Алтайская МИС проводила испытания посевного комплекса серии КПК, то какие результаты получены.

Заявитель                                                                        			А.С. Тихонов

Заявку к исполнению

принял начальник отдела испытаний с/х машин                       		В.Г. Обыскалов

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"					А.А. Бодрызлов

АКТ

сдачи-приёмки выполненных услуг

от "10" мая 2019г.

Заявитель ООО  "Страна", в лице директора Тихонова А.С. и ФГБУ "Алтайская МИС" в лице директора Бодрызлова А. А., действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что консультация согласно поданной заявке выполнена надлежащим образом и в полном объеме. Стороны взаимных претензий не имеют.

Заявитель                                                                         		А.С. Тихонов

Исполнитель                                                                       	 	С.В. Фишер

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов

СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Комбинированные посевные комплексы предназначены для посева зерновых и зернобобовых культур по необработанному фону в комплектации с лапами  (КПК-850Л) или  с дисковыми сошниками (КПК-850МБ) и обработки почвы в режиме культивации: предпосевной, осенней и паров.

Комплексы применяются во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение комплексов в системе минимальной обработки почвы.

Применение комплексов обеспечивает:

- выравнивание поверхности поля и посевного ложа;

- механическую борьбу с сорняками;

- создание мульчирующего слоя;

- пневматический высев зерновых и зернобобовых культур с одновременным прикатыванием засеянных рядков и рыхлым междурядьем при высеве в дисковый сошник и сплошное прикатывание при высеве в стрельчатую лапу;

- внесение удобрений как вместе с семенами, так и раздельно;

- при работе в режиме культивации, при осенней обработке, сохранение стерни, разрушение нижних уплотнённых слоёв почвы со стрельчатыми плоскорежущими лапами на глубину до 12см, а с установленными наральниками или долотами до 20см.

Посевные комплексы с высевом в стрельчатую лапу, по требованию заказчика, могут комплектоваться различными типами прикатывающих катков, в стандартной комплектации установлена двухрядная борона и трубчатый двухрядный прикатывающий каток.

В стандартной комплектации, посевной комплекс вносит удобрения вместе с семенами или производит посев без внесения удобрений, в этом случае бункер удобрений можно использовать под семенной материал. В режиме культивации комплекс работает без бункера, со снятыми рассеивателями и пневматической системой.

Посевные комплексы с высевом в дисковый сошник в стандартной комплектации выпускается с междурядьем 150мм, по требованию заказчика междурядье может быть увеличено.

Бункеры для семян и удобрений могут быть одноосными, буксируемыми непосредственно за трактором и двухосными буксируемыми за культиваторной частью. Все бункера могут комплектоваться как одноканальной системой пневматического дозирования семян и удобрений, так и многоканальной. Посевные комплексы КПК могут комплектоваться бункерами разных изготовителей с аналогичными характеристиками, по согласованию с заказчиком могут комплектоваться бункерами с другими параметрами.

В 2018 году Алтайская МИС проводила испытаний комбинированного комплекса КПК-990МБ. По результатам испытаний получены следующие результаты:

Эксплуатационно-технологические показатели

| Наименование показателя | Значение показателя по |
| --- | --- |
|  | ТУ | СТО АИСТ 1.12-2006 | данным испытаний |
| Период проведение оценки | - | - | 07.06.18 |
| Место проведения | - | - | КФХ "Роговой С.М." |
| Условия проведения оценки | - | Раздел протокола 2 |
| Состав агрегата | Агрегатируется с тракторами тягового класса 4-6 | - | КПК FEAT 990МБ + К-744Р4 |
| Технологическая операция | Посев зерновых и зернобобовых культур по необработанному фону и обработки почвы в режиме культивации: предпосевной, осенней, паров | - | Посев яровой пшеницы без внесения удобрений |
| Культура | Зерновые, зернобобовые | Зерновые, зернобобовые | Алтайская жница |
| Режим работы: |  |  |  |
| - скорость движение, км/ч | До 12 | До 10 | 11,89 |
| - рабочая ширина захвата, м | 9,9 | Нет данных | 9,90 |
| Производительность за 1 ч времени, га/ч: |  |  |  |
| - основного | 9,6 (расчетная при скорости 12км/ч), не менее | То же | 11,77 |

Продолжение таблицы

| - технологического | Нет данных | " | 9,72 |
| --- | --- | --- | --- |
| - сменного | 7,9, не менее | " | 7,93 |
| Удельный расход топлива, за сменное время, кг/га | Нет данных | " | 6,04 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - рабочих ходов | " | " | 0,932 |
| - технологического обслуживания | " | " | 0,895 |
| - надежности технологического процесса | " | " | 0,979 |
| - использования технологического времени | " | " | 0,826 |
| - использования сменного времени | " | " | 0,674 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 | " | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Норма высева семян (пшеница), кг/га: |  |  |  |
| - заданная | От 10 до 350 | От 10 до 300 | 150 |
| - фактическая | Нет данных | От 10 до 300 | 147 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: |  |  |  |
| - средняя глубина, мм | От 30 до 80 | От 30 до 80* | 39,8 |
| - стандартное отклонение, мм | Нет данных | 9,2, не более | 9,8 |
| - коэффициент вариации, % | То же | 15,9, не более | 24,66 |
| Количественная доля семян заделанных в слое, предусмотренным ТУ, % | 80, не менее | 80, не менее | 88,8 |
| Число всходов, шт./м² | Нет данных | Нет данных | 224,0 |

Эксплуатационно-технологическая оценка комбинированного посевного комплекса КПК FEAT - 990МБ проведена на посеве яровой пшеницы, без внесения удобрений, в агрегате с трактором К-744Р4.

Посев пшеницы производился с заданной нормой высева семян 150кг/га (фактически 147кг/га) на среднюю глубину 39,8мм. Загрузка посевного комплекса семенами производилась механизированным способом.

Условия проведения испытаний были типичны для зоны МИС.

Режим работы агрегата по скорости выбран в соответствии с качеством выполнения технологического процесса, а также с учетом максимальной рабочей скорости по ТУ.

При проведении эксплуатационно-технологической оценки получено:

- рабочая скорость составила 11,89км/ч, что соответствует требованиям ТУ;

- производительность за один час основного времени – 11,77га/ч, что также соответствует требования ТУ (по ТУ 9,6га/ч, не менее);

- снижение производительности за 1 час сменного времени произошло в основном из-за регламентированных затрат времени в смене: ежесменное техническое обслуживание посевного комплекса и затрат времени на подготовку и окончание работ;

- снижение технологической производительности произошло в основном из-за затрат времени на повороты, наладки и регулировки посевного комплекса, устранение нарушений технологического процесса (отказы), а также затрат времени на технологическое обслуживание (загрузка технологического материала);

Во время работы агрегата наблюдались технологические отказы, поэтому коэффициент надежности технологического процесса получен равный 0,979.

Удельный расход топлива, за сменное время составил 6,04кг/га.

По показателям качества выполнения технологического процесса комбинированный посевной комплекс КПК FEAT - 990МБ соответствует требованиям НД.

Исполнитель							С.В. Фишер

Заявитель								А.С. Тихонов

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов