Заявка

от "06 " сентября 2018г.,  № 5

| Главный агроном Голиков А.Г. | Директор Бодрызлов А. А. |
| --- | --- |
| ООО "КХ "Голиков Г.И." 659706 Алтайский край, Поспелихинский район, п. Поспелихинский | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Тел.: 89059276110 | Тел.: 8(385-56) 2-29-79, 2-35-56 (факс), 2-33-37 (секретарь) E-mail: altmis@narod.ru |

Прошу предоставить консультацию по следующему вопросу:

Какие возможности применения бороны дисковой БДП-7.М и эксплуатационные показатели полученные при испытаниях.

Заявитель                                                                                       		А.Г. Голиков

Заявку к исполнению

принял начальник отдела испытаний с/х машин                       		В. Г. Обыскалов

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"					А.А. Бодрызлов

АКТ

сдачи-приёмки выполненных услуг

от "10" сентября 2018г.

Заявитель ООО "КХ "Голиков Г.И.", в лице главного агронома Голикова А.Г. и ФГБУ "Алтайская МИС" в лице директора Бодрызлова А. А., действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что консультация согласно поданной заявке выполнена надлежащим образом и в полном объеме. Стороны взаимных претензий не имеют.

Заявитель                                                                          	   	А. Г. Голиков

Исполнитель                                                                       	 	П.В. Голубцов

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А. А. Бодрызлов

СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Борона дисковая прицепная БДП-7.М (Рисунок 1) предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 12см, рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля после пахоты, уничтожения сорняков, заделки семян и удобрений, разделки дернин лугов и пастбищ перед вспашкой, лущения стерни. Эксплуатация бороны должна проходить при положительных температурах обрабатываемой почвы с влажностью от 8 до 30%, твердостью почвы в обрабатываемом слое до 1,6 МПа, на полях с гребнистостью до 10см и в горизонтах от 0 до 8º, засоренность почвы (кустарники и др.) на 1м² должна быть до 0,35кг.

Борона предназначена для использования во всех агроклиматических зонах на всех типах почв, кроме каменистых.

Агрегатируется с тракторами с/х назначения мощностью двигателя 250-300л.с.

Основными узлами бороны являются: рама центральная, рамы режущих дисков правая  и левая, прицепное устройство, рама транспортных колес.

Рисунок 1 – Борона дисковая прицепная БДП-7.М

Технологический процесс бороны осуществляется следующим образом: при заезде бороны на поле тракторист должен перевести её из транспортного положения в рабочее (Рисунок 2), при этом шасси поднимутся вверх. При дальнейшем движении под действием веса бороны рабочие органы заглубляются в почву и, перемещаясь, обрабатывают почву на заданную глубину. В конце гона тракторист переводит борону из рабочего положения в рабочее транспортное, выглубляет её, после чего осуществляется поворот и цикл повторяется.

Рисунок 2 - Борона дисковая прицепная БДП-7.М в агрегате

с трактором К-744Р4 на обработке засоренного пара

Борона проходила испытания в 2017г. в  КФХ  "Гребенюк И.С." Алейского района Алтайского края на обработке пара и на осенней обработке почвы в агрегате с трактором К-744Р4. Эксплуатационно-технологические показатели приведены в таблице.

| Наименование показателя | Значение показателя: |
| --- | --- |
|  | по ТУ | по СТО АИСТ 1.12-2006 | по данным испытаний |
| Состав агрегата | БДП-7.М+ трактор кл.4 | - | БДП-7.М+К-744Р4 |
| Технологическая операция | Поверхностное рыхление, уничтожения сорняков, заделка семян и удобрений, лущение стерни | - | Обработка пара | Осенняя обработка почвы |
| Режим работы: |  |  |  |  |
| - скорость движения, км/ч | От 12 до 18 | От 7 до 12 | 15,20 | 15,40 |
| - рабочая ширина захвата, м | 6,94±0,04 (конструкцион-ная) | 3; 6; 7; 10 | 6,81 | 6,76 |
| Производительность за 1 ч времени, га/ч: |  |  |  |  |
| - основного | 12,4 (при скорости 18км/ч) | Нет данных | 10,35 | 10,41 |
| - сменного | Нет данных | То же | 8,20 | 8,19 |
| - эксплуатационного | То же | " | 8,08 | 8,07 |
| Удельный расход топлива, за сменное время, кг/га | " | " | 5,31 | 5,87 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |
| - рабочих ходов | " | " | 0,965 | 0,958 |
| - технологического обслуживания | " | " | 1,000 | 1,000 |
| - надежности технологического процесса | " | 0,99 | 1,000 | 1,000 |
| - использования сменного времени | " | 0,75*,не менее | 0,792 | 0,787 |
| - использования эксплуатационного времени | " | Нет данных | 0,781 | 0,775 |
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 | То же | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |
| Глубина обработки, см | До 12 | До 12 | 7 | 8,7 |
| Подрезание растительных остатков, % | Нет данных | 100 | 73,8 | 66,0 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не допускается | Не наблюдалось |
| * Данные СТО АИСТ 4.6-2010 |

Наработка в ходе испытаний составила 160ч. За отмеченный период отказов не выявлено, т.е. надежность находится на высоком уровне.

На основании результатов приведенных испытаний борона дисковая прицепная БДП-7.М рекомендована к применению в сельскохозяйственном производстве.

Исполнитель							П.В. Голубцов

Заявитель								А. Г. Голиков

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов