Заявка

# от "14" сентября 2018г., № 6

| Директор Ледяйкин В.И. | Директор Бодрызлов А.А. |
| --- | --- |
| СПК "им. Кирова" 652709, Алтайский край, Рубцовский район, с. Самарка ул. Ленина, 22 | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Тел: 8-(385-57) 78-6-40 | Тел. 8(385-56) 2-31-97, 2-14-49, 2-35-56 (факс), 2-33-37 (секретарь) E-mail: altmis@narod.ru |

Прошу предоставить консультацию по следующему вопросу:

Весенняя обработка пожнивных остатков подсолнечника в условиях повышенной влажности. Какие машины для этого предпочтительнее?

Заявитель									В.И. Ледяйкин

Заявку к исполнению

принял начальник отдела испытаний с/х машин				В.Г. Обыскалов

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"	                                    	А.А. Бодрызлов

АКТ

сдачи-приёмки выполненных услуг

от "20" сентября 2018г.

Заявитель СПК "им. Кирова в лице директора Ледяйкина В.И. и ФГБУ "Алтайская МИС" в лице директора Бодрызлова А.А., действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что консультация согласно поданной заявке, выполнена надлежащим образом и в полном объеме. Стороны взаимных претензий не имеют.

# Заявитель								В.И. Ледяйкин

# Исполнитель								Г.В. Ячменёв

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов

# СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

В настоящее время рынок предлагает достаточное количество дисковых орудий, предназначенных для измельчения высокостебельных пожнивных остатков различных по ширине захвата, рядности и размеру дисков, наличию и конструкции выравнивателей и т.д.

Значительную линейку дисковых почвообрабатывающих машин выпускает наш, алтайский производитель - АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения", г. Барнаул. Из этой линейки борона БДП-5,2 и носитель борон АН-8-БД-620 проходят испытания на Алтайской МИС. На фоне этих машин заметно выделяется агрегатный носитель с дисковыми боронами АН-8-БД-620, о котором и пойдёт речь.

Агрегатный носитель с дисковыми боронами АН-8-БД предназначен для поверхностной обработки почвы на глубину до 15см, заделки пожнивных остатков, измельчения, перемешивания почвы и растительной массы, заделки полёглых зерновых при положительных температурах обрабатываемой почвы с влажностью до 25%, твердостью почвы в обрабатываемом слое до 3МПа, на полях с гребнистостью до 10см и в горизонтах от 0 до 8°. В обрабатываемом слое засоренность почвы (камни, кустарники и др.) на 1м² должна быть до 0,5кг. На поле не должно быть камней размером более 10см, пней, неубранных копен соломы и скоплений других пожнивных остатков.

АН-8-БД агрегатируется с тракторами тягового класса 5, оснащёнными двигателями мощностью не менее 350л.с..

Агрегат (Рисунки 1, 2)состоит из следующих основных узлов: v- образной сцепки 1; шасси 2; правого и левого сцепщиков улавливающих 3; правой и левой рабочих секций 4.

В качестве рабочих секций на агрегат установлены две дисковые бороны БДН-4 шириной захвата 4м каждая, оснащенные ответными элементами гидронавески и которые могут агрегатироваться автономно с тракторами класса 2-3. Посредством сцепщиков улавливающих 3 (Рисунок 1), выполняющих функции навески тракторов и соединённых шарнирно с боковыми брусьями, которые, в свою очередь, шарнирно соединены с брусом центральным рабочие секции могут подниматься, с помощью гидроцилиндров переворота брусьев и подъёма и раскладывания рам рабочих секций, при переводе агрегата в транспортное положение.

При этом улавливатели вместе с рабочими секциями, которые навешаны на них, посредством скалки и стяжки фиксируются с боковыми брусьями пальцами, а весь агрегат фиксируется на V- образной сцепке пальцами. В процессе работы с помощью цилиндров улавливающих сцепщиков колёса 2 (Рисунок 1) шасси разгружаются полностью или частично для обеспечения глубины хода рабочих органов.

Рисунок 1 – Агрегатный носитель с дисковыми боронами АН-8-БД-620

в рабочем положении:

1 – v- образная сцепка; 2-шасси; 3- сцепщик улавливающий;

4- рабочая секция правая

Рисунок 2 – Агрегатный носитель с дисковыми боронами АН-8-БД-620 в транспортном положении:

1 – прицепная серьга; 2-гидросистема; 3- сцепщик улавливающий;

4 - рабочая секция правая

Особенностью агрегата является его перевод в транспортное и рабочее положения.

Рисунок 3- Последовательность перевода в транспортное положение

Цена машины колеблется от 929000 до1100000 руб.

Машина имеет двухрядное исполнение вырезных дисков "ромашка" диаметром 620мм с постоянным углом атаки 25°, в качестве выравнивателей используются два ряда отбойных сетчатых борон и двойные трубчато-планчатые катки диаметром 400мм. Масса машин при этом составляет 9080кг.

Испытания агрегатного носителя с дисковыми боронами АН-8-БД-620 проводилась на двух фонах: по необработанной стерне подсолнечника, убранного в 2017г (Рисунок 4) и по чистому пару (Рисунок 5), в агрегате с тракторами VERSATILE 2375 и К-744Р4, соответственно. Условия испытаний агрегатного носителя с дисковыми боронами АН-8-БД-620 соответствовали требованиям. При этом влажность характеризовалась повышенным значением в слое до 10см, твердость напротив была ближе к нижнему пределу от норматива на обоих видах работ.

Рисунок 4 - Обработка пожнивных остатков подсолнечника, убранного в 2017г

Рисунок 5 - Обработка почвы парового поля

При проведении агротехнической и энергетической оценок, получены следующие показатели:

- скорость движения агрегата составила на: измельчении подсолнечника- 9,58км/ч; обработке почвы паров- 10,95км/ч (по ТУ - от 10 до 12км/ч);

- глубина обработки на: измельчении подсолнечника- 12,4см; обработке почвы паров- 11,3см (по ТУ - до 15см);

- крошение почвы фракции размером до 75мм на: измельчении подсолнечника- 87,9%; обработке почвы паров- 86,2% (по ТУ - от 80,5 до 96,7%);

- гребнистость поверхности почвы на: измельчении подсолнечника - 2,8см; обработке почвы паров - 3,9см (по СТО АИСТ 1.12-2006- 5см, не более);

- измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур размер фракций до 15см – 34,0% (по ТУ - от 31,0 до 69,3%);

- заделка пожнивных остатков на: измельчении подсолнечника- 90,6%; обработке почвы паров- 93,5% (по ТУ - от 57,2 до 96,3%).

Качественный показатель измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур после прохода агрегата на двух скоростях соответствовал требованиям НД на нижнем пределе. Причина в том, что агрегат двигался вдоль рядков стерни подсолнечника, а не под углом к ним (Рисунок 7).

Наибольшая производительность агрегата на измельчении подсолнечника получена на четвёртой передаче второго диапазона. При этом тяговое сопротивление агрегатного носителя составило 62,25кН, при скорости агрегата 11,58км/ч и буксовании 9,85%. Следовательно, мощности двигателя трактора VERSATILE 2375 достаточно для выполнения технологического процесса на измельчении и перемешивании пожнивных остатков подсолнечника с почвой на скоростях до 11,58км/ч.

На поверхностной обработке почвы парового поля тяговое сопротивление агрегата несколько меньше из-за меньшей глубины обработки. На четвёртой передаче второго диапазона она достигает 62,33кН при рабочей скорости агрегата 12,52км/ч и буксовании 13,64%. Таким образом, мощности двигателя трактора К-744Р4 достаточно для устойчивого выполнения технологического процесса на поверхностной обработке почвы парового поля на скоростях 12,52км/ч.

При проведении эксплуатационно – технологической оценки получено:

- рабочая скорость движения агрегата на измельчении и перемешивании пожнивных остатков подсолнечника с почвой составила 10,78км/ч, а на поверхностной обработке почвы парового поля 11,60км/ч, что соответствует требованиям ТУ (от 10 до 12км/ч). При этом производительность за час основного времени получена 8,40 и 9,19га/ч, соответственно, что также соответствует требованиям ТУ;

- удельный расход топлива за час сменной работы составил: на измельчении и перемешивании пожнивных остатков подсолнечника с почвой в агрегате с трактором VERSATILE 2375 составил 8,05кг/га, что превышает требования СТО АИСТ 4.6-2010, а на поверхностной обработке почвы парового поля в агрегате с трактором К-744Р4 - 5,37кг/га,. что соответствует СТО АИСТ 4.6-2010 (5,92, не более). Это объясняется условиями эксплуатации в весенний (высокая влажность почвы) и летний (отсутствие осадков) периоды и конструкционными особенностями тракторов и их комплектации (VERSATILE 2375 со спаренными колёсами).

По показателям качества и надежности выполнения технологического процесса агрегатный носитель с дисковыми боронами АН-8-БД-620 соответствует требованиям НД. Забиваний и залипаний рабочих органов не наблюдалось, что является основным достоинством конструкции АН-8-БД-620 при работе на влажных почвах.

# Исполнитель 								Г.В. Ячменёв

# Заявитель								В.И. Ледяйкин

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"	                        	А.А. Бодрызлов

# Text boxes

2

3

4

1

22

4

1

3

2

1

4