Заявка

от " 16" сентября 2019г., № 6

| Руководитель Шипилова И. П. | Директор Бодрызлов А. А. |
| --- | --- |
| ООО "МЕЛИРА" 659708, Алтайский край, Поспелихинский район, п. им. Мамонтова, ул. Вокзальная, 46 | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Тел.: (38556) 24-3-40, 24-3-18 | Тел.: 8(385-56) 2-29-79, 2-35-56 (факс), 2-33-37 (секретарь) E-mail: altmis@narod.ru |

Прошу предоставить консультацию по следующему вопросу:

Какие комбайны проходили испытания на МИС и что вы нам посоветуете приобрести?

Заявитель                                                                        			С.А. Ветошко

Заявку к исполнению

принял начальник отдела

испытаний с/х машин                       					С.М. Галанцев

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"					А.А. Бодрызлов

АКТ

сдачи-приёмки выполненных услуг

от "19" сентября 2019г.

Заявитель ООО "Мелира", в лице управляющего Ветошко С.А. и ФГБУ "Алтайская МИС" в лице директора Бодрызлова А. А., действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что консультация согласно поданной заявке выполнена надлежащим образом и в полном объеме. Стороны взаимных претензий не имеют.

Заявитель                                                                         		С.А. Ветошко

Исполнитель                                                                       	 	П.В. Голубцов

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов

СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

В 2017год были проведены сравнительные испытания комбайнов КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" и РСМ-152 "ACROS-595 Plus".

Комбайны предназначены для прямой и раздельной уборки зерновых и колосовых культур, а с применением специальных приспособлений, поставляемых по отдельному заказу – для уборки подсолнечника, кукурузы на зерно, зернобобовых, крупяных культур и семенников трав и рапса на равнинных полях с уклоном до 80.

Производят срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в зерновом бункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая с укладкой соломы в валок или измельчением и разбрасыванием соломы по полю.

Рассматриваемые машины КЗС-1218 " ПАЛЕССЕ " и РСМ-152 "ACROS-595 Plus" относятся к одному классу. Основное различие в силовых установках и в барабане ускорителе для лучшего распределения хлебной массы перед молотильным барабаном на КЗС-1218.

КЗС- 1218 комплектуется жаткой 7м и подборщиком с шириной захвата 3,4м, а РСМ-152 "ACROS-595 Plus", может комплектоваться  жаткой 9м и подборщиком 4,3м, что обеспечивает более удобное вождение агрегата при подборе валков сформированных широкозахватными жатками.

Для перевозки жаток непосредственно комбайном, по отдельному заказу, для обеих машин поставляются транспортные тележки.

Рисунок 1 – Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218

с подборщиком зерновым ПЗ-3,4-3 на подборе и

обмолоте валков яровой пшеницы

Рисунок 2 - Комбайн зерноуборочный самоходный

РСМ-152 "ACROS-595 Plus" на подборе и обмолоте валков

яровой пшеницы

Техническая характеристика

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | КЗС-1218 | РСМ-152 |
| Силовая установка | Дизель Д-3067-01 | Дизель Cummins 6LTAA-8.9-C325 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 243 | 241 |
| Ширина молотилки, мм | 1500 | 1500 |
| Ширина захвата жатки, м | 7 | 9 |
| Ширина захвата по полотну подборщика, м | 3,4 | 4,3 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | 800 |
| Диаметр барабана-ускорителя, мм | 600 | - |
| Частота вращения молотильного барабана, с-1 | До 14,6 | До 16,8 |
| Частота вращения барабана-ускорителя, с-1 | 80% от оборотов молотильного барабана | - |
| Площадь сепарации подбарабанья, м² | 2,4 (общая двух) | 1,38 |
| Площадь сепарации соломотряса, м² | 6,15 | 6,15 |
| Площадь решёт очистки, м² | 5,0 | 5,21 |
| Вместимость бункера, л | 8000 | 9000 |
| Погрузочная высота выгрузного шнека, мм | 4650 | 4000 |
| Длина выгрузного шнека, мм | 4900 | 4800 |

Комбайны зерноуборочные КЗС-1218 " ПАЛЕССЕ" и РСМ-152 "ACROS-595 Plus" испытывались на уборке яровой пшеницы на раздельном комбайнировании.

Условия испытаний по урожайности убираемой культуры соответствовали требованиям НД..

По производительности, суммарным потерям, дроблению зерна комбайны соответствуют требованиям ТУ.

По удельному расходу топлива на тонну намолота комбайн КЗС-1218 незначительно превосходит комбайн РСМ-152.

По надёжности КЗС-1218 уступает комбайну РСМ-152

Эксплуатационно-технологические показатели

| Наименование показателя | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ (норматив) | КЗС-1218 | РСМ-152 |
| Культура | Зерновые колосовые | Яровая пшеница | Яровая пшеница |
| Урожайность пшеницы, т/га | 6 | 3,2 | 3,2 |
| Способ уборки | Прямое и раздельное комбайнирование | Раздельное комбайнирование (подборщик 3,4м) | Раздельное комбайнирование (подборщик 4,3м) |
| Ширина захвата жатки, сформировавшей валок, м | 6; 7; 8; 10; 12 | 8,2 | 8,2 |
| Производительность за один час основного времени, т | КЗС-1218 – 18 РСМ-152 - 20 | 20,03 | 20,16 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/т | Нет данных | 2,06 | 2,25 |
| Коэффициент использования сменного времени | 0,72, не менее | 0,762 | 0,748 |
| Суммарные потери за комбайном, % | 2,0, не более | 1,36 | 1,9 |
| Дробление бункерного зерна, % | 2,0, не более | 1,55 | 1,9 |
| Показатель надёжности (коэффициент готовности) | 0,95 | 0,95 | 0,99 |

Алтайская МИС помимо испытаний проводит мониторинг потребительских свойств сельскохозяйственной техники в условиях эксплуатации, включая комбайны КЗС-1218 " ПАЛЕССЕ" (с двигателем ЯМЗ 238 ДЕ-22) и РСМ-152 "ACROS-595 Plus" (с двигателем Cummins 6LTAA 8.9-С325).

Основными отказами данных комбайнов являются отказы производственного характера. Это разрыв и вытягивание ремней, цепей, недостаточное количество смазки, закладываемое в подшипниковые узлы, некачественная термообработка деталей и др. По надёжности комбайны РСМ-142-152 несколько превосходят КЗС-1218 " ПАЛЕССЕ". Стоимость комбайна РСМ-152 примерно составляет 9,6-10,5 млн/руб., и КЗС1218-8,5-9,5млн/руб.

Согласно договорам хозяйств с поставщиками комбайнов КЗС-1218 – ООО "Агроцентр Алтай" и РСМ-152 –ТК "Европа" все отказы, вызванные браком при изготовлении машин в первые два года эксплуатации устраняются по гарантии, в последующем - за счёт собственных средств хозяйств.

Основные рекомендации, результаты консультирования:

Эксплуатационно-технологические возможности комбайнов находятся примерно на одном уровне по производительности за один час основного времени, при этом РСМ-152 "ACROS-595 Plus" имеет преимущества перед КЗС-1218 по показателям надежности.

Решающим фактором выбора при приобретении комбайна может стать цена машины, сложившаяся на момент её покупки.

Исполнитель							П.В. Голубцов

Заявитель								С.А. Ветошко

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов