Заявка

от "10" декабря 2018г., №8

| Директор Манн В.В. | Директор Бодрызлов А.А. |
| --- | --- |
| ООО "КФХ "Стиль" 659706 Алтайский край, Поспелихинский район, п. Поспелихинский, ул. Свободная, 2 | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Тел.:+7 (38556) 2-51-82, +7 (38556) 2-51-06 E-mail: Ooostil_2003@mail.ru | Тел.: 8(385-56) 2-29-79, 2-35-56 (факс), 2-33-37 (секретарь) E-mail: altmis@narod.ru |

Прошу предоставить консультацию по следующему вопросу:

Можно ли использовать шины ТА-01 производства ОАО ПК "Алтайский шинный комбинат" для трактора типа "Кировец".

Заявитель							В.В. Манн

Заявку к исполнению

принял начальник отдела испытаний с/х машин				В.Г. Обыскалов

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"					А.А. Бодрызлов

АКТ

сдачи-приёмки выполненных услуг

от "14" декабря 2018г.

Заявитель ООО "КФХ "Стиль" в лице директора Манн В.В. и ФГБУ "Алтайская МИС" в лице директора Бодрызлова А. А., действующего на основании Устава, составили настоящий акт в том, что консультация согласно поданной заявке выполнена надлежащим образом и в полном объеме. Стороны взаимных претензий не имеют.

Заявитель						В.В. Манн

Исполнитель						С.Д. Ипатов

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов

СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

# к заявке от "10" декабря 2018г. №8

С 2015 года ОАО ПК "Алтайский шинный комбинат" начал выпускать шины модели ТА-02 размерностью 28,1R26, предназначенные для установки на диски колес тракторов типа "Кировец". В этом же году на полях Алтайской МИС были проведены сравнительные тяговые испытания серийных шин модели ФД-12М и шин ТА-02. Результаты этих испытаний предоставлены ниже.

## Тяговые испытания

Тяговые испытания проведены на стерневом фоне после уборки яровой пшеницы. В качестве загрузочного устройства использовалась динамометрическая лаборатория ДЛ-10 на базе трелёвочного трактора ТТ-4. Регистрация параметров осуществлялась малогабаритной измерительной аппаратурой ЭМА-П с набором необходимых датчиков (Рисунок 1). Результаты представлены в разделах 1 и 2, сравнение показателей – в разделе 3.

Рисунок 1 - Тяговые испытания

## 1. Тяговые показатели трактора "Кировец" К-701 с опытными шинами ТА-02

| Дата и место проведения: 02.10.2015 | Эксплуатационная масса, кг – 13520 |
| --- | --- |
| ФГБУ "Алтайская МИС" | Распределение массы по опорам, кг: |
| Тип фона: стерня яровой пшеницы | - передняя ось – 8870 |
| Характеристика почвенного фона в слое 0-15 см: | - задняя ось – 4650 |
| - влажность, % - 17,1…23,8 (средняя 20,3) | Модель шин: ТА-02 |
| - твердость, МПа – 0,56…2,06 (средняя 1,2) | Давление в шинах: |
|  | передних колёс – 0,17 МПа |
|  | задних колёс – 0,16 МПа |

| При максимальной тяговой мощности | При максимальном тяговом усилии | Атмосферные условия |
| --- | --- | --- |
| Диапа-зон и пере-дача | Ско-рость, км/ч | Тяговое усилие, кН | Макси-мальная тяговая мощность, кВт | Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | Буксование движи-телей, % | Удель-ный расход топлив, г/кВтч | Услов-ный тяговый КПД | Тяговое усилие, кН | Буксова-ние, % | темпе-ратура, оС | давление, кПа | относи-тельная влаж-ность, % |
| III-3 | 9,45 | 47,46 | 124,63 | 1660 | 6,5 | 382 | 0,640 | 50,23 | 7,4 | 13 | 89,1 | 41 |
| II-3 | 8,53 | 52,27 | 123,92 | 1680 | 8,0 | 385 | 0,637 | 54,69 | 9,7 | 13 | 88,4 | 40 |
| II-2 | 7,74 | 54,36 | 116,89 | 1890 | 9,4 | 422 | 0,601 | 65,15 | 23,1 | 14 | 88,3 | 38 |
| III-1 | 6,80 | 58,83 | 111,14 | 1890 | 13,5 | 442 | 0,571 | 69,21 | 30,0 | 14 | 90,3 | 38 |
| II-1 | 6,21 | 61,12 | 105,45 | 1920 | 14,7 | 475 | 0,542 | 69,21 | 30,0 | 16 | 91,4 | 38 |

Тяговые испытания проведены на стерневом фоне после уборки яровой пшеницы при средних значениях показателей условий испытаний: влажность почвы – 20,3%, твердость почвы – 1,2МПа.

Испытаниями установлено, что максимальные тяговые мощности по передачам находятся в пределах 105,45…124,63кВт, при тяговых усилиях 47,46…61,12кН в диапазоне скоростей 6,21…9,45км/ч.

Максимальные тяговые усилия на передачах II-1 и III-1 ограничены предельным буксованием 30% и составляют 69,21 кН.

Наибольшую тяговую мощность, равную 124,63кВт, трактор развивает на передаче III-3 при скорости движения 9,45км/ч и тяге на крюке 47,46кН. При этом условный тяговый КПД получен равным 0,640, удельный расход топлива – 382г/кВтч.

Анализ полученных результатов тяговых испытаний с опытными шинами позволяет сделать следующие выводы:

- наиболее экономичный режим работы трактора на передаче III-3 со скоростью 9,45км/ч, тяговым усилием 47,46кН при удельном расходе топлива 382г/кВтч;

- трактор может использоваться при нагрузках на крюке до 62,0кН, ограничиваемых предельным по агротехническим требованиям для тракторов с колесной формулой 4×4 буксованием - 16%.

## 2. Тяговые показатели трактора "Кировец" К-701 с серийными шинами ФД-12М

| Дата и место проведения 02.10.2015 | Эксплуатационная масса, кг – 13400 |
| --- | --- |
| ФГБУ "Алтайская МИС" | Распределение массы по опорам, кг: |
| Тип фона: стерня яровой пшеницы | - передняя ось – 8810 |
| Характеристика почвенного фона в слое 0-15см: | - задняя ось –4590 |
| - влажность, % - 17,1…23,8 (средняя 20,3) | Модель шин: ФД-12М |
| - твердость, МПа - 0,56…2,06 (средняя 1,2) | Давление в шинах: |
|  | передних колёс – 0,17 МПа |
|  | задних колёс – 0,16 МПа |

| При максимальной тяговой мощности | При максимальном тяговом усилии | Атмосферные условия |
| --- | --- | --- |
| Диапа-зон и пере-дача | Ско-рость, км/ч | Тяговое усилие, кН | Макси-мальная тяговая мощность, кВт | Частота вращения коленча-того вала двигателя, об/мин | Буксование, % | Удель-ный расход топлива, г/кВтч | Услов-ный тяговый КПД | Тяговое усилие, кН | Буксова-ние, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | температура, оС | давление, кПа | относи-тельная влаж-ность, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| III-3 | 9,40 | 46,67 | 121,86 | 1672 | 7,5 | 392 | 0,626 | 52,81 | 9,8 | 17 | 98,8 | 35 |
| II-3 | 8,48 | 51,65 | 121,78 | 1690 | 9,1 | 393 | 0,625 | 56,14 | 12,5 | 16 | 98,8 | 36 |
| II-2 | 7,64 | 53,44 | 113,43 | 1895 | 10,6 | 436 | 0,582 | 65,23 | 27,1 | 16 | 98,8 | 36 |
| III-1 | 6,75 | 57,54 | 107,88 | 1905 | 14,8 | 461 | 0,554 | 67,52 | 30,0 | 14 | 98,6 | 35 |
| II-1 | 6,18 | 59,11 | 101,47 | 1930 | 16,1 | 484 | 0,521 | 67,52 | 30,0 | 13 | 98,6 | 35 |

Тяговые испытания проведены на стерневом фоне после уборки яровой пшеницы при средних значениях показателей условий испытаний: влажность почвы - 20,3%, твердость почвы – 1,2МПа.

Максимальные тяговые мощности по передачам находятся в пределах 101,47…121,86кВт при тяговых усилиях 46,67…59,11кН, в диапазоне скоростей 6,18…9,40км/ч. Максимальное тяговое усилие на передачах II-1 и III-1 ограничено предельным буксованием 30% и составляет 67,52кН.

Наибольшую тяговую мощность, равную 121,86 кВт, трактор развивает на передаче III-3 при скорости движения 9,40км/ч и тяге на крюке 46,67кН. При этом условный тяговый КПД получен равным 0,626, удельный расход топлива – 392г/кВтч.

Анализ полученных результатов тяговых испытаний с серийными шинами позволяет сделать следующие выводы:

- наиболее экономичный режим работы трактора на передаче III-3 со скоростью 9,40км/ч, тяговым усилием 46,67кН при удельном расходе топлива 392г/кВтч;

- трактор может использоваться при нагрузках на крюке до 59,0кН, ограничиваемых предельным по агротехническим требованиям для тракторов с колесной формулой 4×4 буксованием - 16%.

Тяговые испытания проведены по ГОСТ 30745-2001

3. Сравнение показателей трактора К-701 в комплектации с опытными и серийными шинами

| При максимальной тяговой мощности |
| --- |
| Диапа-зон и пере-дача | Скорость, км/ч | Тяговое усилие, кН | Макси-мальная тяговая мощ-ность, кВт | Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | Буксование, % | Расход топлива, кг/ч | Удельный расход топлива, г/кВтч | Условный тяговый КПД |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| III-3 | 9,45 | 9,40 | 47,46 | 46,67 | 124,63 | 121,86 | 1660 | 1672 | 6,5 | 7,5 | 47,61 | 47,77 | 382 | 392 | 0,640 | 0,626 |
| II-3 | 8,53 | 8,48 | 52,27 | 51,65 | 123,92 | 121,78 | 1680 | 1690 | 8,0 | 9,1 | 47,70 | 49,04 | 385 | 393 | 0,637 | 0,625 |
| II-2 | 7,74 | 7,64 | 54,36 | 53,44 | 116,89 | 113,43 | 1890 | 1895 | 9,4 | 10,6 | 49,32 | 49,45 | 422 | 436 | 0,601 | 0,582 |
| III-1 | 6,80 | 6,75 | 58,83 | 57.54 | 111,14 | 107,88 | 1890 | 1905 | 13,5 | 14,8 | 49,12 | 49,73 | 442 | 461 | 0,571 | 0,554 |
| II-1 | 6,21 | 6,18 | 61,12 | 59,11 | 105,45 | 101,47 | 1920 | 1930 | 14,7 | 16,1 | 50,09 | 49,11 | 475 | 484 | 0,542 | 0,521 |

Примечание : 1 – с опытными шинами 28,1R26 ТА-02;

2 – с серийными шинами 28,1R26 ФД-12М.

Трактор "Кировец" К-701 с комплектом опытных шин, в сравнении с трактором "Кировец" К-701, укомплектованный серийными шинами, развивает тяговые усилия 47,46…61,12кН, против 46,67…59,11кН, на бóльших скоростях 6,21…9,45км/ч, против 6,18…9,40км/ч и с меньшим буксованием 6,5…14,7%, против 7,5…16,1%, соответственно.

Трактор с комплектом опытных шин имеет несколько выше тяговые КПД на всех передачах и может эксплуатироваться при бóльших нагрузках на крюке, в среднем на 1,12кН, ограничиваемых предельным по агротехническим требованиям для тракторов с колесной формулой 4×4 буксованием (16%).

На рисунке 4 представлена зависимость буксования от тягового усилия с серийными и опытными шинами. Разница в буксовании трактора с серийными и опытными шинами растет с увеличением тягового усилия и, когда буксование трактора с опытными шинами достигает предельного значения по АТТ - 16%, составляет - 4,5%.

Таким образом, трактор "Кировец" К-701, укомплектованный опытными шинами ТА-02, по энергетическим показателям не уступает трактору "Кировец" К-701 с комплектом серийных шин ФД-12М.

Рисунок 4 График зависимости буксования колес:

- красная линия - с опытными шинами ТА-02,

- синяя – с серийными шинами ФД-12М.

Исполнитель							С. Д. Ипатов

Заявитель								В.В. Манн

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А. Бодрызлов