СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

# к заявке № 3 от "13" июня 2018г.

Жатки ПС-8 и ПС-12 производства ОАО "Гомсельмаш"  Беларусь предназначены для уборки семян подсолнечника прямым комбайнированием в составе зерноуборочных комбайнов КЗС-1218, КЗС-10К, КЗС-812. Являются прототипами жаток НАШ-873 и НАШ-1273 соответственно, выпускаемых новосибирским предприятием ООО СП "УниСибмаш" около 20лет.

Принципиальных отличий в  конструктивном исполнении машин разных производителей нет. Основные отличие заключается в капотировке боковин жаток, применении на  образцах белорусского производства ветрового щита с сетками из полимерного материала, вместо металлических и комплектовании их транспортной тележкой для переезда на дальние расстояния.

Основными узлами  жаток  являются: лифтёры, транспортёры семян, механизм привод, режущие аппараты, шнек, рама, транспортёры стеблей. Все узлы устанавливаются на общей раме, представляющей собой сварную трубчатую конструкцию с листовой обшивкой.

Привод шнека и режущих аппаратов осуществляется от нижнего вала наклонной камеры комбайна при помощи цепной передачи и карданного вала.

Режущие аппараты разделены на две части - правую и левую, имеют раздельный привод. Каждая часть режущих аппаратов соединена с приводом - передаточным валом, а между собой цепными муфтами, установленными на соединительных валах. Режущие аппараты и транспортёры стеблей, в зависимости от расположения, имеют правое или левое вращение, которое получают установкой редуктора ведущей шестерней вправо или влево.

Над режущими аппаратами расположены транспортёры семян, состоящие из вибрационного стола, шарнирно закреплённого на раме. Транспортёры семян приводятся в движение с помощью коромысел и эксцентриков, установленных на соединительных валах.

Транспортёры стеблей приводятся в движение звёздочками, расположенными на вертикальных валах режущих аппаратов. Скорость транспортёра стеблей изменяют установкой на передаточном валу одной из сменных звёздочек.

Конструктивные особенности жаток данного типа:

- лифтеры позволяет поднимать упавшие или низко опущенные стебли подсолнечника;

- регулируемая ширина канала, по которому транспортер стеблей доставляет стебли к режущему аппарату, делает возможным применение жатки во всех зонах земледелия и на всех сортах подсолнечника;

- регулируемая скорость вращения шнека, транспортера стеблей и транспортера семян позволяет убирать подсолнечник с любой урожайностью на повышенных скоростях;

-  приводы шнека, транспортера стеблей и режущего аппарата защищены предохранительными муфтами;

-  за счет изменения угла наклона жатки можно производить уборку как низкорослого, так и высокостебельного подсолнечника;

-  вибрационный транспортер обеспечивает устойчивый поток корзинок и осыпание семян в желоб шнека.

Краткая техническая характеристика

| Наименование показателя | ПС-8 | ПС-12 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 5,6 | 8,4 |
| Количество убираемых рядков, шт. | 8 | 12 |
| Ширина междурядий, см | 70 | 70 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - длина | 6100 | 9000 |
| - ширина | 3300 | 3300 |
| - высота | 1670 | 1670 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | 10 | 10 |
| - транспортная | 20 | 20 |
| Масса, кг | 2000 | 2900 |

На МИС в 2015г. проходила испытания жатка ПС-12 на комбайне КЗС-1218. Результаты приведены ниже:

Рисунок 1 - Жатка для уборки подсолнечника ПС-12 в агрегате

с комбайном КЗС-1218.

Рисунок 2 -  Жатка для уборки подсолнечника ПС-12 в агрегате

с комбайном КЗС-1218 в работе

Рисунок 3 - Жатка для уборки подсолнечника ПС-12 на транспортной

тележке

## Эксплуатационно-технологические показатели

| Наименование показателя | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | РЭ | данным испытаний |
| Период проведения оценки | - | 08.10.2015 |
| Место проведения | - | Алтайская МИС |
| Режим работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч | До 10 | 9,81 |
| - рабочая ширина захвата, м | 8,40 | 8,40 |
| Производительность за 1 ч времени, т/ч / га/ч: |  |  |
| - основного | 9,5*, не менее (при урожайности 20ц/га) / нет данных | 10,28 / 8,24 |
| - сменного | Нет данных | 6,72 / 5,39 |
| - эксплуатационного | 6,4*, не менее / 3,3, не менее | 6,56 / 5,26 |
| Удельный расход топлива, за сменное время, кг/т / кг/га | Нет данных | 3,84 / 4,79 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |
| Высота среза, см | Нет данных | 35,5 |
| Потери зерна, % | 3,0**, не более | 2,2 |
| в том числе: |  |  |
| - за жаткой | 2,0*, не более | 0,97 |
| - за молотилкой | Нет данных | 1,23 |
| Содержание основного зерна, % | То же | 96,6 |
| Дробление семянок, % | 0,5**, не более | 0,2 |
| * - Данные ТУ 4735-041-41367741-2007 на НАШ-1273-04 |  |
| ** Значение показателя по агротехническим требованиям на уборке подсолнечника |

Во время работы жатки нарушения технологического процесса не наблюдалось. Коэффициент надежности технологического процесса - 1,0.

По показателям качества выполнения технологического процесса жатка ПС-12 соответствует требованиям ТУ 4735-041-41367741-2007 на НАШ-1273-04 и значениям, полученным при испытаниях аналогичных машин.

Решающим фактором выбора при приобретении жатки может стать цена, сложившаяся на момент её покупки.

Исполнитель							В.Ф. Артюков

Заявитель								А. И.  Силаев

Директор ФГБУ "Алтайская МИС"				А.А.  Бодрызлов