МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-105-19 (2010494)

от 20 декабря 2019 года

выполнения информационной работы по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Трактор колёсный "Беларус-82.1" выпуска 2017 года

с. Поспелиха, 2019г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1 Введение	3

Таблица 2 Сведения о машинах	4

Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машины	5

Таблица 4 Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга	6

Таблица 5 Показатели безотказности по наблюдаемым машинам	7

Таблица 5.1 Оценка оперативности работы сервиса	8

Таблица 6 Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)	9

Таблица 7 Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техникой	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	11

ВЫВОДЫ		12

Фотографии отказов и повреждений	13

Приложение 1 Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники	14

Приложение 2 Опросный лист сервисного обслуживания	16

# ВВЕДЕНИЕ

# Таблица 1

| Наименование машины | Трактор колёсный универсальный |
| --- | --- |
| Марка машины | Беларус-82.1 |
| Марка двигателя | Д-243 |
| Заводской номер машины | 808233415 | 808231515 | 808231533 |
| Заводской номер двигателя | 006209 | 999830 | 996734 |
| Год изготовления | 2017 |
| Изготовитель | ОАО "Минский тракторный завод", г. Минск, Республика Беларусь |
| Период наблюдений | 09.04.2018-10.12.2019 |

Целью мониторинга за тракторами "Беларус-82.1" является:

1. Оценка качества изготовления, определение показателей безотказности и качества сервиса при мониторинге тракторов "Беларус-82.1" в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства.

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ РБ 05786206.399-96.

Мониторинг за тракторами "Беларус-82.1" функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой-методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Бодрызловым А.А. 16 апреля 2018г.

Рисунок 1 – Трактор колёсный универсальный "Беларус-82.1"

# Сведения о машинах

# Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка, м.ч. | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018 год |
| 1 | 808233415 | 006209 | 1274 | 3 | - | 3 | - | ООО "Сибирь", Новичихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр-Алтай", г. Барнаул | - | 1270000 |
| 2 | 808231515 | 999830 | 511 | 1 | - | 1 | - | СПК "Памяти Островского", Шипуновский район | ООО "АСМ-Алтай", г. Барнаул | - | 1355000 |
| 3 | 808231533 | 996734 | 1855 | 1 | - | 1 | - | То же | ООО "АСМ-Алтай", г. Барнаул | - | 1355000 |
| Среднее значение | 1213,3 | 1,7 | - | 1,7 | - |  |  |  | 1326666,7 |
| 2019 год |
| 1 | 808233415 | 006209 | 1226 | 1 | - | - | 1 | ООО "Сибирь" | - | - | - |
| 2 | 808231515 | 999830 | 745 | 1 | - | 1 | - | СПК "Памяти Островского" | - | - | - |
| 3 | 808231533 | 996734 | 1445 | 3 | - | 2 | 1 | То же | - | - | - |
| Среднее значение | 1138,7 | 1,7 | - | 1,0 | 0,7 |  |  |  |  |
| Среднее значение 2018-2019гг. | 2352,0 | 3,4 | - | 2,7 | 0,7 |  |  |  |  |

# Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

# Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

# Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга

# Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа, м.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2018 год |
| Двигатель: - головка блока цилиндров | Подтекание масла под прокладку ГБЦ (50-1003020-А2-01) | Гайки крепления головки цилиндров к блоку затянуты с недостаточным моментом | П | Прокладка заменена сервисной службой | II | 1 | 1 | 75 |
| Трансмиссия: - карданная передача | Подтекание масла через манжету (75х100х10) промежуточной опоры карданного вала привода переднего моста, (Рисунок 2) | Некачественное изготовление манжеты | П | Манжета заменена, приобретена в торговой организации | II | 1 | 1 | 490 |
| Механизм отбора мощности | Износ накладок ленты (85-4202057) заднего ВОМ, (Рисунок 3) | Некачественное изготовление накладок | П | Лента заменена, приобретена в торговой организации | II | 2 | 2 3 | 85 97 |
| Гидросистема: - рукав высокого давления (РВД) | Подтекание масла из рукава высокого давления (952-4607140), соединяющего насос НШ-32 с распределителем | Некачественная опрессовка ниппеля рукава при изготовлении | П | Рукав высокого давления заменен - приобретен в торговой сети | II | 1 | 1 | 565 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| Двигатель: - блок цилиндров | Снижение оборотов двигателя при выключенном сцеплении из-за износа упорных полуколец (А 23.01-10401/ 10403) коленчатого вала | Некачественное изготовление упорных полуколец | П | Упорные полукольца коленчатого вала заменены - приобретены в торговой сети | III | 1 | 1 | 1540 |
| - коленчатый вал | Останов двигателя с характерным звуком | Излом коленвала (240-1005015) по третьей коренной шейке. Некачественное изготовление | П | Замена коленчатого вала и вкладышей. Приобретёны в розничной сети | III | 1 | 3 | 2200 |
| - система охлаждения | Двигатель не прогревается до рабочих температур из-за заклинивания термостата в "открытом" положении (ТС107-1306100-01) | Предположительно некачественное изготовление термостата | П | Термостат заменен - приобретен в торговой сети. | II | 1 | 2 | 950 |
| Кабина и элементы оперения: - крыло переднее | Трещина переднего крыла | Некачественное изготовление отбортовки крыла | П | Трещина заварена с помощью строительного фена, (Рисунок 4) | II | 1 | 3 | 2700 |
| Ходовая система: - задние колеса | Трещина диска заднего колеса | Некачественное изготовление диска | П | Трещина заварена с наложением уголка, (Рисунок 5) | II | 1 | 3 | 3200 |

# Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

# Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам мониторинга |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 | 3 |
| Средняя наработка, м.ч. | 1213,3 | 1138,7 | 2352 |
| Среднее количество отказов, шт. | 1,7 | 1,7 | 3,4 |
| в том числе: |  |
| I группы сложности | - | - | - |
| II группы сложности | 1,7 | 1,0 | 2,7 |
| III группы сложности | - | 0,7 | 0,7 |
| Наработка на отказ, м.ч. | 713,7 | 669,8 | 691,8 |
| Наработка на отказ по группам сложности, м.ч.: |  |
| I группы сложности | Более 1213,3 | Более 1138,7 | Более 2352 |
| II группы сложности | 713,7 | 1138,7 | 871,1 |
| III группы сложности | Более 1213,3 | 1626,7 | 3360,0 |

# Оценка оперативности работы сервиса

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени, Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей, Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей, Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса Копер.факт. | Нормативный коэффициент сервиса К опер. норм. | Коэффициент эффективности сервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Течь масла через прокладку ГБЦ со стороны выпускного коллектора, (П) | 75 | 1,75 | 8 | 4 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,3 | 0,18 | 0,6 |

# Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

## Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа |
| --- | --- | --- |
| 2018г. |
| Прокладка головки цилинд-ров (50-1003020-А2-01) | 0,33 | 75 |
| Манжета 75х100х10 промежуточной опоры карданного вала привода переднего моста | 0,33 | 490 |
| Лента заднего ВОМ с накладкой (85-4202057) | 0,66 | 85 97 |
| Рукав высокого давления (952-4607140) | 0,33 | 565 |
| 2019г. |
| Упорные полукольца (А 23.01-10401/ 10403) коленчатого вала двигателя | 0,33 | 1540 |
| Коленчатый вал (240-1005015) | 0,33 | 2200 |
| Термостат (ТС107-1306100-01) | 0,33 | 950 |

# Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

# Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 год |
| Заводской номер машины | 808233415 | 808231515 | 808231533 | В среднем на трактор |
| Цена машины, руб. | 1270000 | 1355000 | 1355000 | 1326666,7 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | - | - | - |
| Затраты на доставку, руб. | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 548790 | 220110 | 799020 | 522640 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | - | - | - | - |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 9900 | 6700 | 13750 | 10117 |
| Затраты на ремонт, руб. | 790 | 600 | 600 | 663,33 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Затраты по страхованию, руб. | 1762 | 1192 | 1192 | 1382 |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 1838492,0 | 1590852,0 | 2176812,0 | 1868718,7 |
| 2019 год |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 545190,0 | 199996,0 | 417749,5 | 387645,16 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | - | - | - | - |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 3050,0 | 1700,0 | 3200,0 | 2650,0 |
| Затраты на ремонт, руб. | 1040,0 | 300,0 | 45825,0 | 15721,7 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 2074 | 1202,63 | 1202,63 | 1493,08 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 551354,0 | 203198,63 | 467977,13 | 407509,94 |
| Совокупные затраты владения за два года полезного использования, руб. | 2389846,0 | 1794050,63 | 2644789,13 | 2276228,64 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг тракторов колесных "Беларус-82.1" в количестве трех образцов проведен в период с 09.04.2018 по 10.12.2019г. в Новичихинском и Шипуновском районах Алтайского края.

Все три машины поступили в хозяйства  комплектными, со всей сопроводительной документацией. Доставка машин во всех трех случаях была организована покупателями самостоятельно – своим ходом из г. Барнаула.

Договоры на сервисное обслуживание в хозяйстве не заключались, по причине наличия большого собственного опыта в обслуживании данной модели трактора и  его надежности при правильной эксплуатации. В приобретении ГСМ, расходных материалов при проведении ТО и ремонта проблем не возникает. При необходимости обращаются в сервисную службу, что и было сделано ООО "Сибирь" для устранения течи масла под прокладку ГБЦ. Качество сервисного обслуживания удовлетворительное.

Тракторы использовались на полевых, транспортных и хозяйственных работах. В хозяйстве ООО "Сибирь" трактор использовался так же на погрузочно-разгрузочных работах с фронтальным погрузчиком.

Средняя наработка за данный период составила 2352м.ч. За это время выявлено десять отказов, восемь из которых второй группы сложности и два третьей. Все отказы в основном производственного характера. Наработка на отказ II группы сложности составила 871,1м.ч. и третьей – 3360,0м.ч.,  на отказ  II и III групп сложности – 691,8м.ч., что соответствует требованиям ТУ (550м.ч., не менее).

Совокупные затраты владения за два года составили в среднем 2276228,64руб.

###### ВЫВОДЫ

Тракторы колесные универсальные "Беларус-82.1" вписываются в технологию сельскохозяйственного производства в зоне деятельности МИС. Обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах с/х работ и пользуются спросом у потребителя. По показателям надежности соответствуют требованиям ТУ.

Директор						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					В.Г. Обыскалов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела

испытаний с/х техники				С.М. Галанцев

Инженер, проводивший

мониторинг					П.В. Голубцов

###### Фотографии отказов и повреждений

Рисунок 2 – Подтекание масло через уплотнение вала промежуточной

опоры карданного вала привода переднего моста

Рисунок 3 – Износ накладки тормозной ленты ВОМ

Рисунок 4 – Трещина крыла переднего колеса после ремонта

Рисунок 5 – Диск заднего колеса, по стрелке – место трещины диска,

восстановленное с помощью электросварки с наложением

уголка

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1 Наименование хозяйств: ООО "Сибирь", СПК "Памяти Островского"

2 Марка трактора: "Беларус-82.1" зав. №№ 808233415, 808231515, 808231533

3 Виды работ: полевые, транспортные и хозяйственные работы

4 Стоимость, руб. и способ приобретения: 1270000руб.; 1355000руб., 100% оплата

5 Организация-поставщик: ООО "Агроцентр-Алтай", ООО "АСМ-Алтай", г. Барнаул

6 Завод-изготовитель: ОАО "Минский тракторный завод", г. Минск, Республика Беларусь

7 Комплектность: обеспечена

8 Техдокументация: ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной информации для эксплуатации - достаточно для использования машины по назначению

9 Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки: не выявлено

10 Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

###### 11. Отказы за период эксплуатации до наработки – 2352м.ч. основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа | Наработка до отказа, м.ч. | Способ устранения отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. сварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. сварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб. соед) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 год |
| Прокладка ГБЦ | 1 | - | Гайки крепления головки цилиндров к блоку затянуты с недостаточным моментом | - | 75 | Прокладка заменена сервисной службой. | - |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подтекание масла через манжету (75х100х10) уплотнения вала промежуточной опоры карданного вала привода переднего моста | 1 | - | Некачественное изготовление манжеты - потери эластичности манжеты | - | 490 | Манжета заменена, приобретена в торговой сети, 70руб. | - |
| Износ накладок тормозной ленты ВОМ (85-4205070) | 2 | - | Некачественное изготовление накладки | - | 85 97 | Лента заменена, приобретена в торговой сети, 600руб.×2=1200руб |  |
| Подтекание масла из рукава высокого давления (952-4607140) | 1 | - | Некачественная опрессовка ниппеля рукава | - | 565 | Рукав заменен, приобретен через розничную сеть, 520руб. | - |
| 2019 год |
| Износ упорных полуколец коленчатого вала | 1 | - | Некачественное изготовление упорных полуколец коленчатого вала | - | 1540 | Упорные полукольца коленчатого вала заменены - приобретены в торговой сети, 1040руб. |  |
| Излом коленчатого вала (240-1005015) | 1 | - | Некачественное изготовление коленчатого вала | - | 2200 | Коленчатый вал и вкладыши заменены – приобретены в торговой сети, 45225руб. |  |
| Заклинивание термостата (ТС107-1306100-01) | 1 | - | Предположительно некачественное изготовление термостата | - | 950 | Термостат заменен – приобретен в торговой сети, 300руб. |  |

Окончание  приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трещина переднего крыла | 1 | - | Некачественное изготовление отбортовки крыла | - | 2700 | - | Трещина заварена специалистами хозяйства, 250руб |
| Трещина диска заднего колеса | 1 | - | Некачественное изготовление диска | - | 3200 |  | Трещина сварена с наложением уголка специалистами хозяйства, 350руб |

# Приложение 2

###### Опросный лист сервисного обслуживания

Договора на сервисное обслуживание в хозяйствах не заключались.