МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-61-17 (2010054)

от 30 ноября 2017 года

о результатах обследования машин

для уборки силосных и других поздних культур

в хозяйствах зоны деятельности МИС

с. Поспелиха, 2017г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Таблица 1 – Перечень обследованных машин	3

Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах	9

Таблица 3 – Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)  и обкатки машин	11

Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам	13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	14

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	18

Таблица 5 – Перечень отказов и повреждений за период обследования	19

# Таблица 1 – Перечень обследованных машин

| № группы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приспособление для уборки подсолнечника | ПСП-1210-13 (Рисунок 1) | ОАО "Морозовсксельмаш", г. Морозовск, Ростовской области | 2017 | 3 |
| 2 | Приспособление для уборки подсолнечника | ПСП-810-05 (Рисунок 2) | ОАО "Морозовсксельмаш", г. Морозовск, Ростовской области | 2017 | 3 |
| 3 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-1273-04 (Рисунок 3) | Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск | 2016 2017 | 2 3 |
| 4 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-1273М (Рисунок 4) | Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск | 2016 2017 | 1 2 |
| 5 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-873М (Рисунок 5) | Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск | 2016 2017 | 2 2 |
| 6 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-873-04 (Рисунок 6) | Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск | 2016 2017 | 2 2 |
| 7 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-873-05 (Рисунок 7) | Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск | 2016 2017 | 3 2 |
| 8 | Жатка для уборки подсолнечника | ЖНС-7,4 (Рисунок 8) | ПАО "Бердянские жатки" г. Бердянск, Украина | 2016 2017 | 1 1 |
| 9 | Жатка для уборки подсолнечника | ZAFFRANI (Рисунок 9) | Италия | 2016 2017 | 1 2 |

Согласно государственному заданию № 082-00007-17-00 на 2017г. на проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства "Алтайская МИС" провела обследование машин для уборки поздних культур в хозяйствах шести районов (Поспелихинском, Шипуновском, Новичихинском, Рубцовском, Егорьевском и Змеиногорском) Алтайского края.

Период обследования: с 14 октября по 25 ноября 2017 года.

Обследование проведено с целью проверки качества изготовления, комплектности, удобства досборки, правил эксплуатации машин.

Приспособления агрегатировались: ПСП-1210-13 с зерноуборочными комбайнами "АCROS-585" и 595 Plus; ПСП-810-05-"Вектор-410", НАШ-1273-04 – КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ"; НАШ-873-04 - КЗС-1218, КЗС-10 "ПАЛЕССЕ"; НАШ-873-05 - КЗС-812 "ПАЛЕССЕ"; НАШ-873М – "ACROS-550, 580", "Вектор-410", ДОН-1500Б (выпуска до октября 2006 года), ЖНС 7,4 с комбайнами "АCROS-585", ZAFFRANI-с комбайнами "АCROS-580"и 595Plus.

Информация по технике получена от руководителей сельскохозяйственных предприятий, главных специалистов, специалистов среднего звена, а также механизаторов и мастеров-наладчиков непосредственно на местах использования машин.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета, принятой в системе машиноиспытаний Российской Федерации.

Сервисное обслуживание приспособлений договорами не было предусмотрено, поэтому досборка (в основном представлены в сборе), наладка и техническое обслуживание проведены в хозяйствах собственными силами, без затруднений.

Рисунок 1 – Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-1210-13

в агрегате с зерноуборочным комбайном "АCROS-595 Plus"

Рисунок 2 – Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810-05

Рисунок 3 – Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-1273-04

Рисунок 4 – Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-1273М

в агрегате с комбайном "ACROS-585"

Рисунок 5 - Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-873-М

в агрегате с комбайном Дон-1500Б

Рисунок 6 - Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-873-04

Рисунок 7 - Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-873-05

Рисунок 8 - Жатка для уборки подсолнечника ЖНС-7,4 в агрегате

с комбайном "АCROS-585"

Рисунок 9 - Приспособление для уборки подсолнечника "ZAFFRANI"

(Италия) в агрегате с комбайном "АCROS-595Plus"

# Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

| № группы | Поряд-ковый № в группе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  | машины | двигателя | час | га | т |  | I | II | III |  | 100% оплата | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 000491 | - | 65 | 340 | - | 1 |  | 1 |  | ООО "Восход", Змеиногорский район | ООО ТФК "Европа", г. Барнаул. | - | 980000 |
|  | 2 | 000420 | - | 60 | 300 | - | - | - | - | - | ООО "Котляровское", Поспелихинский район | Тоже | - | 980000 |
|  | 3 | 000503 | - | 70 | 350 | - | 1 | - | 1 | - | ЗАО "Лебяжье", Егорьевский район | " | - | 950000 |
| 2 | 1 | 0004819 | - | 25 | 100 | - | - | - | - | - | КФХ "Нива", Егорьевский район | " | - | 585000 |
|  | 2 | 0004390 | - | 27 | 120 | - | - | - | - | - | ООО "Моховское", Новичихинский район | " | - | 585000 |
|  | 3 | 0004754 | - | 30 | 110 | - | - | - | - | - | То же | " | - | 585000 |
| 3 | 1 | 61 | - | 70 | 400 | - | - | - | - | - | СПК "Быковский", Шипуновский район | ОАО "Агросиблизинг", г Новосибирск | - | 950000 |
|  | 2 | 63 | - | 75 | 425 | - | - | - | - | - | Тоже | Тоже | - | 950000 |
|  | 3 | 11 | - | 65 | 370 | - | - | - | - | - | ООО "Мелира", Поспелихинский район | " |  | 650000 |
|  | 4 | 25 | - | 65 | 370 | - | - | - | - | - | Тоже | " | - | 650000 |
|  | 5 | 08 | - | 65 | 370 | - | - | - | - | - | " | " | - | 650000 |
| 4 | 1 | 41 | - | 70 | 500 | - | 2 | - | 2 | - | СПК "Знамя Родины", Поспелихинский район | " | - | 910000 |
|  | 2 | 25 | - | 20 | 120 | - | 1 | - | 1 | - | ООО "Вид", Новичихинский район | " | - | 835000 |
|  | 3 | 26 | - | 20 | 120 | - | 1 | - | 1 | - | Тоже | " | - | 835000 |
| 5 | 1 | 267 | - | 100 | 400 | - | - | - | - | - | КФХ "Анникова И.Е.", Шипуновский район | " | - | 590000 |
|  | 2 | 278 | - | 110 | 440 | - | 1 | - | 1 | - | Тоже | " | - | 590000 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 278 | - | 40 | 270 | - | - | - | - | - | КФХ "Долженко Н.М.", Шипуновский район | ОАО "Агросиблизинг", г. Новосибирск | - | 625000 |
|  | 4 | 279 | - | 40 | 270 | - | - | - | - | - | Тоже | То же | - | 625000 |
| 6 | 1 | 165 | - | 90 | 350 | - | - | - | - | - | КФХ "Роговой С.М.", Поспелихинский район | ООО "Агроцентр", г. Барнаул" | - | 597000 |
|  | 2 | 228 | - | 75 | 300 | - | - | - | - | - | Тоже | Тоже | - | 597000 |
|  | 3 | 141 | - | 50 | 200 | - | - | - | - | - | КФХ "Енисей", Новичихинский район | ОАО "Агросиблизинг", г.Новосибирск | - | 625000 |
|  | 4 | 254 | - | 50 | 200 | - | - | - | - | - | Тоже | Тоже |  | 625000 |
| 7 | 1 | 01 | - | 125 | 500 | - | 1 | - | 1 | - | КФХ "Кривошляпов В.А.", Шипуновский район | " | - | 620000 |
|  | 2 | 03 | - | 125 | 500 | - | 1 | - | 1 | - | Тоже | " | - | 620000 |
|  | 3 | 57 | - | 140 | 520 | - | 1 | - | 1 | - | ООО "Вид", Новичихинский район | " | - | 620000 |
|  | 4 | 08 | - | 40 | 200 | - | - | - | - | - | КФХ "Хворов В.В.", Шипуновский район | " | - | 680000 |
|  | 5 | 09 | - | 40 | 200 | - | - | - | - | - | Тоже | " | - | 680000 |
| 8 | 1 | 646448 | - | 60 | 470 | - | 1 | - | 1 | - | ООО "Зелёный Дол", Рубцовский район | ООО "АгроцентрТехника", г Барнаул | - | 840000 |
|  | 2 | 698872 | - | 55 | 400 | - | 2 | - | 2 | - | ООО "Стиль", Поспелихинский район | Тоже | - | 958000 |
| 9 | 1 | 2151 | - | 200 | 2000 | - | - | - | - | - | ООО "Вишнёвское", Рубцовский район | ООО "Агроцентр-Захарово", г.Барнаул | - | 1919100 |
|  | 2 | 2574 | - | 40 | 400 | - | - | - | - | - | ООО "Россия", Новичихинский район | Тоже | - | 2000000 |
|  | 3 | 2577 | - | 40 | 400 | - | - | - | - | - | Тоже | " | - | 2000000 |

Примечание: цена приобретённой техники одной марки варьируется в зависимости от времени её приобретения, скидок торгующих организаций, различных региональных и правительственных программ, а также комплектации техники.

# Таблица 3 – Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) 
и обкатки машин

| № груп-пы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-9 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По комплектности | Замечаний нет |  | - |
| 1-9 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1 | По качеству изготовления | Несовпадение отверстий в скате (ПСП-10М.01.03.040Б) и каркасе лифтеров (ПСП-10М 01.03.010А) (Рисунок 10). Отверстия совмещены с применением металлического прутка; | 1 | 3 |
|  |  | Повышенный шум в корпусе привода редукторов (ПСП-810.02.01.030). Недостаток не устранялся в течении периода эксплуатации. Изменение натяжения цепи(ПР-25.4-60) привода редукторов при вращении ( в работе). Причина не выяснена, недостаток за период эксплуатации не привел к отказу | 1 | 3 |
| 2 |  | Ряд болтовых соединений окрашены (Рисунок 11) | 1 | 3 |
| 3 |  | Замечаний нет | - | - |
| 4 |  | Не отрегулированы углы наклона лифтёров | 2 | 2; 3 |
| 5-9 |  | Замечаний нет | - | - |

Рисунок 10 - Несовпадение отверстий в скате (ПСП-10М.01.03.040Б)

и каркасе (ПСП.01.03.010А)

Рисунок 11 - Ряд болтовых соединений окрашены

# Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | по ТУ, НД | по данным обследования |
|  |  | ПСП-1210-13 | ПСП-810-05 | НАШ-1273 | НАШ-873 | ЖНС-7,4 | ZAFFRANI |
|  |  | 2016* | 2017 | 2017 | 2016* | 2017 | 2016* | 2017 | 2017 | 2017 |
| Количество обследованных образцов | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 2 | 3 |
| Средняя наработка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | - | 100 | 65 | 27 | 94 | 56 | 67 | 79 | 63 | 93 |
| га | - | 400 | 330 | 110 | 370 | 334 | 254 | 335 | 435 | 993 |
| Среднее количество отказов, в т.ч.: | - | 0 | 0,67 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,14 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| I группа сложности | - | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| II группа сложности | - | 0 | 0,67 | 0 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| III группа сложности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наработка на отказ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | - | Более 100 | 97 | Более 27 | 188 | 112 | 479 | 263 | 42 | Более 93 |
| га | - | Более 400 | 493 | Более 110 | 740 | 668 | 1816 | 1117 | 290 | Более 993 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I группа сложности: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | - | Более 100 | Более 65 | Более 27 | 376 | Более 56 | 479 | Более 79 | Более 63 | Более 93 |
| га | - | Более 400 | Более 330 | Более 110 | 1480 | Более 334 | 1816 | Более 335 | Более 435 | Более 933 |
| II группа сложности: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | - | Более 100 | 97 | Более 27 | 376 | 112 | Более 67 | 263 | 42 | Более 93 |
| га | - | Более 400 | 493 | Более 110 | 1480 | 668 | Более 254 | 1117 | 290 | Более 933 |
| III группа сложности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | - | Более 100 | Более 65 | Более 27 | Более 94 | Более 56 | Более 67 | Более 79 | Более 63 | Более 93 |
| га | - | Более 400 | Более 330 | Более 110 | Более 370 | Более 334 | Более 254 | Более 335 | Более 435 | Более 933 |
| * - Результаты обследования 2016 года |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 32 машины: шесть приспособлений производства ОАО "Морозовсксельмаш"; 21 - изготовленных Русско-Венгерским предприятием ООО СП "Унисибмаш", г Новосибирск; 2 - машины производства ПАО "Бердянские жатки", г. Бердянск (Украина); три приспособления фирмы "ZAFFARI", Италия.

Приспособления ПСП-1210-13 и ПСП 810-05

(группа 1-2)

Обследовано 6 машин – три ПСП-1210-13 и три ПСП-810-05. Приобретены за 100% оплату в безналичной форме. Приспособления доставлены в хозяйства автотранспортом поставщика. Техническое описание и инструкция по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы использования машин по назначению и техническому обслуживанию.

Трудоемкость досборки и навешивания на комбайн составила 2чел-ч.

Приспособления эксплуатировались в агрегате с зерноуборочными комбайнами

"АCROS-595Plus"(585) и "Вектор-410". Средняя урожайность подсолнечника в хозяйствах составляла от12 до 20ц/га.

Средняя наработка на ПСП-1210-13 составила 65ч (330га). За этот период выявлено два отказа второй группы сложности производственного характера. Наработка на ПСП-810-05 составила 27ч (110га). Отказов за этот период не было. Отзывы в хозяйствах по качеству и надежности выполнения технологического процесса положительные.

Однако у механизаторов, эксплуатирующих данные приспособления, имеются предложения по их доработке, а именно: боковой щит, закрывающий доступ к редуктору привода режущего аппарата, щиток цепной передачи привода шнека крепить на гайках-барашках (вместо болтов). Защитный щиток, закрывающий снизу цепную муфту привода шнека, выполнить шарнирным (вместо "глухого" щитка), т.к. в процессе работы растительные остатки которые необходимо удалять, скапливаются на дне щитка, (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Защитный щиток цепной передачи привода шнека,

по стрелке в нижней части отогнут механизатором

Приспособления НАШ-1273-04, НАШ-1273М, НАШ-873-04, НАШ-873-05,

НАШ-873М

(группа 3–7)

Обследован двадцать один образец - восемь – НАШ-1273 и тринадцать – НАШ-873. Машины приобретены хозяйствами за безналичный расчет – 100% оплата.

На приспособления имеется устойчивый спрос, обусловленный качественным выполнением технологического процесса, простотой обслуживания, надежностью, возможностью агрегатирования со всеми моделями отечественных комбайнов, а также практически со всеми зарубежными.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации достаточно полно освещает все вопросы использования машины по назначению и её техническому обслуживанию.

Средняя трудоемкость досборки и навешивания на комбайн составила около 3чел-ч.

Применялись в агрегате с зерноуборочными комбайнами РСМ-101 "Вектор-410", КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ", Дон-1500Б, ACROS-550, (580, 585, 595Plus) на уборке подсолнечника урожайностью от 12до 25,5ц/га.

Средняя наработка на приспособление НАШ-1273 составила 56ч (334га). За этот период выявлено четыре отказа второй группы сложности, из которых два конструкционного характера. Наработка на НАШ-873 составила 79ч (335га), по машинам выявлено четыре отказа производственного характера. Отзывы в хозяйствах по качеству и надежности выполнения технологического процесса положительные.

У механизаторов и ИТР имеются следующие замечания и предложения:

- увеличить прочность передних опорных стоек;

- увеличить жесткость транспортеров семян лифтеров;

- закрыть пространство снизу между транспортерами семян и рамками лифтеров дополнительными пластинами с совмещением функции стебленаправителя, т.к. в процессе работы (особенно при большей влажности) происходит забивание этих мест подгоном сорняков. В ряде хозяйств уже установлены пластины (Рисунок 13);

- устанавливать увеличенные шайбы для исключения образования трещин по месту отверстия под центральный болт крепления кронштейнов лифтеров. В ряде хозяйств недостаток устранен установкой увеличенных шайб взамен штатных (Рисунок 14);

- по истечению 3-5лет эксплуатации происходит вытягивание цепей лифтёров, а также разрушение подшипников редукторов.

Рисунок 13 - Дополнительная пластина, установленные на лифтёр

с целью исключения забивания

Рисунок 14 - Пластина, установленная под центральный болт

крепления кронштейна лифтёра (трещина закрыта

квадратной шайбой)

Жатки для уборки подсолнечника ЖНС-7,4

(группа-8)

Обследовано два образца. Документация представлена в полном объёме. Наработка составила 63ч (435га). За этот период произошло три отказа второй группы сложности, два из которых производственного характера и один конструкционного, т.е. надёжность жаток низкая. По выполнению техпроцесса замечаний нет.

Жатки для уборки подсолнечника фирмы "ZAFFRANI"

(группа-9)

Обследовано три образца - один 2016г и два 2017г выпуска. Документация имеется. Наработка в среднем составила 93ч(933га). Отказов за этот период не было. Отзывы по качеству и надёжности выполнения технологического процесса положительные.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании машин для уборки поздних культур выявлено:

- приспособления ПСП-1210-13, ПСП-810-05, НАШ-1273-04, НАШ-1273М, НАШ-873-04, НАШ-873-05, НАШ-873М для уборки подсолнечника, а также жатки для уборки подсолнечника ЖНС-7,4 и фирмы ZAFFRANI (Италия) вписываются в технологию уборки сельскохозяйственных культур. Отзывы о работе машин положительные.

Предложения изготовителям ОАО "Морозовсксельмаш", Русско-Венгерскому ООО СП "Унисибмаш":

- предпринять все необходимые меры к устранению производственных недостатков;

- учесть предложения и замечания механизаторов и ИТР хозяйств и внедрить их в конструкцию;

- Русско-Венгерскому ООО СП "Унисибмаш" доработать конструкцию опорных стоек по увеличению прочности, транспортеров семян по увеличению жесткости;

- ПАО "Бердянские жатки" доработать конструкцию вала привода режущего аппарата в направлении увеличения прочности.

Предложения потребителям:

- при покупке машин требовать представления необходимой документации с отметками о сертификации продукции;

- использовать приспособления в соответствии с рекомендациями изготовителей и поставщиков;

- обращаться за консультацией на Алтайскую МИС по вопросам приобретения и эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Директор МИС						А.А. Бодрызлов

Главный инженер						А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ						А.А. Березовиков

Начальника отдела						В.Г. Обыскалов

испытаний с/х машин

Ведущий инженер						В.Ф. Артюков

# Таблица 5 – Перечень отказов и повреждений за период обследования

| N груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К,П,Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядко-вый номер в группе | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | час | га | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Корпус жатки (левая сторона) | Задевание витка шнека о защитный щиток (цепной передачи привода шнека) на левой боковине | Шнек установлен со смещением влево в подшипниковых опорах на боковинах корпуса | П | Виток шнека подрезан газосваркой (Рисунок 15) | II | 1 | 3 | 0 | - | - |
|  | Карданный вал привода рабочих органов | Трещины кожуха карданного вала справой стороны | Некачественное изготовление кожуха | П | Кожух заменён (приобретён хозяйством в торговой сети) | II | 1 | 1 | 55 | 290 | - |
| 2 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Опорные стойки | Изгиб правой передней стойки | Недостаточная прочность (малая толщина стенки трубы) стойки | К | Опора нагрета газосваркой и выправлена (Рисунок 16) | II | 1 | 1 | 54 | 385 | - |
|  | Транспортер семян | Трещина транспортера (третьего слева по ходу) | Недостаточная жёсткость для условий работы при постоянной вибрации | К | Трещина заварена газосвар-кой (Рисунок 17) | II | 1 | 1 | 65 | 463 | - |
|  | Рамка переходная | Потеря семян подсолнечника в месте соединения наклонной камеры комбай-на с приспособлением | Наличие зазора (неплотное прилегание) между нижней переходной пластиной приспособления и днищем наклонной камеры комбайна | П | Щиток отрезан газосваркой, приварен по месту под измененным углом, исключающим образование зазора (Рисунок 18) | II | 2 | 2; 3 | 5 7 | 30 42 | - |

Продолжение приложения А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лифтёры | Отрыв по сварке гайки болта регулировки угла наклона (четвер-того слева по ходу) лифтера от уголка крепления регулировочных болтов (Рисунок 19) | Некачественная сварка (непровар соединения) | П | На момент обследования не устранено (необходима приварка) | II | 1 | 2 | 110 | 440 | - |
| 6 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Карданный вал | Разрушение игольчатых подшипников крестовины | Некачественная сборка крестовины | П | Крестовина заменена (приобретена хозяйством в торговой сети) | II | 2 | 1 2 | 74 105 | 280 400 | - - |
|  | Привод транспортёров семян | Потеря работоспособности привода транспортёра семян (третьего слева по ходу) | Смещение эксцентрика на валу относительно ролика из-за срыва резьбы М8 эксцентрика под стопорный болт (Рисунок 20) | П | На момент обследования не устранено (необходимо нарезать резьбу увеличенного диаметра) | II | 1 | 3 | 140 | 520 | - |
| 8 | Металлоконструкция навесной системы | Обрыв по сварке адаптера от уголка, соединяющего прицепную рамку корпуса жатки с адаптером справой стороны, с последующим поврежде-нием жатки при ее падении | Некачественное сварное соединение (пропуски, не выдержан катет шва) уголка к адаптеру (Рисунок 21) | П | Уголок заменён и приварен к адаптеру и рамке жатки, деформированные лифтёры заменены хозяйством. Предъявлена рекламация дилеру | П | 1 | 1 | 45 | 352 | - |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Привод режущего аппарата | Излом шкива (ЖНС-6.01.250Н) привода режущего аппарата | Некачественное литье (по месту излома видны раковины) | П | Шкив заменён сервисной службой дилера | II | 1 | 2 | 34 | 250 | - |
|  | То же | Излом вала (ЖНС-01.605) привода режущего аппарата | Недостаточная прочность вала. | К | Вал изготовлен в хозяйстве по образцу вышедшего из строя вала | П | 1 | 2 | 50 | 365 | - |
| 9 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 15 - Место подреза витка шнека приспособления ПСП-1210-13

Рисунок16 - Место изгиба правой передней опорной стойки

приспособления НАШ-1273М (на снимке – труба стойки

после выправления)

Рисунок 17 - Трещина транспортера семян приспособления НАШ-1273М

Рисунок 18 – Место соединения наклонной камеры комбайна с приспособлением НАШ-1273М (по стрелке – нижняя переходная пластина рамки приспособления после сварки)

Рисунок 19 - Отрыв по сварке гайки болта регулировки угла наклона лифтёра приспособления НАШ-873М

Рисунок 20 - Смещение эксцентрика на приводном валу относительно

ролика приспособления НАШ-873-05

Рисунок 21 – Крепежный уголок адаптера жатки ЖНС-7,4, по стрелкам места приварки – следы от некачественной сварки

(пропуски, непровар)

# Text boxes

2

1