МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-62-16 (2010064)

от 01 декабря 2016 года

о результатах обследования тракторов

в хозяйствах зоны деятельности МИС

с.Поспелиха, 2016 год

Таблица 1 Перечень обследованных машин

| № груп-пы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактор колесный | БЕЛАРУС-82.1 (Рисунок 1) | 80 ПО "МТЗ", Республика Беларусь | 2015 2016 | 1 1 |
| 2 | Трактор колесный | БЕЛАРУС-892.2 (Рисунок 2) | 80 ПО "МТЗ", Республика Беларусь | 2016 | 2 |
| 3 | Трактор колесный | БЕЛАРУС-1523 (Рисунок 3) | 80 ПО "МТЗ", Республика Беларусь | 2015 2016 | 1 1 |
| 4 | Трактор колесный | К-744Р4 (Рисунок 4) | - ООО "АСМ-Алтай" г. Барнаул | 2015 2016 | 3 1 |
| 5 | Трактор колесный | К-744Р1 (Рисунок 5) | - ООО "АСМ-Алтай" г. Барнаул | 2016 | 1 |

Период обследования: с 31.07.2016 по 01.12.2016 года.

Согласно государственному заданию № 082-00112-16 ПР на 2016 год на проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства ФГБУ "Алтайская МИС" провело обследование тракторов в хозяйствах Новичихинского, Шипуновского, Поспелихинского районов Алтайского края.

Информация по технике получена от руководителей сельскохозяйственных предприятий, главных специалистов, специалистов среднего звена, представителей поставщиков машин, а также механизаторов и наладчиков непосредственно на местах использования машин.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета, принятой в системе машиноиспытаний Российской Федерации.

Все машины изготовлены и приобретены хозяйствами в 2015 и 2016 годах за полную оплату.

Все поставщики техники имеют перед потребителями гарантийные обязательства, договора на сервисное обслуживание и данные договоренности исполняются.

Рисунок 1 – Трактор колесный Беларус-82.1

Рисунок 2 – Трактор колесный Беларус-892.2

Рисунок 3 – Трактор Беларус 1523

Рисунок 4 – Трактор К-744Р4

Рисунок 5 – Трактор К-744Р1

# Таблица 2 Сведения об обследованных машинах

| № груп-пы | Поряд-ковый номер в группе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по груп -пам сложности |  |  |  |
|  |  | машины | двигателя | моточас |  | I | II | III |  | 100% оплата | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 808213096 | 910913 | 1019 | - | - | - | - | КФХ "Енисей" Новичихинский район | ООО "Агроцентр-Алтай" г. Барнаул | - | 1230000 |
|  | 2 | 808219733 | 943606 | 249 | 1 | - | 1 | - | ООО "Восход" Шипуновский район | То же | - | 1270000 |
| 2 | 1 | 90831896 | 945079 | 751 | 2 | - | 2 | - | ИП "Локтионов П. В." Шипуновский район | ООО "АСМ-Алтай", г. Барнаул | - | 1430000 |
|  | 2 | 90831995 | 945877 | 780 | 2 | - | 2 | - | То же | То же | - | 1430000 |
| 3 | 1 | 15006822 | 145150 | 486 | 1 | - | 1 | - | ООО "Сибирь" Новичихинский район | ООО "Агроцентр-Алтай" г. Барнаул | - | 2800000 |
|  | 2 | 15006965 | 146149 | 940 | 1 | - | 1 | - | ООО "Мелира" Поспелихинский район | ООО ТД "Европейские Агротех-нологии Сибирь" | - | 3142500 |
| 4 | 1 | Б-0708 | F 0019630 | 690 | 2 | - | 2 | - | КФХ "Стиль" Поспелихинский район | ООО "АСМ-Алтай", г. Барнаул | - | 6367170 |
|  | 2 | Б-0709 | F 0019625 | 780 | 3 | - | 3 | - | То же | То же | - | 6367170 |
|  | 3 | Б-0979 | F 0019865 | 1148 | 2 | - | 2 | - | ООО "Гавриловское", Поспелихинский район | " | - | 6300000 |
|  | 4 | В-1011 | F 059415 | 54 | 1 | - | 1 | - | КФХ "Черепанов" Шипуновский район | " | - | 6300000 |
| 5 | 1 | В-0275 | F 0585305 | 244 | - | - | - | - | КФХ "Енисей" Новичихинский район | ООО "АСМ-Алтай" г. Барнаул | - | 5050000 |

# Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

| № группы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-5 | По комплектности | Замечаний нет | - | - |
| 1-5 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-5 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1-5 | По качеству изготовления | Замечаний нет | - | - |

Таблица 4 Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | по ТУ, НД | по данным обследования |
|  |  | БЕЛАРУС-82.1 | БЕЛАРУС 892.2 | БЕЛАРУС 1523 | К-744Р4 | К-744Р1 |
|  |  | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Количество обследованных образцов | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Средняя наработка, м-ч | - | 419,5 | 634 | 288,5 | 765,5 | 713 | 694,1 | 668 | 657 | 244 |
| Среднее количество отказов, шт. в том числе: | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 1,16 | 2 | 2 | 0 |
| I группы сложности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II группы сложности | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 1,16 | 2 | 2 | 0 |
| III группы сложности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наработка на отказ, м-ч | Нет данных | 1048,75 | 1268 | 577 | 382,75 | 713 | 598,3 | 334 | 328,5 | 0 |
| Наработка на отказ по группам сложности, м-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | То же | Более 419,5 | Более 634 | Более 288,5 | Более 765,5 | Более 713 | Более 694,1 | Более 668 | Более 657 | Более 244 |
| II | " | 1048,75 | 1268 | 577 | 382,75 | 713 | 598,3 | 334 | 328,5 | Более 244 |
| III | " | Более 419,5 | Более 634 | Более 288,5 | Более 765,5 | Более 713 | Более 694,1 | Более 668 | Более 657 | Более 244 |
| II и III | 550*, не менее 350**, не менее | 1048,75 | 1268 | 577 | 382,75 | 713 | 598,3 | 334 | 328,5 | Более 244 |
| * Данные ТУ РБ 05786206.399-96 на трактор БЕЛАРУС-82.1 и его модификации ** Данные ТУ 4722-002-39448337-2000 для тракторов К-744Р1, К-744Р4 |  |  |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование тракторов проведено в период с 31 июля по 1 декабря 2016 года в трех районах Алтайского края.

Тракторы использовались на полевых и транспортных работах с прицепами, на животноводческих фермах при раздаче кормов и заготовке фуража.

Тракторы в хозяйствах эксплуатируются с некоторыми нарушениями правил эксплуатации, которые заключаются в следующем:

- постановка на хранение осуществляется без снижения давления в шинах колес, не разгружаются колеса от нагрузки, путем установки подставок под рамы;

- в паспортах не делаются отметки о поступлении в хозяйство, начале эксплуатации и обкатке.

Трактор БЕЛАРУС -82.1

Обследовано два образца. Средняя наработка составила 634мч, на одной машине выявлен один отказ. Средняя наработка на отказ II III групп сложности равна1268 м-ч., что соответствует требованиям ТУ (550, не менее). Мнение специалистов и механизаторов хозяйств по качеству изготовления и надёжности трактора положительное.

Трактор БЕЛАРУС 892.2

Обследовано два образца. Средняя наработка составила 765,5м-ч. На каждой машине выявлено по два отказа производственного характера второй группы сложности. Наработка на отказ равна 382,75м-ч, что говорит о невысокой надежности обследованных образцов. Мнение специалистов и механизаторов хозяйств по тракторам положительное.

Трактор БЕЛАРУС 1523

Обследовано два образца. Средняя наработка составила 713м-ч, на двух машинах выявлено по одному отказу. Средняя наработка на отказ II III групп сложности равна 713м-ч. Мнение специалистов и механизаторов хозяйств по качеству изготовления и надёжности трактора положительное.

Трактор К-744Р4

Обследовано четыре образца. Средняя наработка составила 668м-ч. На двух машинах выявлено по два отказа, на одной машине выявлено три отказа и на одной машине один отказ. Наработка на отказ составила 334м-ч, что несколько ниже требований ТУ (350, не менее). Мнение специалистов и механизаторов хозяйств по условиям труда на тракторе положительное.

Трактор К-744Р1

Обследован один образец. Наработка составила 244м-ч. Отказов не выявлено. Мнение специалистов хозяйства по трактору положительное.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании тракторов в количестве одиннадцати штук выявлено:

- тракторы БЕЛАРУС 82.1, К-744Р1 соответствуют требованиям ТУ;

- тракторы К-744Р4 по показателям безотказности не отвечают требованиям, указанным в ТУ;

- тракторы БЕЛАРУС 82.1, БЕЛАРУС 892.2 и БЕЛАРУС 1523 обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах сельскохозяйственных работ, имеют достаточно высокий уровень надежности.

Предложения заводам-изготовителям и потребителям:

- заводам-изготовителям - устранить недостатки, отмеченные в отчете;

- хозяйствам - обеспечить эксплуатацию тракторов в полном соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам.

Директор МИС				А.А.Бодрызлов

Главный инженер				А.И.Ефанов

Руководитель КИЛ				Г.В.Ячменев

Начальник отдела				В.Ф.Артюков

испытаний с.-х.машин

Инженер, проводивший			В.И.Ермош

обследование

# Таблица 5 Перечень отказов и повреждений за период обследования

| № груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К,П,Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе | Наработка до отказа, м.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Гидросистема | Подтекание масла через РВД от гидрораспределителя на ЗНУ | Некачественное изготовление РВД | П | РВД заменен специалистами сервисной службы по гарантии | II | 1 | 2 | 138 |
| 2 | Система питания воздухом | Выход из строя турбины | Причина не установлена | П | Турбина заменена представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 1 | 628 |
| 2 | Гидросистема | Течь масла из корпуса гидрораспредели-теля | Некачественное изготовление гидрораспределителя | П | Гидрораспределитель заменен специалистами сервисной службы по гарантии | II | 1 | 1 | 749 |
| 2 | Система питания воздухом | Выход из строя турбины | Причина не установлена | П | Турбина заменена представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 2 | 614 |
| 2 | Гидросистема | Течь масла из корпуса гидрораспреде-лителя | Некачественное изготовление гидрораспределителя | П | Гидрораспределитель заменен специалистами сервисной службы по гарантии | II | 1 | 2 | 729 |
| 3 | Тормозная система | Течь тормозной жидкости из корпуса левого бачка | Некачественное изготовление (трещина в корпусе) | П | Бачок заменен представителями сервисной службы по гарантии | II | 1 | 2 | 325 |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Трансмиссия | Течь масла через манжету уплотнения выходного вала коробки привода ПВМ | Деформация манжеты при сборке | П | Манжета заменена сервисной службой | II | 1 | 2 | 586 |
| 4 | Трансмиссия | Не поднимается давление в КП | Не отрегулирован клапан регулировки давления | П | Регулировка клапана произведена представителями сервисной службой | II | 1 | 1 | 628 |
| 4 | Гидросистема | Течь масла в соединение полукорпусов гидроаккумулятора | Некачественное изготовление гидроаккумулятора | П | Течь устранена специалистами хозяйства путем установки между половинками корпуса резино-вой прокладки | II | 1 | 1 | 289 |
| 4 | Система охлаждения | Не нагревается до рабочей температуры двигатель | Заклинивание термостата в положе-нии - открыто | П | Термостат заменен специалистами сервисной службы по гарантии | II | 1 | 2 | 165 |
| 4 | Электрооборудование | Замыкание электропроводки под панелью приборов | Некачественный монтаж проводки | П | Проводка заменена специалистами сервисной службы по гарантии | II | 1 | 2 | 200 |
| 4 | Электрооборудование | Отсутствие показаний уровня топлива | Причина не установлена | П | На момент обследования отказ не был устранен | II | 1 | 2 | 700 |
| 4 | Блок цилиндров | Течь ОЖ из под головки 1-го цилиндра | Причина не установлена | П | На момент обследования отказ не был устранен | II | 1 | 3 | 1148 |
| 4 | Электрооборудование | Отсутствие показаний давления в коробке передач | Некачественное изготовление датчика давления | П | Датчик заменен специалистами сервисной службы по гарантии | II | 1 | 3 | 746 |
| 4 | Электрооборудование | Отсутствие показаний уровня заряда аккумулятора | Неисправен генератор | П | Генератор заменен сервисной службой по гарантии | II | 1 | 4 | 23 |