МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

АЛТАЙСКАЯ

ГОСУДАРТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-63-17 (2010424)

от 06 декабря 2017 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ"

выпуска 2012 года

с. Поспелиха, 2017г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1 Введение	3

Таблица 2 Сведения о машинах	4

Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период сборки

(досборки) и обкатки машин	5

Таблица 4 Перечень отказов и неисправностей по машинам

за период мониторинга…………………………………...	6

Таблица 5 Показатели безотказности по машинам	7

Таблица 5.1 Оценка оперативности работы сервиса ………	8

Таблица 6 Перечень  деталей (узлов),   достигших   предельного    износа

(ресурса)	.9

Таблица 7 Показатели назначения машин	10

Таблица 8 Совокупные затраты владения сельскохозяйственной

техникой	11

Заключение по результатам мониторинга	12

Выводы 	13

Фотографии отказов и повреждений	14

Приложение 1 Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной

техники	15

Приложение 2 Опросный лист сервисного обслуживания…	16

# ВВЕДЕНИЕ

Таблица 1

| Наименование машины | Комбайн зерноуборочный самоходный |
| --- | --- |
| Марка машины | КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" |
| Марка двигателя | ЯМЗ 238 ДЕ-22 |
| Заводской номер машины | 11508 | 11715 | 11834 |
| Заводской номер двигателя | А 0405347 | В 0426376 | В 0431604 |
| Год изготовления | 2012 |
| Изготовитель | ЗАО СП "Брянсксельмаш", г. Брянск |
| Период наблюдений | С 16.08.2013г. по 21.10.2017г. |

Целью мониторинга за комбайном зерноуборочным КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" является:

1. Оценка качества изготовления, определение показателей безотказности и качества сервиса при мониторинге за комбайном зерноуборочным КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства.

2. Оценка соответствия требованиям ТУ 4735-002-76379338-2006.

Мониторинг за комбайном зерноуборочным КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФБГУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 22 июля 2014г.

Рисунок 1 – Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ"

# Сведения о машинах

Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  | м.ч. | ч | т |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2013г. |
| 1 | 11508 | А0405347 | 420 | 294 | 2380 | 4 | 0 | 4 | 0 | СПК "Быковский", Шипуновский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр-Алтай", г. Барнаул | - | 5200000 |
| 2 | 11715 | В0426376 | 335 | 235 | 1900 | 3 | 0 | 2 | 1 | ИП КФХ "Черепанов А.И.", Шипуновский район | То же | - | 5200000 |
| 3 | 11834 | В0431604 | 370 | 260 | 2110 | 3 | 0 | 2 | 1 | То же | " | - | 5200000 |
| Среднее значение | 375 | 263 | 2126,6 | 3,3 | 0 | 2,7 | 0,7 |  |  |  | 5200000 |
| 2014г. |
| 1 | 11508 | А0405347 | 255 | 184 | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | СПК "Быковский" | " | - | - |
| 2 | 11715 | В0426376 | 182 | 130 | 1060 | 2 | 1 | 1 | 0 | ИП КФХ "Черепанов А.И." | " | - | - |
| 3 | 11834 | В0431604 | 230 | 168 | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | То же | " | - | - |
| Среднее значение | 222 | 160,7 | 1300 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 0 |  |  |  |  |
| Среднее значение за 2013-2014гг. | 597 | 423,7 | 3426,6 | 4,7 | 0,3 | 3,7 | 0,7 |  |  |  |  |
| 2015г. |
| 1 | 11508 | А0405347 | 390 | 283 | 2100 | 3 | 0 | 3 | 0 | СПК "Быковский" | " | - | - |
| 2 | 11715 | В0426376 | 170 | 125 | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | ИП КФХ "Черепанов А.И." | " | - | - |
| 3 | 11834 | В0431604 | 190 | 136 | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | То же | " | - | - |
| Среднее значение | 250 | 181,3 | 1347 | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 |  |  |  |  |
| Среднее значение за 2013-2015гг. | 847 | 605,0 | 4773,6 | 6,3 | 0,3 | 5,3 | 0,7 |  |  |  |  |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |
| 1 | 11508 | А0405347 | 440 | 328 | 1970 | 3 | 0 | 3 | 0 | СПК "Быковский" |  | - | - |
| 2 | 11715 | В0426376 | 340 | 243 | 1700 | 2 | 0 | 2 | 0 | ИП КФХ "Черепанов А.И." |  | - | - |
| 3 | 11834 | В0431604 | 610 | 447 | 3100 | 1 | 0 | 1 | 0 | То же | " | - | - |
| Среднее значение | 463,3 | 339,3 | 2256,7 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| Среднее значение за 2013-2016гг. | 1310,3 | 944,3 | 7030,3 | 8,3 | 0,3 | 7,3 | 0,7 |  |  |  |  |
| 2017 |
| 1 | 11508 | А0405347 | 564 | 470 | 4200 | 3 | 0 | 3 | 0 | СПК "Быковский" |  | - | - |
| 2 | 11715 | В0426376 | 384 | 300 | 2700 | 2 | 0 | 2 | 0 | ИП КФХ "Черепанов А.И." |  | - | - |
| 3 | 11834 | В0431604 | 323 | 277 | 2500 | 2 | 0 | 2 | 0 | То же | " | - | - |
| Среднее значение | 423,7 | 349 | 3133,3 | 2,3 | 0 | 2,3 | 0 |  |  |  |  |
| Среднее значение за 2013-2017гг. | 1734,0 | 1293,3 | 10163,6 | 10,6 | 0,3 | 9,6 | 0,7 |  |  |  |  |

# Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

# Перечень отказов и неисправностей за период наблюдений (мониторинга)

Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2013год |
| Молотилка, сепарирующие органы: - кривошип решётного стана | Обрыв тяги кривошипа с левой стороны комбайна | Подрез металла при сварке тяги с кронштейном | П | Замена тяги по гарантии (Рисунок 3) | II | 1 | 2 | 35 | 200 |
| Механические передачи: - привод выгрузного шнека | Пробуксовывание ремня привода с подгоранием его рабочих поверхностей (при работе на обмолоте гороха) | Ремень не обеспечи-вает необходимое усилие передачи на выгрузке семян культур с большим удельным весом | К | Замена ремня, приобретён хозяйством | II | 4 | 1 | 20; 30; 45; 60 | 113,5; 170,3; 255,0; 340,6 |
| Гидравлическая система: - гидростатическая трансмиссия (ГСТ) | Отсутствие хода комбайна | При технической экспертизе ИТР хозяйства совместно с сервисной службой в фильтрах ГСТ обнаружены металлические включения | П | Внеплановая замена фильтров и масла в системе ГСТ по гарантии | II | 3 | 2; 3; 3 | 40; 55; 75 | 227,0; 312,2; 425,8 |
| Гидравлическая система: - гидростатическая трансмиссия (ГСТ) | Отсутствие хода комбайна | То же, замена фильтров и масла не устранила отказа | П | Замена насоса ГСТ по гарантии | III | 2 | 2; 3 | 90; 120 | 510,9; 681,2 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014год |
| Вспомогательные агрегаты двигателя: - подмоторная рама | Излом литой (алюминиевый сплав) опоры передней крепления двигателя | Некачественное литьё детали | П | Замена опоры двигателя по гарантии | II | 1 | 1 | 325 | 2600 |
| Транспортирующие органы молотилки: - зерновой шнек блока шнеков | Износ до 4мм наружной части витков шнека – снижена подача зерна на элеватор | Недостаточная износостойкость детали | К | Замена шнека по гарантии | II | 2 | 2; 3 | 300; 388 | 2400; 3100 |
| Электрооборудование: - светотехника | Несрабатывание системы отключения дополнительных фар освещения (установленных на крыше кабины) | При технической экспертизе ИТР хозяйства совместно с сервисной службой выявлено замыкание в распределительной коробке электропроводки. Некачественный монтаж системы электрооборудования | П | Устранено сервисной службой по гарантии | I | 1 | 2 | 275 | 2200 |
| 2015год |
| Транспортирующие органы молотилки: - колосовой элеватор с домолачивающим устройством | Разрушение сепаратора подшипника 1680207 вала домолачивающего устройства | Некачественное изготовление детали | П | Замена подшипника, приобретён хозяйством в магазине запасных частей | II | 1 | 1 | 707 | 5660 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические передачи: - привод выгрузного шнека | Пробуксовывание ремня привода с подгоранием его рабочих поверхностей (при работе на обмолоте гороха) | Ремень не обеспечивает необходимое усилие передачи на выгрузке семян культур с большим удельным весом | К | Замена ремня, приобретён хозяйством в торговой сети | II | 1 | 1 | 752 | 6016 |
| Подборщик - приводной вал | Излом по месту установки приводного шкива | При совместной технической экспертизе с ИТР хозяйства по характеру излома предположена некачественная термообработка вала | П | Замена вала, приобретён хозяйством в магазине запасных частей | II | 1 | 1 | 715 | 5730 |
| Оборудование для уборки незерновой части урожая: - измельчитель-разбрасыватель | Трещины боковин корпуса измельчителя | При совместно технической экспертизе с ИТР хозяйства выявлен дисбаланс ротора измельчителя по причине неравномерного износа болтовых креплений ножей ротора | П | Замена отдельных (диаметрально расположенных) болтов ротора. Сварка боковин по трещинам. Дополнительная стяжка боковин корпуса шестигранником 19мм (Рисунки 4, 5) | II | 1 | 2 | 466 | 3600 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - измельчитель-разбрасыватель | Трещины боковин корпуса измельчителя | Дисбаланс ротора измельчителя по причине неравномерного износа болтовых креплений ножей ротора | П | Замена отдельных (диаметрально расположенных) болтов ротора. Сварка боковин по трещинам. Дополнительное усиление одной боковины корпуса уголком толщиной 8мм (Рисунок 6, 7) | П | 1 | 3 | 507 | 3900 |
| 2016 |
| Молотилка: - подбарабанье | Деформация каркаса по центру подбарабанья | Выявлен увеличенный зазор от прогиба Недостаточная жесткость конструкции | К | Замена каркаса подбарабанья в сборе, приобретён хозяйством | П | 1 | 1 | 1010 | 7100 |
| Сепарирующие органы молотилки: - стан решётный нижний | Трещина передней скатной доски решётного стана | Некачественное изготовление | П | Трещина восстановлена с применением газосварки и стальной пластины толщиной 0,8мм | П | 1 | 1 | 970 | 6800 |
| Наклонная камера: - транспортёр | Разрыв цепи транспортёра с последствиями обрыва планок | При совместно технической экспертизе с ИТР хозяйства выявлено некачественное изготовление цепи транспортёра | П | Замена транспортёра в сборе, приобретён хозяйством в магазине запасных частей | П | 1 | 1 | 940 | 6600 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подборщик - приводной вал | Излом по месту установки приводного шкива | Предположительно некачественное изготовление вала (термообработка) | П | Замена вала, приобретён хозяйством в магазине запасных частей | П | 1 | 2 | 820 | 4900 |
| Оборудование для уборки незерновой части урожая: - измельчитель-разбрасыватель | Трещины боковин корпуса измельчителя | Дисбаланс ротора измельчителя по причине неравномерного износа болтовых креплений ножей ротора | П | Замена двух болтов ротора. Сварка боковин по трещинам | П | 1 | 2 | 620 | 4300 |
| То же | То же | То же | П | То же, трёх болтов ротора | П | 1 | 3 | 930 | 6500 |
| 2017 |
| Сепарирующие органы молотилки: - вентилятор | Излом вала вентилятора со стороны привода в зоне опорного подшипника 1580209С17 | Недостаточная проч-ность вала | К | Замена вала, приобретён хозяйством в торговой сети | П | 1 | 2 | 950 | 8550 |
| - соломотряс | Излом переднего каскада, вместе с решёткой, левой крайней клавиши по местам точечной сварки | Недостаточная прочность клавиши | К | Замена клавиши, приобретена в торговой сети | П | 1 | 1 | 1100 | 9900 |
| - соломотряс | То же, второй левой клавиши | То же | К | То же | П | 1 | 3 | 1190 | 10710 |
| - стан решётный верхний | Износ резиновой части двух сайлентблоков | Низкое качество изготовления резины сайлентблока | П | Замена сайлентблоков, приобретены в торговой сети | П | 1 | 1 | 1280 | 11520 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для уборки незерновой части урожая: - измельчитель-разбрасыватель | Дисбаланс ротора измельчителя | Износ головок болтов крепления противовесов ротора с выпадением противовесов (Рисунок 8, 9) | П | Замена ротора в сборе, приобретён хозяйством в торговой сети | П | 1 | 2 | 1020 | 9180 |
| То же | То же | То же | П | То же | П | 1 | 3 | 1200 | 10800 |
| " | " | " | П | Ремонт с заменой ножей и балансировкой ротора | П | 1 | 1 | 1350 | 12150 |

# Показатели безотказности по машинам

Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам наблюдений |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Средняя наработка: |  |  |  |  |  |  |
| - ч | 263,0 | 160,7 | 181,3 | 339,3 | 349,0 | 1293,3 |
| - т | 2126,6 | 1300 | 1347 | 2256,7 | 3133,3 | 10163,6 |
| Среднее количество отказов, шт. | 3,3 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 10,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| I группы сложности | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| II группы сложности | 2,7 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 9,7 |
| III группы сложности | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| Наработка на отказ: |  |  |  |  |  |  |
| - ч | 79,70 | 123,62 | 106,6 | 169,7 | 151,74 | 122,0 |
| - т | 644,42 | 1000,00 | 792,4 | 1128,3 | 1362,30 | 958,8 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |
| I группы сложности: |  |  |  |  |  |  |
| - ч | Более 263 | 535,70 | Более 181,3 | Более 339,3 | Более 349,0 | 4311,0 |
| - т | Более 2126,6 | 4333,33 | Более 1347 | Более 2256,7 | Более 3133,3 | 33878,7 |
| II группы сложности: |  |  |  |  |  |  |
| - ч | 97,41 | 160,70 | 106,6 | 169,7 | 151,7 | 133,3 |
| - т | 787,63 | 1300,00 | 792,4 | 1128,3 | 1362,3 | 1047,8 |
| III группы сложности: |  |  |  |  |  |  |
| - ч | 375,71 | Более 160,7 | Более 181,3 | Более 339,3 | Более 349,0 | 1847,6 |
| - т | 3038,00 | Более 1300 | Более 1347 | Более 2256,7 | Более 3133,3 | 14519,4 |

# Оценка оперативности работы сервиса

(таблица заполняется при наличии сервисных услуг)

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени, Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей, Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей, Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса, Копер.факт. | Нормативный коэффициент сервиса К опер. норм. | Коэффициент эффективности сервиса, Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обрыв тяги кривошипа решётного стана с левой стороны комбайна | 35 | 1,4 | 3,5 | 4,5 | 0,96 | 0,88 | 0,85 | 0,24 | 0,28 | 0,86 |
| Пробуксовывание ремня привода выгрузного шнека с подгоранием его рабочих поверхностей | 20; 30; 45; 60 | 0,3 0,3 0,3 0,3 | 3,5 3,5 3,5 3,5 | 3,0 3,0 3,0 3,0 | 0,98 0,99 0,99 0,99 | 0,84 0,88 0,92 0,64 | 0,86 0,87 0,97 0,98 | 0,09 0,09 0,09 0,09 | 0,08 0,08 0,08 0,08 | 1,1 1,1 1,1 1,1 |
| Отсутствие хода комбайна из-за наличия металлических стружек в маслопроводах ГСТ | 40; 55; 75 | 2,5 2,5 2,5 | 8,0 8,0 8,0 | 8,0 8,0 8,0 | 0,94 0,96 0,97 | 0,79 0,83 0,88 | 079 0,83 0,88 | 0,24 024 0,24 | 0,24 0,24 0,24 | 1,00 1,00 1,00 |

## Продолжение таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие хода комбайна из-за неисправности ГСТ | 90; 120 | 5,5 5,5 | 8,0 8,0 | 14,0 14,0 | 0,94 0,96 | 0,87 0,89 | 0,82 0,86 | 0,28 0,28 | 0,41 0,41 | 0,7 0,7 |
| Излом литой (алюминиевый сплав) опоры передней крепления двигателя | 325 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,57 | 0,57 | 1,0 |
| Износ до 4мм наружной части витков зернового шнека – снижена подача зер-на элеватор | 300; 388 | 1,3 1,3 | 1.0 1,0 | 4,5 4,5 | 0,99 0,99 | 0,97 0,98 | 0,98 0,98 | 0,22 0,22 | 0,14 0,14 | 1,6 1,6 |
| Несрабатывание системы отключения дополнительных фар освещения (установленных на крыше кабины) | 275 | 0,5 | 8,0 | 7,5 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,06 | 0,05 | 1,2 |

Оценка оперативности работы сервиса проведена по методике расчета показателей сервиса, утвержденной "Типовой рабочей программой и методикой мониторинга эффективности функционирования сельскохозяйственной техники в рядовой (реальной) эксплуатации"

# Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа, ч |
| --- | --- | --- |
| 2013год |
| Насос ГСТ в сборе (по гарантии) | 0,7 | 90; 120 |
| 2014год |
| Зерновой шнек | 0,7 | 300; 388 |
| 2015год |
| Приводной вал подборщика | 0,3 | 715 |
| 2016год |
| Приводной вал подборщика | 0,3 | 820 |
| Транспортер наклонной камеры | 0,3 | 940 |
| 2017год |
| Вал вентилятора очистки молотилки | 0,3 | 950 |
| Клавиша соломотряса | 0,7 | 1100; 1190 |
| Ротор измельчителя | 1,0 | 1020; 1200; 1350 |

# Показатели назначения машин

Таблица 7

| Наименование показателя | Значения показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дата и место проведения оценки | - | 01.09.2013 | 29.08.2015 | 18.09.2017 |
|  |  | СПК "Быковский" | ИП "Черепанов А.И." |
| Способ уборки | Прямое и раздельное комбайнирование | Прямое комбайнирование | Подбор и обмолот валков |
| Культура, сорт | Зерновые колосовые | Яровая пшеница "Алтайская 530" | Яровая пшеница "Алтайская 136" | Яровая пшеница "Алтайская 530" |
| Условия работы: |  |  |  |  |
| - влажность почвы, % | До 20 | 14,3 | 18,6 | 21,5 |
| - твердость почвы, МПа | 1,0, не менее | 0,98 | 2,3 | 1,44 |
| - рельеф, град | Равнинный с уклоном до 8* | Равнинный, уклон поля до 2 | Равнинный, уклон поля до 3 | Равнинный, уклон поля до 2 |
| - микрорельеф, ±см | Нет данных | 5,2 | 4,9 | 5,0 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м² | То же | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Высота растения, см | " | 87,55 | 61,0 | - |
| Полеглость растений, % | До 12 | 41,03 | 5,9 | - |
| Отношение массы зерна к массе соломы | От 1:0,8 до 1:1,5 | 1:0,7 | 1:0,83 | 1:1,09 |
| Соломистость, % | Нет данных | 41,0 | 45,0 | 54,0 |
| Урожайность зерна, ц/га | 60, не менее | 19,5 | 10,95 | 11,4 |
| Масса 1000 зерен, г | 40, не менее | 39 | 29,37 | 33,4 |
| Влажность, %: |  |  |  |  |
| - зерна | От 10 до 18 | 12,68 | 15,7 | 14,9 |
| - соломы | От 10 до 20 | 14,0 | 13,7 | 10,5 |
| Засоренность культуры сорняками, % | 1,0, не более | 25,6 | Отсутствует | 3,2 |
| Ширина захвата жатки, сформировавшей валок, м (сдвоенный) | Нет данных | - | - | 17,54 |
| Параметры валка, см: |  |  |  |  |
| - ширина | То же | - | - | 367 |
| - толщина | " | - | - | 13,3 |
| - высота | " | - | - | 19,9 |
| Просвет между почвой и валком, см | " | - | - | 6,6 |
| Масса одного метра длины валка, кг/м | " | - | - | 4,21 |
| Потери зерна за валковой жаткой, %: |  |  |  |  |
| - в срезанных колосьях | " | - | - | 0,10 |
| - в несрезанных колосьях | " | - | - | 0,05 |
| - свободным зерном | " | - | - | 0,09 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим работы: |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 10, не более | 6,13 | 10,57 | 6,70 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 7* | 6,79 | 6,50 | - |
| - частота вращения молотильного барабана, сˉ¹ | От 7,36 до 14,6 | 11,7 | 13,8 | 13,0 |
| - зазор между декой и барабаном, мм: |  |  |  |  |
| на входе | Нет данных | 18 | 24 | 18 |
| на выходе | То же | 4 | 2 | 4 |
| Эксплуатационно-технологические показатели |  |
| Производительность за 1 час т/га |  |  |  |  |
| - основного времени | 18,0, не менее / - | 8,11 / 4,16 | 7,52/6,87 | 13,39/11,75 |
| - сменного времени | Нет данных | 6,47 / 3,32 | 5,69/5,20 | 10,06/8,82 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т / кг/га | 2,1 / 11,0 | 3,33 / 6,50 | 3,51/3,84 | 2,51/2,86 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98, не менее | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| - использования сменного времени | 0,75, не менее | 0,797 | 0,757 | 0,751 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| - высота среза (фактическая средняя), см | От 5 до 20 | 13,84 | 12,17 | - |
| - суммарные потери зерна за комбайном, % | 2,0, не более | 1,85 | 0,87 | 1,21 |
| - качество зерна из бункера комбайна, %: |  |  |  |
| - дробление зерна | 2,0, не более | 1,54 | 0,68 | 0,54 |
| - сорная примесь | 2,0, не более | 2,26 | 0,26 | 2,02 |
| * Данные СТО АИСТ 8.22-2010 |

Рисунок 2 – Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218

"ПАЛЕССЕ" на подборе валков яровой пшеницы при

определении показателей назначения (сезон 2017года)

# Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

Таблица 8

| Наименование показателя | Значение показателя (в среднем по комбайнам) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2013 год |  |
| Цена машины, руб. | 5200000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - |
| Затраты на доставку, руб. | 9750 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 275000 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 24500 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 2453 |
| Затраты на приобретение запасных частей, руб. | 1300 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 1800 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | - |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 5514803 |
| 2014 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 165400 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 14700 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 430 |
| Затраты на приобретение запасных частей, руб. | 1950 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 182480 |
| Совокупные затраты владения за два года полезного использования, руб. | 5697283 |
| 2015 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 262500 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 14200 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 645 |
| Затраты на приобретение запасных частей, руб. | 4740 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | - |
| Совокупные затраты владения за 3-й год полезного использования, руб. | 282085 |
| Совокупные затраты владения за три года полезного использования, руб. | 5979368 |
| 2016 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 290000 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 27230 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 2560 |
| Затраты на приобретение запасных частей, руб. | 42600 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | - |
| Совокупные затраты владения за 4-й год полезного использования, руб. | 362390 |
| Совокупные затраты владения за четыре года полезного использования, руб. | 6341758 |

Окончание таблицы 8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2017 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 238765 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 36120 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 3100 |
| Затраты на приобретение запасных частей и ремонт, руб. | 173200 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | - |
| Совокупные затраты владения за 5-й год полезного использования, руб. | 451185 |
| Совокупные затраты владения за пять лет полезного использования, руб. | 6792943 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

# Машины поступили в хозяйства комплектными. При досборке и обкатке недостатков и отказов не выявлено.

# Заключенные хозяйствами с поставщиками машин договора на сервисное обслуживание выполняются. Устранение отказов, в том числе с заменой агрегатов, осуществляется в течение не более 36часов.

# При эксплуатации комбайнов выявлено 32 отказа, один первой групп сложности, 29 - второй и два – третьей. Отказы по ремённому приводу выгрузного шнека комбайна отнесены по характеру их проявления к конструкционным - не обеспечивается необходимое усилие передачи при выгрузке гороха и других культур с тяжёлым удельным весом. Отказы по - валу вентилятора очистки молотилки, клавишам соломотряса, валу ротора измельчителя отнесены также к конструкционным, т.к. данные детали достигли предельного ресурса и были заменены.

# Два отказа третьей группы сложности являются по их характеру производственными, вызванными не соблюдением технологии сборки агрегатов гидростатической трансмиссии. Данные отказы были устранены поставщиком техники по гарантии, кроме ремней привода выгрузного шнека, приобретённых хозяйством за собственные средства на сумму 6900рублей (учтено по 1300руб. на машину в 2013году и 1700руб в 2015году).

# В 2016году хозяйство оплатило замену подшипника вала домолачивающего устройства и вала подборщика, также за счёт собственных средств хозяйствами приобретены: транспортёр наклонной камеры, каркас подбарабанья молотилки, второй приводной вал транспортёра подборщика на общую сумму 42600руб.

# В 2017году хозяйствами для восстановления комбайнов в торговой сети поставщика приобретены: вал вентилятора очистки; две клавиши соломотряса; два сайлентблока решётного стана; два ротора измельчителя незерновой части урожая; произведен ремонт ротора измельчителя в специализированном предприятии на общую сумму 173200руб.

# Наработка на отказ II группы сложности за пять сезонов эксплуатации составила 133,3ч, что соответствует нормативу 100ч. При этом имели место два отказа III группы сложности.

# По результатам эксплуатационно-технологической оценки комбайнов их производительность на прямом комбайнировании в 2013 и 2015гг., подборе и обмолоте валков яровой пшеницы в 2017г много ниже требуемой по ТУ, из-за низкой урожайности - до 20ц/га убираемой культуры. В 2013 году несколько выше получена засорённость бункерного зерна - 2,26%, против 2,0% по НД, из-за засорённости хлебостоя. В 2015 и 2017гг. качество бункерного зерна в пределах нормы. Эксплуатационно-технологические коэффициенты в пределах ТУ.

# Совокупные затраты владения обследуемой сельскохозяйственной техники за пять лет использования составили 6792943руб.

# ВЫВОДЫ

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" соответствует требованиям с.-х. производства по основным показателям назначения, производительность комбайна, заявленная производителем, не достигнута из-за низкой урожайности убираемой культуры. По показателям надёжности в 2013г не соответствовал НД, по итогам использования 2014-2017 годов и в целом за пять лет использования - на уровне НД, при этом имели место отказы, отнесенные к третьей группе сложности.

Директор						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела					В.Г. Обыскалов

испытаний с/х машин

Ведущий инженер 					О.П. Дианов

проводивший мониторинг

# ФОТОГРАФИИ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

Рисунок 3 – Замена тяги кривошипа решётного стана левой стороны

комбайна по гарантии

Рисунок 4 - Электросварка по местам трещин боковины измельчителя

Рисунок 5 - Дополнительная стяжка увеличения жёсткости боковин

измельчителя шестигранником 19мм

Рисунок 6 - Электросварка по местам трещин боковины измельчителя

Рисунок 7- Дополнительное увеличение жёсткости боковины

измельчителя уголком из пластины толщиной 8мм

Рисунок 8 - Износ головки болта крепления противовеса ротора

измельчителя (см. Рисунок 9)

Рисунок 9 – Фрагмент, крупным планом, сопряжения болта с противовесом

ротора. Виден характер износа головки болта

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств: СПК "Быковский", ИП КФХ "Черепанов А.И." Шипуновского района Алтайского края

2. Марка зерноуборочного комбайна: КЗС-1218-29 "ПАЛЕССЕ"

3. Виды работ: уборка зерновых колосовых культур и подсолнечника

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 5200000 руб.,100% оплата

5. Организация-поставщик: ООО "Агроцентр", г. Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ОАО ПО "Брянсксельмаш", г. Брянск

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация: ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной информации для эксплуатации - достаточно для использования машины по назначению;

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки: не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

11. Отказы за период эксплуатации до наработки – 1293,3 ч основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа | Наработка до отказа, ч | Способ устранения отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. сварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. сварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб. соед. и т.д.) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013 год |
| Тяга кривошипа решётного стана левой стороны комбайна, обрыв | 1 | - | Некачественная сварка, подрез металла | - | 35 | Замена тяги по гарантии, 6300 руб. | - |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремень привода выгрузного шнека, пробуксовывание на шкиве с подгоранием рабочих поверхностей | 4 | Ремень не обеспечивает необходимое усилие передачи на выгрузке семян культур с большим удельным весом | - - - - | - - - - | 20; 30; 45; 60 | Замена ремней, приобретены хозяйством, 1300руб.,1шт. | - - - - |
| Гидростатическая трансмиссия, отсутствие хода комбайна | 3 | - - - | Металлическая стружка в маслопроводах ГСТ | - - - | 40; 55; 75 | Внеплановая замена фильтров и масла в системе ГСТ по гарантии, 1920руб. одна замена | - - - |
| Гидростатическая трансмиссия, отсутствие хода комбайна | 2 | - - | Некачественная сборка гидростатической трансмиссии на заводе | - - | 90; 120 | Замена насоса ГСТ по гарантии, 74920руб. каждая замена | - - |
| 2014 год |
| Литая (алюминиевый сплав) опора передняя крепления двигателя, излом | 1 | - | Некачественное литьё детали, поры в структуре металла | - | 325 | Замена опоры двигателя по гарантии, 7500руб. | - |
| Зерновой шнек, износ до 4мм наружной части витков – снижена подача зерна на элеватор | 2 | Недостаточная износостойкость детали | - - | - - | 300: 388 | Замена шнеков по гарантии, 14400руб., одного шнека | - - |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светотехника, система отключения дополнительных фар освещения (установленных на крыше кабины), несрабатывание | 1 | - | Некачественный монтаж системы электрооборудования на заводе | - | 275 | Устранено сервисной службой по гарантии, без затрат на запасные части | - |
| 2015 год |
| Разрушение сепаратора подшипника 1680207 вала домолачивающего устройства | 1 | - | Некачественное изготовление подшипника 1680207 | - | 707 | Замена подшипника, приобретён хозяйством, 250руб. | - |
| Ремень привода выгрузного шнека, пробуксовывание на шкиве с подгоранием рабочих поверхностей | 1 | Ремень не обеспечивает необходимое усилие передачи на выгрузке семян культур с большим удельным весом | - | - | 752 | Замена ремня, приобретён хозяйством, 1700руб., 1шт. | - |
| Приводной вал подборщика, излом по месту приводного шкива | 1 | - | Некачественная термообработка вала | - | 715 | Замена вала, приобретён хозяйством 4740руб. | - |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус измельчителя незерновой части урожая, трещины боковин корпуса | 1 | Дисбаланс ротора по причине неравномерного износа болтовых креплений ножей измельчителя | - | - | 466 | - | Восстановлено электросваркой с усилением конструкции корпуса измельчителя стяжкой боковин, стоимость ремонта 1900руб. |
| То же | 1 | То же | - | - | 507 | - | То же, с усилением боковины измельчителя косынкой, стоимость ремонта 850руб. |
| 2016 |
| Деформация каркаса подбарабанья молотилки | 1 | Недостаточная жёсткость опор каркаса | - | - | 1010 | Замена каркаса подбарабанья в сборе, приобретён хозяйством, 11500руб. | - |
| Трещина передней доски решётного стана | 1 | - | Некачественное изготовление | - | 970 | - | Трещина восстановлена с применением газосварки и стальной пластины 0,8мм, стоимость ремонта 830руб. |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрыв цепи транспортёра с последствиями обрыва планок | 1 | - | Некачественное изготовление | - | 940 | Замена транспортёра в сборе, приобретён хозяйством, 26000руб. | - |
| Излом верхнего приводного вала подборщика по месту приводного шкива | 1 | - | Предположительно некачественная термообработка вала | - | 820 | Замена вала, приобретён хозяйством, 5100руб. | - |
| Повышенная вибрация молотилки комбайна в зоне измельчителя | 1 | Дисбаланс ротора по причине неравномерного износа болтовых креплений ножей измельчителя | - | - | 620 | - | Восстановлено электросваркой с усилением конструкции корпуса измельчителя накладками из уголков 25×25, стоимость ремонта 840руб. |
| То же | 1 | То же | - | - | 530 | - | То же, стоимость ремонта 1020руб. |
| 2017 |
| Излом вала вентилятора очистки со стороны привода в зоне подшипника 1580209С17 | 1 | Недостаточная прочность вала | - | - | 950 | Замена вала, приобретён хозяйством в торговой сети, 7600руб. | - |

Окончание приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излом переднего каскада, вместе с решёткой, левой крайней клавиши по местам точечной сварки | 1 | Недостаточная прочность клавиши по месту излома | - | - | 1100 | Замена клавиши, приобретена в торговой сети, 15000руб. | - |
| То же, второй левой клавиши | - | То же | - | - | 1190 | Замена клавиши, приобретена хозяйством в торговой сети, 15000руб. | - |
| Стан решётный верхний | Износ резиновой части двух сайлентблоков | - | Низкое качество изготовления резины сайлентблока | - | 1280 | Замена сайлентблоков, приобретены в торговой, 1600руб. | - |
| Ротор измельчителя незерновой части урожая | 2 | Дисбаланс ротора измельчителя | - | - | 1020; 1200 | Замена ротора в сборе, приобретён хозяйством в торговой сети, 60000руб. за ротор | - |
| То же | 1 | То же | - | - | 1350 | - | Ремонт с заменой ножей и балансировкой ротора в специализированном центре 14000руб. |

# Приложение 2

# Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

СПК "Быковский", ИП КФХ "Черепанов А.И." Шипуновского района Алтайского края.

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием:

ООО "Агроцентр", г. Барнаул и его филиалы в с. Шипуново и с. Поспелиха Алтайского края.

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | Ремонт и ТО в соответствии с заключёнными договорами. Ремонты приводов выгрузного шнека хозяйство провело за собственные средства | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Проводились силами хозяйств и за счёт их собственных средств | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |

Продолжение приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР и обученными у поставщика трактористами-машинистами. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники в гарантийный период вопросы оперативно решались на месте использования с представителями поставщика. После истечения гарантийного срока обслуживания комбайнов поставщик не снимает с себя ответственность в оказании консультационной помощи по вопросам эксплуатации машин и обеспечения запасными частями по заявкам через свой филиал (районный центр с. Шипуново) | Доставку дорогостоящих запасных частей осуществляет бригада сервисной службы поставщика (г. Барнаул), по другим, менее сложным отказам, поставщик по мобильной связи решает гарантийный ремонт из наличия запасных частей в своих филиалах |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: 8-14ч при доставке из центрального склада г. Барнаула и до 3,5ч – из филиалов | - |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимается, ремонты уборочной техники проводятся поставщиком оперативно в соответствии с договорами | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |