МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-66-16 (2010084)

от 06 декабря 2016 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Трактор колёсный универсально-пропашной БЕЛАРУС 82.1

выпуска 2012 г.

с.Поспелиха, 2016 год

ВВЕДЕНИЕ

Таблица 1

| Наименование машины | Трактор колёсный универсально-пропашной |
| --- | --- |
| Марка машины | БЕЛАРУС 82.1 |
| Марка двигателя | Д-243 |
| Заводской номер машины | 808145524 | 808154237 | 808152208 |
| Заводской номер двигателя | 720682 | 735237 | 702812 |
| Год изготовления | 2012 | 2013 |
| Изготовитель | ПО "Минский тракторный завод" |
| Период наблюдений | 16.08.2013– 4.12.2016 |

Целью наблюдений за тракторами БЕЛАРУС 82.1 является:

1. Оценка качества изготовления, определение показателей надежности и качества сервиса при мониторинге в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства.

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ РБ 05786206.399-96.

Мониторинг тракторов БЕЛАРУС 82.1 функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 07  июля 2014г.

Рисунок 1 – Трактор колёсный универсально-пропашной БЕЛАРУС 82.1

Сведения о машинах

Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка, м.ч. | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 год |
| 1 | 808145524 | 720682 | 377 | - | - | - | - | ЛПХ "Крафт.", Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "АСМ-Алтай" г. Барнаул | - | 675000 |
| 2 | 808154237 | 735237 | 715 | 2 | - | 2 | - | ООО "Сноп", Поспелихинский район, | ЛБР-АгроМаркет г. Барнаул | - | 665000 |
| 3 | 808152208 | 702812 | 292 | - | - | - |  | ИП "Гуляев И.Ю. "Поспелихинский район, | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | 685000 |
| Среднее значение | 461 | 0,66 | - | 0,66 | - |  |  |  | 675000 |
| 2014 год |
| 1 | 808145524 | 720682 | 252 | - | - | - | - | ЛПХ "Крафт." | - | - | - |
| 2 | 808154237 | 735237 | 1029 | 1 | - | 1 | - | ООО "Сноп" | - | - | - |
| 3 | 808152208 | 702812 | 840 | - | - | - | - | ИП "Гуляев И.Ю. | - | - | - |
| Среднее значение | 707 | 0,33 | - | 0,33 | - |  |  |  | - |
| 2015 год |
| 1 | 808145524 | 720682 | 379 | 1 | 1 | - | - | ЛПХ "Крафт." | - | - | - |
| 2 | 808154237 | 735237 | 950 | 1 | - | 1 | - | ООО "Сноп" | - | - | - |
| 3 | 808152208 | 702812 | 881 | 1 | 1 | - | - | ИП "Гуляев И.Ю. | - | - | - |
| Среднее значение | 736,66 | 1 | 0,66 | 0,33 | - |  |  |  | - |
| 2016 год |
| 1 | 808145524 | 720682 | 118 | - | - | - | - | ЛПХ "Крафт." | - | - | - |
| 2 | 808154237 | 735237 | 1201 | 1 | - | 1 | - | ООО "Сноп" | - | - | - |
| 3 | 808152208 | 702812 | 1085 | - | - | - | - | ИП "Гуляев И.Ю. | - | - | - |
| Среднее значение | 801,33 | 0,33 | - | 0,33 | - |  |  |  | - |
| Среднее значение за 2013-2016гг | 2706 | 2,32 | 0,66 | 1,65 | 0,00 |  |  |  |  |

Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)

и обкатки машины

Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга

Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа, м.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегата, системы, узла | Отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2013 год |
| Силовая установка | Течь масла через заднее уплотнение (манжету) коленчатого вала (Рисунок 2) | Предположительно некачественная сборка узла | П | Устранен представителями сервисной службы | II | 1 | 2 | 50 |
| Система выпуска отработавших газов | Излом переходника между коллектором и глушителем (Рисунок 3) | Из за сильной вибрации двигателя. Некачественная центровка двигателя при сборке | П | Устранён при помощи сварки специалистами хозяйства. Вибрация двигателя устранена представителями сервисной службы | II | 1 | 2 | 100 |
| 2014 год |
| Система выпуска отработавших газов | Излом выхлопной трубы в месте соединения с резонатором (Рисунок 4) | Некачественная центровка двигателя при сборке | П | Устранён при помощи сварки специалистами хозяйства. Вибрация двигателя не устранена. | II | 1 | 2 | 1035 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |
| Электрооборудование | Отсутствие показаний указателя температуры охлаж-дающей жидкости в системе охлаждения двигателя | Выход из строя датчика двигателя (3828.10) | П | Датчик заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 108 руб. | I | 1 | 1 | 719 |
| Система охлаждения | Течь охлаждающей жидкости с корпуса водяного насоса (245-1307010-А1) | Трещина в корпусе в месте подсоединения патрубка | П | Насос заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 1749 руб. | II | 1 | 2 | 2328 |
| Электрооборудование | Лампа аварийного давления масла в системе смазки двигателя горит при указателе давления в рабочей зоне шкалы | Выход из строя датчика аварийного давления масла в системе смазки двигателя (3829.15) | П | Датчик заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 45 руб. | I | 1 | 3 | 1906 |
| 2016 год |
| Система выпуска отработавших газов | Разрушение глушителя выхлопной трубы (Рисунок 5) | Недостаточная долговечность выхлопной трубы в сборе | К | Выхлопная труба заменена специалистами хозяйства. (Рисунок 6) | II | 1 | 2 | 3402 |

Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам мониторинга |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Средняя наработка, м.ч | 461 | 707 | 736,66 | 801,33 | 2706 |
| Среднее количество отказов, шт. | 0,66 | 0,33 | 1 | 0,33 | 2,32 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| I группы сложности | - | - | 0,66 | - | 0,66 |
| II группы сложности | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,65 |
| III группы сложности | - | - | - | - | - |
| Наработка на отказ, м.ч | 698,5 | 2142,4 | 736,66 | 2428,3 | 1166,4 |
| Наработка на отказ по группам сложности, м.ч: |  |  |  |  |  |
| I группы сложности: | Более 461 | Более 707 | 1116,1 | Более 801,33 | 4100 |
| II группы сложности: | 698,5 | 2142,4 | 2232,3 | 2428,3 | 1640 |
| III группы сложности: | Более 461 | Более 707 | Более 736,66 | Более 801,33 | Более 2706 |

# Оценка оперативности работы сервиса

(таблица заполняется при наличии сервисных услуг)

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса Копер. факт. | Нормативный коэффициент сервиса К опер. норм. | Коэффициент эффективностисервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Течь масла через заднее уплотнение (манжету) коленчатого вала (П) | 50 | 3,7 | 3,5 | 7,2 | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 0,33 | 0,51 | 1,5 |
| Вибрация двигателя (П) | 100 | 4,5 | 3,5 | 8 | 0,95 | 0,92 | 0,93 | 0,36 | 0,56 | 1,5 |

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа |
| --- | --- | --- |
| Водяной насос (245-1307010-А1) | 1 | 2328 |

Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя (в среднем по тракторам) |
| --- | --- |
| 2013 год |  |
| Цена машины, руб. | 675000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - |
| Затраты на доставку, руб. | 6500 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 139500 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 5000/1100* |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 600 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 1800 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 765 |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 830265 |
| 2014 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 213938 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 5000/1200* |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 800 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 1700 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 222638 |
| *В числителе ТО тракторов проводились сервисной службой, в знаменателе специалистами хозяйства самостоятельно. |
| 2015 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 306810 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 3156* |
| Затраты на ремонт, руб. | 634 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 2070 |
| Совокупные затраты владения за 3-й год полезного использования, руб. | 312670 |
| Совокупные затраты владения за три года полезного использования, руб. | 1365573 |
| *ТО тракторов проводились специалистами хозяйства самостоятельно |
| 2016 год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 358700 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 3468* |
| Затраты на ремонт, руб. | 1400 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 1411 |
| Совокупные затраты владения за 4-й год полезного использования, руб. | 364979 |
| Совокупные затраты владения за четыре года полезного использования, руб. | 1730552 |
| *ТО тракторов проводились специалистами хозяйства самостоятельно |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг тракторов БЕЛАРУС 82.1 в количестве трёх образцов проведен в период с 16 августа 2013 года по 4 декабря 2016 в Поспелихинском районе Алтайского края. Тракторы использовались на полевых и транспортных работах. Тракторы в хозяйствах эксплуатируются без нарушений правил эксплуатации.

Все три машины были доставлены в хозяйства комплектными, со всей сопутствующей документацией. Доставка машин во всех трёх случаях была организована покупателями самостоятельно.

Недостатков в период досборки и обкатки машин не выявлено.

Средняя наработка за четыре года года эксплуатации составила 2705,99 м/ч, наработка на отказ в среднем составила 1166,4м/ч ( по ТУ не менее 550 м/ч). За четыре года произошло пять отказов II группы сложности и два отказа I группы сложности.

# Сервисное обслуживание находится на достаточно высоком уровне.

# Совокупные затраты владения тракторами за четыре года составили в среднем 1730552 рублей.

ВЫВОДЫ

Тракторы БЕЛАРУС 82.1 вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах сельскохозяйственных работ, имеют достаточно высокий уровень надежности.

Директор						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И Ефанов

Руководитель КИЛ				Г.В. Ячменев

Начальник отдела

испытаний с/х техники				В.Ф. Артюков

Инженер, проводивший

мониторинг					В.И. Ермош

ФОТОГРАФИИ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

Рисунок 2 – По стрелке - течь масла через заднее уплотнение коленчатого вала

Рисунок 3 – По стрелке – устранённый при помощи сварки излом переходника

между коллектором и глушителем

Рисунок 4 – По стрелке – устранённый при помощи сварки излом выхлопной трубы в месте соединения с резонатором

Рисунок 5 – Пришедший в негодность глушитель

Рисунок 6 –Глушитель, установленный взамен пришедшего в негодность

Приложение 1

Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств:

ЛПХ "Крафт.", ООО "Сноп", ИП "Гуляев И.Ю" Поспелихинского района Алтайского края.

2. Марка трактора БЕЛАРУС 82.1,  зав. №№ 808145524, 808154237, 808152208.

3. Виды работ: полевые, транспортные и хозяйственные работы.

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 675000 руб.,100% оплата

5. Организация-поставщик:  ООО "АСМ-Алтай", ЛБР-АгроМаркет, ООО "Агроцентр", г.Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ПО "Минский тракторный завод", республика Беларусь.

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация : ТУ,  руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности  - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной  информации для эксплуатации  - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки:  не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

Приложение 2

Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

ЛПХ "Крафт.", ООО "Сноп", ИП "Гуляев И.Ю" Поспелихинского района Алтайского края.

Наименование организаций, занимающихся сервисным обслуживанием:

ООО "АСМ-Алтай", ЛБР-АгроМаркет, ООО "Агроцентр", г.Барнаул и их филиалы в с. Поспелиха Алтайского края

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | ТО специалисты хозяйств проводят самостоятельно |  |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Производится специалистами хозяйства самостоятельно за счет собственных средств | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения.) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР и обученными у поставщика трактористами-машинистами. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика. | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: 8 - 14ч при доставке из центрального склада г. Барнаула и до 3,5ч – из филиалов | - |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимается | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |