МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-68-17 (2010084)

от 13 декабря 2017 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Трактор колёсный универсально-пропашной БЕЛАРУС 82.1

выпуска 2012г.

с.Поспелиха, 2017г.

СОДЕРЖАНИЕ

Таблица 1 ВВЕДЕНИЕ	3

Таблица 2 Сведения о машинах	4

Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машины	6

Таблица 4 Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга	7

Таблица 5 Показатели безотказности по наблюдаемым машинам	11

Таблица 5.1 Оценка оперативности работы сервиса	12

Таблица 6 Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)	13

Таблица 7 Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техникой	14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	15

ВЫВОДЫ		16

ФОТОГРАФИИ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ	17

Приложение 1 Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники	20

Приложение 2 Опросный лист сервисного обслуживания	21

# ВВЕДЕНИЕ

# Таблица 1

| Наименование машины | Трактор колёсный универсально-пропашной |
| --- | --- |
| Марка машины | БЕЛАРУС 82.1 |
| Марка двигателя | Д-243 |
| Заводской номер машины | 808145524 | 808154237 | 808152208 |
| Заводской номер двигателя | 720682 | 735237 | 702812 |
| Год изготовления | 2012 | 2013 |
| Изготовитель | ПО "Минский тракторный завод" |
| Период наблюдений | 16.08.2013–01.12.2017 |

Целью наблюдений за тракторами БЕЛАРУС 82.1 является:

1. Оценка качества изготовления, определение показателей надежности и качества сервиса при мониторинге в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства.

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ РБ 05786206.399-96.

Мониторинг тракторов БЕЛАРУС 82.1 функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 07 июля 2014г.

Рисунок 1 – Трактор колёсный универсально-пропашной БЕЛАРУС 82.1

# Сведения о машинах

# Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка, м.ч. | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013год |
| 1 | 808145524 | 720682 | 377 | - | - | - | - | ЛПХ "Крафт", Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "АСМ-Алтай" г. Барнаул | - | 675000 |
| 2 | 808154237 | 735237 | 715 | 2 | - | 2 | - | ООО "Сноп", Поспелихинский район | ЛБР-АгроМаркет г. Барнаул | - | 665000 |
| 3 | 808152208 | 702812 | 292 | - | - | - |  | ИП "Гуляев И.Ю." Поспелихинский район | ООО "Агроцентр" г. Барнаул | - | 685000 |
| Среднее значение | 461 | 0,66 | - | 0,66 | - |  |  |  | 675000 |
| 2014год |
| 1 | 808145524 | 720682 | 252 | - | - | - | - | ЛПХ "Крафт" | - | - | - |
| 2 | 808154237 | 735237 | 1029 | 1 | - | 1 | - | ООО "Сноп" | - | - | - |
| 3 | 808152208 | 702812 | 840 | - | - | - | - | ИП "Гуляев И.Ю." | - | - | - |
| Среднее значение | 707 | 0,33 | - | 0,33 | - |  |  |  | - |
| 2015год |
| 1 | 808145524 | 720682 | 379 | 1 | 1 | - | - | ЛПХ "Крафт" | - | - | - |
| 2 | 808154237 | 735237 | 950 | 1 | - | 1 | - | ООО "Сноп" | - | - | - |
| 3 | 808152208 | 702812 | 881 | 1 | 1 | - | - | ИП "Гуляев И.Ю." | - | - | - |
| Среднее значение | 736,66 | 1 | 0,66 | 0,33 | - |  |  |  | - |
| 2016год |
| 1 | 808145524 | 720682 | 118 | - | - | - | - | ЛПХ "Крафт" | - | - | - |
| 2 | 808154237 | 735237 | 1201 | 1 | - | 1 | - | ООО "Сноп" | - | - | - |
| 3 | 808152208 | 702812 | 1085 | - | - | - | - | ИП "Гуляев И.Ю." | - | - | - |
| Среднее значение | 801,33 | 0,33 | - | 0,33 |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017год |
| 1 | 808145524 | 720682 | 275 | - | - | - | - | ЛПХ "Крафт" | - | - | - |
| 2 | 808154237 | 735237 | 845 | 7 | 1 | 5 | 1 | ООО "Сноп" | - | - | - |
| 3 | 808152208 | 702812 | 1054 | - | - | - | - | ИП "Гуляев И.Ю." | - | - | - |
| Среднее значение | 725 | 2,33 | 0,33 | 1,67 | 0,33 |  |  |  | - |
| Среднее значение за 2013-2017гг | 3431,0 | 4,65 | 1,0 | 3,32 | 0,33 |  |  |  |  |

# Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

# Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

# Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга

# Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа, м.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2013год |
| Силовая установка | Течь масла через заднее уплотнение (манжету) коленчатого вала (Рисунок 2) | Предположительно некачественная сборка узла | П | Устранен представителями сервисной службы | II | 1 | 2 | 50 |
| Система выпуска отработавших газов | Излом переходника между коллектором и глушителем из-за вибрации двигателя (Рисунок 3) | Некачественная центровка двигателя при сборке | П | Переходник восстановлен при помощи сварки специалистами хозяйства. Вибрация двигателя представителями сервисной службы не устранена | II | 1 | 2 | 100 |
| 2014год |
| Система выпуска отработавших газов | Излом выхлопной трубы в месте соединения с резонатором из-за вибрации двигателя (Рисунок 4) | Некачественная центровка двигателя при сборке | П | Восстановлена при помощи сварки специалистами хозяйства. Вибрация двигателя не устранена | II | 1 | 2 | 1035 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015год |
| Электрооборудование | Отсутствие показаний указателя температуры охлаж-дающей жидкости в системе охлаждения двигателя | Выход из строя датчика температуры двигателя (3828.10) | П | Датчик заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 108руб. | I | 1 | 1 | 719 |
| Система охлаждения | Течь охлаждающей жидкости с корпуса водяного насоса (245-1307010-А1) | Трещина в корпусе в месте подсоединения патрубка | П | Насос заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 1749руб. | II | 1 | 2 | 2328 |
| Электрооборудование | Лампа аварийного давления масла в системе смазки двигателя горит при указателе давления в рабочей зоне шкалы | Выход из строя датчика аварийного давления масла в системе смазки двигателя (3829.15) | П | Датчик заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 45руб. | I | 1 | 3 | 1906 |
| 2016год |
| Система выпуска отработавших газов | Прогорание стенок глушителя (Рисунок 5) | Недостаточная долговечность глушителя в сборе | К | Глушитель в сборе заменен специалистами хозяйства, 1400руб. (Рисунок 6) | II | 1 | 2 | 3402 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017год |
| Система выпуска отработавших газов | Разрушение глушителя по месту сварки резонатора и присоединительной трубы из-за повышенной вибрации двигателя при работе | Некачественная центровка двигателя при сборке | П | Глушитель в сборе заменен специалистами хозяйства, приобретен через розничную сеть, 3900руб | II | 1 | 2 | 3920 |
| Система охлаждения двигателя | Течь охлаждающей жидкости из дренажного отверстия водяного насоса из-за разрушения уплотнения вала насоса | Некачественное изготовление уплотнения | П | Замена насоса, приобретён хозяйством, 2700руб. | II | 1 | 2 | 4060 |
| Сцепление | Невозможно включить передачу КПП, посторонний шум из картера сцепления при работе двигателя вследствие заклинивания выжимного подшипника | Разрушение сепаратора а из-за некачественного изготовления подшипника с последствиями износа отводки подшипника, кронштейна отводки. Фрикционной накладки ведомого диска достигли предельного износа | П | Замена вышедших из строя деталей сцепления специалистами хозяйства, 4200руб. | III | 1 | 2 | 4070 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система смазки двигателя | Отсутствие давления масла в системе смазки двигателя из-за излома по сварке фланца отводящего патрубка масленого насоса | Повышенная вибрация двигателя при работе | П | Патрубок заменен специалистами хозяйства, 700руб., вибрация двигателя не устранена | II | 1 | 2 | 4130 |
| Газораспределительный механизм двигателя | Невозможно правильно отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме из-за износа наконечников штанг толкателей | Недостаточная износостойкость | К | Замена всех штанг, приобретены хозяйством, 2000руб. | II | 1 | 2 | 4182 |
| Система топливоподачи | Течь топлива в месте соединения трубки с ТНВД | Трещина трубки по месту перехода конусного наконечника из-за повышенной вибрации двигателя при работе | П | Замена трубок (комплект), приобретен хозяйством, 2100руб., вибрация двигателя не устранена | I | 1 | 2 | 4357 |
| Электрооборудование | Отсутствие зарядки АКБ из-за перегорания обмоток генератора | Некачественное изготовление - нарушение изоляции обмоток | П | Замена генератора, приобретён хозяйством, 4500руб. | II | 1 | 2 | 4678 |

# Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

# Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам мониторинга |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Средняя наработка, м.ч | 461 | 707 | 736,66 | 801,33 | 725 | 3431 |
| Среднее количество отказов, шт. | 0,66 | 0,33 | 1 | 0,33 | 2,33 | 4,65 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| I группы сложности | - | - | 0,66 | - | 0,33 | 1,0 |
| II группы сложности | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,67 | 3,32 |
| III группы сложности | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 |
| Наработка на отказ, м.ч | 698,5 | 2142,4 | 736,66 | 2428,3 | 311,16 | 737,8 |
| Наработка на отказ по группам сложности, м.ч: |  |  |  |  |  |  |
| I группы сложности: | Более 461 | Более 707 | 1116,1 | Более 801,33 | 2196,9 | 3431 |
| II группы сложности: | 698,5 | 2142,4 | 2232,3 | 2428,3 | 434,13 | 1033,4 |
| III группы сложности: | Более 461 | Более 707 | Более 736,66 | Более 801,33 | 2196,9 | 10397,0 |

## Оценка оперативности работы сервиса

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени, Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей, Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей, Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса, Копер. факт. | Нормативный коэффициент сервиса, Копер. норм. | Коэффициент эффективности сервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Течь масла через заднее уплотнение (манжету) коленчатого вала (П) | 50 | 3,7 | 3,5 | 7,2 | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 0,33 | 0,51 | 1,5 |
| Вибрация двигателя (П) | 100 | 4,5 | 3,5 | 8 | 0,95 | 0,92 | 0,93 | 0,36 | 0,56 | 1,5 |

## Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

## Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа |
| --- | --- | --- |
| Водяной насос (245-1307010-А1) | 0,33 | 2328 |
| Глушитель | 0,33 | 3402 |
| Штанга толкателя (240-1007310-Б) | 0,33 | 4182 |
| Подшипник упорный (986714К1С 23) | 0,33 | 4070 |
| Ведомый диск сцепления | 0,33 | 4070 |
| Генератор (Г9695.3701-1) | 0,33 | 4678 |

# Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

# Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя (в среднем по тракторам) |
| --- | --- |
| 2013год |  |
| Цена машины, руб. | 675000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - |
| Затраты на доставку, руб. | 6500 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 139500 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 5000/1100* |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 600 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 1800 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 765 |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 830265 |
| 2014год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 213938 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 5000/1200* |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 800 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 1700 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 222638 |
| *В числителе ТО тракторов проводились сервисной службой, в знаменателе специалистами хозяйства самостоятельно |
| 2015год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 306810 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 3156* |
| Затраты на ремонт, руб. | 634 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 2070 |
| Совокупные затраты владения за 3-й год полезного использования, руб. | 312670 |
| Совокупные затраты владения за три года полезного использования, руб. | 1365573 |
| *ТО тракторов проводились специалистами хозяйства самостоятельно |
| 2016год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 358700 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 3468* |
| Затраты на ремонт, руб. | 1400 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 1411 |
| Совокупные затраты владения за 4-й год полезного использования, руб. | 364979 |
| Совокупные затраты владения за четыре года полезного использования, руб. | 1730552 |
| *ТО тракторов проводились специалистами хозяйства самостоятельно |
| 2017год |  |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 380625 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 4056* |
| Затраты на ремонт, руб. | 20100 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 3645 |
| Совокупные затраты владения за 5-й год полезного использования, руб. | 408426 |
| Совокупные затраты владения за пять лет полезного использования, руб. | 2138978 |
| *ТО тракторов проводились специалистами хозяйства самостоятельно |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг тракторов БЕЛАРУС 82.1 в количестве трёх образцов проведен в период с 16 августа 2013г. по 1 декабря 2017г. в Поспелихинском районе Алтайского края. Тракторы использовались на полевых и транспортных работах. Тракторы в хозяйствах эксплуатируются без нарушений правил эксплуатации.

Все три машины были доставлены в хозяйства комплектными, со всей сопутствующей документацией. Доставка машин во всех трёх случаях была организована покупателями самостоятельно.

Недостатков в период досборки и обкатки машин не выявлено.

При эксплуатации тракторов выявлено 14 отказов, три первой групп сложности, десять - второй и один – третьей. Отказы по газораспределительному механизму двигателя и системе выпуска отработавших газов отнесены по характеру их проявления к конструкционным - т.к. данные детали (штанги толкателей и глушитель) достигли предельного ресурса и были заменены.

Средняя наработка за пять лет эксплуатации составила 3431м.ч., наработка на отказ в среднем составила 737,8м.ч., что соответствует нормативу (по ТУ не менее 550м.ч.), при этом имел место отказ III группы сложности.

# Сервисное обслуживание находится на достаточно высоком уровне.

# Совокупные затраты владения тракторами за пять лет составили в среднем 2138978рублей.

# ВЫВОДЫ

Тракторы БЕЛАРУС 82.1 вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах сельскохозяйственных работ, имеют достаточно высокий уровень надежности.

Директор						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела

испытаний с/х техники				В.Г. Обыскалов

Инженер, проводивший

мониторинг					В.Г. Иванов

# ФОТОГРАФИИ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

Рисунок 2 – Течь масла через заднее уплотнение коленчатого вала

двигателя

Рисунок 3 – По стрелке – устранённый при помощи сварки излом

переходника между коллектором и глушителем

Рисунок 4 – По стрелке – устранённый при помощи сварки излом

выхлопной трубы в месте соединения с резонатором

Рисунок 5 – Разрушение (прогорание) глушителя

Рисунок 6 – Глушитель, установленный взамен вышедшего из строя

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств: ЛПХ "Крафт", ООО "Сноп", ИП "Гуляев И.Ю."Поспелихинского района Алтайского края

2. Марка трактора БЕЛАРУС 82.1, зав. №№ 808145524, 808154237, 808152208

3. Виды работ: полевые, транспортные и хозяйственные работы

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 675000руб.,100% оплата

5. Организация-поставщик: ООО "АСМ-Алтай", ЛБР-АгроМаркет, ООО "Агроцентр", г. Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ПО "Минский тракторный завод", республика Беларусь

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация: ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной информации для эксплуатации - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки: не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

# Приложение 2

# Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств: ЛПХ "Крафт", ООО "Сноп", ИП "Гуляев И.Ю." Поспелихинского района Алтайского края.

Наименование организаций, занимающихся сервисным обслуживанием:

ООО "АСМ-Алтай", ЛБР-АгроМаркет, ООО "Агроцентр",

г.Барнаул и их филиалы в с. Поспелиха Алтайского края

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | ТО специалисты хозяйств проводят самостоятельно |  |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Производится специалистами хозяйства самостоятельно за счет собственных средств | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР и обученными у поставщика трактористами-машинистами. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники, вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: 8-14ч при доставке из центрального склада г. Барнаула и до 3,5ч – из филиалов | - |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимается | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |