МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

АЛТАЙСКАЯ

ГОСУДАРТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-71-17 (2010504)

от 15 декабря 2017 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Комбайн кормоуборочный Дон-680М выпуска 2013года

с.Поспелиха, 2017г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1 ВВЕДЕНИЕ	3

Таблица 2	Сведения о машинах	4

Таблица 3  Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машин	6

Таблица 4   Перечень отказов и неисправностей по машинам за период мониторинга	7

Таблица 5	   Показатели безотказности по машинам	11

Таблица 5.1  Оценка оперативности работы сервиса	12

Таблица 6	14Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)	14

Таблица 7	  Показатели назначения машины	15

Таблица 8	17Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники	17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	19

ВЫВОДЫ		20

Приложение 1  Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники	21

Приложение 2  Опросный лист сервисного обслуживания	25

# ВВЕДЕНИЕ

# Таблица 1

| Наименование машины | Комбайн кормоуборочный |
| --- | --- |
| Марка машины | Дон-680М |
| Марка двигателя | ЯМЗ-238ДК-1 |
| Заводской номер машины | 007926 | 007889 | 007939 |
| Заводской номер двигателя | Д 0511767 | Д 0511769 | Д 0512483 |
| Год изготовления | 2013 | 2013 | 2013 |
| Изготовитель | ООО "КЗ "Ростсельмаш" |
| Период наблюдений | 15.08.2013 – 26.10.2017 |

Целью наблюдений за комбайнами кормоуборочными Дон-680М является:

1. Определение показателей надежности, эксплуатационных показателей и качества сервиса при мониторинге в рядовой (реальной) эксплуатации;

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ 4744.219.0578591695-95.

Мониторинг за комбайном кормоуборочным Дон-680М функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 22 июля 2014г.

Рисунок 1 – Комбайн кормоуборочный Дон-680М

# Сведения о машинах

# Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  | м.ч. | ч | га | т |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2013г. |
| 1 | 007926 | Д 0511767 | 167 | 134 | 479,6 | 4282 | 2 | 0 | 2 | 0 | ООО "Мелира", Поспелихинский район, Алтайский край | ТК "Европа" г. Барнаул | - | 3300000 |
| 2 | 007889 | Д 0511769 | 220 | 176 | 836 | 4790 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Предгорье", Поспелихинский район | - | ТК "Европа" | 3867000* 695000 |
| 3 | 007939 | Д 0512483 | 190 | 152 | 450 | 4372 | 4 | 0 | 4 | 0 | ООО "Зелёный Дол" Рубцовский район | - | ТК "Европа" | 4367000* 708124 |
| Среднее значение | 192 | 154 | 588,5 | 4481 | 2,33 | 0 | 2,33 | 0 |  |  |  | 1336273,0 |
| 2014г |
| 1 | 007926 | Д 0511767 | 173 | 143 | 520 | 7892 | 2 | 0 | 2 | 0 | ООО "Мелира" | - | - | - |
| 2 | 007889 | Д 0511769 | 180 | 148 | 600 | 5352 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Предгорье" | - | ТК "Европа" | 895587,10 |
| 3 | 007939 | Д 0512483 | 160 | 133 | 470 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Зелёный Дол" | - | ТК "Европа" | 912603,25 |
| Среднее значение | 171 | 141,3 | 523,3 | 5822 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 602730,12 |
| 2015г |
| 1 | 007926 | Д 0511767 | 170 | 136 | 476 | 4872 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Мелира" | - | - | - |
| 2 | 007889 | Д 0511769 | 160 | 128 | 461 | 3521 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Предгорье" | - | ТК "Европа" | 856577 |
| 3 | 007939 | Д 0512483 | 155 | 124 | 422 | 3487 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Зелёный Дол" | - | ТК "Европа" | 924780 |
| Среднее значение | 161,6 | 129,3 | 453 | 3960 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 593785,67 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016г |
| 1 | 007926 | Д 0511767 | 267 | 214 | 535 | 6029 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Мелира" | - | - | - |
| 2 | 007889 | Д 0511769 | 323 | 263 | 640 | 6833 | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО "Предгорье" | - | ТК "Европа" | 856577 |
| 3 | 007939 | Д 0512483 | 415 | 332 | 786 | 7888 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Зелёный Дол" | - | ТК "Европа" | 924780 |
| Среднее значение | 335 | 269,7 | 653,7 | 6917 | 1 | 0,33 | 0,67 | 0 |  | - | - | 593785,67 |
| 2017 |
| 1 | 007926 | Д 0511767 | 378 | 303 | 835 | 9136 | 4 | 0 | 4 | 0 | ООО "Мелира" | - | - | - |
| 2 | 007889 | Д 0511769 | 343 | 275 | 820 | 8982 | 3 | 0 | 3 | 0 | ООО "Предгорье" | - | ТК "Европа" | 856577 |
| 3 | 007939 | Д 0512483 | 258 | 207 | 505 | 6011 | 2 | 0 | 2 | 0 | ООО "Зелёный Дол" | - | ТК "Европа" | 924780 |
| Среднее значение | 326,3 | 261,7 | 720 | 8043 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 593785,67 |
| Среднее значение за 2013-2017гг. | 11185,9 | 956,0 | 2938,5 | 29223,0 | 8,33 | 0,33 | 8,0 | 0 |  |  |  | 3720360,13 |
| * Цена машины не учтена в совокупных затратах на владение (приобретена по лизингу) |  |  |  |

# Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машин

# Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-3 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-3 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1-3 | По качеству изготовления | Замечаний нет |

# Перечень отказов и неисправностей по машинам за период мониторинга

# Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | га | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2013год |
| Реверс | Обрыв по сварке рычага реверса | Не качественная сварка (не выдержан катет шва) | П | Рычаг реверса приварен при помощи сварки специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 48 | 228 | 1230 |
|  | Посторонний стук в реверсе | Предположительно смятие зубьев ведущей шестерни из-за некачественной термообработки | П | Реверс заменён в сборе специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 53 | 252 | 1219 |
| Предохранительная муфта реверса | Подгорание фрикционной накладки | Предположительно накладка изготовлена из некачественного материала | П | Накладка заменена специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 71 | 337 | 1820 |
| Гидроход | Излом пружины натяжника на приводе гидрохода | Некачественное изготовление пружины | П | Пружина натяжника заменена специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 15 | 71 | 345 |
| Панель приборов | Электронное табло не отображает скорость движения комбайна | Выход из строя датчика скорости из-за некачественного изготовления | П | Датчик заменён специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 41 | 195 | 943 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режущий аппарат | Роторная жатка не срезает зелёную массу (суданка), т.к. происходит остановка роторов | Фрикционная муфта не отрегулирована | П | Муфта отрегулирована специалистами сервисной службы | II | 1 | 3 | 25 | 119 | 575 |
|  | Разрушение подшипника № ЕWМ-02306 в пятке ножа жатки для уборки трав | Недостаточное количество смазки | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 2 | 220 | 1045 | 4790 |
| 2014год |
| Муфта переключения диапазонов | Течь масла через уплотнения цилиндра муфты переклю-чения диапазонов | Некачественное изготовление уплотнения | П | Цилиндр муфты переключения диапазонов заме-нён по гарантии | II | 1 | 1 | 152 | 722 | 8173 |
| Аппарат измельчающий | Разрушение подшипника №11316К на валу барабана | Некачественное изготовление подшипника | П | Замена подшипника по гарантии | II | 1 | 1 | 165 | 784 | 8506 |
| Приводной вал шнека | Излом приводного вала шнека подачи убираемой массы жатки для уборки трав | Предположительно не качественная термообработка | П | Вал заменён сервисной службой по гарантии | II | 1 | 2 | 225 | 1069 | 9875 |
| 2015год |
| Гидрооборудование | Срез шлицев вала привода насоса НШ-32М-1 | Предположительно не качественная термообработка | П | Привод насоса заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 352 | 1258 | 14529 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрпривод | Срезание шлицев в полумуфте контрпривода | Предположительно не качественная термообработка | П | Полумуфта заменена специалистами хозяйства | II | 1 | 2 | 360 | 1511 | 10882 |
| Электрооборудование | Панель приборов отображает отказ генератора | Предположительно обрыв обмотки возбуждения ротора генератора | П | Генератор заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 3 | 378 | 1240 | 11165 |
| 2016год |
| Аппарат измельчающий | Разрушение подшипника № 11316К на валу барабана (повторно) | Предположительно из-за дисбаланса шкива привода | П | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 | 1 | 515 | 1838 | 18025 |
| Панель управления | Излом кнопки управления подъёмом и опусканием силосопровода | Некачественное изготовление (разрушение фиксатора) | П | Кнопка с фиксатором заменена в сборе специалистами хозяйства | I | 1 | 2 | 625 | 2180 | 18875 |
| Механические передачи | Расслоение ремня 4/НВ-2650 от вала двигателя на вал установки гидронасоса ходовой части | Некачественное изготовление ремня | П | Ремень заменёнспециалистами хозяйства | II | 1 | 3 | 690 | 1725 | 17250 |
| 2017год |
| Аппарат питающий | Разрушение подшип-ника 180508АС17 в опоре РСМ 100.05.03.310 верхнего вальца | Недостаточная долговечность | К | Подшипник заменён специалистами хозяйства | II | 1 1 | 1 2 | 745 821 | 22352463 | 25851 24794 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат измельчающий | Износ днища измельчающего аппарата | Недостаточная износостойкость | К | Днище заменено специалистами хозяйства | II | 1 1 | 1 2 | 831 854 | 2493 2562 | 28835 25790 |
|  | Излом режущей кромки ножей измельчающего барабана | Предположительно некачественная термообработка | П | Ножи заменены специалистами хозяйства | II | 1 1 | 1 2 | 910 975 | 2730 2925 | 31577 29445 |
| Механические передачи | Разрыв ремня КВ6HB-3615La фирмы "Optibelt" от вала двигателя на вал главного контрпривода | Недостаточная долговечность | К | Ремень заменён специалистами хозяйства | II | 1 1 | 1 3 | 930 892 | 2790 2676 | 32277 22300 |
| Предохранительная муфта проставки | Отсутствует вращение подающих барабанов и режущих аппаратов роторной жатки из-за срабатывания фрикционной муфты проставки | Излом пружины фрикционной муфты (недостаточная прочность) | К | Пружина заменёна специалистами хозяйства | II | 1 | 3 | 815 | 2445 | 20375 |

# Показатели безотказности по машинам

# Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам наблюдений |
| --- | --- |
|  | По годам | Всего за период наблюдений |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Количество образцов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Средняя наработка: |  |  |  |  |  |  |
| - ч | 154,0 | 141,3 | 129,3 | 269,7 | 261,7 | 956,0 |
| - га | 588,5 | 523,3 | 453,0 | 653,7 | 720,0 | 2938,5 |
| - т | 4481 | 5822 | 3960 | 6917 | 8043 | 29223,0 |
| Среднее количество отказов, шт. | 2,33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 8,33 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| I группы сложности | - | - | - | 0,33 | - | 0,33 |
| II группы сложности | 2,33 | 1,0 | 1,0 | 0,67 | 3 | 8,00 |
| III группы сложности | - | - | - | - | - | - |
| Наработка на отказ: |  |  |  |  |  |  |
| - ч | 66,1 | 141,3 | 129,3 | 269,7 | 87,2 | 114,8 |
| - га | 252,6 | 523,3 | 453,0 | 653,7 | 240,0 | 352,76 |
| - т | 1923,2 | 5822,0 | 3960,0 | 6917,0 | 2681,0 | 3508,2 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |
| I группы сложности: |  |  |  |  |  |  |
| - ч | Более 154 | Более 141,3 | Более 129,3 | 817,3 | Более 261,7 | 2897,0 |
| - га | Более 588,5 | Более523,3 | Более 453 | 1980,9 | Более 720,0 | 8904,5 |
| - т | Более 4481,0 | Более 5822,0 | Более 3960,0 | 20961,0 | Более 8043,0 | 88554,5 |
| II группы сложности: |  |  |  |  |  |  |
| - ч | 66,1 | 141,3 | 129,3 | 402,5 | 87,2 | 119,5 |
| - га | 252,6 | 523,3 | 453 | 975,7 | 240,0 | 367,3 |
| - т | 1923,2 | 5822,0 | 3960,0 | 10324,0 | 2681,0 | 3652,9 |
| III группы сложности: |  |  |  |  |  |  |
| - ч | Более 154 | Более 141,3 | Более 129,3 | Более 269,7 | Более 261,7 | Более 956,0 |
| - га | Более 588,5 | Более 523,3 | Более 453 | Более 653,7 | Более 720,0 | Более 2938,5 |
| - т | Более 4481,0 | Более 5822,0 | Более 3960,0 | Более 6917,0 | Более 8043,0 | Более 29223,0 |

## Оценка оперативности работы сервиса

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени, Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей, Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса, Копер. факт. | Нормативный коэффициент сервиса, К опер. норм. | Коэффициент эффективности сервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Посторонний стук в реверсе из-за смятия зубьев ведущей шестерни | 53 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 0,979 | 0,941 | 0,950 | 0,40 | 0,33 | 1,2 |
| Излом пружины натяжника на приводе гидрохода | 15 | 0,4 | 8,0 | 7,0 | 0,999 | 0,957 | 0,963 | 0,05 | 0,04 | 1,25 |
| Электронное табло не отображает скорость движения комбайна | 41 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 0,995 | 0,955 | 0,955 | 0,11 | 0,11 | 1,0 |
| Роторная жатка не срезает зелёную массу (суданка), т.к. происходит остановка роторов | 25 | 1,2 | 8,0 | 7,0 | 0,994 | 0,954 | 0,959 | 0,13 | 0,15 | 0,87 |

Окончание таблицы 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Течь масла через уплотнение цилиндра муфты переключения диапазонов | 152 | 2,2 | 8,0 | 6,0 | 0,993 | 0,971 | 0,976 | 0,27 | 0,22 | 1,23 |
| Разрушение подшипника 11316К на валу барабана измельчающего | 165 | 2,5 | 8,0 | 7,5 | 0,993 | 0,970 | 0,971 | 0,25 | 0,24 | 1,04 |
| Излом приводного вала шнека подачи массы на жатке для уборки трав | 225 | 2,3 | 8,0 | 5,0 | 0,994 | 0,975 | 0,982 | 0,32 | 0,22 | 1,4587 |

Оценка оперативности работы сервиса проведена по методике расчета показателей сервиса утвержденной "Типовой рабочей программе и методике мониторинга эффективности функционирования сельскохозяйственной технике в рядовой (реальной) эксплуатации".

# Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

# Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа, ч |
| --- | --- | --- |
| 2015 год |
| Генератор | 0,33 | 378 |
| 2017 год |
| Подшипник 180508АС17 | 0,67 | 783 |
| Днище измельчающего аппарата | 0,67 | 842,5 |
| Ремень главного контрпривода КВ6HB-3615La "Optibelt" | 0,67 | 911 |
| Предохранительная муфта проставки | 1 | 815 |

# Показатели назначения машины

# Таблица 7

| Наименование показателя | Значения показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дата и место проведения оценки | - | 17.09.2013 | 11.09.2015 | 20.07.2017 |
|  |  | ООО "Мелира" |
| Вид работы | Скашивание и подбор из валков подвяленных сеянных и естественных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства | Скашивание и измельчение кукурузы на силос с погрузкой в транспортные средства | Подбор из валков подвяленных сеянных трав с измельчением и погрузкой их в транспортные средства |
| Условия испытаний: |  |  |
| - рельеф, уклон, град. | 2, не более | 1 | До 2 | До 3 |
| - микрорельеф, ±см | Нет данных | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
| - влажность почвы в слое 0-10см, % | От 5 до 25 | 22,3 | 20,0 | 20,9 |
| - твердость почвы в слое 0-10см, МПа | Нет данных | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| Культура | Кукуруза, сорго, подсолнечник и др. высокостебельные культуры | Кукуруза на силос | Злаково-бобовая смесь на сенаж |
| Высота растений, см | Нет данных | 230 | 185 | - |
| Диаметр стебля на высоте среза, мм | То же | 29,2 | 22,5 | - |
| Число растений на 1га, тыс.шт. | " | 50700 | 57142 | - |
| Среднее расстояние между растениями в ряду (для пропашных культур), см | " | 27,7 | 25,0 | - |
| Характеристика валка |
| Ширина захвата жатки, сформировавшей валок, м | " | - | - | 6,5 |
| Параметры валка: |  | - | - |  |
| - ширина, см | " | - | - | 161 |
| - толщина, см | " | - | - | 15,0 |
| - высота, см | " | - | - | 22,4 |
| Масса одного метра длины валка, кг/м | " | - | - | 6,59 |
| Урожайность, т/га | 45, не менее | 22,0 | 15,5 | 10,1 |
| Влажность зеленой массы, % | 80 | 76,84 | 72,70 | 65,9 |
| Ширина междурядий, см | Нет данных | 71,0 | 69,9 | 15 |
| Засоренность участка, % | То же | 30,8 | 25,8 | - |
| Режим работы: |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 10, не более | 7,54 | 8,34 | 6,82 |
| - рабочая ширина захвата, м | Нет данных | 3,50 (жатки) | 2,3 (подборщика) |
| - установочная длина резки | 3; 5; 8; 20 | 20 |

Окончание таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность за 1 час, т/га: |  |  |  |
| - основного времени | 108 (при уборке на силос кукурузы влажностью 80% урожайностью 45т/га, не менее)/Нет данных | 58,00/2,64 | 44,33/2,86 | 44,74/4,43 |
| - сменного времени | Нет данных | 47,00/2,14 | 35,19/2,27 | 35,35/3,50 |
| Удельный расход топлива за вре-мя сменной работы, кг/т / кг/га | То же | 0,56/12,44 | 0,47/11,62 | 0,99/9,98 |
| Эксплуатационно-технологичес-кие коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98, не менее | 0,976 | 1,000 | 1,000 |
| - использования сменного времени | 0,7, не менее | 0,810 | 0,796 | 0,790 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - фактическая высота среза, см | Нет данных | 38,3 | 34,1 | - |
| - потери общие, % | 1,0, не более | 0,85 | 0,97 | 0,46 |
| - размер фракций, %: |  |  |  |
| от 0 до 20мм | Нет данных | 51,80 | 88,58 | 53,4 |
| от 20 до 50 | То же | 43,15 | 10,40 | 26,9 |
| от 50 до 90 | " | 3,35 | 0,92 | 5,5 |
| от 90 до 120 и более | " | 1,7 | 0,10 | 14,2 |
| - расщепление стеблей, % | " | 72 | 100 | 100 |
| - загрязнение измельченной массы почвой, % | " | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

# Таблица 8

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2013 год |
| Заводской номер машины | 007926 | 007889 | 007939 | В среднем по комбайнам |
| Цена машины, руб. | 3300000 | 3867000* | 4367000* | 1100000 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 695000 | 708124 | 467708 |
| Затраты на доставку, руб. | 6000 | 15000 | 29000 | 16666,67 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 124320 | 219000 | 180000 | 174440 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 58993 | 58993 | 58993 | 58993 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | - | - | - | - |
| Затраты на ремонт, руб. | 720 | 250 | - | 323,33 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Затраты по страхованию и тех. осмотру, руб. | - | - | - |  |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 3491833 | 990043 | 977917 | 1819931,00 |
| 2014 год |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 895587,10 | 912603,25 | 602730,12 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 247380 | 190152 | 153496 | 197009,3 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 48950 | 48950 | 48950 | 48950 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 296910 | 1135269,10 | 1115629,25 | 849269,42 |
| 2015 год |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 856577 | 924780 | 593785,7 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 210672 | 177672 | 192720 | 193688 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 10250 | 13350 | 12400 | 12000 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 630 | 645 | 670 | 648,3 |
| Затраты на ремонт, руб. | 2300 | 2000 | 3900 | 2733,3 |
| Совокупные затраты владения за 3-й год полезного использования, руб. | 223852 | 1050244 | 1134470 | 802855,3 |

Окончание таблицы 8

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2016 год |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 856577 | 924780 | 593785,7 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 219040 | 225182 | 231849 | 225357 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 12250 | 14350 | 13180 | 13260 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 950 | 880 | 960 | 930 |
| Затраты на ремонт, руб. | 1820 | 1140 | 5960 | 2973,3 |
| Совокупные затраты владения за 4-й год полезного использования, руб. | 234060 | 1098129 | 1176729 | 836306 |
| 2017год |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - | 856577 | 924780 | 593785,7 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 461387,6 | 392450,0 | 255510,0 | 369782,5 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 13480 | 15430 | 14265 | 14391,7 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 1070 | 1050 | 1030 | 1050 |
| Затраты на ремонт, руб. | 19040 | 13840 | 5827 | 12902,3 |
| Совокупные затраты владения за 5-й год полезного использования, руб. | 494937,6 | 1279307,0 | 1201412,0 | 9919122,2 |
| Совокупные затраты владения за пять лет полезного использования, руб. | 4741592,60 | 5552992,10 | 5606157,25 | 5300273,92 |
| * Цена машины не учтена в совокупных затратах на владение (приобретена по лизингу) |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Машины поступили в хозяйства комплектными. При досборке и обкатке недостатков и отказов не выявлено.

Заключенные хозяйствами с поставщиками машин договора на сервисное обслуживание выполняются. Устранение отказов, в том числе с заменой агрегатов, осуществляется в течение не более 18часов.

Средняя наработка за пять лет использования составила 956,0ч, наработка на отказ составила 114,8ч.

При эксплуатации комбайнов выявлен 21 отказ производственного характера, четыре отказа конструкционного характера, из них: 24 - второй группы сложности и один первой. Семь отказов были устранены специалистами сервисной службы в период гарантийного срока, а 18 – специалистами хозяйства. Наработка на отказ II группы сложности за пять сезонов эксплуатации 119,5ч, что соответствует требованиям ТУ (50, не менее).

Показатели назначения определены на комбайне ООО "Мелира." Поспелихинского района на скашивании и измельчении кукурузы на силос в 2013г. 2015г. и подборе из валков подвяленных сеяных трав в 2017г. По результатам оценки производительность на обоих способах уборки получена много ниже требуемой по ТУ, из-за недостаточной урожайности убираемой культуры. Эксплуатационно-технологические коэффициенты и потери в пределах, требуемых ТУ.

Совокупные затраты владения в среднем на комбайн за текущий год использования составили 9919122,2руб., а за пять лет использования - 5300273,92рублей.

# ВЫВОДЫ

Комбайны кормоуборочные Дон-680М вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают техническую надёжность и стабильное выполнение технологического процесса.

Директор						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела

испытаний с/х машин 				В.Г. Обыскалов

Ведущий инженер,

проводивший мониторинг 				С.М. Галанцев

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1. Наименование хозяйств: ООО "Мелира" Поспелихинский район, ООО "Предгорье" Поспелихинский район, ООО "Зелёный Дол", Рубцовский район, Алтайский край

2. Марка комбайна кормоуборочного: Дон-680М

3. Виды работ: скашивание зелёных сеянных и естественных трав, подбор валков, скашивание кукурузы

4. Стоимость, руб. и способ приобретения: 3300000руб.,100% оплата. 3867000руб., 4367000руб. приобретены по лизингу

5. Организация-поставщик: ТК "Европа", г. Барнаул

6. Фирма-изготовитель: ООО КЗ "Ростсельмаш", г. Ростов-на Дону

7. Комплектность: обеспечена

8. Техдокументация: ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной информации для эксплуатации - достаточно для использования машины по назначению

9. Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки: не выявлено

10. Достаточность прилагаемого инструмента: достаточно

11. Отказы за период эксплуатации до наработки – 956ч основной работы

| Перечень отказов (наименование детали, характер отказа – излом, изгиб, трещина, деформация и т.д.) | Количество случаев | Причина отказа | Наработка до отказа, ч | Способ устранения отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | недостаточная прочность, жесткость, некач. сварка и т.д. | некачественное изготовление (некач. сварка, поры в структуре и т.д.) | отказ по вине эксплуатации (наезд на камень, незатяжка резьб.соед. и т.д.) |  | замена и стоимость замененной детали | ремонт (правка, сварка и т.д.), стоимость ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013 год |
| Посторонний стук в реверсе | 1 | - | Предположительно смятие зубьев ведущей шестерни из-за некачественной термообработки | - | 53 | Реверс заменён в сборе специалистами сервисной службы, 42135руб. | - |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгорание фрикционной накладки | 1 | - | Предположительно наклад-ка изготовлена из некачественного материала | - | 71 | Накладка заменена специалистами хозяйства 720руб. | - |
| Излом пружины натяжника на приводе гидрохода | 1 | - | Некачественное изготовление пружины | - | 15 | Пружина натяжника заменена специалистами сервисной службы 284руб. | - |
| Электронное табло не отображает скорость движения комбайна | 1 | - | Выход из строя датчика скорости из-за некачественного изготовления | - | 41 | Заменён специалистами сервисной службы, 380руб. | - |
| Разрушение подшипника в пятке ножа № ЕWМ-02306 жатки для уборки трав | 1 | - | Недостаточное количество заложенной смазки | - | 220 | Подшипник заменён специалистами хозяйства. 250руб. | - |
| 2014 год |
| Течь масла через уплотнения цилиндра муфты переключения диапазонов | 1 | - | Некачественное изготовление уплотнения | - | 152 | Цилиндр муфты переключения диапазонов заменён по гарантии, 820руб | - |
| Разрушение подшипника № 11316К на валу измельчающего барабана | 1 | - | Некачественное изготовление подшипника | - | 165 | Замена подшипника по гарантии, 190руб | - |

Продолжение приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излом приводного вала шнека подачи убираемой массы жатки для уборки трав | 1 | - | Предположительно не качественная термообработка | - | 225 | Вал заменён сервисной службой по гарантии, 3200руб. |  |
| 2015 год |
| Срез шлицев вала привода масляного насоса НШ-32М-1 | 1 | - | Предположительно не качественная термообработка | - | 352 | Привод масленого насоса заменён специалистами хозяйства, 2300руб. | - |
| Срезание шлицев в полумуфте контрпривода | 1 | - | Предположительно не качественная термообработка | - | 360 | Полумуфта заменена специалистами хозяйства, 2000руб. | - |
| Панель приборов отображает отказ генератора | 1 | - | Предположительно обрыв обмотки возбуждения ротора генератора | - | 378 | Генератор заменён специалистами хозяйства, 3900руб. | - |
| 2016 год |
| Разрушение подшипника № 11316К на валу измельчающего барабана | 1 | - | Предположительно из-за дисбаланса шкива привода | - | 515 | Подшипник заменён специалистами хозяйства, 1820руб. | - |
| Излом кнопки управления подъёмом и опусканием силосопровода | 1 | - | Некачественное изготовление (разрушение фиксатора) | - | 625 | Кнопка с фиксатором заменена в сборе специалистами хозяйства, 1140руб. | - |

Окончание приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расслоение ремня 4/НВ-2650 от вала двигателя на вал установки гидронасоса ходовой части | 1 | - | Некачественное изготовление ремня | - | 690 | Ремень заменён специалистами хозяйства, 5960руб. | - |
| 2017 год |
| Разрушение подшипника 180508АС17 в опоре РСМ 100.05.03.310 верхнего вальца питающего аппарата | 2 | Недостаточная долговечность | - | - | 745 821 | Подшипник заменён специалистами хозяйства, 500руб. | - |
| Износ днища измельчающего аппарата | 1 | Недостаточная износостойкость | - | - | 831 854 | Днище заменено специалистами хозяйства, 10340руб. | - |
| Излом режущих кромок ножей измельчающего барабана | 2 | - | Предположительно не качественное изготовление | - | 910 975 | Ножи заменены специалистами хозяйства, 3000руб. | - |
| Разрыв ремня КВ6HB-3615La фирмы "Optibelt" от вала двигателя на вал главного контрпривода | 2 | Недостаточная прочность | - | - | 930 892 | Ремень заменён специалистами хозяйства, 5200руб. | - |
| Не включаются барабаны и режущие аппараты роторной жатки из-за срабатывания фрикционная муфта проставки | 1 | Излом пружины фрикционной муфты (недостаточная прочность) | - | - | 815 | Пружина заменёна специалистами хозяйства, б27руб. | - |

# Приложение 2

# Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств: ООО "Мелира" Поспелихинский район; ООО "Предгорье", Поспелихинский район; ООО "Зелёный Дол", Рубцовский район

Наименование организации, занимающейся сервисным обслуживанием:

ТК "Европа", г. Барнаул

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключены договоры сроком на два года на техническое обслуживание и ремонты по гарантийным случаям | - |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | Ремонт и ТО в соответствии с заключёнными договорами | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Техника находится на гарантии | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения) | За хозяйствами не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика | Доставку дорогостоящих запасных частей осуществляет бригада сервисной службы поставщика г. Барнаул |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: 8-18ч при доставке из центрального склада г. Барнаула | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимается, ремонты техники проводятся поставщиком оперативно в соответствии с договорами | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |