МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-74-15 (2010674)

от 12 декабря 2016 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Трактор колёсный универсальный МТЗ-82.1 выпуска 2015 года

с.Поспелиха, 2016 год

Введение

Таблица 1

| Наименование машины | Трактор колёсный универсальный |
| --- | --- |
| Марка машины | МТЗ-82.1 |
| Марка двигателя | Д-243 |
| Заводской номер машины | 00800097 | 00800098 |
| Заводской номер двигателя | 891469 | 885962 |
| Год изготовления | 2015 |
| Изготовитель | ООО "Континент", г. Смоленск, по лицензии РУП "МТЗ", Республика Беларусь |
| Период наблюдений | 30.04.2015- 23.11.2015 |

Целью мониторинга за тракторами МТЗ-82.1 является:

1. Определение показателей надежности, эксплуатационных показателей и качества сервиса при мониторинге в рядовой (реальной) эксплуатации

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ РБ 05786206.399-96.

Мониторинг тракторов МТЗ-82.1 функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 10 мая 2015г.

Рисунок 1 –Трактор колёсный универсальный МТЗ - 82.1

Сведения о машинах

Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка, м.ч. | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 2015 год |
| 1 | 00800097 | 891469 | 498 | 5 | 1 | 4 | 0 | ОАО ОПХ "Алтайская МИС" Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр-Алтай" г. Барнаул | - | 864 406 |
| 2 | 00800098 | 885962 | 506 | 4 | 1 | 3 | 0 | ОАО ОПХ "Алтайская МИС" | ООО "Агроцентр-Алтай" г. Барнаул | - | 864 406 |
| Среднее значение | 502 | 4,5 | 1 | 3,5 | 0 |  |  |  | 864 406 |
| 2016 год |
| 1 | 00800097 | 891469 | 625 | 1 | 0 | 1 | 0 | ОАО ОПХ "Алтайская МИС" |  |  |  |
| 2 | 00800098 | 885962 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 | ОАО ОПХ "Алтайская МИС" |  |  |  |
| Среднее значение | 662,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| Среднее значение за 2015-2016 гг | 1164,5 | 5,5 | 1 | 4,5 | 0 |  |  |  |  |

Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)

и обкатки машины

Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-2 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-2 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-2 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1 | По качеству изготовления | Низкое давление в системе смазки двигателя - не отрегулирован редукционный клапан масляного фильтра * |
|  |  | Не отрегулировано схождение передних колёс* |
| 2 |  | Замечаний нет |
| *Дефект устранен представителями сервисной службы |

Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга

Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа, м.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2015год |
| Система смазки двигателя | Низкое давление масла на указателе | Не отрегулирован редукционный клапан на масляном фильтре | П | Редукционный клапан отрегулирован представителями сервисной службы | II | 1 | 1 | 4 |
| Механизм включения переднего моста | Не включается передний мост | Самоотворачивание (прослабление резьбы) болта крепления кронштейна (952-1802031-А) для крепления направляющей (952-1802027) тяги включения (952-1802026) раздаточной коробки | П | Болт заменен представителями сервисной службы (Рисунок 2) | I | 1 | 1 2 | 114 123 |
| Ходовая система | Затруднено управление трактором | Не отрегулировано схождение передних колёс | П | Схождение колёс отрегулировано представителями сервисной службы | II | 1 | 1 | 8 |
| Ходовая система | Течь масла с заднего моста через манжету левого колеса | Прослабление пружины в манжете (2.2-80×105-1) | П | Пружина манжеты заменена специалистами МИС | II | 1 | 1 | 446 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидрообъёмное рулевое управление | Подтекание масла через маслопровод (Ф80-3407510) подводящий масло от насоса питания (НШ-10У-3Л) к насосу дозатору | Наличие раковины по месту пайки штуцера подсоединения к насосу питания | П | Раковина запаяна специалистами МИС (Рисунок 3) | II | 1 | 2 | 33 |
| Гидрообъёмное рулевое управление | Подтекание масла через маслопровод (Ф80-3407760) подводящий масло от гидробака к насосу питания (НШ-10У-3Л) | Наличие раковины по месту пайки штуцера подсоединения к насосу питания | П | Раковина запаяна специалистами МИС | II | 1 | 2 | 44 |
| Агрегаты гидросистемы | Течь масла через РВД с гидрораспределителя на ЗНУ | Некачественное изготовление РВД | П | РВД заменён, приобретён в розничной сети | II | 1 | 1 | 399 |
| Злектрооборудование | Невозможность переключения света передних фар | Подгорание контактов в переключателе света (3709.10), некачественное изготовление | П | Переключатель заменен, приобретен в розничной сети (Рисунок 4) | II | 1 | 2 | 121 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |
| Агрегаты гидросистемы | Подтекание масла через трубу (80-4607320-Б), подводящей масло от гидрораспределителя к к правому клапану запорного устройства в месте подсоединения к гидрораспределителю | Наличие раковины по месту пайки штуцера подсоединения к гидрораспределителю | П | Раковина запаяна специалистами МИС | II | 1 | 1 | 1083 |
| Система охлаждения | Расслоение ремня (2КЛ.I-11×10-1250) привода водяного насоса и вентилятора | Некачественное изготовление | П | Ремень заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 100 руб | II | 1 | 2 | 1121 |

Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам мониторинга |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 2 | 2 | 2 |
| Средняя наработка, м.ч | 502 | 662,5 | 1164,5 |
| Среднее количество отказов, шт. | 4,5 | 1 | 5,5 |
| в том числе: |  |
| I группы сложности | 1 | - | 1 |
| II группы сложности | 3,5 | 1 | 4,5 |
| III группы сложности | - | - | - |
| Наработка на отказ, м.ч | 111,5 | 662,5 | 211,2 |
| Наработка на отказ по группам сложности, м.ч: |  |
| I группы сложности: | 502 | Более 662,5 | 1164,5 |
| II группы сложности: | 143,4 | 662,5 | 258,8 |
| III группы сложности: | Более 502 | Более 662,5 | Более 1164,5 |

# Оценка оперативности работы сервиса

(таблица заполняется при наличии сервисных услуг)

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса Копер.факт. | Нормативный коэффициент сервиса К опер. норм. | Коэффициент эффективностисервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Система смазки двигателя. Не отрегулирован редукционный клапан | 2 | 0,75 | 8 | 8 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,08 | 0,08 | 1,0 |
| Ходовая система Не отрегулировано схождение передних колёс | 8 | 0,66 | 8 | 8 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,08 | 0,08 | 1,0 |
| Механизм включения переднего моста. Не включается передний мост | 114 | 0,33 | 8 | 8,33 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,03 | 0,04 | 1,3 |

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

Таблица 6

Деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса) нет.

Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя (в среднем по тракторам) |
| --- | --- |
| 2015 год |
| Цена машины, руб. | 864406 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - |
| Затраты на доставку, руб. | 2280 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 105906 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 7955 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 195 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 2750 |
| Затраты по страхованию, руб. | 1670 |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 985162 |
| 2016 год |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 384984 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 4380 |
| Затраты на ремонт, руб. | 50 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 1411 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 390825 |
| Совокупные затраты владения за два года полезного использования, руб. | 1375987 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг тракторов МТЗ 82.1 в количестве двух образцов проведен в период с 30 апреля по 4 декабря 2016г.

Доставка машин осуществлялась специалистами хозяйства своим ходом из ООО "АгроцентрАлтай", г. Барнаул комплектными, со всей сопутствующей документацией.

В период досборки и обкатки машин выявлены два недостатка по качеству изготовления, которые оперативно устранены представителями сервисной службы (см. таблицу 3).

Средняя наработка за два года эксплуатации составила 1164,5 м-ч. Тракторы использовались на полевых: сев зерновых и подсолнечника, междурядная обработка подсолнечника, косовица зерновых и транспортных работах, а так же на погрузочно-разгрузочных работах фронтальным погрузчиком. Наработка на отказ II группы сложности в среднем составила 258 м-ч, что не соответствует требованиям ТУ (по ТУ 550 м-ч, не менее). Всего за два года эксплуатации произошло девять отказов II группы сложности и два отказа I группы сложности. На одной машине произошли шесть отказов, на второй пять (см. таблицу 4).

# Сервисное обслуживание находится на достаточно высоком уровне.

# Совокупные затраты владения тракторами за два года составили в среднем 1375987 рублей.

ВЫВОДЫ

Трактор колёсный универсальный МТЗ 82.1 вписывается в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах сельскохозяйственных работ, по показателям надежности не соответствуют требованиям ТУ.

Директор						А.А. Бодрызловв

Главный инженер					А.И Ефанов

Руководитель КИЛ				Г.В. Ячменев

Начальник отдела					В.Ф. Артюков

испытаний с/х техники

Инженер, проводивший 				В.И. Ермош

мониторинг

ФОТОГРАФИИ ОТКАЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

Рисунок 2 – По стрелке - заменённый болт крепления кронштейна направляющей тяги включения переднего моста

Рисунок 3 – По стрелке – место восстановления маслопровода от насоса питания к насосу дозатору

Рисунок 4 – По стрелке – заменённый переключатель света

Приложение 1

Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1 Наименование хозяйств: ОАО ОПХ "Алтайская МИС"

2 Марка трактора МТЗ 82.1,  зав. №№ 00800097, 00800098.

3 Виды работ: полевые, транспортные и хозяйственные работы.

4 Стоимость, руб. и способ приобретения: 864406,100% оплата.

5 Организация-поставщик: ООО "АгроцентрАлтай", г.Барнаул

###### 6 Фирма-изготовитель: ООО "Континент", г. Смоленск,

по лицензии РУП "МТЗ", Республика Беларусь

7 Комплектность: обеспечена

8 Техдокументация : ТУ,  руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности  - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной  информации для эксплуатации  - достаточно для использования машины по назначению

9 Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки:

- низкое давление в системе смазки двигателя - не отрегулирован редукционный клапан масляного фильтра;

- не отрегулировано схождение передних колёс.

10 Достаточность прилагаемого инструмента: недостаточно.

Приложение 2

Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

ФГБУ "Алтайская МИС" Поспелихинского района Алтайского края.

Наименование организаций, занимающихся сервисным обслуживанием:

ООО "АгроцентрАлтай", г.Барнаул и их филиалы в с. Поспелиха Алтайского края

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключен договор о гарантийном обслуживании | Выдан сертификат, подтверждающий право на самостоятельное проведение всех видов ТО |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | Специалисты МИС проводят самостоятельно | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Техника находится на гарантии | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения.) | За хозяйством не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР и обученными у поставщика трактористами-машинистами. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика. | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: 8 - 14ч при доставке из центрального склада г. Барнаула и до 3,5ч – из филиалов | - |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимается | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |