МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01- 02 -18 (2010014)

от 27 апреля 2018 года

о результатах обследования машин и оборудования

для механизации животноводческих и птицеводческих ферм, кормопроизводства

в хозяйствах зоны деятельности МИС

с. Поспелиха, 2018 год

##### С О Д Е Р Ж А Н И Е

Таблица 1 – Перечень обследованных машин	3

Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах	10

Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машин	13

Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам	14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	16

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	20

Приложение А – Перечень отказов и повреждений за период обследования.	21

# Таблица 1 Перечень обследованных машин

| № груп-пы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортер скребковый навозоуборочный | ТСН-160 (Рисунок 1) | - ООО "Металлист-Агро", г. Славгород | 2017 | 4 |
| 2 | Транспортер скребковый навозоуборочный | ТСН-3,0Б (Рисунок 2) | - ООО "Металлист-Агро", г. Славгород | 2017 | 2 |
| 3 | Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов | ИСРК-12 "Хозяин" (Рисунок 3) | 80 - ООО "ЗАПАГРОМАШ", Беларусь | 2017 | 1 |
| 4 | Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов | ИСРК-12 "Хозяин" | - ООО "Интенсивные технологии", г. Смоленск | 2017 | 1 |
| 5 | Миксер-смеситель | PENTA (Рисунок 4) | 340 - Канада | 2017 | 1 |
| 6 | Кормораздатчик тракторный прицепной | КТП-10У-00 (Рисунок 5) | - ОАО "Механический завод Калачинский", г. Калачинск Омской области | 2016 | 3 |
| 7 | Кормораздатчик-измельчитель-смеситель | КИС-8Б (Рисунок 6) | - ООО "НОЭЗНО-Сельмаш", г. Новосибирск | 2017 | 1 |
| 8 | Кормораздатчик-измельчитель-смеситель | КИС-9Б (Рисунок 7) | - ООО "НОЭЗНО-Сельмаш", г. Новосибирск | 2017 | 1 |
| 9 | Кормораздатчик-измельчитель-смеситель | КИС-10Б (Рисунок 8) | - ООО "НОЭЗНО-Сельмаш", г. Новосибирск | 2017 | 1 |
| 10 | Кормораздатчик-измельчитель-смеситель | КИС-8БМ (Рисунок 9) | - ООО "НОЭЗНО-Сельмаш", г. Новосибирск | 2017 | 1 |
| 11 | Дробилка пневматическая молотковая | ДПМ-18,5 (Рисунок 10) | - ООО "АгроПоставка", г. Нижний Новгород | 2017 | 1 |

Согласно государственного задания № 082-00017-18-00 на 2018 год на проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства в рамках государственной аграрной политики, ФГБУ "Алтайская МИС" провела обследование машин и оборудования для механизации животноводческих и птицеводческих ферм, кормопроизводства.

Все машины поступили в хозяйства в 2017 и 2018гг.

Обследование проведено в период с 5 апреля по 16 апреля 2018 года с целью оценки: комплектности, качества изготовления и упаковки для транспортировки, удобства сборки, а также достаточности и качества технической документации.

Обследовано 17 машин одиннадцати наименований в хозяйствах Поспелихинского, Алейского, Шипуновского, Рубцовского, Топчихинского, Мамонтовского, Краснощековского районов Алтайского края.

Сбор информации осуществлен путем опроса специалистов и операторов хозяйств, осмотром машин на местах их использования.

Сведений о наличии сертификатов у заводов-изготовителей на приобретённые изделия в хозяйствах нет.

Условия, в которых эксплуатируются машины, близки к экстремальным – холодные зимы, грязь на территориях животноводческих комплексов весной и осенью.

В ходе проведения данной работы в хозяйствах выявлены новые машины, ранее не обследованные - это:

- измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 "Хозяин" (Рисунок 3) предназначен для приготовления (доизмельчения и смешивания), транспортировки и раздачи кормовых смесей по заданной программе из различных компонентов с применением электронной системы взвешивания кормовой смеси. Машина состоит из бункера призматической формы с расширением вверх, шнекового рабочего органа, весового механизма, механизма раздачи корма, привода рабочих органов. В нижней части бункера вдоль его оси установлены два смешивающе-измельчающих шнека. Для доизмельчения массы по всей длине витков шнека установлены ножи с волнистой кромкой лезвия (с зубьями). Для смешивания компонентов корма каждый шнек имеет противоположную навивку витков, обеспечивающих транспортирование смешиваемых компонентов в середину и вверх. Слева и/или справа по ходу раздатчика, в средней части бункера, установлен выгрузной транспортёр с гидроприводом. Агрегатируется с тракторами класса 1,4;

- миксер-смеситель PENTA (Рисунок 4) изготовлен в Канаде. Машина предназначена для измельчения и смешивания различных видов кормов с последующей раздачей готовой смеси через окно в правой части бункера, за счет центробежной силы от вращающегося рабочего органа. Основной рабочий орган представляет собой вертикальный конусообразный шнек, расположенный в центре бункера. На его винтах, имеющих вид спирали, закреплены съемные ножи, меняющиеся по мере износа. Привод рабочего органа осуществляется от ВОМ трактора через механический редуктор миксера. Машина оборудована весовым устройством с бортовым компьютером для контроля дозаправки смешивающихся компонентов.

- дробилка пневматическая молотковая ДПМ-18,5 (Рисунок 10) предназначена для пневматического забора, измельчения и транспортирования к месту выгрузки зерновых (рожь, пшеница, ячмень, овёс и т.п.), кукурузы, семян зернобобовых и масленичных культур влажностью до 15% на животноводческих комплексах, птицефабриках, зверофермах и т.д.

Общая информация об организации сервисного обслуживания машин

Результатами обследования установлено, что договора на сервисное обслуживание кормораздатчиков, транспортеров и дробилки хозяйствами с поставщиками не заключались.

Отказы по машинам устранялись силами хозяйств за свой счёт. Претензии поставщикам не предъявлялись.

Рисунок 1 – Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160,

смонтированный на ферме КРС

1 – горизонтальный транспортер; 2 – электродвигатель;

3 - редуктор

Рисунок 2 – Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-3,0Б,

смонтированный на ферме КРС

1 – горизонтальный транспортер; 2 – наклонный транспортер;

3 – электродвигатель; 4 - редуктор

Рисунок 3 – Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 "Хозяин"

Рисунок 4 – Миксер-смеситель PENTA

Рисунок 5 - Кормораздатчик тракторный прицепной КТП-10У-00

Рисунок 6 – Кормораздатчик-измельчитель-смеситель КИС-8Б

Рисунок 7 – Кормораздатчик-измельчитель-смеситель КИС-9Б

Рисунок 8 – Кормораздатчик-измельчитель-смеситель КИС-10Б

Рисунок 9 – Кормораздатчик измельчитель-смеситель КИС-8БМ

Рисунок 10 - Дробилка пневматическая молотковая ДПМ-18,5

# Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

| № группы | Поряд-ковый номер в группе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  | машины | двигателя | час | т |  | I | II | III |  | 100% оплата | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | б/н | - | 77 | 424 | 1 | - | 1 | - | ООО "Яровское", Алейский район, Алтайский край | ООО "Алтайагропромкомплект", г. Барнаул | - | 155000 |
|  | 2 | б/н | - | 111 | 611 | - | - | - | - | ИП глава КФХ "Рябцев С.В.", Алейский район, Алтайский край | ООО "Алтайагропромкомплект", г. Барнаул | - | 155000 |
|  | 3 | б/н | - | 107 | 590 | 1 | - | 1 | - | СПК "Памяти Островского", Шипуновский район, Алтайский край | ООО "Алтайагропромкомплект", г. Барнаул | - | 155000 |
|  | 4 | б/н | - | 250 | 1375 | 1 | - | 1 | - | СПК "Новый Путь", Мамонтовский район, Алтайский край | ООО "Алтайагропромкомплект", г. Барнаул | - | 155000 |
| 2 | 1 | б/н | - | 105 | 580 | - | - | - | - | СПК "Заветы Ильича", Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 210000 |
|  | 2 | б/н | - | 98 | 540 | - | - | - | - | СПК "Имени Кирова", Рубцовский район, Алтайский край | ООО "Металлист Агро", г. Славгород | - | 195000 |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 200452 | - | 320 | 3840 | - | - | - | - | ООО "Система", Топчихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 1920000 |
| 4 | 1 | 0017600 | - | 315 | 3780 | - | - | - | - | ООО "Лебяжье", Егорьевский район | ООО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 1708100 |
| 5 | 1 | 11 | - | 776 | 8000 | - | - | - | - | СПК "Памяти Островского", Шипуновский район, Алтайский край | - | ООО "Эфективное решение" (кредит) | 1350000 |
| 6 | 1 | 1672 | - | 380 | 4560 | - | - | - | - | КЛХ "Колхоз им Кирова", Шипуновский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 380000 |
|  | 2 | 1643 | - | 320 | 3840 | - | - | - | - | ООО "Котляровка", Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "Алтайагропромкомплект", г. Барнаул | - | 419000 |
|  | 3 | 1673 | - | 310 | 3720 | 1 | - | 1 | - | СПК "Карповский", Краснощёковский район, Алтайский край | ООО "Алтайагропромкомплект", г. Барнаул | - | 350000 |
| 7 | 1 | 53 | - | 215 | 2580 | - | - | - | - | ООО "Мелира", Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "НОЭЗНО-Сельмаш", г. Новосибирск | - | 817750 |
| 8 | 1 |  | - | 200 | 2400 | - | - | - | - | ИП глава КФХ "Рябцев С.В.", Алейский район, Алтайский край | ООО "НОЭЗНО-Сельмаш", г. Новосибирск | - | 840950 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 1 Э | - | 315 | 3780 | - | - | - | - | ИП глава КФХ "Локтионов П.В.", Шипуновский район, Алтайский край | ООО "НОЭЗНО-Сельмаш", г. Новосибирск | - | 930600 |
| 10 | 1 | 99 | - | 310 | 3720 | 1 | - | 1 | - | ООО "Дубровское", Алейский район, Алтайский край | То же |  | 698000 |
| 11 | 1 | 2070 | - | 250 | 418 | 1 | - | 1 | - | ООО "Котляровка", Поспелихинский район, Алтайский край | " | - | 113700 |

# Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

| N группы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-11 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-11 | По комплектности | Замечаний нет | - | - |
| 1-11 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-11 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1-11 | По качеству изготовления | Замечаний нет | - | - |

# Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | ТУ | ТСН-160 | ТСН-3,0Б | ИСРК-12 "Хозяин" Беларусь | ИСРК-12 "Хозяин" | PENTA Канада | КТП-10У-00 | КИС-8Б | КИС-9Б | КИС-10Б | КИС-8БМ | ДПМ-18,5 |
|  |  | 2017* | 2018 |  |  |  |  | 2017* | 2018 |  | 2017* | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество обследованных образцов | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средняя наработка, ч | - | 125 | 136 | 102 | 320 | 315 | 776 | 298 | 337 | 215 | 378 | 200 | 315 | 310 | 250 |
| т | - | 687,5 | 750 | 560 | 3840 | 3780 | 8000 | 3576 | 4040 | 2580 | 4536 | 2400 | 3780 | 3720 | 418 |
| Среднее количество отказов, в том числе: | - | - | 0,75 | - | - | - | - | 1,5 | 0,33 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| I гр. сложности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II гр. сложности | - | - | 0,75 | - | - | - | - | 1,5 | 0,33 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| III гр. сложности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наработка на отказ, ч | 250** 300*** | Более 125 | 181,3 | Более 102 | Более 320 | Более 315 | Более 776 | 198,7 | 1021 | Более 215 | Более 378 | Более 200 | Более 315 | 310 | 250 |
| т | - | Более 687,5 | 1000 | Более 560 | Более 3840 | Более 3780 | Более 8000 | 2384 | 12242 | Более 2580 | Более 4536 | Более 2400 | Более 3780 | 3720 | 418 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, ч | - | Более 125 | Более 136 | Более 102 | Более 320 | Более 315 | Более 776 | Более 298 | Более 337 | Более 215 | Более 378 | Более 200 | Более 315 | Более 310 | Более 250 |
| т | - | Более 687,5 | Более 750 | Более 560 | Более 3840 | Более 3780 | Более 8000 | Более 3576 | Более 4040 | Более 2580 | Более 4536 | Более 2400 | Более 3780 | Более 3720 | Более 418 |
| II, ч | - | Более 125 | 181,3 | Более 102 | Более 320 | Более 315 | Более 776 | 198,7 | 1021 | Более 215 | Более 378 | Более 200 | Более 315 | 310 | 250 |
| т | - | Более 687,5 | 1000 | Более 560 | Более 3840 | Более 3780 | Более 8000 | 2384 | 12242 | Более 2580 | Более 4536 | Более 2400 | Более 3780 | 3720 | 418 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III, ч | - | Более 125 | Более 136 | Более 102 | Более 320 | Более 315 | Более 776 | Более 298 | Более 337 | Более 215 | Более 378 | Более 200 | Более 315 | Более 310 | Более 250 |
| т | - | Более 687,5 | Более 750 | Более 560 | Более 3840 | Более 3780 | Более 8000 | Более 3576 | Более 4040 | Более 2580 | Более 4536 | Более 2400 | Более 3780 | Более 3720 | Более 418 |

* Результаты обследования машин в 2017году

** Данные ТУ на кормораздатчик КИС-8

*** Данные ТУ на кормораздатчики КТП-10У-00, на остальные машины данных нет

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Все обследованные машины эксплуатируются в хозяйствах с различными формами собственности и используются на фермах КРС.

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160

Обследовано четыре образца. Монтаж и пуско-наладочные работы произведены работниками хозяйства. Качество монтажа удовлетворительное. Натяжение цепей транспортёров соответствовало рекомендациям инструкции по эксплуатации, скребки перемещались плавно без рывков и перекосов. Редукторы и натяжное устройство работали без посторонних шумов, стуков; болтовые соединение затянуты.

Уровень надежности транспортеров по сравнению с предыдущим годом снизился, выявлен один типичный отказ по трем транспортерам – вытягивание цепи горизонтального транспортера производственного характера второй группы сложности. Средняя наработка на отказ составила 181,3ч при фактической выработке - 750т, по результатам обследования прошлого года отказов выявлено не было.

Замечаний по качеству работы у специалистов хозяйства нет.

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-3,0Б

Обследовано два образца. Монтаж и пуско-наладочные работы произведены силами хозяйства. Качество монтажа удовлетворительное. Натяжение цепей транспортёров соответствовало рекомендации инструкции по эксплуатации, скребки перемещались плавно без рывков и перекосов. Документация представлена в полном объеме. Редукторы и натяжное устройство работали без посторонних шумов, стуков; болтовые соединение затянуты.

Отказов не выявлено. Замечаний по качеству работы нет.

Измельчитель-смеситель-раздачик кормов ИСРК-12 "Хозяин"

Обследовано два образца разных заводов-изготовителей - ООО "ЗАПАГРОМАШ", Беларусь и ООО "Интенсивные технологии", г. Смоленск. С машинами представлен полный комплект технической документации. Поступили в хозяйства в собранном виде, дефектов и повреждений не выявлено. Досборка заключалась проверке затяжки болтовых соединений и смазки узлов.

Отказов не выявлено. По качеству выполнения технологического процесса и изготовлению машин в целом мнение специалистов хозяйств только положительное.

Миксер-смеситель PENTA

Обследован один образец, приобретен в кредит у дистрибьютора по Сибири компании PENTA TMR (Канада) - ООО "Эфективное решение". Машина комплектна, поступила в собранном виде. Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

C машиной представлена инструкция по эксплуатации на русском языке. Информации, изложенной в ней достаточно для правильной эксплуатации машины. Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-1221.

За время эксплуатации миксера отказов не выявлено.

Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с миксером у специалистов и обслуживающего персонала нет.

Кормораздатчик тракторный прицепной КТП-10У-00

Обследовано три образца. Все машины комплектны, поступили в собранном виде. Документация представлена в полном объеме. Недостатков по качеству изготовления не выявлено.

В хозяйствах использовались в агрегате с трактором МТЗ-82.1.

Выявлен один отказ производственного характера – трещины  сварных соединений зубьев с трубой верхнего битера. Наработка на отказ при средней выработке на кормораздатчик - 4040т составила - 1021ч, что выше прошлогоднего уровня - 198,7ч при меньшей выработке – 3576т на машину, что характеризует повышение уровня надежности.

По качеству выполнения технологического процесса мнение специалистов хозяйства удовлетворительное.

Однако из опыта эксплуатации данных машин, имеются следующие предложения по доработке конструкции:

- устанавливать дополнительно уголок (Рисунок 11) с целью увеличение жесткости рамы в целом и предохранения стоек бортов от повреждения при задевания во время маневрирования агрегата внутри животноводческого помещения;

- изменить конструкцию защёлки (Рисунок 12) крышки шестерен привода продольного транспортера, происходит выпадение оси;

- шестерни привода поперечного транспортера выполнять на опорных подшипниках (Рисунок 13) вместо втулок, т.к. втулки подвержены интенсивному износу и как следствие происходит подклинивание шестерен;

- изменить конструкцию механизма фиксации заднего борта (Рисунок 14), отмечены случаи открывания борта при задевание о какой-либо предмет.

Рисунок 11 - Дополнительный уголок на раме кормораздатчика

Рисунок 12 – Крышка шестерен привода продольного транспортера

(по стрелке – защелка, с установленным вместо

штатной оси, отрезком проволоки)

Рисунок 13 - Шестерня привода поперечного транспортера

с опорным подшипником

Рисунок 14 – Механизм фиксации заднего борта обмотан проволокой

для предотвращения открывания

Кормораздатчики-измельчители-смесители КИС

Обследовано четыре машины по одном образцу каждой модели - КИС-8Б, КИС- 9Б, КИС-10Б, КИС-8БМ. Машины представлены в собранном виде. Недостатков по качеству изготовления не выявлено. Документация представлена в полном объеме, ее достаточно для правильной эксплуатации кормораздатчиков. Трудоёмкость досборки заключалось в протяжке болтовых соединений и смазки узлов.

Эксплуатируются в хозяйствах с тракторами МТЗ-82.1.

Отказов не выявлено, кроме кормораздатчика КИС-8БМ, выявлен один отказ конструкционного характера второй группы сложности, требующий доработки конструкции опорных стоек для крепления бункера к раме. Средняя наработка на отказ составила 310ч (3720т), что в пределах требований ТУ (300ч). Претензий по качеству выполнения технологического процесса, производительности, удобству работы с машиной у специалистов и обслуживающего персонала нет.

Дробилка пневматическая молотковая ДМ-4-1

Обследован один образец. Дробилка доставлена автотранспортом хозяйства, четырьмя упаковочными местам. Замечаний по качеству упаковки, сохранности в период транспортировки и разгрузки не было. Документация представлена в полном объеме. Монтаж дробилки заключался в: крепеже рамы дробилки на пол подсобного помещения, соединении заборного шланга с эжектором и дробилкой, а также присоединении нагнетательного шланга с выходным патрубком, подключении дробилки к сети переменного тока  и затруднений не вызвал.

За время эксплуатации выявлен один отказ конструкционного характера второй группы сложности – нагнетательный шланг протёрт измельчаемым материалом насквозь в месте присоединения к дробилке. Требуется конструкционная доработка – повышение износостойкости шланга, либо удлинение выходного патрубка дробилки.

Средняя наработка составила 250ч (418т). Замечаний по качеству выполнения технологического процесса у специалистов хозяйства нет.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании результатов обследования можно сделать следующие выводы:

- все приобретённые машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства;

- отзывы специалистов и механизаторов о работе машин в основном положительные.

Предложения заводам-изготовителям:

1. ОАО "Механический завод "Калачинский":

- повысить качество сварных соединений зубьев верхнего битера;

- учесть мнение и предложение специалистов, имеющих опыт эксплуатации кормораздатчиков КТП-10У-00, по доработке конструкции;

- повысить контроль за качеством изготовления отдельных узлов и деталей.

2. ООО "НОЭЗНО – Сельмаш":

- увеличить жесткость опорных стоек для крепления бункера на раме кормораздатчиков КИС-8БМ.

3. ООО "АгроПоставка":

- повысить износостойкость нагнетательного шланга (ПВХ) дробилки.

Предложения потребителям:

- строго соблюдать правила по эксплуатации приобретаемой продукции;

- при покупке машин требовать представление необходимой документации с отметками о сертификации продукции;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.

Директор МИС					А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела					В.Г. Обыскалов

испытаний с.х. машин

Ведущий инженер					Д.С. Дешко

# Приложение А – Перечень отказов и повреждений за период обследования машин

| № груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | ч | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Рабочие органы: (горизонтальный транспортёр) | Предельное вытягивание цепи горизонтального транспортера из-за повышенного износа звеньев цепи | Некачественное изготовление цепи | П | Цепь укорочена специалистами хозяйства на пять звеньев | II | 1 | 1 3 4 | 52 91 120 | 286 501 660 |
| 2 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рабочие органы: (верхний битер) | Трещины по сварке пяти зубьев к трубе верхнего битера | Некачественный сварочный шов (непровар) | П | Дефектные швы проварены электросваркой | II | 1 | 3 | 250 | 3000 |
| 7 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рама: (передние опорные стойки крепления бункера к раме) | Деформация стоек | Недостаточная жесткость | К | Стойки отрихтованы, усилены наложением дополнительных скоб с помощью электросварки, дополнительно установлены опоры из труб квадратного сечения (80х80мм), см. Рисунок А. 1 | II | 1 | 1 | 230 | 2760 |

Окончание приложение А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Транспортирующие органы: (нагнетательный шланг ПВХ) | Протёрт измельчаемым материалом насквозь в месте присоединения к дробилке | Не достаточная износостойкость шланга в месте изменения вектора потока измельчённого материала | К | Шланг укорочен, обрезан по протёртому месту | II | 1 | 1 | 210 | 418 |

Рисунок А 1 – Опора крепления бункера к раме кормораздатчика

после восстановления (по стрелке а – усиливающие скобы;

б – дополнительная опора из трубы квадратного сечение 80х80)

# Text boxes

1

б

а

2

3

1

2

3

4