МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-35-17 (2010044)

от 30 октября 2017 года

о результатах обследования машин

для уборки зерновых культур в хозяйствах зоны

деятельности МИС

с.Поспелиха, 2017 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1 - Перечень обследованных машин	3

Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах	6

Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машин	9

Таблица 4 - Показатели безотказности по обследованным машинам	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	11

Таблица 5 - Перечень отказов и повреждений за период обследования	19

# Таблица 1 - Перечень обследованных машин

| № группы | Наименование машины | Марк | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбайн зерноуборочный самоходный | РСМ-152 "ACROS-595Plus" (Рисунок 1) | 602 ООО "Комбайновый завод" "Ростсельмаш" | 2016 2017 | 1 2 |
| 2 | Комбайн зерноуборочный самоходный | РСМ-142 "ACROS-585" (Рисунок 2) | 602 ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" | 2016 2017 | 1 3 |
| 3 | Комбайн зерноуборочный самоходный | РСМ-142 "ACROS-550" (Рисунок 3) | 602 ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" | 2016 2017 | 2 1 |
| 4 | Комбайн зерноуборочный самоходный | РСМ-101 "Вектор-410" (Рисунок 4) | 602 ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" | 2017 | 2 |
| 5 | Комбайн зерноуборочный самоходный | КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS 12" (Рисунок 5) | 55 ЗАО СП "Брянсксельмаш" | 2017 | 4 |
| 6 | Косилка самоходная универсальная в комплектации (ШС-150+ адаптер КВТ 9-18) | КСУ-1 (Рисунок 6) | 602 ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" | 2016 2017 | 1 6 |

Период обследования: с 13.08-19.10.2017г.

Согласно государственному заданию № 082-00007-17-00 на 2017г. Алтайская МИС провела обследование машин для уборки зерновых культур в хозяйствах различных форм собственности Шипуновского, Новичихинского и Поспелихинского районов Алтайского края с целью проверки качества изготовления, комплектности, надежности и правил эксплуатации машин в реальных условиях.

Информация получена от руководителей хозяйств, специалистов и механизаторов.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета ГИЦ.

Практически все машины приобретены хозяйствами за полную оплату с использованием кредитных средств.

Жатки и подборщики комбайнов доставлены в хозяйства автотранспортом, энергетические средства к жаткам и зерноуборочные комбайны – своим ходом. Машины представлены в собранном виде. Предпродажная подготовка была проведена сервисной службой поставщиков в полном объёме. Досборка машин в хозяйствах практически не требовалась.

Все поставщики техники имеют перед потребителями гарантийные обязательства.

Договоры на сервисное обслуживание исполняются в полном объёме дилерами поставщиков, в регионе это: ТФК "Европа", ООО "АСМ-Алтай" и ООО "Сервисная компания "Агромаркет" по технике ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ООО "Агроцентр Алтай" является дилером ПО "Гомсельмаш" и ЗАО СП "Брянсксельмаш"

Отдельные отказы по машинам устранены собственными силами хозяйств.

Рисунок 1 – Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 "ACROS-595Plus"

Рисунок 2 – Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 "ACROS-585"

Рисунок 3 – Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 "ACROS-550"

Рисунок 4 - Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410"

Рисунок 5 – Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS 12"

Рисунок 6 – Косилка самоходная универсальная КСУ-1 (шасси самоходное ШС-150

с  косилкой валковой транспортерной КВТ-9-18)

Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

| № груп-пы | Порядковый № в гру-ппе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  | 100% оплата | по лизингу |  |
|  |  | машины | двигателя | час | га | т |  | I | II | III |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 16042 | 78550643 | 593 | - | 4000 | 3 | - | 3 | - | СПК "Знамя Родины", Поспелихинский район | ТФК "Европа", г. Барнаул | - | 7455100 |
|  | 2 | 19054 | 78596116 | 345 | - | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Мельниково", Новичихинский район | То же | - | 7890000 |
|  | 3 | 18962 | 78546194 | 400 |  | 3190 | 2 | 0 | 2 | 0 | То же | " | - | 7890000 |
| 2 | 1 | 18034 | 78550643. | 284 | - | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ВИД", Новичихинский район | " | - | 7368000 |
|  | 2 | 18910 | 78543042 | 230 | - | 2200 | 1 | 0 | 1 | 0 | То же | " | - | 7368000 |
|  | 3 | 18680 | 78548001 | 325 | - | 3250 | 2 | 1 | 1 | 0 | ООО "Сноп", Поспелихинский район | " | - | 7250500 |
|  | 4 | 19050 | 78542387 | 190 | - | 1600 | 2 | 1 | 1 | 0 | То же | " | - | 7500000 |
| 3 | 1 | 15997 | G0596478 | 220 | - | 1900 | 4 | 0 | 4 | 0 | КФХ "Долженко.Н.И.", Шипуновский район | " | - | 6450500 |
|  | 2 | 16024 | G0596321 | 240 | - | 2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | То же | " |  | 6450500 |
|  | 3 | 19280 | G0617315 | 203 | - | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП гл КФХ "Локтионов П.В.", Шипуновский район | " | - | 6520000 |
| 4 | 1 | 012471 | H0590848 | 135 | - | 1000 | 3 | 0 | 3 | 0 | ПБОЮЛ гл КФХ "Загайнов О.Г.", Шипуновский район | ООО "АСМ Алтай", г. Барнаул" | - | 5870000 |
|  | 2 | 014156 | H0616599 | 85 | - | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | СПК "Урожай", Шипуновский район | ООО "Агримакс", г. Барнаул | - | 6000000 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 16104 | H0609936 | 206 | - | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | КФХ "Черепанов А.И.", Шипуновский рай | ОАО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 6150500 |
|  | 2 | 16129 | Н0611230 | 250 | - | 1400 | 3 | 0 | 3 | 0 | ООО "Мелира", Поспелихинский район | То же | - | 6508100 |
|  | 3 | 16249 | H0614896 | 280 | - | 1570 | 4 | 0 | 4 | 0 | То же | " | - | 6508100 |
|  | 4 | 16199 | H0613215 | 210 | - | 1000 | 3 | 0 | 3 | 0 | " | " | - | 6508100 |
| 6 | 1 | ROKSU 155000699 | 150107 | 419 | 3000 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Предгорье", Поспелихинский район | ТФК "Европа", г. Барнаул | - | 4268500 |
|  | 2 | ROKSU 155001018 | Н0044019 | 406 | 2800 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ИП гл КФХ "Локтионов П.В.", Шипуновский район | То же | - | 4875600 |
|  | 3 | ROKSU 155000926 | Н0039780 | 173 | 1380 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КФХ "Моховское", Новичихинский район | " | - | 4765600 |
|  | 4 | ROKSU 155000974 | Н0042328 | 155 | 1210 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | КФХ "Енисей", Новичихинский район | " | - | 4760800 |
|  | 5 | ROKSU 155000802 | 152257 | 135 | 1000 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | ООО "Сноп", Поспелихинский район | " | - | 4668890 |
|  | 6 | ROKSU 155000972 | H0041991 | 100 | 700 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Мелира", Поспелихинский район | " | - | 4668890 |
|  | 7 | ROKSU 155001051 | Н0045587 | 140 | 1100 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Стиль", Поспелихинский район | " | - | 4687900 |
| Примечание: Цена приобретенной техники одной марки варьируется в зависимости от времени её приобретения, скидок торгующих организаций, различных региональных и правительственных программ, а так же комплектации техники |

# Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

| № группы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По комплектности | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-6 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 2 | По качеству изготовления | Повышенный шум в зоне молотильного барабана, представители сервисной службы не дали объяснений этому, эксплуатация комбайна была продолжена | 1 | 3 |
|  |  | Трудноразличимые показания по давлению масла и температуры охлаждающей жидкости в двигателе на дисплее модуля терминального в дневное время. Недоработка системы отображения важных показаний, плохо видно в светлое время суток |  |  |
|  |  | При падении оборотов привода грохота очистки ниже но-минальных модуль терминаль-ный издает неверное звуковое оповещение об остановке грохота. Сбой компьютера в сис-теме аварийного оповещения, техпроцесс, выполняемый комбайном при этом не нарушался |  |  |
|  |  | Не включается освещение на выгрузном шнеке (отсутствие контакта в штекере), контакты зачищены | 1 | 2 |
| 1,3-6 |  | Замечаний нет | - | - |

# Таблица 4 - Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | по ТУ, НД | по данным обследования |
|  |  | РСМ 152 "АCROS-595Plus" | РСМ-142 "АCROS-585" | РСМ-142 "АCROS -550" | РСМ-101 "Вектор-410" | КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12" | КСУ-1 |
|  |  | 2016* | 2017 | 2017 | 2016* | 2017 | 2016* | 2017 | 2017 | 2016* | 2017 |
| Количество обследованных образцов, шт. | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Средняя наработка: ч | - | 290 | 446 | 257 | 137 | 221 | 252 | 110 | 236 | 193 | 218 |
| га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1610 | 1598 |
| т | - | 2600 | 3430 | 2362 | 900 | 1860 | 1287 | 715 | 1268 | - | - |
| Среднее количество отказов, шт., в том числе: | - | 2,0 | 1,67 | 1,25 | 0,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 2,75 | 1,7 | 1,0 |
| I группы сложности | - | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| II группы сложности | - | 2,0 | 1,67 | 0,75 | 0,5 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 2,75 | 1,7 | 0,86 |
| III группы сложности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наработка на отказ: ч | Нет данных | 145,0 | 267,1 | 205,6 | 275 | 110,5 | 140,3 | 73,3 | 85,8 | 113,7 | 218 |
| га | Тоже | - | - | - | - | - | - | - | - | 947,1 | 1598 |
| т | " | 1300 | 2054 | 1890 | 1800 | 930 | 715,2 | 476,6 | 461 | - | - |
| Наработка на отказ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I группы сложности, ч | " | Более 290,0 | Более 446,0 | 514 | Более 137,5 | Более 221 | 504 | Более 110 | Более 236 | Более 193 | 2180 |
| га | " | - | - | - | - | - | - | - | - | Более1610 | 15980 |
| т | " | Более 2600 | Более 3430 | 4724 | Более 900 | Более 1860 | 2575 | Более 715 | Более 1268 | - | - |
| II группы сложности: ч | 100**, 80***, 50**** | 145,0 | 267,1 | 342,7 | 275 | 110,5 | 194,2 | 73,3 | 85,8 | 113,7 | 253,5 |
| га | Нет данных | - | - | - | - | - | - | - | - | 947,1 | 1858 |
| т | " | 1300 | 2054 | 3149 | 1800 | 930 | 990 | 476,6 | 461 | - | - |
| III группы сложности: ч | " | Более 290,0 | Более 446 | Более 257 | Более 137,5 | Более 221 | Более 252 | Более 110 | Более 236 | Более 193 | Более 218 |
| га | " | - | - | - | - | - | - | - | - | Более 1610 | Более 1598 |
| т | " | Более 2600 | Более 3430 | Более 2362 | Более 900 | Более 1860 | Более 1287 | Более 715 | Более 1268 | - | - |
| * - Машины, которые обследованы в 2016 г. Для комбайна " АCROS -595", Палессе GS 12" и КСУ-1 ** -Для комбайнов "АCROS-595", "Палессе GS 12" и КСУ-1 *** - Для комбайна "АCROS-585" и "АCROS-550" **** - Для комбайна "Вектор-410" |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование машин проведено в период с 13 августа по 19 октября 2017г. в трех районах Алтайского края.

Все они приобретены хозяйствами в торгово-снабженческих организациях г. Барнаула.

Комбайн РСМ-152 " АCROS-595 Plus"

Обследовано три образца (Рисунок 1),один 2016г. выпуска, два – 2017г. С комбайнами представлен полный комплект технической документации. Машины оборудованы измельчителем незерновой части урожая. Приобретены без зерновых жаток, поэтому использовались только на подборе и обмолоте валков в агрегате с платформой - подборщиком РСМ-081.08 шириной захвата - 4,3м. Силовая установка - шестицилиндровый рядный двигатель Cummins 6LTAA 8.9-С325.

Использовались на уборке пшеницы, ячменя, проса, гречихи с урожайностью до 12ц/га.

За период эксплуатации выявлено пять отказов второй группы сложности производственного характера. Средняя наработка на отказ второй группы сложности составила 267ч, что выше требований ТУ (100ч) и прошлогодних данных - 145ч. Однако у механизаторов и ИТР хозяйств имеются следующие замечания:

-при более высокой влажности зерна (более 15-20%, что характерно для зоны Западной Сибири) из–за повышенной нагрузки происходит забивание зернового шнека и, как следствие, деформация витков и изгиб вала;

- болты крепления фланца зернового шнека на панели молотилки с левой стороны не закреплены (применены болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком у основания от проворачивания), в связи с этим определенные трудности возникают при установке шнека на место – болты выпадают из отверстий боковины молотилки внутрь кожуха шнека. В хозяйствах болты приваривают (Рисунок - 7) или сажают на специальный клей (фиксатор резьбы);

- натяжной ролик цепи привода транспортёра наклонной камеры установлен "жестко" - не вращается (Рисунок 8), что приводит к его быстрому износу и шуму от цепи при работе.

На основании вышеизложенного:

- болты крепления фланца зернового шнека на левой панели молотилки следует выполнять неподвижными в отверстиях;

- доработать конструкцию неподвижного с пластмассовой обоймой натяжителя цепи привода транспортера для исключения шума в работе;

Кроме этого, есть основания для повышения мощности гидронасоса привода половоразбрасывателя (при большой массе схода половы с решет происходит падение оборотов дисков половоразбрасывателя, о чем сигнализирует терминальный модуль комбайна).

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса комбайном и условиям работы оператора нет.

Рисунок 7 - Болты крепления фланца зернового шнека приварены

к кожуху блока шкивов электросваркой

Рисунок 8 - Натяжной ролик цепи привода транспортёра

наклонной камеры установлен "жестко" (не вращается)

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 "ACROS-585"

Обследовано четыре образца (Рисунок 2). Приобретены в комплектации только с платформами-подборщиками РСМ-081.08 шириной захват - 4,3м. Комбайны оборудованы измельчителями незерновой части урожая. С ними представлен полный комплект технической документации. Использовались на подборе валков овса, гороха, пшеницы и гречихи.

Наработка на отказ второй группы сложности составила 342,7ч, что выше требований норматива (по ТУ-80, не менее), при наработке в физических единицах - 2362т.

На комбайнах произошло пять отказов - два первой группы сложности производственного характера (рассоединение цепи привода транспортера подборщика) и три отказа второй группы сложности - производственного характера из-за некачественного изготовления.

На комбайне (зав. №018680) наблюдаются значительные потери зерна за очисткой. Представители сервисной службы, которые были вызваны для устранения, причину так и не выявили. У механизаторов имеются следующие предложения по улучшению конструкции комбайна:

- повысить степень защиты электропроводки фары освещения внутри измельчителя от воздействия при уборке крупностебельных культур, т.к. имело место повреждение электропроводки;

- доработать эффективность работы вибратора в бункере при выгрузке технологического материала повышенной влажности;

- поднять воздухозаборник системы очистки двигателя;

- установить сзади второй проблесковый маячок;

- усилить жесткость кожуха и решеток вентилятора для защиты их от деформаций при уборке высокостебельных культур. В целом больших замечаний по качеству выполнения технологического процесса комбайном (кроме зав. №018680), производительности, условиям труда нет.

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 "ACROS-550"

Обследовано три образца (Рисунок 3). С комбайнами представлен полный комплект технической документации. Машины оборудованы измельчителями незерновой части урожая, в комплекте каждой семиметровая жатка, платформа-подборщик и транспортная тележка.

Наработка на отказ второй группы сложности комбайнов при средней выработке 1860т, составила – 110,5ч, что ниже этого показателя по результатам обследования комбайнов данной марки в 2016 году – 275ч, но соответствует требованиям ТУ - 80ч.

На комбайнах выявлено шесть отказов II группы сложности, пять из которых производственного характера, причины возникновения - недостаточное количество смазки, заложенное в подшипники, некачественное изготовление деталей и их сборка. Отказ по половоотталкивающей крыльчатке блока радиаторов отнесен к конструкционному – требуется доработка в направлении повышения жесткости детали.

Механизаторы отмечают следующее:

- неудобен процесс снятия и замены водяного насоса на двигателе ЯМЗ;

- отопитель кабины необходимо перенести в верхнюю часть кабины (как на "АCROS-595"). Некоторые механизаторы устанавливают радиаторы отопителей от автомобилей семейства "ВАЗ" самостоятельно (Рисунок 9);

- для более эффективной работы системы очистки воздуха, воздухозаборник должен быть расположен выше комбайна. В ряде случаев воздухозаборники уже подняты самостоятельно (Рисунок 10);

- оснастить подборщик пластиковыми пальцами;

- для осмотра, ТО и ремонта узлов и механизмов комбайна с левой стороны молотилки требуется дополнительная опора для ног оператора, как вариант подножка на колосовом элеваторе установленная самостоятельно (Рисунок 11).

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса и условиям труда механизатора нет.

Рисунок 9 – Радиатор отопителя (от автомобиля ВАЗ) установлен

в верхней части кабины

Рисунок 10 - Воздухозаборник установлен выше корпуса фильтра

на 25см

Рисунок-11 – Дополнительная подножка для осмотра узлов и механизмов

комбайна, установленная на колосовом элеваторе

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410"

Обследовано два образца (Рисунок 4). С машинами представлен полный комплект технической документации. Оборудованы измельчителями незерновой части, в комплекте каждого комбайна семиметровая жатка и платформа подборщик. Следует отметить, что комбайны представлены в хозяйства с большим опозданием, несмотря на предварительную предоплату произведённую заблаговременно.

Силовая установка – шестицилиндровый двигатель ЯМЗ-236НД-4 и ЯМЗ-236НД-3.

Использовались на прямом комбайнировании и на подборе и обмолоте валков гороха, пшеницы, овса, гречихи средней урожайностью до 16ц/га.

Выявлено три отказа  производственного характера II группы сложности. Наработка на отказ II группы сложности составила 73,3ч (476т), по ТУ - 50ч, т.е. соответствует НД.

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса комбайном, условиям работы оператора и производительности нет. Имеется большой спрос на данный комбайн.

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS 12"

Обследовано четыре образца (Рисунок 5). С ними представлен полный комплект технической документации.

Комбайны поступили в хозяйства в следующей основной комплектации: измельчитель незерновой части, семиметровая жатка и платформа - подборщик.

Комбайны использовались на подборе и обмолоте валков гороха, пшеницы, овса, гречки с урожайностью до 15ц/га, подсолнечника с урожайностью до 25ц/га.

Выявлено одиннадцать отказов второй группы сложности производственного характера. Основной причиной является недостаточное количество смазки, которое необходимо заложить в подшипники, некачественное изготовление ремней, некачественная термообработка и др.

Наработка на отказ комбайнов, при средней выработке на комбайн 236ч, составила – 80,8ч, что ниже требований ТУ-100ч, т.е. изготовителю необходимо обратить внимание на наличие производственных отказов и принять меры к их устранению.

Комбайн положительно зарекомендовал себя по показателям работы, производительности и условиям труда оператора.

Косилка самоходная универсальная КСУ-1

Обследовано семь образцов КСУ-1 в комплектации (ШС-150+КВТ 9-18) (Рисунок 6) на скашивании зерновых культур.

Наработка на отказ при средней выработке на косилку 1598га составила 218ч, что выше прошлогоднего уровня 113,7ч при средней выработке 1610га на машину, что характеризует повышение уровня надежности. Наработка на отказ второй сложности составила 253,5ч, поТУ-100ч.

В ходе испытаний выявлено семь отказов, из них два по шасси - второй группы сложности и пять отказов по косилкам - из них четыре второй группы сложности и один первой группы сложности. Три отказа отнесены к конструкционному характеру и четыре к производственному - в основном это некачественное изготовление узлов и деталей. Замечаний по качеству выполнения технологического процесса, производительности в основном нет. Однако в одном из хозяйств, слева в передней части косилки, установлен щиток от забивания травой (Рисунок - 12).

Механизаторы отмечают следующее - место расположения фар транспортного освещения (на площадке водителя) не обеспечивает достаточной освещенности дороги при межпольных переездах в темное время суток. Элементы жатки, при ее подъеме в транспортное положение, препятствуют световому потоку фар, при работе замечаний по освещенности нет.

Предлагают установить на косилку опорные колёса и перенести воздухозаборник (назад влево к кабине) На некоторых уже переделали сами (Рисунок-13).

Рисунок-12 - Щиток от забивания травой.

Рисунок 13 - Воздухозаборник поднят выше (около-80см)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании машин для уборки зерновых культур выявлено:

- машины поступили в хозяйства полностью комплектными;

- предпродажная подготовка проведена сервисной службой поставщиков в полном объёме.

Все приобретенные машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства.

Из 37 отказов, выявленных в процессе эксплуатации обследованной техники 33 производственного характера и четыре – конструкционного. Из общего количества отказов, 34 - второй группы сложности и три - первой.

Предложения заводам-изготовителям:

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш":

- зерноуборочные комбайны - повысить качество сборки в целом, повысить входной контроль комплектующих деталей, учесть по возможности замечания и предложения механизаторов и ИТР хозяйств, применить цепные передачи положительно зарекомендовавших на рынке производителей, доработать конструкцию половоотталкивающей крыльчатки блока радиаторов;

- косилки самоходные - доработать конструкцию крепления механизма привода режущего аппарата, повысить входной контроль комплектующих деталей и качество изготовление деталей и узлов.

ЗАО СП "Брянсксельмаш", г. Брянск:

- повысить входной контроль комплектующих деталей (особенно наличие смазки в подшипниках и ремней), повысить качество изготовление деталей и узлов.

Потребителям:

- при покупке машин требовать представления необходимой документации с отметками о сертификации продукции;

- при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.

Директор МИС						А.А. Бодрызлов

Главный инженер						А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ						А. А. Березовиков

Начальник отдела

испытаний с.-х.машин					В. Г. Обыскалов

Инженер, проводивший

обследование							В. Ф. Артюков

# Таблица 5 - Перечень отказов и повреждений за период обследования

| № груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | час | га | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приборы, контролирующие работу двигателя (манометры) | Нестабильное показание давления масла в двигателе (от 0,2 до 0,5МПа) | Предположительно - потеря работоспособности датчика давления | П | На момент проведения обследования отказ не устранен, требуется замена датчика | II | 1 | 1 | 245 | - | 1650 |
|  | Наклонная камера (транспортер) | Излом звеньев крепления планки к цепи транспортера | По данным экспертизы ИТР хозяйства совместно со службой сервиса установ-лен перекал соединительных звеньев | П | Транспортер заменён сервисной службой | II | 2 | 1 3 | 550 375 | - - | 3710 3000 |
|  | Механические передачи (ремни) | Предельное вытягивание ремня привода наклонного шнека бунке-ра (SPB-3750) | Некачественное изготовление ремня | П | Ремень заменён (приобретён в торговой организации) | II | 2 | 1 3 | 410 380 | - - | 2760 3030 |
| 2 | Тоже | То же | То же | П | То же | II | 2 | 3 4 | 320 165 | - - | 3200 1400 |
|  | То же (цепи) | Рассоединение цепи привода транспортера подборщика по месту соединения (замку) | Некачественное изготовление пружинной пластины замка | П | Замок заменён (приобретён в торговой организации) | I | 2 | 3 4 | 320 165 | - - | 3200 1400 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Приборы, контролирующие работу двигателя (манометры) | Нестабильное показание давления масла в двигателе | Предположительно - потеря работоспособности датчика давления | П | На момент проведения обследования отказ не устранен, требуется замена датчика | II | 1 | 2 | 210 | - | 240 |
| 3 | Система водяного охлаждения двигателя (водяной насос) | Течь охлаждающей жидкости из дренажного отверстия водяного насоса | Предположительно - разрушение уплотнения вала насоса из-за некачественное изго-товления | П | Водяной насос заменён сервисной службой (вышедший из строя забран для выявления причины) | II | 2 | 1 2 | 155 115 |  | 1340 960 |
|  | Вспомогательные агрегаты двигателя (половоотталкиваю-щая крыльчатка) | Открытые трещины крыльчатки в месте установочных отверстий (Рисунок 14) | Недостаточная жесткость крыльчатки | К | Трещины заварены электросваркой | II | 1 | 1 | 175 | - | 1510 |
|  | Домолачивающее устройство | Разрушение подшипника (1680204) вала привода | Недостаточное количество смазки заложено при сборке | П | Подшипник заменён по гарантии сервисной службой | II | 1 | 1 | 200 | - | 1730 |
|  | Сепарирующие органы (соломотряс клавишный) | Разрушение подшипника (380708Т2С17) второй клавиши ведомого вала | Недостаточное количество смазки заложено при сборке | П | Подшипник заменён по гарантии сервисной службой | II | 1 | 1 | 220 | - | 1860 |
|  | Оборудование для уборки незерновой части урожая (измельчитель-разбрасыватель) | Разрушение подшипников 180204 АС17 натяжного шкива ремня 2HB 4062 привода измельчителя | Недостаточное количество смазки заложено при сборке | П | Подшипник заменён по гарантии сервисной службой | II | 1 | 2 | 145 | - | 1200 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Система водяного охлаждения двигателя | Течь охлаждающей жидкости из дренажного отверстия водяного насоса | Предположительно - разрушение уплотнения вала насоса из-за некачественное изго-товления | П | Водяной насос заменён сервисной службой (вышедший из строя забран для выявления причины) | II | 1 | 1 | 35 | - | 260 |
|  | Домолачивающее устройство | Заклинивание подшипника (180204) натяжной звёздочки цепи привода домолачивающего устройства | Недостаточное количество смазки заложено при сборке | П | Подшипник заменён сервисной службой по гарантии | II | 1 | 1 | 75 | - | 600 |
|  | Основная гидросистема | Выгрузной шнек не переводится в положение "выгрузка" | Потеря работоспособности клапана управления, находящимся в основном гидрораспределителе | П | Клапан заменён сервисной службой | II | 1 | 1 | 105 | - | 800 |
| 5 | Система водяного охлаждения двигателя (вентилятор) | Обрыв одной из крыльчаток вентилятора | Предположительно - наличие микротрещины по месту обрыва | П | Вентилятор заменён сервисной службой | II | 1 | 2 | 70 | - | 690 |
|  | Сепарирующие органы (соломотряс клавишный) | Разрушение сепаратора подшипника (380708ЕК10Т2С17) средней клавиши соломотряса на ведущем валу | Недостаточное количество смазки заложено при сборке | П | Подшипник заменён сервисной службой по гарантии | II | 1 | 2 | 148 | - | 1250 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Сепарирующие органы (вентилятор) | Заклинивание подшипника (1580209С17) вала (КЗК-10-0217060) | Недостаточное количество смазки заложено при сборке | П | Подшипник заменён сервисной службой по гарантии. | II | 1 | 4 | 150 | - | 1700 |
|  | То же (верхний решётный стан) | Излом шпильки (КЗР0260601Б) в результате чего произошёл излом оси (КЗР0202080) | Предположительно некачественная термообработка шпильки | П | Восстановлено по гарантии сервисной службой | II | 1 | 3 | 185 | - | 1700 |
|  | Домолачивающее устройство | Заклинивание подшипника (1680207С17) вала привода домолачивающего устройства | Недостаточное количество смазки заложено при сборке | П | Подшипник заменён сервисной службой по гарантии | II | 1 | 2 | 235 | - | 2180 |
|  | Оборудование для уборки незерновой части урожая (измельчитель -разбрасыватель) | Разрушение подшипника вала измельчителя 2210-2RS1K | Некачественное изготовление подшипника. Изготовитель КНР | П. | Подшипник заменен, приобретен через розничную сеть, одновременно заменен и второй подшипник | II | 1 | 3 4 | 175 200 | - - | 1800 1920 |
|  | Молотильный аппарат (молотильный барабан) | Разрыв ремня привода барабана (68х24-2600) | Некачественное изготовление ремня | П. | Ремень заменен (приобретён в торговой организа-ции), в дальнейшем ремень был представлен сервисной службой | II | 1 | 3 4 | 220 185 | - - | 2100 2000 |
|  | Транспортирующие органы молотилки (элеватор зерновой) | Разрушение сепаратора подшип-ника (1680207С17) в нижней части элеватора | Недостаточное количество смазки заложено при сборке | П | Подшипник заменён сервисной службой по гарантии | II | 1 | 3 | 105 | - | 1000 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Электрооборудование и системы сигнализации (датчики) | Отсутствие параметров положения деки относительно молотильного барабана на инфор-мационной панели | Отказ в работе датчика положения деки, предположительно из-за его некачественного изготовления | П | Не устранено | II | 1 | 1 | 67 |  | 360 |
| 6 | Система водяного охлаждения двигателя | Течь охлаждающей жидкости из дренажного отверстия водяного насоса | Предположительно - разрушение уплотнения вала насоса из-за некачественного изготовления | П | Водяной насос заменён по гарантии сервисной службой | II | 1 | 2 | 280 | 1930 | - |
|  | Электрооборудование и системы сигнализации (панель информа-ционная ПИ-142-03) | Общий сбой в работе панели информационной | Причина не выяснена. Предполо-жительно – некачественное изготовление. | П | Замена сервисной службой по гарантии на новую | II | 1 | 4 | 85 | 670 | - |
| 6 | Режущий аппарат (привод) | Ослабление затяж-ки болтов крепления механизма привода к станине на боковине жатки и трещины левого кронштейна регулировки положе-ния механизма | Недостаточная прочность крепления | К | Болты заменены (дополнительно установлены контргайки). Трещины заварены (Рисунок 15) | II | 1 | 1 5 7 | 124 95 110 | - - - | 890 700 865 |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочие элементы (боковой капот) | Потеря работоспособности замка правого капота | Предположительно – некачествен-ное изготовление деталей замка | П | Не устранено - капот фиксируется от открывания проволокой (Рисунок 16) | 1 | 1 | 5 | 55 | - | 400 |
|  | Гидросистема | Подтекание масла через уплотнение правого гидроцилиндра подъёма косилки | Предположительно – некачествен-ная сборка деталей гидроцилин- дра | П | Гидроцилиндр заменён сервисной службой по гарантии | II | 1 | 6 | 70 | - | 540 |

Рисунок 14 – Половоотталкивающая крыльчатка блока радиаторов

комбайна РСМ-142"ACROS-550", по стрелкам места излома, восстановленные электросваркой

Рисунок 15 – Механизм привода режущего аппарата косилки КВТ 9-18:

а - контргайка на болту крепления; б – заваренная трещина

Рисунок 16 – Капот шасси ШС-150, зафиксированный от открывания

с помощью проволоки

# Text boxes

а

б