МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-62-15 (2010054)

от 25 ноября 2015 года

о результатах обследования машин

для уборки силосных и других поздних культур

в хозяйствах зоны деятельности МИС

с. Поспелиха, 2015 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Таблица 1 – Перечень обследованных машин	3

Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах	4

Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машин	8

Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	10

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	12

Таблица 5 - Перечень отказов и повреждений за период обследования	13

# Таблица 1 – Перечень обследованных машин

| № группы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приспособление для уборки подсолнечника | ПСП-1210-13 (Рисунок 1) | - ОАО "Морозовсксельмаш", г. Морозовск Ростовской области | 2015 | 4 |
| 2 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-1273-04 (Рисунок 2) | - Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск | 2015 | 2 |
| 3 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-1273М (Рисунок 3) | - Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш" | 2015 | 1 |
| 4 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-873М (Рисунок 4) | - Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш" | 2015 | 5 |

Согласно государственному заданию по оказанию информационных услуг на 2015год Алтайской МИС проведено обследование машин для уборки поздних культур в хозяйствах трёх районов Алтайского края.

Период обследования: с 14 октября по 25 ноября 2015 года.

Обследование проведено с целью проверки качества  изготовления, комплектности, удобства досборки, правил эксплуатации машин.

Приспособления агрегатируются: ПСП-1210-13 с зерноуборочными комбайнами РСМ-152 "Аcros 595 Plus"; НАШ-1273-04 – КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ"; НАШ-1273М - РСМ-142 "Аcros 580"; НАШ-873М - РСМ-101 "Вектор-410".

Информация по технике получена от руководителей сельскохозяйственных предприятий, главных специалистов, специалистов среднего звена, представителей поставщиков машин, работников органов Гостехнадзора, а также механизаторов и наладчиков непосредственно на местах использования машин.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета, принятой в  системе машиноиспытаний Российской Федерации.

Сервисное обслуживание приспособлений договорами не было предусмотрено, поэтому досборка, наладка и техническое обслуживание проведены в хозяйствах собственными силами без затруднений.

Рисунок 1 – Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-1210-13

Рисунок 2 – Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-1273-04

# Рисунок 3 – Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-1273М

Рисунок 4 – Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-873М

# Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

| № груп-пы | Поряд-ковый № в группе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  | машины | двигателя | час | га | т |  | I | II | III |  | 100% оплата | по лизингу |  |
| 1 | 1 | 121000300 | - | 140 | 560 | - | - | - | - | - | ООО "Россия", Новичихинский район | ООО ТФК "Европа", г. Барнаул | - | 940000 |
|  | 2 | 1121000329 | - | 135 | 540 | - | - | - | - | - | ООО "Россия", Новичихинский район | ООО ТФК "Европа", г. Барнаул | - | 940000 |
|  | 3 | 1121000324 | - | 86 | 350 | - | - | - | - | - | ООО "Гавриловское", Поспелихинский район | ООО ТФК "Европа", г. Барнаул |  | 940000 |
|  | 4 | 1121000330 | - | 95 | 380 | - | - | - | - | - | ООО "Гавриловское", Поспелихинский район | ООО ТФК "Европа", г. Барнау |  | 940000 |
| 2 | 1 | 36 | - | 128 | 510 | - | - | - | - | - | ООО "Мелира", Поспелихинский район | АО"Агросблизинг" г. Новосибирск | - | 650000 |
|  | 2 | 37 | - | 133 | 530 | - | 1 | - | 1 | - | ООО "Мелира", Поспелихинский район | АО"Агросблизинг" г. Новосибирск | - | 650000 |
| 3 | 1 | 26 | - | 75 | 300 | - | - | - | - | - | СПК "Знамя Родины" Поспелихинский район | АО"Агросблизинг" г. Новосибирск | - | 837000 (с транспортной тележкой) |
| 4 | 1 | 152 | - | 143 | 500 | - | 1 | - | 1 | - | ООО "Успех", Алейский район | ООО "Агримакс" г.Барнаул | - | 587000 |
|  | 2 | 200 | - | 45 | 150 | - | - | - | - | - | КХ "Енисей" , Новичихинский район, | АО"Агросблизинг" г. Новосибирск | - | 596000 |
|  | 3 | 201 | - | 45 | 150 | - | - | - | - | - | КХ "Енисей", Новичихинский район | АО"Агросблизинг" г. Новосибирск | - | 596000 |
|  | 4 | 138 | - | 85 | 300 | - | - | - | - | - | ООО"Русское поле", Новичихинский район | АО"Агросблизинг" г. Новосибирск | - | 596000 |
|  | 5 | 139 | - | 85 | 300 | - | - | - | - | - | ООО"Русское поле", Новичихинский район | АО"Агросблизинг" г. Новосибирск | - | 596000 |

# Таблица 3 – Перечень недостатков, выявленных в период сборки   (досборки) 
и обкатки машин

| № груп-пы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-4 | По комплектности | Замечаний нет | - | - |
| 1-4 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-4 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1-4 | По качеству изготовления | Замечаний нет | - | - |

# Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | по ТУ, НД | по данным обследования |
|  |  | ПСП-1210 | НАШ-1273 | НАШ-873 |
|  |  | 2015 | 2014* | 2015 | 2014* | 2015 |
| Количество обследованных образцов | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Средняя наработка: |  |  |  |  |  |  |
| ч | Нет данных | 114 | 68,3 | 112 | 132 | 81 |
| га | То же | 457,5 | 278,3 | 446,7 | 440 | 280 |
| Среднее количество отказов, в т.ч.: | " | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,2 |
| I группа сложности | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II группа сложности | " | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,2 |
| III группа сложности | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наработка на отказ: |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | Более114 | Более 68,3 | 339,4 | Более 132 | Более 81 |
| га | " | Более 457,5 | Более 278,3 | 1353,6 | Более 440,0 | Более 280 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |
| I группа сложности: |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | Более 114 | Более 68,3 | Более 112 | Более 132 | Более 81 |
| га | " | Более 456,5 | Более 278,3 | Более 446,7 | Более 440,0 | Более 280 |
| II группа сложности: |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | Более 114 | Более 68,3 | 339,4 | Более 132 | 405 |
| га | " | Более 456,5 | Более 278,3 | 1353,6 | Более 440,0 | 1400 |
| III группа сложности: |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | Более 114 | Более 68,3 | Более 112 | Более 132 | Более 81 |
| га | " | Более 456,5 | Более 278,3 | Более 446,7 | Более 440,0 | Более 280 |
| * Результаты обследования 2014 года |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 12 машин. Четыре приспособления производства ОАО "Морозовсксельмаш", восемь образцов, изготовленных Русско-Венгерским ООО СП "Унисибмаш".

###### Приспособления ПСП-1210-13

###### (группа 1)

Обследовано четыре образца ПСП-1210-13. Приобретены за 100% оплату в безналичной форме. Приспособления доставлены в хозяйства автотранспортом поставщика. Техническое описание и инструкция по эксплуатации достаточно полно освещает  все вопросы использования машин по назначению и их техническому обслуживанию.

Трудоемкость досборки и навешивания на комбайн составила в среднем около 4чел-ч.

Применялись в агрегате с зерноуборочными комбайнами РСМ-152 "Аcros 595 Plus". Урожайность подсолнечника по хозяйствам составила от 7,2 до 14,5ц/га.

Отзывы в хозяйствах по качеству и надежности выполнения технологического процесса положительные.

###### Приспособления НАШ-873М, НАШ-1273М, НАШ-1273-04

(группы 2 – 4)

Обследовано восемь образцов – три – НАШ-1273, пять – НАШ-873. Машины приобретены хозяйствами за безналичный расчет – 100% оплата

На приспособления имеется устойчивый спрос, обусловленный качественным выполнением технологического процесса, простотой обслуживания, надежностью, возможностью агрегатирования со всеми моделями отечественных комбайнов, а также практически со всеми зарубежными.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации достаточно полно освещает все вопросы использования машины по назначению и её техническому обслуживанию.

Средняя трудоемкость досборки и навешивания на комбайн составила около 4чел-ч.

Применялись в агрегате с зерноуборочными комбайнами РСМ-152 "Аcros 595 Plus", РСМ-101 "Вектор-410", КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" на уборке подсолнечника урожайностью до 14,5ц/га.

По машинам выявлено два отказа второй группы сложности производственного характера.

Отзывы по качеству и надежности выполнения технологического процесса приспособлениями в хозяйствах положительные, отмечается повышение надежности.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании машин для уборки поздних культур выявлено:

- приспособления ПСП-1210-13, НАШ-1273-04, НАШ-1273М и НАШ-873М, для уборки подсолнечника вписываются в технологию уборки сельскохозяйственных культур в зоне. Отзывы о работе машин положительные.

Предложения изготовителям:

Русско-Венгерскому ООО СП "Унисибмаш" – повысить входной контроль за качеством изготовления цепи транспортера стеблей (ПР-19,05).

Предложения потребителям:

- возможно использование по назначению, в соответствии с рекомендациями изготовителей и поставщиков, приспособлений ПСП-1210-13, НАШ-1273-04, НАШ-1273М и НАШ-873М в условиях хозяйств зоны деятельности МИС.

- обращаться за консультацией на Алтайскую МИС по вопросам приобретения и эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Директор МИС						Р.А. Дергачев

Главный инженер						А.И.Ефанов

Заведующий КИЛ						Г.В.Ячменев

Начальника отдела						В.Ф.Артюков

полевых испытаний

Ведущий инженер						С.В.Фишер

# Таблица 5 – Перечень отказов и повреждений за период обследования

| N груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К,П,Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядко-вый номер в группе | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | час | га | т |
| 1 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспортер стеблей | Разрыв звена цепи транспортера стеблей (ПР-19,05) | Предположительно некачественное изготовление цепи – недостаточный расклеп осей звеньев цепи | П | Цепь заменена, взята из ЗИПа | II | 1 | 2 | 42 | 168 | - |
| 3 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Транспортер стеблей | Разрыв звена цепи транспортера стеблей (ПР-19,05) | Предположительно некачественное изготовление цепи – недостаточный расклеп осей звеньев цепи | П | Цепь заменена, взята из ЗИПа | II | 1 | 1 | 58 | 232 | - |

# Text boxes

1

2

3