МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-58-16 (2010054)

от 23 ноября 2016 года

о результатах обследования машин

для уборки силосных и других поздних культур

в хозяйствах зоны деятельности МИС

с. Поспелиха, 2016 год

# Таблица 1 – Перечень обследованных машин

| № группы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приспособление для уборки подсолнечника | ПСП-1210-13 (Рисунок 1) | - ОАО "Морозовсксельмаш", г. Морозовск Ростовской области | 2016 | 1 |
| 2 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-1273-04 (Рисунок 2) | - Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш", г. Новосибирск | 2016 | 4 |
| 3 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-873-04 (Рисунок 3) | - Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш" | 2016 | 3 |
| 4 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-873-05 | - Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш" | 2016 | 1 |
| 5 | Приспособление для уборки подсолнечника | НАШ-873М (Рисунок 4) | - Русско-Венгерское ООО СП "Унисибмаш" | 2015 2016 | 2 1 |

Согласно государственному заданию № 082-00112-16 ПР на 2016 год на проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства ФГБУ "Алтайская МИС" проведено обследование машин для уборки поздних культур в хозяйствах пяти районов Алтайского края.

Период обследования: с 14 октября по 25 ноября 2016 года.

Обследование проведено с целью проверки качества  изготовления, комплектности, удобства досборки, правил эксплуатации машин.

Приспособления агрегатируются: ПСП-1210-13 с зерноуборочными комбайнами РСМ-152 "Аcros 595 Plus"; НАШ-1273-04 – КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ"; НАШ-873-04 - -КЗС-1218, GS-12, GS-10 "ПАЛЕССЕ"; НАШ-873-05 - GS-07, КЗС-7 GS-812, КЗС-812 "ПАЛЕССЕ"; НАШ-873М - AKROS 530, 540,560, 580, 590, TORUM, Вектор, ДОН-1500Б (выпуска до октября 2006 года).

Информация по технике получена от руководителей сельскохозяйственных предприятий, главных специалистов, специалистов среднего звена, представителей поставщиков машин, работников органов Гостехнадзора, а также механизаторов и наладчиков непосредственно на местах использования машин.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета, принятой в  системе машиноиспытаний Российской Федерации.

Сервисное обслуживание приспособлений договорами не было предусмотрено, поэтому досборка, наладка и техническое обслуживание проведены в хозяйствах собственными силами без затруднений.

Рисунок 1 – Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-1210-13

в агрегате с зерноуборочным комбайном "Аcros 595 Plus"

Рисунок 2 – Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-1273-04

Рисунок 3 – Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-873-04

в агрегате с зерноуборочным кобайном GS-12, "ПАЛЕССЕ"

Рисунок 4 – Приспособление для уборки подсолнечника НАШ-873М

# Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

| № груп-пы | Поряд-ковый № в группе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  | машины | двигателя | час | га | т |  | I | II | III |  | 100% оплата | по лизингу |  |
| 1 | 1 | 121000391 | - | 100 | 400 | - | - | - | - | - | КФХ "Галкин", Курьинский район | ООО ТФК "Европа", г. Барнаул |  | 854400 |
| 2 | 1 | 08 | - | 80 | 320 | - | - | - | - | - | ООО "Мелира", Поспелихинский район | АО"Агросиблизинг" г. Новосибирск | - | 940000 |
|  | 2 | 55 | - | 75 | 300 | - | 1 | 1 | - | - | ООО "Мелира", Поспелихинский район | АО"Агросиблизинг" г. Новосибирск |  | 940000 |
|  | 3 | 41 | - | 115 | 450 | - | - | - | - | - | КФХ "Дзюба П.И." Баевский район | АО"Агросблизинг" г. Новосибирск |  | 940000 |
|  | 4 | 42 | - | 105 | 410 | - | 1 | - | 1 | - | КФХ "Дзюба П.И." Баевский район | АО"Агросиблизинг" г. Новосибирск | - | 940000 |
| 3 | 1 | 228 | - | 65 | 250 | - | - | - | - | - | КФХ"Роговой С.М.", Поспелихинский район | АО"Агросиблизинг" г. Новосибирск | - | 597000 |
|  | 2 | 233 | - | 55 | 210 |  |  |  |  |  | КФХ "Черепанов" Шипуновский район | АО"Агросиблизинг" г. Новосибирск |  | 597000 |
|  | 3 | 234 | - | 65 | 250 |  |  |  |  |  | КФХ "Черепанов" Шипуновский район | АО"Агросблизинг" г. Новосибирск |  | 597000 |
| 4 | 1 | 38 | - | 80 | 300 | - | - | - | - | - | СПК "Восход" Новичихинский район | АО"Агросиблизинг" г. Новосибирск | - | 597000 |
| 5 | 1 | 200 | - | 80 | 300 | - | - | - | - | - | КХ "Енисей" , Новичихинский район, | АО"Агросиблизинг" г. Новосибирск | - | 596000 |
|  | 2 | 201 | - | 85 | 320 | - | 1 | 1 | - | - | КХ "Енисей", Новичихинский район | АО"Агросиблизинг" г. Новосибирск | - | 596000 |
|  | 3 | 242 | - | 40 | 150 | - | - | - | - | - | КФХ "Сибирь", Шипуновский район | АО"Агросиблизинг" г. Новосибирск | - | 597000 |

# Таблица 3 – Перечень недостатков, выявленных в период сборки   (досборки) 
и обкатки машин

| № груп-пы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 5 | По комплектности | Отсутствуют заводские таблички с паспортными данными, регулировочными данными и по технике безопасности на защитном кожухе механизма привода режущего аппарата (Рисунок 5) | 1 | 2 |
| 1-5 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-5 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1-5 | По качеству изготовления | Замечаний нет | - | - |

Рисунок 5 Место для установки заводских табличек с паспортными

данными, регулировочными данными и по технике

безопасности

# Таблица 4 – Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | по ТУ, НД | по данным обследования |
|  |  | ПСП-1210 | НАШ-1273 | НАШ-873 |
|  |  | 2015* | 2016 | 2015* | 2016 | 2015* | 2016 |
| Количество обследованных образцов |  | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Средняя наработка: |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | Нет данных | 114 | 100 | 112 | 93,8 | 81 | 67,1 |
| га | То же | 457,5 | 400 | 446,7 | 370 | 280 | 254,3 |
| Среднее количество отказов, в т.ч.: | " | 0 | 0 | 0,33 | 0,5 | 0,2 | 0,14 |
| I группа сложности | " | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,14 |
| II группа сложности | " | 0 | 0 | 0,33 | 0,25 | 0,2 | 0 |
| III группа сложности | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наработка на отказ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | Более114 | Более100 | 339,4 | 187,6 | Более 81 | 479,3 |
| га | " | Более 457,5 | Более 400 | 1353,6 | 740,0 | Более 280 | 1816,4 |
| Наработка на отказ по группам сложности: |  |  |  |  |  |  |  |
| I группа сложности: |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | Более 114 | Более100 | Более 112 | 375,2 | Более 81 | 479,3 |
| га | " | Более 456,5 | Более 400 | Более 446,7 | 1480,0 | Более 280 | 1816,4 |
| II группа сложности: |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | Более 114 | Более100 | 339,4 | 375,2 | 405 | Более 67,1 |
| га | " | Более 456,5 | Более 400 | 1353,6 | 1480,0 | 1400 | Более 254,3 |
| III группа сложности: |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | Более 114 | Более100 | Более 112 | Более 93,8 | Более 81 | Более 67,1 |
| га | " | Более 456,5 | Более 400 | Более 446,7 | Более 370 | Более 280 | Более 254,3 |
| * Результаты обследования 2015 года |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 12 машин. Одно приспособление производства ОАО "Морозовсксельмаш", одиннадцать - изготовлены Русско-Венгерским ООО СП "Унисибмаш".

###### Приспособление ПСП-1210-13

###### (группа 1)

Обследован один образец ПСП-1210-13. Приобретено за 100% оплату в безналичной форме. Приспособление доставлено в хозяйство автотранспортом поставщика. Техническое описание и инструкция по эксплуатации достаточно полно освещает  все вопросы использования машины по назначению и техническому обслуживанию.

Трудоемкость досборки и навешивания на комбайн составила 2 чел-ч.

Приспособление эксплуатировалось в агрегате с зерноуборочным комбайном "Аcros 595 Plus". Средняя урожайность подсолнечника в хозяйстве составила 12,5ц/га.

Отзывы в хозяйстве по качеству и надежности выполнения технологического процесса положительные.

###### Приспособления, НАШ-1273-04, НАШ-873-04, НАШ-873-05, НАШ-873М

(группы 2 – 5)

Обследовано одиннадцать образцов – четыре – НАШ-1273, семь – НАШ-873. Машины приобретены хозяйствами за безналичный расчет – 100% оплата

На приспособления имеется устойчивый спрос, обусловленный качественным выполнением технологического процесса, простотой обслуживания, надежностью, возможностью агрегатирования со всеми моделями отечественных комбайнов, а также практически со всеми зарубежными.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации достаточно полно освещает все вопросы использования машины по назначению и её техническому обслуживанию.

Средняя трудоемкость досборки и навешивания на комбайн составила около

4чел-ч.

Применялись в агрегате с зерноуборочными комбайнами РСМ-101 "Вектор-410", КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ" на уборке подсолнечника урожайностью до 15,5ц/га.

По машинам выявлено два отказа первой группы сложности и один отказ второй группы сложности производственного характера.

Отзывы по качеству и надежности выполнения технологического процесса приспособлениями в хозяйствах положительные.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании машин для уборки поздних культур выявлено:

- приспособления ПСП-1210-13, НАШ-1273-04, НАШ-873-04, НАШ-873-05 и НАШ-873М, для уборки подсолнечника вписываются в технологию уборки сельскохозяйственных культур. Отзывы о работе машин положительные.

Предложения изготовителям:

Русско-Венгерскому ООО СП "Унисибмаш" – повысить качество затяжки болтовых соединений.

Предложения потребителям:

- возможно использование по назначению приспособлений ПСП-1210-13, НАШ-1273-04, НАШ-873-04, НАШ-873-05 и НАШ-873М в условиях хозяйств зоны деятельности МИС, в соответствии с рекомендациями изготовителей и поставщиков,.

- обращаться за консультацией на Алтайскую МИС по вопросам приобретения и эксплуатации сельскохозяйственной техники.

ВРИО директора МИС					А.А. Бодрызлов

Главный инженер						А.И.Ефанов

Руководитель КИЛ						Г.В.Ячменев

Начальника отдела						В.Ф.Артюков

испытаний с/х машин

Ведущий инженер						С.В.Фишер

# Таблица 5 – Перечень отказов и повреждений за период обследования

| N груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К,П,Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядко-вый номер в группе | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | час | га | т |
| 1 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Механизм привода режущего аппарата | Разрыв звена цепи привода режущего аппарата | Предположительно некачественное изготовление цепи – недостаточный расклеп осей звеньев цепи | П | Цепь заменена, взята из ЗИПа | II | 1 | 2 | 51 | 205 | - |
|  | Делители | Самоотворачивание одног из болтовых соединений крепления второго по ходу движения делителя | Недостаточный момент затяжки данного болтового соединения | П | Произведена затяжка болтового соединения | I | 1 | 4 | 98 | 390 |  |
| 3 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отказов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Делители | Самоотворачивание одног из болтовых соединений крепления пятого по ходу движения делителя | Недостаточный момент затяжки данного болтового соединения | П | Произведена затяжка болтового соединения | I | 1 | 2 | 74 | 280 |  |

# Text boxes

1

2

3