МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ

И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-45-16 (2010044)

от 27 октября 2016 года

о результатах обследования машин для

уборки зерновых культур в хозяйствах зоны

деятельности МИС

с.Поспелиха, 2016 год

1 - Перечень обследованных машин

| № группы | Наименование машины | Марка | Завод-изготовитель | Год выпуска | Кол-во образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жатка валковая прицепная | ДОН МАР-2009 ШГ (Рисунок 1) | ТОО "Дон Мар", Республика Казахстан | 2015 | 1 |
| 2 | Самоходная косилка – плющилка в комплектации с жаткой валковой зерновой SH-309 | Е-403 "Мещера" (Рисунок 2) | ИП "Никитин В.Д." ОАО "Егорьевский механический завод", г. Егорьевск, Московская область | 2015 | 1 |
| 3 | Косилка самоходная универсальная в комплектации (ШС-150 + адаптер КВТ 9-18) | КСУ-1 (Рисунок 3) | ООО "КЗ "Ростсельмаш",г. Ростов-на-Дону | 2015 2016 | 1 2 |
| 4 | Комбайн зерноуборочный самоходный | КЗС-812 "ПАЛЕССЕ GS 812" (Рисунок 4) | ЗАО СП "Брянсксельмаш", г. Брянск | 2016 | 1 |
| 5 | Комбайн зерноуборочный самоходный | КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS 12" (Рисунок 5) | ПО "Гомсельмаш", Республика Беларусь | 2015 2016 | 1 1 |
| 6 | Комбайн зерноуборочный самоходный | РСМ-101 "Вектор-410" (Рисунок 6) | ООО "КЗ"Ростсельмаш" | 2015 2016 | 2 2 |
| 7 | Комбайн зерноуборочный самоходный | РСМ-142 "ACROS-550" (Рисунок 7) | ООО "КЗ "Ростсельмаш", | 2016 | 2 |
| 8 | Комбайн зерноуборочный самоходный | РСМ-152 "ACROS-590 Plus" (Рисунок 8) | ООО "КЗ "Ростсельмаш", | 2015 | 1 |
| 9 | Комбайн зерноуборочный самоходный | РСМ-152 "ACROS-595 Plus" (Рисунок 8) | ООО "КЗ "Ростсельмаш", | 2015 | 1 |

Период обследования: с 12.09.2016 по 14.10.2016г.

Согласно государственному заданию № 082-00112-16 ПР на 2016 год на проведение работ по информационно-аналитическому обеспечению сельского хозяйства ФГБУ "Алтайская МИС" проведено обследование машин для уборки зерновых культур в хозяйствах различных форм собственности Шипуновского, Рубцовского, Угловского районов Алтайского края с целью проверки качества изготовления, комплектности, надежности и правил эксплуатации машин в реальных условиях.

Информация получена от руководителей хозяйств, специалистов и механизаторов, а также специалистов Гостехнадзора и торгующих организаций.

Сбор и обработка информации проведены согласно СТО АИСТ 2.8-2010 и форме отчета ГИЦ.

Практически все машины приобретены хозяйствами за полную оплату с использованием кредитных средств.

Жатки доставлены в хозяйства автотранспортом, энергетические средства к жаткам и зерноуборочные комбайны – своим ходом. Машины представлены в максимально собранном виде. Досборка машин проведена в хозяйствах своими силами.

Все поставщики техники имеют перед потребителями гарантийные обязательства.

Договоры на сервисное обслуживание исполняются в полном объёме дилерами поставщиков, в регионе это: ТК "Европа" и ООО "Сервисная компания "Агромаркет" по технике ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ООО "АгроцентрАлтай", занимающееся обслуживанием техники ПО "Гомсельмаш".

Отдельные отказы по машинам устранены собственными силами хозяйств.

Рисунок 1 – Жатка валковая прицепная ДОН МАР-2009 ШГ

Рисунок 2 – Самоходная косилка – плющилка Е-403 "Мещера" с жаткой валковой зерновой SH-309

Рисунок 3 – Косилка самоходная универсальная КСУ-1 (ШС-150)

Рисунок 4 - Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812

"ПАЛЕССЕ GS 812"

Рисунок 5 – Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS 12"

Рисунок 6 – Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410"

Рисунок 7 – Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 "ACROS-550"

Рисунок 8 – Комбайны зерноуборочные самоходные РСМ-152 "ACROS-590 Plus" и РСМ-152 "ACROS-595 Plus"

# Таблица 2 - Сведения об обследованных машинах

| № груп-пы | Порядковый № в группе | Заводской номер | Наработка | Число отказов (шт.) | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (завод, АО и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  | 100% оплата | по лизингу |  |
|  |  | машины | двигателя | час | га | т |  | I | II | III |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | 9-15-1860 | - | 270 | 1900 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ООО "Полевод" Угловский район | ТОО "Дон Мар", Республика Казахстан | - | 950000 |
| 2 | 1 | 50702082 | 905811 | 160 | 800 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | СПК "Восход" Шипуновский район | ООО "АгроцентрТехника", г. Барнаул | - | 4450000 |
| 3 | 1 | 155000266 | 140234 | 200 | 1650 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | КФХ "Сибирское", Рубцовский район | ТК "Европа", г. Барнаул | - | 4200000 |
|  | 2 | 155000515 | 147852 | 300 | 2500 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ООО "Вита", Шипуновский район | ООО "Агромакс" г. Барнаул | - | 4650000 |
|  | 3 | 155000633 | 148948 | 80 | 680 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КФХ "Литвиненко В.А.", Шипуновский район | То же | - | 4550000 |
| 4 | 1 | 1169107 | 116691 | 140 | - | 830 | 3 | - | 3 | - | СПК "Восход" Шипуновский район | ОАО "Агроцентр", г. Барнаул | - | 5747000 |
| 5 | 1 | 14442 | Е0553677 | 390 | - | 1900 | 2 | 1 | 1 | - | КФХ "Черепанов А.И.", Шипуновский район | То же | - | 7300000 |
|  | 2 | 07680 | G0594619 | 260 | - | 1400 | 3 | 0 | 2 | 1 | То же | " | - | 7700000 |
| 6 | 1 | 011105 | Е0558025 | 280 | - | 1500 | 2 | 1 | 1 | - | ООО "Вита", Шипуновский район | ООО "Агромакс", г. Барнаул | - | 4600000 |
|  | 2 | 011520 | Е0570324 | 320 | - | 1800 | 2 | - | 2 | - | КФХ "Молчанов М.В.", Шипуновский район | То же |  | 4600000 |
|  | 3 | 012393 | G0591743 | 150 | - | 750 | 2 | 1 | 1 | - | КФХ "Еремин Е.П.", Шипуновский район | " |  | 4900000 |
|  | 4 | 012628 | G0594181 | 260 | - | 1100 | 1 | 0 | 1 | - | ООО "Полевод", Угловский район | " |  | 4750000 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 015997 | G0596478 | 135 | - | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | КФХ "Долженко Н.М" Шипуновский район | ООО "Агромакс" г. Барнаул | - | 6000000 |
|  | 2 | 016024 | G0596321 | 140 | - | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | То же | То же | - | 6000000 |
| 8 | 1 | 012220 | 78074325 | 320 | - | 2900 | 1 | - | 1 | - | ООО "Вишневское", Рубцовский район | ТК "Европа", г. Барнаул | - | 5500000 |
| 9 | 1 | 012811 | 78061339 | 290 | - | 2600 | 2 | - | 2 | - | То же | То же | - | 5500000 |
| Примечание: Цена приобретенной техники варьируется от времени приобретения, скидок торгующих организаций, различных региональных и правительственных программ, а так же комплектации техники |

# Таблица 3 - Перечень недостатков, выявленных в период 
сборки (досборки) и обкатки машин

| № группы | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-9 | По упаковке | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По комплектности | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По качеству технической документации | Замечаний нет | - | - |
| 1-9 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет | - | - |
| 1 | По качеству изготовления | Некачественное лакокрасочное покрытие, отслоение 30% площади окрашиваемых поверхностей. Изготовитель провел повторную окраску на месте применения машины по гарантии. | 1 | 1 |
| 2 |  | Повышенная вибрация остова машины при запуске и на холостых оборотах непрогретого двигателя. Причина недостатка не выявлена, изготовитель поставлен в известность. | 1 | 1 |
| 3-5 |  | Замечаний нет | - | - |
| 6 |  | Отсутствие вращения транспортера полотняного подборщика зернового с приводом от гидромотора. Неправильно установлены рукава высокого давления на гидромотор – "вход" и "слив". РВД установлены в правильное положение. | 1 | 4 |
| 7-9 |  | Замечаний нет | - | - |

# Таблица 4 - Показатели безотказности по обследованным машинам

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | по ТУ, НД | по данным обследования |
|  |  | ДОН МАР-2009 ШГ | Е-403 | КСУ-1 | КЗС-812 "ПАЛЕССЕ GS 812" | КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS 12" | РСМ-101 "Вектор-410" | РСМ-142 "ACROS-550" | РСМ-142 "ACROS- 590 Plus " | РСМ-152 "ACROS- 595 Plus" |
|  |  |  | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество обследованных образцов | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Средняя наработка: ч | - | 270,0 | 160,0 | 110,0 | 193,3 | 140,0 | 130,0 | 325 | 119,4 | 252,5 | 117,0 | 137,5 | 320,0 | 132,5 | 290,0 |
| га | - | 1900 | 800 | 946,7 | 1610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| т | - | - | - | - | - | 830,0 | 1174 | 1650 | 732,5 | 1287,5 | 1076,7 | 900,0 | 2900,0 | 1091,5 | 2600,0 |
| Среднее количество отказов, шт, в том числе: | - | 3 | 3 | 2,7 | 1,7 | 3 | 3 | 2,5 | 0 | 1,8 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 2 |
| I группы сложности | - | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 |
| II группы сложности | - | 3 | 3 | 1,3 | 1,7 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 1,3 | 1 | 0,5 | 1 | 1,75 | 2 |
| III группы сложности | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наработка на отказ: ч | Нет данных | 90,0 | 53,3 | 40,7 | 113,7 | 46,7 | 43,3 | 130,0 | Более 119,4 | 140,3 | 117,0 | 275,0 | 320,0 | 53,0 | 145,0 |
| га | То же | 633,3 | 266,7 | 350,6 | 947,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| т | " | - | - | - | - | 276,7 | 391,3 | 660,0 | Более 732,5 | 715,2 | 1076,7 | 1800,0 | 2900 | 436,6 | 1300,0 |
| Наработка на отказ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I группы сложности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | Более 270,0 | Более 160,0 | 84,6 | Более 193,3 | Более 140,0 | 43,3 | 650,0 | Более 119,4 | 505,0 | Более 117,0 | Более 137,5 | Более 320,0 | 176,7 | Более 290,0 |
| га | " | Более 1900 | Более 800 | 728,2 | Более 1610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| т | " | - | - | - | - | Более 830,0 | 391,3 | 3300,0 | Более 732,5 | 2575,0 | Более 1076,7 | Более 900,0 | Более 2900,0 | 1455,3 | Более 2600,0 |
| II группы сложности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | 90 | 53,3 | 84,6 | 113,7 | 46,7 | Более 130,0 | 216,7 | Более 119,4 | 194,2 | 117,0 | 275,0 | 320 | 75,7 | 145,0 |
| га | " | 633,3 | 266,7 | 782,2 | 947,1 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
| т | " | - |  | - | - | 276,7 | Более 1174 | 1100,0 | Более 732,5 | 990,4 | 1076,6 | 1800,0 | 2900 | 623,7 | 1300 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III группы сложности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч | " | Более 270,0 | Более 160,0 | Более 110 | Более 193,3 | Более 140,0 | Более 130,0 | 650,0 | Более 119,4 | Более 252,5 | Более 117,0 | Более 137,5 | Более 320,0 | Более 132,5 | Более 290,0 |
| га | " | Более 1900 | Более 800 | Более 946,7 | Более 1610 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
| т | " | - | - | - | - | Более 830 | Более 1174 | 3300,0 | Более 732,5 | Более 1287,5 | Более 1076,6 | Более 900,0 | Более 2900,0 | Более 1091,5 | Более 2600,0 |
| II и III | 50/80* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Нормативная наработка в часах на отказы II и III групп сложности приняты по аналогии с известными данными машин отечественного производства; в числителе – для жаток, в знаменателе - для комбайнов |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследование машин проведено в период с 12 сентября по 14 октября 2016г. в трех районах Алтайского края.

Машины приобретены хозяйствами в основном в торгово-снабженческих организациях г. Барнаула.

Жатка валковая прицепная ДОН МАР-2009 ШГ

Обследован один образец девятиметровой жатки для уборки колосовых культур на корню (Рисунок 1), изготовленный ТОО "Дон Мар" Республика Казахстан. Приобретена непосредственно на заводе – изготовителе, доставлена на место применения автовывозом заказчика. Завод обеспечил сервисное сопровождение машины на весь период эксплуатации.

Использовалась в агрегате с трактором МТЗ-82.1 на скашивании зерновых культур.

За два года эксплуатации выявлено три отказа (см. таблицу 5). Один отказ (по кронштейну натяжного шкива ременной передачи главного привода) произошел из-за недоработки конструкции узла натяжения. Остальные связаны с низким качеством сварки и нарушением режимов термообработки зубчатого венца звездочки. Средняя наработка на отказ составила 90ч.

Жатка гидрофицированная, перевод из транспортного положения в рабочее и обратно технически прост и не трудоемок.

Оборудована приводом ножа "Шумахер". Замечаний по качеству выполнения технологического процесса и производительности нет. По мнению специалистов и механизаторов хозяйства девять метров захвата жатки – оптимальный вариант формирования валков для последующего их подбора комбайнами семейства "Вектор".

Самоходная косилка – плющилка Е-403 "Мещера"

Обследован один образец (Рисунок 2), изготовленный ИП "Никитин В.Д." ОАО "Егорьевский механический завод", г. Егорьевск. Приобретена хозяйством в комплектации с жаткой валковой зерновой SH-309 (6,4м) для использования только на уборке зерновых. Разработана на базе косилок Е-303 и Е-304 Fortschritt (ГДР), которые ранее широко применялись в сельхозпредприятиях

Специалисты хозяйств имеют множество замечаний и  по качеству изготовления и надёжности и по качеству выполнения технологического процесса. Так при скашивании зерновых с повышением влажности соломы (в вечернее время) оборотов привода режущего аппарата недостаточно, наблюдается некачественный срез.

Имеются трудности в поддержании работоспособности машины  из-за удаленности изготовителя. Особое мнение высказано о несоразмерно высокой цене для машины данного назначения в сравнении с аналогами.

Выявлено три отказа, два из которых конструкционного характера. Отказы по мотовилу и ремням привода полотняных транспортеров носят массовый характер. Отнесены к конструкционным из-за недоработки конструкции по прочности данных узлов. Устранение отказов повлекло за собой значительные материальные затраты на устранение и простой косилки из-за ремонта. Производственный – связан с низким качеством сварного соединений "гайка-шпилька" при изготовления регулировочного болта блока уравновешивающих пружин.

Средняя наработка на отказ составила 53,3ч при наработке в физических единицах – 800га, что характеризует низкую надежность.

Данная модификация косилки не получила распространения в регионе и судя по результатам обследования и едва ли  получит его. Машина имеет ряд недостатков требующих конструкционной доработки на заводе-изготовителе, в том числе и на месте использования реализованных машин. Приобретение машины не оправдало рекламных ожиданий.

Косилка самоходная универсальная КСУ-1

Обследовано три образца КСУ-1, в комплектации (ШС-150 + КВТ 9-18) (Рисунок 3) на скашивании зерновых культур.

За это время по адаптеру выявлено два отказа производственного характера привода ленточного транспортера – заменены приводной гидромотор с правой стороны по причине его не герметичности и ведомый вал после излома, вследствие приварки цапфы под подшипник с перекосом.

По энергосредству ШС-150 выявлено три отказа. Один отказ - деформация кронштейнов верхних зацепов навесного устройства отнесен к конструкционному из-за недостаточной жесткости кронштейнов.

Наработка на отказ при средней выработке на косилку 1610га составила 113,7ч, что выше прошлогоднего уровня 40,7ч при меньшей выработке - 110га на машину, что характеризует повышение уровня надежности.

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса, производительности нет. В одном из хозяйств для исключения укладки валка вплотную к нескошенному хлебостою (при сдваивании валка), собственными силами из листового железа в дополнение к штатному изготовлен отражательный щиток, установлен на боковине косилки (Рисунок 9).

По условиям работы оператора отмечают следующее - место расположения фар транспортного освещения (на площадке водителя) не обеспечивает достаточной освещенности дороги при переездах в темное время суток, т.к. элементы жатки препятствуют этому.

Рисунок 9 – Косилка валковая транспортерная КВТ 9-18, правая часть (по стрелке – дополнительный отражательный щиток)

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 "ПАЛЕССЕ GS 812"

Обследован один образец (Рисунок 4). С комбайном представлен полный комплект технической документации. Машина оборудована измельчителем незерновой части урожая, в комплекте - семиметровая жатка, платформа-подборщик и транспортная тележка. Комбайн использовался как на подборе, так и на прямом комбайнировании гороха, пшеницы, овса, гречки, подсолнечника урожайностью до 10ц/га.

Выявлено три отказа производственного характера второй группы сложности.

Наработка на отказ составила 46,7ч при невысокой выработке – 830т. Отказы значительно снизившие надежность комбайна и приведшие к вынужденному простою: разрушение подшипников ролика рычага включения главного контрпривода молотилки, натяжного шкива ремня привода вентилятора двигателя, расслоение ремня привода гидронасоса ходовой части. Все отказы связаны с низким качеством изготовления узлов и деталей комбайна.

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса комбайном, условиям работы оператора, производительности нет.

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS 12"

Обследовано два образца (Рисунок 5). С ними представлен полный комплект технической документации.

Комбайны поступают в продажу в следующей основной комплектации: измельчитель незерновой части, семиметровая жатка и платформа - подборщик.

Комбайны использовались на подборе и обмолоте валков гороха, пшеницы, овса, гречки, подсолнечника с урожайностью до 12ц/га.

Выявлено пять отказов производственного характера, четыре из которых второй группы сложности, один третьей. Отказ третьей группы произошел по соломотрясу – излом ведомого коленчатого вала.

Отказы второй группы сложности пришлись на механизм включения привода молотилки и измельчитель – разбрасыватель соломы. Кроме этого на обеих обследованных машинах имело место заклинивание механизма открытия крышек бункера.

Наработка на отказ комбайнов при наработке 1650т, составила – 130ч, что выше этого показателя по результатам обследования комбайнов данной марки в 2015 году – 43,3ч, при меньшей наработке в физических единицах -1174т.

Комбайн положительно зарекомендовал себя по качественным показателям работы, условиям труда оператора и производительности.

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410"

Обследовано четыре образца (Рисунок 6). С машинами представлен полный комплект технической документации. Оборудованы измельчителями незерновой части, в комплекте каждого комбайна семиметровая жатка и платформа подборщик.

Силовая установка – шестицилиндровый двигатель ЯМЗ-236НД-4.

Использовались на прямом комбайнировании и на подборе и обмолоте валков гороха, пшеницы, овса, гречихи средней урожайностью до 12ц/га.

Выявлено семь отказов производственного характера, из которых - два первой группы сложности, пять - второй. Наработка на отказ при средней выработке на комбайн 252,5ч (1287,5т) составила 140,3ч, что выше прошлогоднего уровня - 119,4ч по причине меньшей выработки - на машину 119,4ч (732,5т) и отсутствии отказов.

Отказы производственного характера связаны с некачественным изготовлением ведущего вала полотняного транспортера подборщика, транспортера наклонной камеры, деталей крепления ведомого вала транспортера наклонной камеры, поддержек ремня главного контрпривода, цепи привода вала выгрузного шнека, переливного клапана гидравлического блока, датчика оборотов молотильного барабана.

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса комбайном, условиям работы оператора и производительности нет.

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 "ACROS-550"

Обследовано два образца (Рисунок 7). С комбайнами представлен полный комплект технической документации. Машины оборудованы измельчителями незерновой части урожая, в комплекте каждой семиметровая жатка, платформа-подборщик и транспортная тележка.

Наработка на отказ комбайнов при средней выработке 900т, составила – 137,5ч, что выше этого показателя по результатам обследования комбайнов данной марки в 2015 году – 117,0ч, при большей наработке в физических единицах -1076,7т.

На комбайнах выявлен один отказ второй группы сложности производственного характера, связанных с некачественным изготовлением кронштейна обводного ролика леникса главного контрпривода.

В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса комбайном, производительности нет, специалистами хозяйств отмечается повышение надежности комбайнов.

Механизаторы положительно отзываются о внедрения в конструкцию комбайна единого гидроразъема и промежуточного очистителя половы блока радиаторов (Рисунок 10).

Рисунок – 10 Двухлопастной очиститель половы промежуточной решетки блока радиаторов комбайна РСМ-142 "ACROS-550"

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 "ACROS-590 Plus"

Обследован один образец (Рисунок 8). С комбайном представлен полный комплект технической документации. Машина оборудована измельчителем незерновой части урожая. Приобретен без сменных адаптеров (ООО "Вишневское"), использовался только на подборе в агрегате с импортным подборщиком JONE DEER 615P. Силовая установка шестицилиндровый рядный двигатель Cammins 6LTAA 8.9-С325.

Использовался на уборке пшеницы, ячменя, проса, гречихи, подсолнечника с урожайностью до12ц/га.

За период эксплуатации выявлен один отказ второй группы сложности производственного характера – предельное удлинение цепей транспортера наклонной камеры из – за разрушения роликов цепей. Со слов специалистов сервисной службу, обслуживающих комбайн, на данной модели применялись усиленные транспортеры. По согласованию с ними были заменены на транспортеры производства одного из заводов г. Новосибирска, замечаний по работе которых за два года эксплуатации не выявлено.

Средняя наработка на комбайн составила 320ч или 2900т в физических единицах, наработка на отказ составила 320ч, что характеризует высокий уровень надежности комбайна.

Замечаний по качеству выполнения технологического процесса комбайном, условиям работы оператора и производительности нет.

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-142 " ACROS-595 Plus"

Обследован один образец (Рисунок 8). Приобретен хозяйством совместно с РСМ-142 "ACROS-590 Plus" (ООО "Вишневское") так же без сменных адаптеров (см. выше).

Наработка на отказ составила 145,0ч, что выше требований норматива при наработке в физических единицах 2600,0т, прошлогодние показатели – 53,0ч и 1091,5т соответственно.

На комбайне произошло два отказа второй группы сложности производственного характера, связанных с некачественным изготовлением транспортера наклонной камеры (аналогичный отказ по РСМ-142 "ACROS-590 Plus") и пятисекционного гидрораспределителя управления рабочими органами сменного адаптера.

В целом замечаний по качеству выполнения технологического процесса комбайном, производительности нет.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При обследовании машин для уборки зерновых культур выявлено:

- машины поступили в хозяйства полностью комплектными;

- все приобретенные машины вписываются в технологию сельскохозяйственного производства.

Из 26 отказов, выявленных в процессе эксплуатации обследованной техники 22 производственного характера, четыре – конструкционного. Из общего количества отказов, 22 - второй группы сложности, один третьей.

Предложения заводам-изготовителям:

ТОО "Дон Мар" Республика Казахстан:

- доработать конструкцию кронштейна натяжного шкива ременной передачи главного привода жатки, улучшить качество сварных соединений, повысить качество термической обработки деталей цепных передач.

ИП "Никитин В.Д." ОАО "Егорьевский механический завод":

- повысить качество сборки косилок в целом, доработать конструкцию мотовила, механизм привода режущего аппарата и ленточных транспортеров, улучшить качество сварных соединений.

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш":

- доработать конструкцию зацепов навесного устройства косилок самоходных универсальных, повысить входной контроль приборов электрооборудования двигателя шасси, узлов и агрегатов гидравлической системы навесного адаптера, повысить качество изготовления валов привода ленточных транспортеров;

- повысить качество сборки комбайнов в целом, повысить входной контроль комплектующих деталей, применить цепные передачи положительно зарекомендовавших на рынке производителей.

ЗАО СП "Брянсксельмаш", г. Брянск:

- повысить входной контроль комплектующих деталей.

ПО "Гомсельмаш", Республика Беларусь:

- повысить качество сборки комбайнов в целом; обратить внимание на соблюдение режимов термообработки при изготовлении коленчатых валов соломотряса, повысить входной контроль комплектующих деталей.

Потребителям:

- при покупке машин требовать представления необходимой документации с отметками о сертификации продукции;

- при выявлении отказов в период гарантийного срока эксплуатации предъявлять рекламации поставщикам;

- при необходимости обращаться за консультацией на Алтайскую МИС.

ВРИО директора МИС			А.А. Бодрызлов

Главный инженер				А.И. Ефанов

Заведующий КИЛ				Г.В. Ячменев

Начальник отдела				В.Ф. Артюков

испытаний с.-х.машин

Инженер, проводивший			В.Г. Обыскалов

обследование

# Таблица 5 - Перечень отказов и повреждений за период обследования

| № груп-пы | Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Кол-во случаев | Порядковый номер в группе | Наработка до отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  | час | га | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Корпус жатки | Излом с деформацией кронштейна натяжного шкива ременной передачи главного привода жатки | Недостаточная жесткость кронштейна | К | Кронштейн отрихтован, восстановлен электросваркой, усилен применением дополнительной пластины жесткости большей толщины (6мм в дополнение к штатной - 4мм) (Рисунок 11) | II | 1 | 1 | 90 |  | 630 |
|  |  | Трещина сварного соединения опорного кронштейна вала контрпривода рабочих органов жатки с несущей трубой жатки (Рисунок 12) | Не качественное сварное соединение - непровар | П | На момент проведения обследования отказ не устранен, требуется проварить сварочный шов заново | II | 1 | 1 | 270 | 1900 | - |
|  | Мотовило | Износ зубьев ведомой звездочки привода вала мотовила (Рисунок 13) | Предположительно - некачественная термообработка венца звездочки | П | На момент проведения обследования отказ не устранен, требуется замена звездочки | II | 1 | 1 | 270 | 1900 | - |
| 2 | Мотовило | Обрыв по сварке четырех соединительных звеньев лучей (Рисунок 14) | Недостаточная прочность соединения звеньев с лучами | К | Восстановлено электросваркой. Оригинальные детали доставлены по гарантийным обязательствам после окончания уборочных работ | II | 1 | 1 | 40 | 200 | - |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Механизм уравновешивания | Обрыв регулировочного болта блока уравновешивающих пружин (Рисунок 15) | Некачественное изготовление головки болта (гайка-шпилька), непровар | П | Восстановлено нарезкой резьбы, наворачиванием гайки и сваркой деталей | II | 1 | 1 | 50 | 250 | - |
|  | Механические передачи | Разрыв ремней привода ленточных транспортеров (Optibelt - 5шт) | Недостаточная прочность ремней для данной конструкции жатки | К | Замена, приобретены через розничную сеть | II | 1 | 5 | 15 35 60 80 140 | 75 175 300 400 700 | - - - - - |
| 3 | Навесное устройство | Деформация кронштейнов верхних зацепов ЭС | Недостаточная жёсткость кронштейнов | К | Отрихтованы с нагревом газосваркой. Узлы усилены дополнительно втулками со стяжными болтами, вместо свободно плавающих пальцев (Рисунок 16) | II | 1 | 2 | 18 | 150 | - |
|  | Ленточный транспортер | Излом ведомого вала левого транспортера | Некачественное изготовление – нижняя цапфа под подшипник приварена с перекосом | П | Заменен по гарантии | II | 1 | 1 | 80 | 660 | - |
|  | Редуктор отбора мощнос-ти | Течь масла в уплотне-нии выходного вала ре-дуктора (Рисунок 17) | Предположительно -некачественное изготовление уплотнения | П | На момент проведения обследования не устранено, ожидание сервисной службы | II | 1 | 2 | 300 | 2500 | - |
|  | Насосы, гидромоторы и их приводы | Течь масла по корпусу гидромотора OMR 50N привода вращения пра-вого поперечного ленточного транспор-тера | Предположительно – некачественная сборка гидромотора на заводе - изготовителе | П | Гидромотор заменен сервисной службой по гарантийным обязательствам | II |  | 1 | 160 | 1330 | - |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрооборудование | Панель приборов отображает отказ генератора | Предположительно обрыв обмотки возбуждения ротора генератора | П | Генератор заменён сервисной службой | II | 1 | 2 | 24 | 200 | - |
| 4 | Механизм включения привода молотилки | Разрушение подшипников 180206 С17 ролика рыча включения главного контр-привода молотилки | Предположительно – недостаточное количество смазки заложено при сборке | П | Подшипники заменены специалистами сервисного центра | II | 1 | 1 | 35 | 210 | - |
|  | Механические передачи | Расслоение ремня привода гидронасоса ходовой части 3HB 2162 | Некачественное изготовление ремня | П | Замена по гарантии | II | 1 | 1 | 115 | 680 |  |
|  | Вспомогательные агре-гаты двигателя | Повышенный люфт натяжного шкива ремня привода вентиля-тора двигателя на оси из-за разрушения сепаратора подшипников 180505 С17 | Некачественное изготовление подшипников | П | Подшипники заменены, приобретены – взяты со склада хозяйства | II | 1 | 1 | 90 | 530 |  |
| 5 | Механизм включения привода молотилки | Обрыв шпильки крепления опоры рычага ролика включения главного привода к боковине молотилки с последующим изломом двух оставшихся | Неплоскостность ролика включения по отношению к шкиву двигателя и шкиву главного привода, допущенная при сборке комбайна на заводе - изготовителе | П | Шпильки заменены, изготовлены силами хозяйства в условиях мастерской, Положение шкива на корпусе молотилки отрегулировано (Рисунок 18) | II | 1 | 2 | 70 | - | 340 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Соломотряс клавишный | Излом переднего (ведомого) коленчатого вала | Предположительно- нарушение ре-жима термообработки | П | Замена по гарантии | III | 1 | 2 | 120 | - | 590 |
|  | Бункер | Заклинивание механизма открытия крышек бункера | Предположительно - некачественная сборка узла на заводе - изготовителе | П | На момент проведения обследования отказ не устранен, ожидание сервисной службы | II | 2 | 1 2 | 390 260 | - - | 1900 1400 |
|  | Измельчи- тель - разбрасыватель | Разрушение подшипника вала измельчителя 2210-2RS1K | Некачественное изготовление подшипника. Изготовитель КНР. | П | Подшипник заменен, приобретен через розничную сеть, одновременно замене и второй подшипник | II | 1 | 1 | 250 | - | 1220 |
| 6 | Подборщик | Излом ведущего вала полотна транспортера | Причина не установлена, вал взят поставщиком на исследование | П | Деталь заменена по гарантии | II | 1 | 4 | 80 | - | 340 |
|  | Наклонная камера | Излом звеньев крепления планки к цепи транспортера | По данным экспертизы ИТР хозяйства совместно со службой сервиса установ-лен перекал соединительных звеньев | П | Транспортер заменён сервисной службой | II | 1 | 2 | 40 | - | 220 |
|  |  | Разрыв цепи транспортера из-за отсутствия свободного хода ведомого вала транспортера в вертикальной плоскости | Недостаточная длины проточки спецболтов, фиксирующих рычаги вала, брак при изготовлении на заводе | П | Болты демонтироваты и проточены до требуемого размера. | II | 1 | 1 | 30 | - | 160 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Механизм включения привода молотилки | Излом поддержек ремня главного контрпривода | Предположительно некачественная термообработка деталей | П | Замена по гарантии (Рисунок 19) | I | 1 | 3 | 20 | - | 100 |
|  | Механические передачи | Повышенный износ втулочно – роликовой цепи 2ПР-19,05-7500 привода вала выгрузного шнека бункера | Некачественное изготовление цепей | П | Цепь заменена специалистами сервисного центра | II | 1 | 2 | 280 | - | 1560 |
|  | Гидравлическая система | Течь масла в уплот-нении переливного клапана гидравлического блока продольно копирования | Некачественное изготовление клапана | П | Не устранено, претензия выставлена сервисному центру | I | 1 | 3 | 150 | - | 750 |
|  | Электрооборудование и система сигнализации: | Информационная управляющая система БИУС-03 периодически оповещает о снижении оборотов молотильного барабана из-за нестабильной работы датчика оборотов ПрП-1М | Некачественное изготовление датчика | П | Замена по гарантии | I | 1 | 1 | 60 | - | 320 |
| 7 | Механизм включения привода молотилки | Повышенный шум в зоне обводного ролика леникса главного контрпривода по причине трещины кронштейна с деформацией кронштейна | Некачественная сварка кронштейна – непровар | П | Рихтовка, сварка по местам трещин | П | 1 | 1 | 80 | - | 530 |

Окончание таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Наклонная камера | Повышенный шум и вибрация в наклонной камере при работе комбайна из-за предельного удлинения цепей транспортера | Некачественное изготовление цепи -скол роликов предположительно из-за нарушения режимов термообработки - перекал | П | Замена собственными силами. По согласованию с дилером поставщика приобретены и установлены транспортеры одного из новосибирских предприятий | II | 1 | 1 | 70 | - | 640 |
| 9 | Наклонная камера | Повышенный шум и вибрация в наклонной камере при работе комбайна из-за предельного удлинения цепей транспортера | Некачественное изготовление цепи – скол роликов предположительно из-за нарушения режимов термообработки - перекал | П | Замена собственными силами. По согласованию с дилером поставщика приобретены и установлены транспортеры одного из новосибирских предприятий | II | 1 | 1 | 60 | - | 540 |
|  | Гидравлическая система. Пятисекционный гидро-распределитель | Частота вращения транспортера подборщика нестабильна | Несрабатывание секции гидрораспреде-лителя управления гидромотора привода | П | Распределитель заменен по гарантии | II | 1 | 1 | 130 | - | 1120 |

Рисунок 11 – Кронштейн крепления натяжного шкива ременной передачи главного привода жатки ДОН МАР-2009 ШГ к раме восстановленный после излома (по стрелке усиленная пластина)

Рисунок 12 – Трещина сварного соединения опорного кронштейна вала контрпривода рабочих органов жатки ДОН МАР-2009 ШГ с несущей трубой рамы

Рисунок 13 – Ведомая звездочка вала мотовила жатки ДОН МАР-2009 ШГ с зубьями, достигшими предельного износа

Рисунок 14 – Мотовило жатки SH-309 самоходной косилки - плющилки Е-403 (по стрелкам – соединительные звенья лучей, восстановленные после обрыва по сварке)

Рисунок 15 – Блок уравновешивающих пружин жаткиSH-309 самоходной косилки - плющилки Е-403 (по стрелке обрыв головки регулировочного болта)

Рисунок 16 – Зацеп навесной системы косилки КСУ-1, восстановленный после деформации (по стрелке – распорная втулка)

Рисунок 17 – Редуктор отбора мощности косилки КСУ-1, по стрелке течь масла в уплотнении выходного вала

Рисунок 18 – Механизм включения главного привода комбайна КЗС-1218-29 (по стрелкам – вновь изготовленные шпильки крепления опоры ролика включения после излома)

Рисунок 19 – Ременная передача главного контрпривода комбайна РСМ-101 (по стрелкам – поддержки ремня)