МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

А Л Т А Й С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

О Т Ч Е Т № 01-75-17 (2010574)

от 21 декабря 2017 года

выполнения информационной услуги по результатам мониторинга

потребительских свойств сельскохозяйственной техники

в условиях эксплуатации

Трактор колёсный универсальный МТЗ-82.1 выпуска 2015 года

с.Поспелиха, 2017г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

Таблица 1 Введение	3

Таблица 2 Сведения о машинах	4

Таблица 3 Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки) и обкатки машины	5

Таблица 4 Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга	6

Таблица 5 Показатели безотказности по наблюдаемым машинам	11

Таблица 5.1 Оценка оперативности работы сервиса	12

Таблица 6 Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)	13

Таблица 7 Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники	14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА	15

ВЫВОДЫ		16

Фотографии отказов и повреждений	17

Приложение 1 Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники	20

Приложение 2 Опросный лист сервисного обслуживания	21

# Введение

# Таблица 1

| Наименование машины | Трактор колёсный универсальный |
| --- | --- |
| Марка машины | МТЗ-82.1 |
| Марка двигателя | Д-243 |
| Заводской номер машины | 00800097 | 00800098 |
| Заводской номер двигателя | 891469 | 885962 |
| Год изготовления | 2015 |
| Изготовитель | ООО "Континент", г. Смоленск, по лицензии РУП "МТЗ", Республика Беларусь |
| Период наблюдений | 30.04.2015-04.12.2017 |

Целью мониторинга за тракторами МТЗ-82.1 является:

1. Определение показателей надежности, эксплуатационных показателей и качества сервиса при мониторинге в рядовой (реальной) эксплуатации

2. Оценка соответствия показателей требованиям ТУ РБ 05786206.399-96.

Мониторинг тракторов МТЗ-82.1 функционирования в рядовой (реальной) эксплуатации сельскохозяйственного производства проводится в соответствии с рабочей программой и методикой, утверждённой директором ФГБУ "Алтайская МИС" Дергачёвым Р.А. 10 мая 2015г.

Рисунок 1 – Трактор колёсный универсальный МТЗ-82.1

# Сведения о машинах

# Таблица 2

| Порядковый номер машины | Заводской номер | Наработка, м.ч. | Число отказов, шт. | Наименование хозяйства, район, область (край) | Приобретение машины (изготовитель, дилер и т.д.) | Стоимость, руб. (по данным хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | машины | двигателя |  | всего | в т.ч. по группам сложности |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III |  | 100% | по лизингу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015 год |
| 1 | 00800097 | 891469 | 498 | 5 | 1 | 4 | 0 | ОАО ОПХ "Алтайская МИС" Поспелихинский район, Алтайский край | ООО "Агроцентр-Алтай", г. Барнаул | - | 864406 |
| 2 | 00800098 | 885962 | 506 | 4 | 1 | 3 | 0 | ОАО ОПХ "Алтайская МИС" | ООО "Агроцентр-Алтай" г. Барнаул | - | 864406 |
| Среднее значение | 502 | 4,5 | 1 | 3,5 | 0 |  |  |  | 864406 |
| 2016 год |
| 1 | 00800097 | 891469 | 625 | 1 | 0 | 1 | 0 | ОАО ОПХ "Алтайская МИС" | - | - | - |
| 2 | 00800098 | 885962 | 700 | 1 | 0 | 1 | 0 | ОАО ОПХ "Алтайская МИС" | - | - | - |
| Среднее значение | 662,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | - |
| 2017 год |
| 1 | 00800097 | 891469 | 371 | 7 | 4 | 2 | 1 | ОАО ОПХ "Алтайская МИС" | - | - | - |
| 2 | 00800098 | 885962 | 994 | 4 | 1 | 2 | 1 | ОАО ОПХ "Алтайская МИС" | - | - | - |
| Среднее значение | 682,5 | 5,5 | 2,5 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| Среднее значение за 2015-2017гг | 1847 | 11 | 3,5 | 6,5 | 1 |  |  |  |  |

# Перечень недостатков, выявленных в период сборки (досборки)
и обкатки машины

# Таблица 3

| № машины | Вид дефекта | Наименование дефекта, недостатка |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | По упаковке | Замечаний нет |
| 1-2 | По комплектности | Замечаний нет |
| 1-2 | По качеству технической документации | Замечаний нет |
| 1-2 | По удобству сборки (досборки) | Замечаний нет |
| 1 | По качеству изготовления | Низкое давление в системе смазки двигателя - не отрегулирован редукционный клапан масляного фильтра* |
|  |  | Не отрегулировано схождение передних колёс* |
| 2 |  | Замечаний нет |
| *Дефект устранен представителями сервисной службы |

# Перечень отказов и неисправностей за период мониторинга

# Таблица 4

| Наименование | Причина отказа, повреждения | Характер отказа (К, П, Э) | Способ устранения отказа, повреждения | Группа сложности | Количество случаев | Порядковый номер машины | Наработка до отказа, м.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, системы, узла | отказа, повреждения (внешнее проявление) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2015год |
| Двигатель: - система смазки | Низкое давление масла на указателе | Не отрегулирован редукционный клапан на масляном фильтре | П | Редукционный клапан отрегулирован представителями сервисной службы | II | 1 | 1 | 4 |
| Трансмиссия: - механизм включения переднего моста | Не включается передний мост | Самоотворачивание (прослабление резьбы) болта крепления кронштейна (952-1802031-А) для крепления направляющей (952-1802027) тяги включения (952-1802026) раздаточной коробки | П | Болт заменен представителями сервисной службы (Рисунок 2) | I | 1 | 1 2 | 114 123 |
| Ходовая система: - управляемый мост | Затруднено управление трактором | Не отрегулировано схождение передних колёс | П | Схождение колёс отрегулировано представителями сервисной службы | II | 1 | 1 | 8 |
| - ведущий мост | Течь масла через манжету по месту уплотнения левой полуоси | Прослабление пружины в манжете (2.2-80×105-1) | П | Пружина манжеты укорочена специалистами МИС | II | 1 | 1 | 446 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидросистема рулевого управления: - гидроарматура | Подтекание масла через маслопровод (Ф80-3407510) подводящий масло от насоса питания (НШ-10У-3Л) к насосу дозатору | Наличие раковины по месту пайки штуцера подсоединения к насосу питания | П | Раковина запаяна специалистами МИС (Рисунок 3) | II | 1 | 2 | 33 |
|  | Подтекание масла через маслопровод (Ф80-3407760) подводящий масло от гидробака к насосу питания (НШ-10У-3Л) | Наличие раковины по месту пайки штуцера подсоединения к насосу питания | П | Раковина запаяна специалистами МИС | II | 1 | 2 | 44 |
| Основная гидросистема: - гидроарматура | Течь масла по месту обжимки РВД подвода масла от гидрораспределителя на ЗНУ | Некачественное изготовление РВД | П | РВД заменён, представителями сервисной службы | II | 1 | 1 | 399 |
| Электрооборудование: - коммутационная аппаратура | Невозможность переключения света передних фар | Подгорание контактов в переключателе света (3709.10), некачественное изготовление | П | Переключатель заменен представителями сервисной службы (Рисунок 4) | II | 1 | 2 | 121 |
| 2016 год |
| Основная гидросистема: - гидроарматура | Подтекание масла через трубу (80-4607320-Б), подводящей масло от гидрораспределителя к правому клапану запорного устройства в месте подсоединения к гидрораспределителю | Наличие раковины по месту пайки трубы с кольцевым соединением | П | Раковина запаяна специалистами МИС | II | 1 | 1 | 1083 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система охлаждения: - ремень привода вентилятора | Расслоение ремня (2КЛ.I-11×10-1250) привода водяного насоса и вентилятора | Некачественное изготовление | П | Ремень заменен специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 100руб. | II | 1 | 2 | 1121 |
| 2017 год |
| Двигатель: - система охлаждения | Течь охлаждающей жидкости из-за расслоения верхнего патрубка радиатора (70-1303001) | Низкое качество материала, из которого изготовлен патрубок | П | Патрубок заменён специалистами хозяйства, приобретен в розничной сети, 350руб. | I | 1 | 1 | 1140 |
| Электрооборудование: - светотехника | Отклеивание стекла фар (087101000) головного света | Некачественное изготовление фар | П | Стёкла приклеены специалистами хозяйства | I | 1 | 1 | 1150 |
| Двигатель: - система питания двигателя топливом | Течь топлива в результате излома трубки низкого давления (245-1104180-А-09) из-за потери эластичности трубки ПХВ в результате высыхания | Низкое качество материала, из которого изготовлена трубка | П | Трубки низкого давления заменены специалистами хозяйства. Приобретены в розничной сети 600руб. | I | 1 | 1 | 1155 |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование: - стартер | Не вращается ротор стартера при пуске двигателя из-за предельного износа и зависания щеток стартера | Некачественное изготовление щеток стартера | К | Щётки стартера заменены специалистами хозяйства. Приобретены в розничной сети 550руб. | I | 1 | 1 | 1190 |
| Ходовая система: - мост ведущих колес | Излом вкладыша (70-3104025) ступицы колеса | Некачественное изготовление | П | Вкладыш ступицы заменён специалистами хозяйства. Приобретён в розничной сети 1250руб., (Рисунок 5) | II | 1 | 1 | 1200 |
| Двигатель: - система выпуска отработавших газов | Разрушение глушителя по месту сварки резонатора и присоединительной трубы из-за вибрации двигателя при работе | Некачественное изготовление (сварка) глушителя | П | Глушитель заварен электросваркой специалистами хозяйства. (Рисунок 6) | II | 1 | 1 | 1280 |
| Двигатель: - блок цилиндров* | Стук в двигателе из-за предельного износа коренных шеек и вкладышей и как следствие проворачивание вкладышей (А23.01-74.014) коленчатого вала | Масляное голодание при работе с низким уровнем масла в картере двигателя. | Э | Двигатель отремонтирован специалистами хозяйства. Коленчатый вал отшлифован под очередной ремонтный размер. 4200руб. | III | 1 | 1 | 1480 |

Окончание таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель: - система питания двигателя топливом* | Двигатель не развивает установленную мощность, из-за закоксовывания распылителей форсунок | Длительная работа двигателя на холостых оборотах | Э | Распылители форсунок заменены специалистами хозяйства, приобретены в розничной сети, 1560руб. | II | 1 | 2 | 1210 |
| Приборы электрооборудования: - светотехника | Отклеивание стекла фар (087101000) головного света | Некачественное изготовление | П | Стёкла приклеены специалистами хозяйства | I | 1 | 2 | 1450 |
| Двигатель: - блок цилиндров | Останов работы двигателя с характерным звуком из-за излома коленчатого вала (240-10050-Б-04) | Некачественное изготовление коленчатого вала | П | Коленвал заменён специалистами хозяйства. Приобретён в розничной сети. 30500руб. | III | 1 | 2 | 2150 |
| Ходовая система: - шины* | Износ протектора шин (11,2-20) | Повышенная нагрузка на шину, при работе с фронтальным погрузчиком | Э | Шины заменены специалистами хозяйства. Приобретены в розничной сети. 2×5856руб. | II | 1 | 2 | 2200 |
| * Эксплуатационные отказы не учтены в Таблице 5 "Показатели безотказности" |

# Показатели безотказности по наблюдаемым машинам

# Таблица 5

| Показатель | Значение показателя по результатам мониторинга |
| --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего за период наблюдений |
| Количество образцов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Средняя наработка, м.ч. | 502 | 662,5 | 682,5 | 1847 |
| Среднее количество отказов, шт. | 4,5 | 1 | 4,0 | 9,5 |
| в том числе: |  |  |
| I группы сложности | 1 | - | 2,5 | 3,5 |
| II группы сложности | 3,5 | 1 | 1 | 5,5 |
| III группы сложности | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Наработка на отказ, м.ч. | 111,5 | 662,5 | 170,6 | 194,42 |
| Наработка на отказ по группам сложности, м.ч: |  |  |
| I группы сложности: | 502 | Более 662,5 | 273 | 527,7 |
| II группы сложности: | 143,4 | 662,5 | 682,5 | 335,8 |
| III группы сложности: | Более 502 | Более 662,5 | 1365 | 3694 |

## Оценка оперативности работы сервиса

## Таблица 5.1

| Наименование отказа, повреждения, внешнее проявление и характер отказа | Наработка машины до возникновения отказа, ч | Время, затраченное на устранение отказа, ч | Нормативное время на доставку запасных частей, ч | Фактическое время, затраченное на ожидание и доставку запасных частей, ч | Коэффициент готовности по оперативному времени, Кг опер. | Коэффициент готовности с учетом нормативных затрат времени на доставку запасных частей, Кг норм. | Фактический коэффициент готовности с учетом времени простоя агрегата из-за ожидания запасных частей, Кг факт. | Коэффициент оперативности сервиса Копер.факт. | Нормативный коэффициент сервиса К опер. норм. | Коэффициент эффективностисервиса Кэ. сер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Система смазки двигателя. Не отрегулирован редукционный клапан | 2 | 0,75 | 8 | 8 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,08 | 0,08 | 1,0 |
| Ходовая система Не отрегулировано схождение передних колёс | 8 | 0,66 | 8 | 8 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,08 | 0,08 | 1,0 |
| Механизм включения переднего моста. Не включается передний мост | 114 | 0,33 | 8 | 8,33 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,03 | 0,04 | 1,3 |

# Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса)

## Таблица 6

| Наименование детали | Среднее количество отказов | Наработка до предельного износа |
| --- | --- | --- |
| Верхний патрубок радиатора (70-1303001) | 0,5 | 1140 |
| Трубка топливная низкого давления (245-1104180-А-09) | 0,5 | 1155 |
| Щетки стартера | 0,5 | 1190 |
| Вкладыш ступицы колеса (70-3104025) | 0,5 | 1200 |
| Коленчатый вал двигателя | 0,5 | 2150 |

# Совокупные затраты владения сельскохозяйственной техники

# Таблица 7

| Наименование показателя | Значение показателя (в среднем по тракторам) |
| --- | --- |
| 2015 год |
| Цена машины, руб. | 864406 |
| Затраты на банковское обслуживание (при покупке в кредит), руб. | - |
| Затраты на доставку, руб. | 2280 |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 105906 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 7955 |
| Затраты на замену расходных материалов, руб. | 195 |
| Затраты на регистрацию транспортного средства и техосмотр, руб. | 2750 |
| Затраты по страхованию, руб. | 1670 |
| Совокупные затраты владения за 1-й год полезного использования, руб. | 985162 |
| 2016 год |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 384984 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 4380 |
| Затраты на ремонт, руб. | 50 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 1411 |
| Совокупные затраты владения за 2-й год полезного использования, руб. | 390825 |
| Совокупные затраты владения за два года полезного использования, руб. | 1375987 |
| 2017 год |
| Затраты на ГСМ за период эксплуатации, руб. | 358313 |
| Затраты на ТО за период эксплуатации, руб. | 6380 |
| Затраты на ремонт, руб. | 25361 |
| Затраты по страхованию и техосмотру, руб. | 1411 |
| Совокупные затраты владения за 3-й год полезного использования, руб. | 391465 |
| Совокупные затраты владения за три года полезного использования, руб. | 1767452 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Мониторинг тракторов МТЗ-82.1 в количестве двух образцов проведен в период с 30 апреля 2015г. по 1 декабря 2017г.

Доставка машин осуществлялась специалистами хозяйства своим ходом из ООО "Агроцентр-Алтай", г. Барнаул комплектными, со всей сопутствующей документацией.

В период досборки и обкатки машин выявлены два недостатка по качеству изготовления, которые оперативно устранены представителями сервисной службы (см. таблицу 3).

. Тракторы использовались на полевых работах: сев зерновых и подсолнечника, междурядная обработка подсолнечника, на косовице зерновых культур в агрегате с прицепной жаткой. На транспортных работах, а так же на погрузочно-разгрузочных работах с фронтальным погрузчиком. При средней наработке за три года эксплуатации 1847м.ч., наработка на отказ II и III групп сложности в среднем за три года полезного использования составила 307,8м.ч., что не соответствует требованиям ТУ (по ТУ 550м.ч., не менее). Тем не менее, в сравнении с предыдущими годами наблюдения, наблюдается положительная динамика роста наработки на отказ второй группы сложности при возрастании отказов первой группы и проявлением сложных отказов III группы. Всего за три года эксплуатации произошло два отказа III группы сложности (один из которых эксплуатационного характера), тринадцать отказов II группы сложности (из них два отказа эксплуатационного характера) и семь отказов I группы сложности производственного характера. На одной машине произошли тринадцать отказов, на второй девять (см. таблицу 4).

# Сервисное обслуживание находится на достаточно высоком уровне.

# Совокупные затраты владения тракторами за три года составили в среднем 1767452 рублей.

# ВЫВОДЫ

Тракторы колёсные универсальные МТЗ 82.1 вписываются в технологию сельхозпроизводства, обеспечивают стабильное выполнение технологического процесса на всех видах сельскохозяйственных работ, по показателям надежности не соответствуют требованиям ТУ.

Директор						А.А. Бодрызлов

Главный инженер					А.И Ефанов

Заведующий КИЛ					А.А. Березовиков

Начальник отдела					В.Г. Обыскалов

испытаний с/х техники

Инженер, проводивший 				В.Г. Иванов

мониторинг

# Фотографии отказов и повреждений

Рисунок 2 – По стрелке - заменённый болт крепления кронштейна

направляющей тяги включения переднего моста

Рисунок 3 – По стрелке – место восстановления маслопровода от

насоса питания к насосу дозатору

Рисунок 4 – По стрелке – заменённый переключатель света

Рисунок 5 – По стрелке – заменённый вкладыш ступицы заднего колеса

Рисунок 6 – По стрелке – место сварки глушителя

# Приложение 1

# Опросный лист мониторинга сельскохозяйственной техники

1 Наименование хозяйств: ОАО ОПХ "Алтайская МИС"

2 Марка трактора МТЗ 82.1, зав. №№ 00800097, 00800098

3 Виды работ: полевые, транспортные и хозяйственные работы

4 Стоимость, руб. и способ приобретения: 864406руб., 100% оплата

5 Организация-поставщик: ООО "Агроцентр-Алтай", г.Барнаул

6 Фирма-изготовитель: ООО "Континент", г. Смоленск,

по лицензии РУП "МТЗ", Республика Беларусь

7 Комплектность: обеспечена

8 Техдокументация: ТУ, руководство по эксплуатации, паспорт, каталог:

- наличие раздела по технике безопасности  - имеется в полном объёме;

- полнота изложенной информации для эксплуатации - достаточно для использования машины по назначению

9 Недостатки, выявленные в период досборки и обкатки:

- низкое давление в системе смазки двигателя - не отрегулирован редукционный клапан масляного фильтра;

- не отрегулировано схождение передних колёс.

10 Достаточность прилагаемого инструмента: недостаточно

# Приложение 2

# Опросный лист сервисного обслуживания

Наименование хозяйств:

ОАО ОПХ "Алтайская МИС" Поспелихинского района Алтайского края.

Наименование организаций, занимающихся сервисным обслуживанием:

ООО "Агроцентр-Алтай", г. Барнаул и их филиалы в с. Поспелиха Алтайского края

| Показатель | Ответ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие договоров с сервисной службой на обслуживание техники | Заключен договор о гарантийном обслуживании | Выдан сертификат, подтверждающий право на самостоятельное проведение всех видов ТО |
| Предпродажная подготовка техники (осуществление надзора за правильностью сборки техники, осуществление пуска техники) | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение инструктажа и обучение правилам эксплуатации, технического обслуживания инженеров и механизаторов хозяйств, пояснения о существующих регулировках | Проведены в полном объёме | - |
| Проведение ремонта и ТО | Специалисты МИС проводят самостоятельно | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники после гарантийного периода | Техника находится на гарантии | - |
| Проведение ремонта и обслуживание техники других поставщиков | За эксплуатируемую технику ответственен один поставщик, с обязательствами сервисного обслуживания | - |
| Абонементное обслуживание техники в хозяйствах (за хозяйством закрепляется сервисный специалист, который курирует технику, взятую на обслуживание по абонементу, производит регулировки, наладку, следит за правильностью эксплуатации, ремонтов, обслуживания, постановкой и снятием с зимнего хранения) | За хозяйством не закреплён конкретный специалист абонементного обслуживания техники. Регулировка, наладка, правильность эксплуатации – за ИТР и обученными у поставщика трактористами-машинистами. По всем техническим неисправностям, связанным с простоями техники вопросы оперативно решаются на месте использования с представителями поставщика | - |

Окончание приложения 2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Наличие службы доставки запасных частей и расходных материалов | Доставка запасных частей и расходных материалов сервисной службой поставщика при гарантийных ремонтах | - |
| Максимальный срок поставки запасных частей и устранение отказа с момента подачи заявки | Договором сроки поставки запасных частей не оговорены, по сложившейся практике договорных отношений, это: 8 - 14ч при доставке из центрального склада г. Барнаула и до 3,5ч – из филиалов | - |
| Доставка запасных частей и расходных материалов без получения предоплаты | Доставка без получения предоплаты | - |
| Дополнительная оплата за срочность выполнения заказа | Дополнительная оплата не взимается | - |
| Гарантии исполнителя | Выполняются в полном объёме | - |
| Стоимость запасных частей и расходных материалов (относительно средних цен других поставщиков): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |
| Стоимость выполнения предлагаемых услуг (ТО и ремонта относительно средних цен других организаций): - завышенная - приемлемая - низкая | Приемлемая | - |